Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Płońsk na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020

(projekt)

Październik 2009

SPIS TREŚCI

1	Wstęp	5

1.1	Podstawa prawna	5

1.2	Cel i zakres opracowania	5

1.3	Analiza aktualnego stanu prawnego	6

2	Podstawowe informacje charakteryzujące obszar gminy Płońsk	8

2.1	Położenie geograficzne	8

2.2	Warunki glebowe	9

2.3	Sytuacja demograficzna	10

2.4	Uwarunkowania infrastrukturalne	11

2.5	Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne	11

2.6	Sytuacja gospodarcza	14

3	Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami	16

3.1	Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych	16

3.2	Odpady ulegające biodegradacji	19

3.3	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	20

3.4	Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi	21

3.4.1	Ilość odpadów zebranych z terenu gminy Płońsk	21

3.4.2	Sposób postępowania z odpadami komunalnymi	23

3.4.2.1	Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi	24

3.4.3	Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie Gminy Płońsk	24

3.4.3.1	Zużyte baterie i akumulatory	24

3.4.3.2	Odpady medyczne i weterynaryjne	25

3.4.3.3	Pojazdy wycofane z eksploatacji	25

3.4.3.4	Odpady zawierające azbest	26

3.4.3.5	Przeterminowane pestycydy	27

3.4.4	Pozostałe odpady wytwarzane na terenie Gminy Płońsk	27

3.4.4.1	Komunalne osady ściekowe	27

3.4.4.2	Odpady opakowaniowe powstające w gospodarstwach domowych	27

3.4.4.3	Odpady budowlane	28

3.5	Istniejące systemy zbierania odpadów	29

3.5.1	Systemy zbierania odpadów komunalnych	29

3.5.2	Systemy zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych	33

3.5.3	System zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.	34

3.5.4	Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	34

3.5.5	Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	40

3.5.6	Identyfikacja problemów w zakresie odpadów powstających na terenie Gminy Płońsk	40

4	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami	42

4.1	Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	44

4.1.1	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w strumień niesegregowanych odpadów komunalnych	50

4.1.2	Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych	51

4.1.3	Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk	53

4.1.3.1	Zużyte baterie i akumulatory	53

4.1.3.2	Odpady medyczne i weterynaryjne	53

4.1.3.3	Pojazdy wycofane z eksploatacji	53

4.1.3.4	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	53

4.1.3.5	Odpady zawierające azbest	54

4.1.3.6	Przeterminowane pestycydy	54

4.1.3.7	Komunalne osady ściekowe	54

4.1.3.8	Odpady opakowaniowe	54

5	Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji	55

5.1	Odpady komunalne w tym odpady ulegające biodegradacji	56

5.2	Inne odpady wytwarzane na terenie Gminy Płońsk	59

5.2.1	Zużyte baterie i akumulatory	59

5.2.2	Odpady medyczne i weterynaryjne	62

5.2.3	Pojazdy wycofane z eksploatacji	62

5.2.4	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	62

5.2.5	Odpady zawierające azbest	64

5.2.6	Przeterminowane pestycydy	64

5.2.7	Komunalne osady ściekowe	64

5.2.8	Odpady opakowaniowe	64

6	Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami	68

6.1	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	68

6.2	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	68

6.3	Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania	69

6.3.1	Odpady komunalne	69

6.3.2	Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk	70

6.4	Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów	71

6.5	Sposób realizacji planu zamykania instalacji	72

7	Planowany system gospodarki odpadami	73

7.1.1	Zmieszane odpady komunalne	74

7.1.2	Odpady ulegające biodegradacji	74

7.1.3	Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk	75

7.1.4	Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych	75

7.1.5	Zużyte baterie i akumulatory	76

7.1.6	Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny	77

7.1.7	Odpady zawierające PCB	78

7.1.8	Odpady medyczne i weterynaryjne	78

7.1.9	Zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków	79

7.1.10	Pojazdy wycofane z eksploatacji	79

7.1.11	Zużyte opony	80

7.1.12	Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe	80

7.1.13	Przeterminowane środki ochrony roślin	81

7.1.14	.Odpady zawierające azbest	81

7.1.15	Meble i inne odpady wielkogabarytowe	82

7.1.16	Odpady budowlano-remontowe	82

7.1.17	Komunalne osady ściekowe	83

8	Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań	84

8.1	Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami	85

9	Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko	95

10	System monitoringu i oceny wdrażania planu	96

11	Streszczenie	98

Spis tabel	100

Spis wykresów	102

Spis rysunków	102

Załącznik 1-Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami	103

# Wstęp

## Podstawa prawna

Opracowanie niniejszej „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Płońsk na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013-2020” wynika z art. 14 i 15 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.07.39.251 z późn. zm.) - nakładającego na gminę obowiązek opracowania ww. planu.

## Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowej „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Płońsk na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2020” na podstawie obowiązującego ustawodawstwa.

Zakres szczegółowy niniejszego opracowania wynika bezpośrednio z warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U.03.66.620 z późń. zm.). Zgodnie z § 4 wyżej wymienionego. Rozporządzenia niniejszy gminny plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) 	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich, jakości i ilości.

Zgodnie z paragrafem 6 w/w rozporządzenia gminny plan gospodarki odpadami zawiera, co najmniej następujące rozdziały:

1) wstęp;

2) analizę stanu gospodarki odpadami;

3) prognozę zmian;

4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami;

5) zadania strategiczne obejmujące okres, co najmniej 8 lat;

6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat;

7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko w przypadku planów gminnych oraz sposób ich uwzględniania w planie;

8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu;

9) streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto niniejszy Gminny Plan Gospodarki Odpadami został opracowany zgodnie z planami wyższego szczebla.

## Analiza aktualnego stanu prawnego

Obowiązujące prawo wprowadza zasady, które obligatoryjnie mają być przestrzegane w gospodarce odpadami (spis aktów prawnych znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 1).

W ustawie - Prawo ochrony środowiska wprowadzono następujące zasady:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska, jako całości (ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów),

- Zasadę zapobiegania (ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu),

- Zasadę przezorności (ten, kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze),

- Zasadę „zanieczyszczający płaci” (ten, kto powoduje szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia oraz ten, kto może spowodować szkodę w środowisku, w szczególności przez jego zanieczyszczenie, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu),

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych w ustawie — Prawo ochrony środowiska,

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów,

- Prawo obywateli do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu, w tym dotyczących gospodarki odpadami, w przypadkach określonych w ustawie — Prawo ochrony środowiska,

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna,

- Zasadę, że podmioty korzystające ze środowiska oraz organy ochrony środowiska są zobowiązane do stosowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw, przy czym jeżeli na podstawie ustaw wprowadzono obowiązek korzystania z metodyki referencyjnej, dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników.

W ustawie o odpadach sformułowano następujące zasady:

- Zasadę przestrzegania właściwej hierarchii postępowania z odpadami (najbardziej preferowanym działaniem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, następnie ograniczanie ilości i uciążliwości (szkodliwości) odpadów, odzysk (wykorzystanie odpadów),  unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem składowania, a najmniej preferowanym składowanie odpadów),

- Zasadę bliskości (odpady w pierwszej kolejności będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania; jeżeli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, muszą być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwione),

- Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta (producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów, odpowiednie projektowanie produktów).

W ustawie o odpadach zawarto wymaganie, aby stworzyć i utrzymać w kraju zintegrowaną i wystarczającą sieć instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska.

# Podstawowe informacje charakteryzujące obszar gminy Płońsk

## Położenie geograficzne

Gmina Płońsk jest gminą wiejską położoną w centralnej części powiatu płońskiego i w północno – zachodniej części województwa mazowieckiego. Powierzchnia ogólna to 127 km2. Gmina obejmuje ogółem 42 miejscowości, które zamieszkuje 7140 mieszkańców. Największe wsie to: Szerominek – 547 mieszkańców, Arcelin – 380, Skarżyn – 388, Bońki – 335 i Siedlin – 320.

Na terenie Gminy Płońsk zbiegają się dwa bardzo ważne szlaki komunikacyjne. Pierwszym jest droga nr 7 relacji Chyżne – Warszawa – Gdańsk, a drugim droga nr 10 Siedlin – Szczecin. Droga ta dodatkowo jest szlakiem łączącym stolicę z Toruniem i Bydgoszczą.

Rysunek 1	Mapa gminy Płońsk

## Warunki glebowe

Typologia gleb na terenie gminy Płońsk jest zróżnicowana. Północna część gminy odznacza się przewagą gleb bielicowych wytworzonych na glinach i piaskach słabo gliniastych oraz czarne ziemie zdegradowane powstałe na piaskach gliniastych i glinach lekkich i średnich. W południowej części dominują utwory zaliczane do gleb brunatnych wyługowanych wytworzonych z piasków słabo gliniastych i piasków gliniastych lekkich na podłożu piasków. Niewielkimi płatami występują tu również czarne ziemie zdegradowane wytworzone na glinach lekkich i piaskach gliniastych mocnych oraz gleby bielicowe na piaskach gliniastych i glinach lekkich.

W dolinach rzek Płonki, Naruszewki i Żurawianki oraz innych zagłębieniach terenowych występują gleby typu mady wytworzone na pyłach lub piaskach gliniastych a także gleby mułowo-torfowe i murszowo-mineralne podścielone piaskiem luźnym, pyłem lub gliną.

Gleby najlepsze jakościowo zaliczane do 1-go (pszenny bardzo dobry) kompleksu przydatności rolniczej zajmują ok. 20 ha i tworzą jeden zwarty płat na terenie obrębu Poświętne.

Obszary gleb bardzo dobrych i dobrych kompleksów 2-go (pszenny dobry), 4-go (pszenno-żytni) i 8-go (zbożowo-pastewny mocny) stanowią ok. 35% gruntów ornych. Gleby takie posiadają dość dobrze wykształcony poziom orno-próchniczny, odczyn obojętny lub słabo alkaliczny, w większości prawidłowe stosunki wodne. Nadają się pod uprawę wszystkich roślin łącznie z warzywami. Zwarte skupiska takich gleb występują w północno-zachodniej i północnej (Arcelin, Ćwiklin, Ćwiklinek, Szymaki, Szeromin, Szerominek, Poświętne, Michowo i Szpondowo) oraz środkowej (Siedlin, Pilitowo, Brody, Strachówko, Dalanówek i Strubiny) części gminy. Mniejsze płaty spotyka się w rejonie południowo-zachodnim (Cholewy, Skarżyn, Skrzynki, Woźniki). Obszary takich gleb stanowią podstawową bazę dla rozwoju produkcji rolnej.

Gleby słabsze jakościowo zaliczane do kompleksu 5-go (żytni dobry), 6-go (żytni słaby) i 9-go (zbożowo-pastewny słaby) zajmują ok. 58% areału gruntów ornych. Występują głównie w południowej i środkowej oraz w formie niewielkich płatów również w północnej części gminy. Do głównych roślin uprawnych należą tu żyto, ziemniaki, owies, łubin rzadziej jęczmień lub mniej wymagające odmiany pszenicy.

Gleby najsłabsze jakościowo zaliczane do kompleksu 7-go (żytni bardzo słaby) zajmują ok. 7% gruntów ornych i tworzą niewielkie izolowane płaty występujące w pobliżu wsi Michalinek, Lisewo, Koziminy, Cieciórki. Są to gleby piaszczyste (w klasyfikacji bonitacyjnej zaliczane przeważnie do kl. VI i Vl, z), których uprawa jest mało efektywna a najbardziej racjonalnym sposobem zagospodarowania takich terenów jest zalesienie.

Łąki i pastwiska zajmują stosunkowo małe powierzchnie i koncentrują się głównie wzdłuż cieków w większości zaliczane są do kompleksu 2-go (użytki zielone średnie) a w klasyfikacji bonitacyjnej do kl. III i IV. Gmina została zaliczona do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Strukturę użytkowania terenów w gminie Płońsk obrazuje poniższy wykres. Największą część gminy stanowią użytki rolne – 10 406 ha, następnie pozostałe grunty i nieużytki 1 614 ha, a najmniejszą pozostałe lasy i grunty leśne – 710 ha.

Wykres 1	Struktura użytkowania terenów w gminie Płońsk w [ha]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl stan na rok 2005-najnowsze dane dostępne na stronach GUS

Biorąc pod uwagę jedynie użytki rolne sytuacja ta kształtuje się następująco: grunty orne stanowią 84 % całości użytków rolnych, łąki 10 %, a pastwiska 5 % sady to 1 %.

Wykres 2	Struktura użytków rolnych na terenie gminy Płońsk [ha]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl stan na rok 2005 -najnowsze dane dostępne na stronach GUS

## Sytuacja demograficzna

W gminie Płońsk wg GUS na dzień 31 XII 2007 było zameldowanych 7 208 osób w tym 3 644 mężczyzn oraz 3 564 kobiet.

Ludność w wieku przedprodukcyjnym stanowi 23,7 % ogółu ludności gminy Płońsk. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 61,2 % ogółu ludności gminy. W wieku poprodukcyjnym znajduje się 15,1 % ludności gminy. Graficznym obrazem tej sytuacji jest poniższy wykres.

Wykres 3	Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w gminie Płońsk

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.stat.gov.pl stan na 31 XII 2007 r.-najnowsze dane dostępne na stronach GUS

## Uwarunkowania infrastrukturalne

Na terenie gminy Płońsk istnieje sieć wodociągowa o długości 207,7 km. Z sieci wodociągowej w gminie Płońsk korzysta 72,4 % ogółu liczby mieszkańców gminy Płońsk. Sieć gazowa w gminie Płońsk ma długość 40 296 m, z czego 35 740 m to sieć przesyłowa, a 4 556 to sieć rozdzielcza. 3,3% ludności korzysta z istniejącej w gminie sieci gazowej Zgodnie z danymi z GUS gmina Płońsk nie posiada sieci kanalizacyjnej.

Tabela 1	Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk

| Urządzenia sieciowe | Długość czynnej sieci | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] |
| --- | --- | --- |
| Sieć wodociągowa | 207,7 km | 1893 |
| Sieć gazowa | 40 296 m | 83 |

Źródło: www.stat.gov.pl stan na 2007 r. najnowsze dane dostępne na stronach GUS

## Warunki hydrogeologiczne i hydrologiczne

Według podziału hydrogeologicznego Polski, teren gminy Płońsk znajduje się w makroregionie Niżu Środkowopolskiego, regionie Mazowieckim (IX) i podregionie Wschodniomazowieckim (IX 1). Podstawowym użytkowym piętrem wodonośnym jest czwartorzęd. Utwory czwartorzędu w okolicach Płońska wykazują duże zróżnicowanie miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, w znacznej mierze uwarunkowane ukształtowaniem starego podłoża, struktura geologiczna stanowi o zróżnicowaniu rozmieszczenia warstw wodonośnych. Na Wysoczyźnie Płońskiej najstarsza z serii wodonośnych, to prawdopodobnie osady piaszczyste wśród glin zlodowacenia południowopolskiego. Osady piaszczyste występują przeważnie lokalnie lub jako serie połączone z bardziej rozległymi pokładami utworów piaszczystych.

Najbardziej wydajną serię osadów wodonośnych tworzy kompleks kilkudziesięciometrowej miąższości osadów rynnowych, piaszczystych ze żwirami i poziomami głazowymi zlodowacenia południowopolskiego. Spąg rynny jest izolowany najstarszymi glinami zwałowymi zlodowacenia środkowopolskiego i utworami pliocenu. W stropie serie rynnowe łączą się bez warstw izolujących z utworami piaszczystymi interglacjału mazowieckiego, występują kontakty hydrauliczne do najmłodszych warstw piaszczystych w rejonie Płonki i jej tarasach. Rynna ma przebieg na kierunku NW-SE. Wody tego poziomu stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia Płońska.

Młodszą serią wodonośną są osady piaszczyste interglacjału mazowieckiego na głębokości 20-30 m, która łączy się częściowo z kompleksem rynnowym. W innych miejscach, odmiennie niż w rynnie, wody są izolowane od góry utworami słabej przepuszczalności, a ich zwierciadła są napięte. Najmłodszą użytkową serię wodonośną na Wysoczyźnie Płońskiej tworzą warstwy osadów piaszczystych między glinami zwałowymi zlodowacenia środkowopolskiego. Zasilają one studnie o głębokości 18-40 m.

Rozmieszczenie serii wodonośnych na Wysoczyźnie Płońskiej jest nierównomierne, większość studni skupiona jest w okolicach Płońska. Do obszarów pozbawionych wodonośnych poziomów użytkowych, gdzie woda ujmowana jest studniami kopanymi z niewielkich i nieciągłych przewarstwień zalicza się przede wszystkim południową część struktury okolic Pilitowa o skomplikowanej budowie wraz z przyległymi obszarami występowania moren czołowych okolic Cempkowa i Michalina oraz obszarem wychodnich piasków w Dalanówku.

W Dalanówku zlokalizowanych jest wiele odkrywek, ma tu miejsce eksploatacja złoża, które tworzą piaski średnio i gruboziarniste z przewarstwieniami pospółki i żwiru różnej granulacji bez głazów, wyraźnie warstwowanie w układzie poziomym lub z lekkim nachyleniem, miejscami pokryte niewielkim nadkładem pozostałości osadów lodowcowych w postaci gliny zwałowej lub częściej piasków lodowcowych.

W rejonie Dalanówka przepływ wody w pierwszym przypowierzchniowym poziomie wodonośnym ma orientację w kierunku wschodnim i południowym. Jest to obszar zasilania małych cieków mających początek i płynących w kierunku północnym do Płonki, w kierunku południowym do Naruszewki i w kierunku wschodnim do Wkry.

Drugi poziom wodonośny znajduje się na głębokości 40 m pod nadkładem glin zwałowych, odpływ wody z tego poziomu odbywa się zgodnie z regionalnym kierunkiem spływu wód na wschód do doliny Wkry.

Teren gminy rozcinają doliny rzeczne Płonki, Żurawianki i Naruszewki.

Płonka- rzeka o długości ok. 42,6 km , której powierzchnia dorzecza wynosi ok. 430,7 km 2 . Jej tereny źródłowe leżą w okolicy miejscowości Staroźreby na terenie powiatu płockiego. Zlewnię rzeki charakteryzuje nieskomplikowana stosunkowo dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna. Płonka uchodzi do Wkry w pobliżu miejscowości Kołoząb na 39,2 km biegu rzeki. Ważniejsze dopływy Płonki to:

  - Dzierzążnica (l) – długość całkowita 13,9 km, uchodzi do Płonki w m. Gumowo (gm. Dzierzążnia),

  - Żurawianka (p) – długość całkowita 16,8 km, uchodzi do Płonki w m. Szerominek.

Naruszewka - jest prawobrzeżnym dopływem Wkry, którego obszar źródłowy leży w rejonie Radzymina gm. Naruszewo. Powierzchnia jej dorzecza wynosi 120 km2 zaś całkowita długość rzeki to 23 km. Od źródeł do 15-tego km długości Naruszewka charakteryzuje się dużymi spadkami poprzecznymi i znacznym spadkiem podłużnym, z niewielką ilością dopływów. Otulinę rzeki stanowią słabe użytki zielone i grunty orne, zaś samo koryto jest bujnie zakrzaczone i zarośnięte drzewami. W obrębie koryta rzeki o przekroju trapezowatym występują liczne przetamowania z powalonych drzew. Średni spadek podłużny rzeki na tym odcinku wynosi 0,5 - 0,8 promila. Głębokość nieregularna z licznymi wybojami Na odcinku od 15 - tego km do ujścia rzeki do Wkry spadek podłużny Naruszewki maleje do 0,3 promila, zaś koryto staje się bardzo nieregularne, miejscami rozczłonowane z terenami o zabagnionym zadrzewnieniu. Wzdłuż koryta masowo występuje olszyna w różnych klasach wiekowych. Roślinność wodna reprezentowana jest głównie przez moczarkę kanadyjską (Elodea canadensis), włosiennicznik (Ranunculetum sp.) oraz mech zdrojowy. Z bezkręgowców wodnych licznie występującą grupę stanowią: wypławek biały (Dendrocoellum lacteum), gąbki - nadecznik (Euspongilla lacustris), kiełże (Gammarus sp.), larwy jętek (Ephemeroptera), larwy widelnic (Plecoptera). Wszystkie spośród wymienionych grup stwierdzonych w Naruszewce bezkręgowców zalicza się do tzw. organizmów wskaźnikowych o wysokich preferencjach siedliskowych. Tak liczna obecność wymienionych gatunków bezkręgowców wodnych w Naruszewce, jest rzadko spotykana w innych rzekach Niziny Mazowieckiej. Dolina rzeki na całej swojej długości nie była meliorowana. Jedynie w górnej części zlewni znajdują się tereny, na których 60 lat temu założono dreny. Generalnie, ze względu na brak typowych melioracji w znikomym stopniu wykonywane są zabiegi hydrotechniczne konserwacji rzeki i ograniczają się one do usuwania większych zatorów i przetamowań.

Żurawianka - jest prawobrzeżnym dopływem Płonki, długości ok. 20,3 km i powierzchni zlewni 177,7 km2.

Jej obszar źródłowy mieści się w okolicy miejscowości Srebrna, na południe od ur. Naruszewo. Rzeka posiada wyraźnie wykształcone doliny. W południowej części – dział wodny biegnie wysokimi morenami czołowymi. Powierzchnia zlewni jest falista i bezleśna. Jej źródła znajdują się na wysokości 140 m n.p.m. Żurawianka uchodzi do Płonki na 13,2 km jej biegu, na wysokości ok. 101 m n.p.m. Największym dopływem Żurawianki jest ciek spod Gniewkowa zwany Żurawianką II o długości 14,7 km i powierzchni zlewni 86,9 km 2 . W okolicy Sosenkowa tworzy zbiornik wodny. Uchodzi do Płonki w miejscowości Szerominek.

## Sytuacja gospodarcza

Dominującą działalnością gospodarczą na terenie Gminy Płońsk jest rolnictwo, którym zajmuje się 3 895 osób, czyli ponad 54% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Działalność gospodarczą prowadzi 376 przedsiębiorców.

Na terenie gminy Płońsk przeważają jednostki gospodarcze należące do sektora prywatnego, ponadto liczba ich z roku na rok rośnie. Największą dynamikę wzrostu odnotowano wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, co świadczy o tym, że mieszkańcy gminy Płońsk nie boją się ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności, co więcej widzą perspektywy rozwoju na terenie własnej gminy.

Tabela 2	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych na terenie Gminy Płońsk

| Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych | Liczba jednostek gospodarczych Rok 2005 | Liczba jednostek gospodarczych Rok 2006 | Liczba jednostek gospodarczych Rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 332 | 362 | 383 |
| Sektor publiczny |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | 7 | 7 | 7 |
| Państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem | 7 | 7 | 7 |
| Sektor Prywatny |
| Podmioty gospodarki narodowej ogółem | 325 | 355 | 376 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 268 | 298 | 319 |
| Spółki handlowe | 16 | 17 | 16 |
| Spółdzielnie | 3 | 3 | 3 |
| Stowarzyszenia i organizacje społeczne | 6 | 6 | 6 |

Źródło: www.stat.gov.pl

Analizując ilość jednostek gospodarczych pod względem podziału wg sekcji PKD widzimy, że najwięcej jednostek gospodarczych działa w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego), następnie w sekcji D (przetwórstwo przemysłowe).

Tabela 3	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD na terenie gminy Płońsk

| Lp. | Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD | Liczba jednostek gospodarczych |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 |
|  | Sekcja A | Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | 34 | 35 | 39 |
|  | Sekcja B | Rybactwo | 0 | 0 | 0 |
|  | Sekcja C | Górnictwo | 4 | 3 | 3 |
|  | Sekcja D | Przetwórstwo przemysłowe | 38 | 45 | 50 |
|  | Sekcja E | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | 0 | 0 | 0 |
|  | Sekcja F | Budownictwo | 33 | 37 | 45 |
|  | Sekcja G | Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | 116 | 124 | 127 |
|  | Sekcja H | Hotele i restauracje | 7 | 7 | 8 |
|  | Sekcja I | Transport, gospodarka magazynowa i łączność | 31 | 37 | 36 |
|  | Sekcja J | Pośrednictwo finansowe | 5 | 5 | 5 |
|  | Sekcja K | Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 28 | 30 | 29 |
|  | Sekcja L | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne | 3 | 3 | 3 |
|  | Sekcja M | Edukacja | 11 | 11 | 12 |
|  | Sekcja N | Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | 2 | 2 | 3 |
|  | Sekcja O | Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | 20 | 23 | 23 |
|  | Sekcja P | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników | 0 | 0 | 0 |
|  | Sekcja Q | Organizacje i zespoły eksterytorialne | 0 | 0 | 0 |

Źródło: www.stat.gov.pl

# Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami

## Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.07.39.251 z późn. zm.) zwana dalej ustawą o odpadach w artykule 3, ust.3 pkt.4 definiuje odpady komunalne, jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Istnieją dwa źródła powstawania odpadów komunalnych:

- Gospodarstwa domowe,

- Obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo, przemysł w części socjalnej i inne).

Ze względu na fakt, iż zarówno Główny Urząd Statystyczny jak też Wojewódzki System Odpadowy na dzień tworzenia planu dysponuje najnowszymi danymi z roku 2007 dotyczącymi odpadów, jako rok bazowy ustalamy rok 2007, aby zapewnić pełną porównywalność danych.

Tabela 4	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Płońsk w 2007 z zastosowaniem wskaźników z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015

| Lp. | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 69 |
| 2 | Niesegregowane odpady komunalne, w tym: | 1 086 |
| 2-1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 247 |
| 2-2 | Odpady zielone | 28 |
| 2-3 | Papier i tektura | 210 |
| 2-4 | Odpady wielomateriałowe | 78 |
| 2-5 | Tworzywa sztuczne | 156 |
| 2-6 | Szkło | 92 |
| 2-7 | Metal | 54 |
| 2-8 | Odzież, tekstylia | 16 |
| 2-9 | Drewno | 19 |
| 2-10 | Odpady niebezpieczne | 11 |
| 2-11 | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 174 |
| 3 | Odpady wielkogabarytowe | 55 |
| 4 | Odpady usług komunalnych | 65 |
| Ogółem | 1 276 |

Ilustracją graficzną powyższych danych dotyczących odpadów wytworzonych jest wykres przedstawiony poniżej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z powyższej tabeli

Wykres 4	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na obszarze gminy Płońsk w 2007 roku.

Na terenie gminy Płońsk były wytwarzane takie grupy odpadów jak:

- Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie,

- Niesegregowane odpady komunalne,

- Odpady wielkogabarytowe,

- Odpady usług komunalnych.

Odpady komunalne zbierane selektywnie - Ustawa o odpadach w art. 10 mówi, że odpady powinny być zbierane w sposób selektywny. Gmina Płońsk prowadziła selektywną zbiórkę odpadów

- Papieru i tektury

  - Szkła

  - Tworzyw sztucznych.

Wg szacunków przeprowadzonych zgodnie ze wskaźnikami WPGO dla Mazowsza na terenie gminy Płońsk wytworzono 69 Mg odpadów segregowanych i zbieranych selektywnie.

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – jest to grupa o największym udziale procentowym w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Odpady te stanowią 85,16%,  czyli 1 086 Mg odpadów wytworzonych na terenie gminy Płońsk w roku 2007.

Odpady wielkogabarytowe - (wielkorozmiarowe) zaliczone są do niej opady o dużych rozmiarach jak np. meble i inne, z wyłączeniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Szacuje się,  że na terenie gminy Płońsk wytworzono – 55 Mg odpadów wielkogabarytowych.

Odpady usług komunalnych, czyli odpady z czyszczenia ulic i placów, targowisk oraz cmentarzy na terenie gminy Płońsk w roku 2007 to 65 Mg.

Ilustracją graficzną składu morfologicznego niesegregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Płońsk w roku 2007 jest poniższy wykres kołowy.

Wykres 5	Skład morfologiczny niesegregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Płońsk w roku 200

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 2

## Odpady ulegające biodegradacji

W myśl art.3 ust. 2 pkt. 7 ustawy o odpadach odpady ulegające biodegradacji to odpady,  które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Tabela 5	Ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach niesegregowanych w [Mg] wytworzonych w roku 2007 w gminie Płońsk

| Lp. | Nazwa Strumienia | Ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach niesegregowanych w [Mg] wytworzonych w roku 2007 w gminie Płońsk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 247 |
| 2 | Odpady zielone | 28 |
| 3 | Papier i tektura | 210 |
| 4 | Drewno | 19 |
| Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji* | 504 |

* W ilości tej nie ujęto odpadowych tekstyliów i odzieży z uwagi na inne funkcjonujące na rynku, metody przerobu tych odpadów zebranych selektywnie

Źródło: Obliczenia własne z zastosowaniem wskaźników z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Wykres 6	Ilość i skład odpadów ulegających biodegradacji w odpadach niesegregowanych w [Mg] wytworzonych w roku 2007 w gminie Płońsk

Na terenie gminy Płońsk w roku 2007 wytworzono – 504 Mg odpadów ulegających biodegradacji.

## Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

Tabela 6	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu niebezpiecznego wchodzącego w strumień odpadów komunalnych |
| --- | --- |
| 20 01 13* | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14* | Kwasy |
| 20 01 15* | Alkalia |
| 20 01 17* | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21* | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
| 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Źródło: Katalog Odpadów

Zgodnie z szacunkami przyjmuje się, że odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych to 1 %, czyli w tym wypadku 11 Mg. Zgodnie z obowiązującym regulaminem porządku i czystości na terenie gminy Płońsk mieszkańcy są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Na terenie gminy Płońsk jeszcze nie został wdrożony dobry system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych. Jak dotychczas zbierane selektywnie są jedynie baterie.

## Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi

### Ilość odpadów zebranych z terenu gminy Płońsk

Z terenu gminy Płońsk w roku 2007, wg GUS, zebrano – 792,04 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z czego 586,10 Mg zebrano z gospodarstw domowych. Poniżej przedstawiono w sposób tabelaryczny i graficzny różnicę pomiędzy niesegregowanymi odpadami komunalnymi wytworzonymi a zebranymi. Sytuacja, w której ilości te są sobie równe jest niezwykle rzadka wręcz teoretyczna. Świadczy o idealnym systemie zbiórki, w którym 100% mieszkańców danego obszaru oddaje wszystkie odpady wytworzone do systemu zbierania istniejącym na danym terenie oraz nie zagospodarowuje wytworzonych odpadów w swoim gospodarstwie na własne potrzeby (np. spalanie w piecu centralnego ogrzewania, skarmianie zwierząt, kompostowanie). Generalnie im bliższe sobie są wartości odpadów wytworzonych i zebranych tym sprawniej działa system zbierania odpadów na danym terenie. Sytuacja, w której odpady wytworzone znacznie przewyższają odpady zebrane budzi niepokój, każe nam domniemywać, iż na danym terenie pojawią się dzikie wysypiska, ponadto może oznaczać, że nie wszyscy mieszkańcy danego obszaru są objęci zorganizowaną zbiórką, stąd wynika w sposób logiczny potrzeba prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli, co wprowadziła Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art.3 ust.3 pkt.3).

Tabela 7	Porównanie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Płońsk

| Wytworzone niesegregowane odpady komunalne na terenie gminy Płońsk w roku 2007 [Mg]1 | Zebrane niesegregowane odpady komunalne z terenu gminy Płońsk w roku 2007 [Mg]2 | Różnica między odpadami wytworzonymi a zebranymi [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 276 | 792,04 | 294,43 |

1 obliczenia z zastosowaniem wskaźników z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

2 dane z  www.stat.gov.pl rok 2006

Wykres 7	Ilości wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych w porównaniu z ilością zebraną niesegregowanych odpadów komunalnych

W gminie Płońsk różnica między niesegregowanymi odpadami komunalnymi wytworzonymi a zebranymi wynosi 294,43 Mg, co stanowi 27,1% wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych. Różnica ta jest spowodowana faktem, iż zorganizowaną zbiórką odpadów nie są objęci wszyscy mieszkańcy gminy Płońsk. Mieszkańcy gmin wiejskich, do jakiej należy gmina Płońsk zagospodarowują dużą ilość odpadów wytworzonych w ramach własnego gospodarstwa.

Mieszkańcy gminy Płońsk prowadzą również selektywną zbiórkę odpadów, gdzie w 2008r. objętych było 50% ogółu społeczności gminy, a w 2007r. – 40%..

W strumieniu odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk w roku 2008r. przeprowadzana była selektywna zbiórka jedynie w zakresie odpadów niebezpiecznych, którymi są baterie. Na dzień tworzenia aktualizacji gmina nie posiada jeszcze informacji dotyczących ewidencji tej grupy odpadów.

Gmina Płońsk nie przeprowadza selektywnej zbiórki odpadów tj: przeterminowane leki, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowań po nich, farb, lakierów, olejów odpadowych i smarów oraz wraków samochodowych.

### Sposób postępowania z odpadami komunalnymi

Ustawa o odpadach poprzez odzysk rozumie wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy. Poprzez unieszkodliwianie odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Wszystkie zebrane zmieszane odpady komunalne z terenu gminy zostały unieszkodliwione poprzez składowanie na składowisku w Dalanówku. Natomiast odpady zebrane w sposób selektywny przez zostały przekazane do odzysku i recyklingu. Procentowy udział odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu w stosunku do odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie kształtuje się bardzo korzystnie w roku 2008 w stosunku do roku 2007. W roku 2007 udział ten wynosił 3,76 %, natomiast w roku kolejnym już 13,25%. Nagły wzrost  procentowy wiąże się z tym, iż w 2008r. gmina Płońsk przekazała do odzysku i recyklingu o 78 Mg odpadów więcej w porównaniu do roku poprzedniego.  Znaczna różnica w ilości odpadów przekazanych do recyklingu wynika z faktu, iż gmina Płońsk realizuje zadania dotyczące redukcji składowania odpadów komunalnych wytyczone przez KPGO 2010 na rzecz wzrostu ich odzysku i recyklingu.

Tabela 8	Sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Płońsk

| Sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Płońsk | 2007 rok | 2008 rok |
| --- | --- | --- |
| Ilość odpadów komunalnych unieszkodliwionych poprzez składowanie w Mg | 223,29 | 651,88 |
| Ilość odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu | 8,40 | 86,40 |
| Udział procentowy odpadów przekazanych do odzysku i recyklingu w stosunku do odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie | 3,76% | 13,25% |

Źródło: Dane ankietowe z gminy

Wykres 8	Sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Płońsk

#### Koszty związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Dominującym kosztami ponoszonymi przez mieszkańców związanymi z gospodarowaniem odpadami są koszty:

- Dzierżawy pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,

- Koszty wywozu odpadów komunalnych,

- Koszty przyjęcia odpadów komunalnych na składowisko.

Opłaty ponoszone za odbiór odpadów komunalnych w gminie Płońsk (ceny brutto z 7% VAT)

SM 120 l – 16,59 zł

SM 240 l – 25,56 zł

SM 1100 l – 68,48 zł

KP 7/6,5 m3 - 342,40 zł

### Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie Gminy Płońsk

Wytwarzane na terenie gminy Płońsk odpady niebezpieczne zawierające się w strumieniu odpadów komunalnych przekazywane są do zakładów wykorzystujących je stacji demontażu lub unieszkodliwiających. Niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne są unieszkodliwiane termicznie - spalane. Odpady medyczne weterynaryjne  z terenu powiatu płońskiego w większości są odpadami niebezpiecznymi i podlegają unieszkodliwieniu poprzez spalanie.

#### Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i Akumulatory są powszechnie stosowane, jako przenośne źródła prądu.

Akumulatory kwasowo – ołowiowe są stosowane głównie, jako akumulatory samochodowe. Zużyte akumulatory wymieniane są na nowe ( jest to jedno ze źródeł powstawania odpadów). Odpady te powstają również w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Baterie i akumulatory niklowo- kadmowe występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Ilość zużytych baterii i akumulatorów Ni – Cd jest trudna do określenia, ze względu na ich długą żywotność – rzędu 10-12 lat.

Baterie manganowo-cynkowe z elektrolitem alkalicznym i solnym (Mn-Zn), cynkowo- węglowo (Zn), cynkowo-manganowe(Zn-Mn), litowe (Li), litowo-jonowe ( Li -ion) i inne-mają one krótki czas użytkowania, więc ilość odpadów z nich powstających jest znaczna.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z WSO w roku 2007 na terenie gminy zebrano 12,9 Mg odpadów o kodzie16 0601*, czyli baterii i akumulatorów ołowiowych.

#### Odpady medyczne i weterynaryjne

W myśl art.3 ust. 2 pkt. 5 ustawy o odpadach odpady medyczne powstają w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. Zgodnie z danymi wygenerowanymi w Urzędzie Marszałkowskim z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie gminy Płońsk nie wytworzono w roku 2007 odpadów medycznych i weterynaryjnych.

#### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji są odpadami o kodzie 16 01 04*- zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy i są klasyfikowane, jako odpady niebezpieczne wg obowiązującego katalogu odpadów. W myśl ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, właściciel takiego pojazdu może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Przy czym demontaż może być prowadzony tylko na stacjach demontażu.

Tabela 9	Informacje na temat stacji demontażu

| Nazwa, siedziba i adres przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu | Adres stacji demontażu | Znak decyzji | Termin obowiązywania decyzji | Rodzaj odpadów dopuszczonych do odzysku/metoda odzysku | Ilość odpadów dopuszczona do odzysku [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auto-Kasacja Auto Pośrednictwo Bogdan Ryszewski Skarżyn 20 09-100 Płońsk | Skarżyn 20 09-100 Płońsk | WŚR.C-6620.4/05 z dn.01.07.2005 | 01.07.2015 r. | 16 01 04 16 01 06 R14 | 1350,0 450,0 |

#### Odpady zawierające azbest

Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest     (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.) wprowadzono zakaz stosowania azbestu na terenie Polski. Uzupełnieniem ustaw i rozporządzeń dotyczących azbestu jest „Program Usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski”, który został uaktualniony do obowiązującego z dnia 29 lipca 2009r. pt. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”, podjęty uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca..

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując, jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.

Klasa I - wyroby o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 definiowane, jako „miękkie” (słabo spoiste) zawierające powyżej 20% azbestu i małą ilość lepiszcza. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu takie jak, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II - wyroby o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3 definiowane, jako „twarde” zawierające poniżej 20% azbestu. Włókna azbestowe w tych wyrobach są mocno związane i nawet w przypadku mechanicznego uszkodzenia materiału w stosunkowo niewielkiej ilości przedostają się do otoczenia. Wyroby „twarde” są odporne na destrukcje, a duże niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia zdrowia ludzkiego występuje przy ich obróbce mechanicznej (ciecie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Do tej klasy wyrobów zaliczane są miedzy innymi: powszechnie stosowane płyty azbestowo – cementowe faliste, płyty „karo” oraz płyty płaskie wykorzystywane, jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W znacznie mniejszych ilościach stosowane były inne wyroby azbestowo – cementowe, w postaci rur służących do wykonywania instalacji wodociągowych,  kanalizacyjnych czy kominów i zsypów. Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego odpady azbestowe w roku 2007 w gminie Płońsk nie zostały wytworzone. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych została przeprowadzona w gminie w roku 2008. Szacunkowa ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych na terenie gminy to 157 143 m2.

Jako jedyną metodę unieszkodliwiania odpadów azbestowych w PGO dla Województwa Mazowieckiego uznano ich składowanie (dopuszcza się także składowanie azbestu i innych odpadów niebezpiecznych pod ziemią – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. Nr 110, poz. 935).

#### Przeterminowane pestycydy

Przeterminowane pestycydy i odpady pestycydowe pochodzą z:

- przeterminowanych preparatów, które zostały wycofane z obrotu i zdeponowane w mogilnikach lub magazynach środków ochrony roślin,

- bieżącej produkcji, dystrybucji i stosowania w rolnictwie,

- ze starej produkcji, zgromadzone na składowiskach.

Na terenie gminy Płońsk, podobnie jak na terenie całego powiatu płońskiego nie ma mogilników. Zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego odpady te nie zostały wytworzone w gminie Płońsk w roku 2007.

### Pozostałe odpady wytwarzane na terenie Gminy Płońsk

#### Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających osadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania, oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te są klasyfikowane w grupie 19 i określone kodem 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Na terenie gminy Płońsk mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 5 m3/d. W latach 2007 – 2009 wykonano 128 oczyszczalni przydomowych. Osad wstępny oraz nadmierny zatrzymany w osadnikach jest okresowo usuwany za pomocą wozu asenizacyjnego i wywożony do dalszej przeróbki do mechaniczno – biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Poświętnym o Q= 6000 m 3/ dobę. W roku 2007 wytworzono 494 Mg osadów ściekowych, a w roku 2008– 814 Mg. Następnie osady są przewożone oraz składowane na składowisko w Dalanówku (gmina Płońsk) po przesypaniu warstwami ziemi.

#### Odpady opakowaniowe powstające w gospodarstwach domowych

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych,  innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół,  urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk itp. Finansowaniem prac związanych ze zbieraniem odpadów opakowaniowych oraz przygotowaniem ich do recyklingu zapewniają opłaty produktowe wpłacane przez przedsiębiorców na odrębny rachunek Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy. Urzędy Marszałkowskie środki te przekazują na odrębny rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który z kolei 70 % środków przekazuje do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wojewódzki Fundusz przekazuje gminom bądź związkom gmin środki pochodzące z opłat produktowych proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyclingu. Wg szacunków przeprowadzonych zgodnie ze wskaźnikami WPGO dla Mazowsza ilość odpadów opakowaniowych wytworzonych segregowanych i zbieranych selektywnie wynosi 69 Mg.

#### Odpady budowlane

Powstające na terenie nieruchomości odpady w wyniku: budowy, remontu lub demontażu obiektu budowlanego przekazuje zakładowi recyklingu gruzu, firmie specjalistycznej, innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej do wykorzystania na ich własne potrzeby.  Odpady budowlane to grupa 17 wg obowiązującego katalogu odpadów. Zgodnie z danymi z WSO na terenie gminy Płońsk w roku 2007 zebrano 560,7 Mg odpadów budowlanych.

Tabela 10	Odpady budowlane wytworzone na terenie gminy Płońsk w roku 2007

| Lp. | Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Zebrana ilość odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miedź, brąz, mosiądz | 170401 | 15,4 |
| 2 | Aluminium | 170402 | 24,3 |
| 3 | Ołów | 170403 | 0,6 |
| 4 | Cynk | 170404 | 1,3 |
| 5 | Żelazo i stal | 170405 | 519,1 |
|  | Razem |  | 560,7 |

Źródło: WSO

Wykres 9	Skład morfologiczny odpadów budowlanych wytworzonych na terenie gminy Płońsk w roku 2007

## Istniejące systemy zbierania odpadów

### Systemy zbierania odpadów komunalnych

Na terenie gminy znajdują się dwa zestawy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Każdy zestaw składa się z pojemnika na szkło, papier i tekturę oraz tworzywa sztuczne. Planowany jest zakup 2 zestawów do zbiórki selektywnej, a oprócz tego gmina chce wdrożyć system workowy do selektywnej zbiórki odpadów. Na obszarze gminy znajdują się również następujące pojemniki na odbiór odpadów zmieszanych. Wywozem odpadów z terenu gminy zajmuje się PGK Sp. z o.o. w Płońsku.

Tabela 11	Sposoby gromadzenia odpadów na terenie gminy Płońsk

| Rodzaje pojemników | Ilość pojemników | Częstotliwość opróżniania i wywozu |
| --- | --- | --- |
| SM 120 l | 892 | 1 raz/m-c |
| SM 240 l | 252 | 1 raz/m-c |
| SM 1100 l | 25 | wg zgłoszeń |
| KP 7 | 16 | wg zgłoszeń |

Źródło: Urząd Gminy w Płońsku

Uchwałą Nr XLVII/255/06 Rada Gminy w Płońsku przyjęła w dniu 7 lutego 2006 roku Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk.

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

- pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,

- worki,

- pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, makulatury

- kontenery przeznaczone dla zabudowy wielorodzinnej, ogródków działkowych oraz w pozostałych przypadkach z przeznaczeniem na odpady budowlane,

- kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l.

Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, mieszkańcy są zobowiązani ,zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Płońsk, gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o odpowiedniej pojemności. Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych została określona na minimum raz w miesiącu.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się:

- pojemniki odpowiadające warunkom określonym w powyższym Regulaminie z tym, że pojemniki te będą odpowiednio oznakowane i utrzymane w odpowiedniej kolorystyce:

      - niebieski - z przeznaczeniem na papier,

      - biały - z przeznaczeniem na szkło białe,

      - zielony - przeznaczony na szkło kolorowe,

- worki odpowiadające warunkom określonym w niniejszym Regulaminie, odpowiednio opisane zgodnie z przeznaczeniem

Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych udostępnia właścicielom nieruchomości przedsiębiorstwo wywozowe na zasadach określonych w umowie. Właściwie posegregowane surowce wtórne będą odbierane od mieszkańców przez przedsiębiorstwo wywozowe.

Odpady komunalne wielkogabarytowe będą gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby i podmioty do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

Odpady medyczne i weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

Odpady budowlane składowane są do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania następujących wyselekcjonowanych strumieni odpadów:

  - papier,

  - szkło,

  - tworzywa sztuczne,

  - odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,

  - odpady wielkogabarytowe.

Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w wymaganiach tych szczegółowo określa, w oparciu o w/w Regulamin, zasady selekcji odpadów przez właścicieli, zasady ich odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorców.

Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.

Tabela 12	Zasady prawidłowej segregacji odpadów

|  | PAPIER-POJEMNIKI NIEBIESKIE | SZKŁO BEZBARWNE- POJEMNIKI BIAŁE SZKŁO KOLOROWE - POJEMNIKI ZIELONE | TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIKI ŻÓŁTE |
| --- | --- | --- | --- |
| WRZUCAMY | Gazety, czasopisma, katalogi Papier szkolny i biurowy Książki w miękkich okładkach Torebki papierowe Papier pakowy Pudełka kartonowe i tekturę | Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności Butelki po napojach alkoholowych Szklane opakowania po kosmetykach | Butelki po napojach Płynach do mycia Zakrętki Plastikowe torebki i reklamówki Koszyczki po owocach |
| NIE WRZUCAMY | Zabrudzonego i tłustego papieru, Papieru z folią Papieru faksowego Kartonów po mleku i napojach Rachunków, Faktur Pieluch jednorazowych, podpasek Worków po cemencie, tapet UWAGA! Z odpadów papierowych usuwamy metalowe i plastikowe części | Szkła stołowego Fajansu Porcelany i ceramiki Luster Szkła okiennego Żarówek Witraży Reflektorów Izolatorów Szkła żaroodpornego Doniczek Szkła okularowego Ekranów Lamp telewizyjnych Szyb samochodowych UWAGA! NIE TŁUCZEMY SZKŁA PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA | Butelek i pojemników z zawartością Butelek i pojemników po olejach, wyrobach garmażeryjnych Opakowań po lekach Opakowań po płynach chłodniczych, Zabawek Sprzętu AGD Styropianu |

Tabela 13	Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Płońsk w  latach 2007 i 2008 roku

| Odpady opakowaniowe zebrane w gospodarstwach domowych | Rok 2007 | Rok 2008 |
| --- | --- | --- |
| Papier i tektura [Mg] | 3,10 | 59,52 |
| Szkło [Mg] | 3,30 | 23,04 |
| Tworzywa Sztuczne [Mg] | 2,00 | 3,84 |
| Razem | 8,40 | 86,40 |

Źródło: Dane ankietowe z gminy

Wykres 10	Ilość odpadów opakowaniowych zebranych na terenie gminy Płońsk w latach 2007 i 2008

Selektywna zbiórka na terenie gminy Płońsk rozwija się w sposób bardzo dynamiczny. Jest to najbardziej dostrzegalne na przykładzie papieru i tektury. W roku 2007 zebrano 3,10 Mg papieru i tektury, a w roku 2008 59,52 Mg. Nieco mniejszy przyrost, ale też znaczny, odnotowano w przypadku szkła, gdzie w roku 2007 zebrano go 3,30 Mg, a w roku 2008 23,04 Mg. Najmniejszy przyrost zaznaczył się w przypadku tworzyw sztucznych, w roku 2007 2 Mg, a w roku 2008 3,84 Mg. W roku 2007 selektywną zbiórką odpadów było objętych 40 % mieszkańców, by w roku 2008 wzrosnąć do 50%.

### Systemy zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych

Zgodnie z uchwalonym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płońsk mieszkańcy są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (m.in. baterii, przeterminowanych leków z własnych apteczek, środków ochrony roślin - te można zwracać również do punktów zakupu).

Wytwarzane na terenie gminy Płońsk odpady niebezpieczne przekazywane są do zakładów wykorzystujących je stacji demontażu lub unieszkodliwiających. Niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne są unieszkodliwiane termicznie-spalane. Odpady medyczne weterynaryjne  z terenu powiatu płońskiego w większości są odpadami niebezpiecznymi i podlegają unieszkodliwieniu poprzez spalanie.

### System zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Odpady komunalne wielkogabarytowe zgodnie z obowiązującym Regulaminem mają być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby i podmioty do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać w punkcie zakupu nowego sprzętu zgodnie z zasadą 1:1. Poza tym istnieją jeszcze tzw. punkty zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, niestety wg rejestru prowadzonego przez GIOŚ, na terenie gminy wiejskiej Płońsk nie funkcjonuje takowy punkt. Najbliższy znajduje się na terenie powiatu płońskiego w gminie Czerwińsk nad Wisłą - P.H. Roman Wdowiak ul. Warszawska 9/4. W ramach prowadzonej działalności punkt przyjmuje:

- Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

- Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,

- Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,

- Zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu,

- Komputery osobiste, kalkulatory kieszonkowe i biurowe,

- Kolejki elektryczne lub tory wyścigowe.

### Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Tabela 14	Podmioty zajmujące się odzyskiem  odpadów na terenie gminy Płońsk

| Nazwa | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Kod odpadów | Pozostałe metody R11, R12, R13, R14 - ilość odpadów poddana odzyskowi [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKŁADOWISKO ODPADÓW W DALANÓWKU | DALANÓWEK |  |  | 01 01 02, 01 04 08,01 04 09,02 07 80,03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 10 12 08, 10,13 82, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 02 01, 1705 04, 17 05 06, 17 05 08, 19 05 03, 19 08 02, 19 08 05,19 12 09,19 12 12, 20 02 02, 20 03 03 | ---- |
| CEGIELNIA MECHANICZNA STANISŁAW MORAWSKI I S-KA | ARCELIN |  |  | KOD:100101 | 176 |
| CEGIELNIA MECHANICZNA STANISŁAW MORAWSKI I S-KA | ARCELIN |  |  | KOD:101208 | 50 |
| AUTO-ZŁOM JOLANTA ŁĄTKIEWICZ | PŁOŃSK | PŁOCKA | 132 | KOD:160104* | 126,5 |
| AUTO-ZŁOM JOLANTA ŁĄTKIEWICZ | PŁOŃSK | PŁOCKA | 132 | KOD:160106 | 13,8 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | PŁOŃSK | Mickiewicza | 4 | KOD:150101 | 11,3 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | PŁOŃSK | Mickiewicza | 4 | KOD:150102 | 1,2 |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | PŁOŃSK | Mickiewicza | 4 | KOD:150107 | 9 |

Źródło: PPGO 2009 -2012

Tabela 15	Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Płońsk

| Nazwa | Miejscowości | Ulica | Nr domu | Kod odpadów | Spalanie bez odzysku energii D10, D11 - ilość unieszkodliwionych odpadów [Mg] | Składowanie D1, D3, D5, D7, D12 - ilość unieszkodliwionych odpadów [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | PŁOŃSK | Sienkiewicza | 7 | KOD:180102* | 3,457 | -- |
| Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | PŁOŃSK | Sienkiewicza | 7 | KOD:180103* | 9,501 | -- |
| Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku | PŁOŃSK | Sienkiewicza | 7 | KOD:180104 | 1,8 | -- |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | PŁOŃSK | Mickiewicza | 4 | 02 01 01, 02 01 02, 02 01 03, 02 01 04, 02 01 06, 02 01 83, 02 02 01, 02 02 02, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01, 02 03 02, 02 03 03, 02 03 04, 02 03 05, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 82, 02 04 01, 02 04 02, 02 04 03, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 02, 02 05 80, 02 06 01, 02 06 02, 02 06 03, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 03, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 01, 03 01 05, 03 01 81, 03 01 82, 03 03 01, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 07, 03 03 10, 03 03 11, 03 03 80, 03 03 81, 04 01, 01, 04 01 02, 04 01 05, 04 01 07, 04 01 09, 04 02 09, 04 02 10, 04 02 20, 04 02 21, 04 02 22, 04 02 80, 15 02 03, 16 01 12, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 03 80, 16 11 02, 16 11 04, 16 11 06, 16 80 01, 16 81 02, 16 81 02, 16 82 02, 17 01 01, 17 01 02,17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 04 11, 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, 19 05 01, 19 05 02, 19 05 03, 19 05 99, 19 06 04, 19 06 06, 19 08 01, 19 08 02, 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 09 01, 19 09 02, 19 09 03, 19 09 04, 19 09 05, 19 09 06, 19 09 99, 19 12 09, 19 12 12, 20 02 02, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06, 20 03 07, 20 03 99 | -- | -- |

Źródło: PPGO 2009 -2012

Tabela 16	Karta instalacji

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Posiadacz odpadów | „AGA” Sp. z o.o. , Płońsk, 09-100 Ilinko, |
| 2 | Rok | 2004 |
| 3 | Nazwa instalacji | Piec |
| 4 | Adres instalacji | 09-100 Ilinko |
| 5 | Projektowana moc przerobowa [Mg/rok] | 8 |
| 6 | Rodzaj procesu [R/D] | D15 |
| 7 | Kod | 30105 |
| 8 | Ilość odpadów przetworzona w roku sprawozdawczym [Mg] | 8 |

Źródło: PPGO 2009 -2012

Gmina Płońsk korzysta ze składowiska odpadów stałych w Dalanówku zlokalizowanego na terenie gminy Płońsk, którego właścicielem i jednocześnie zarządzającym jest PGK Sp. z o.o. Jest to składowisko klasy A, czyli spełniające minimalne wymagania formalne, na którym prowadzone jest deponowanie odpadów. Składowisko znajduje się w obszarze terenów zdewastowanych odkrywkową eksploatacją kruszyw, na północ od Płońska, przy torowisku kolejowym relacji Nasielsk – Płońsk i w odległości ok. 0,4 km na południowy zachód od drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Gdańsk. Na terenie składowiska zlokalizowana jest studnia głębinowa o głębokości 45 m. Najbliższe zabudowania są w odległości około 200 metrów na wschód od obiektu i tam też znajduje się studnia kopana. Druga studnia - wiercona znajduje się w odległości 800 m na południe w miejscowości Poczernin. W odległości 1,2 km na północny wschód płynie ciek bez nazwy – prawy dopływ Wkry.

Jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Podmioty deponujące tam odpady to: Miasto i gmina Płońsk oraz gminy: Ojrzeń, Baboszewo, Nowe Miasto, Załuski, Naruszewo, Joniec, Dzierżążnia, Czerwińsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Raciąż. Składowisko rozpoczęło swą działalność w 1982 roku. Składowisko jest ogrodzone płotem z elementów betonowych o wysokości 2 m, od strony zachodniej, północnej i południowej wyposażone w 4 m wsporniki metalowe z siatką zapobiegającą rozwiewaniu odpadów z bramą wjazdową oraz siatkę metalową z trzech możliwych stron dojazdu. Składowisko jest dozorowane przez pracowników PGK w Płońsku Sp. z o.o. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane. Zajmuje ono powierzchnię 6,24 ha, z czego powierzchnia wykorzystana 4,80 ha. Składowisko jest zapełnione w 22,83%. Pojemność planowana składowiska to 562 500 m3 a w Mg 506 500. Pojemność wykorzystana to 246 000 m3  a w Mg 266 400. Roczna ilość odpadów przewidywana do składowania to 70 000 Mg. Ilość odpadów składowanych w roku 2008 to 65 319,8 Mg. Natomiast roczna ilość odpadów wydobytych do zagospodarowania w roku 2008 wynosi 0. Ilość odpadów przyjmowanych na dobę wynosi więcej niż 20 Mg. Sposób uszczelnienia to warstwa glin zwałowych o grubości 25 m. Dla nowej kwatery wykonano uszczelnienie z geomembrany PEHD o grubości 2 mm oraz 0,5 metra gliny. Nowa kwatera jest wyposażona w instalację do zbierania odcieków (drenaż nadfoliowy, pompownia odcieków i żelbetonowy zbiornik na odcieki o pojemności czynnej 280 m3 .Wody opadowe są ujmowane w rów opaskowy od strony południowej i zachodniej kwatery. Ujmowany biogaz jest przetwarzany na energię elektryczną i przesyłany do sieci. Prowadzony jest monitoring gazu składowiskowego raz w miesiącu w jednym punkcie pomiarowym w zakresie zawartości metanu, dwutlenku węgla i tlenu. W decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odstąpiono od konieczności prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych. Monitoring ilości wód odciekowych jest prowadzony raz w miesiącu, natomiast monitoring składu chemicznego prowadzony jest, co 3 miesiące w zakresie: ph, przewodnictwa, ogólnego węgla organicznego (OWO), miedzi, cynku, ołowiu, kadmu, sześciowartościowego chromu, rtęci, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Punktem poboru próbek jest zbiornik odcieków. Prowadzony jest również monitoring wód podziemnych. W roku 2008 podobnie jak w roku 2007 pobrano raz na kwartał próbki z 4 piezometrów. Prowadzono również monitoring opadu atmosferycznego z częstotliwością jeden raz na dzień. W styczniu 2008 roku przeprowadzono badanie składu i struktury odpadów. Urządzenia techniczne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania składowiska to: kompaktor, brodzik, spychacz, waga, środek transportu. Składowisko nie posiada pasa zieleni. Urządzenie do zagospodarowania odpadów na składowisku to segregownia. Na składowisku prowadzona jest ewidencja odpadów. W styczniu 2008 roku uruchomiono przenośną stację do przesiewania odpadów (sito wibracyjne) na składowisku.

Rysunek 2	Lokalizacja składowiska odpadów w Dalanówku, z którego korzysta między innymi gmina Płońsk

Składowisko w Dalanówku

Cegielnia Mechaniczna Stanisław Morawski i Spółka

Źródło: www.targeo.pl

### Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Na obszarze Gminy Płońsk występują następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

- nie wszyscy mieszkańcy gminy są objęci zbiórką zmieszanych odpadów komunalnych. Prowadzony monitoring ilości umów na wywóz odpadów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmami odbierającymi odpady wykazał, że w roku 2007 było zawartych 1123 umów, a w roku 2008 1145 umów,

- brak odpowiednich pojemników do wstawienia pod zlewozmywak przez przeciętnego mieszkańca, który byłby tani, funkcjonalny a przez to ułatwiał prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w każdym gospodarstwie domowym.

- każdy mieszkaniec gminy Płońsk powinien posiadać wiedzę na temat, jakie odpady mogą być wrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki, a jakie nie mogą tam się znajdować Ponadto powinien on zrozumieć potrzebę jej prowadzenia, aby nie było to rozumiane, jako odgórny nakaz, lecz jako potrzeba człowieka dbającego o środowisko, w którym żyje.

- mimo tego, że na terenie gminy prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, część z nich pozostaje w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych,

- ilość wyrobów azbestowych zinwentaryzowana na terenie gminy wskazuje na to, że nie objęła ona wszystkich mieszkańców.

### Identyfikacja problemów w zakresie odpadów powstających na terenie Gminy Płońsk

Zużyte baterie i akumulatory:

- duże rozproszenie źródeł powstawania odpadów w postaci zużytych baterii i akumulatorów, głownie małogabarytowych,

- słabo rozwinięty system zbierania zużytych baterii i akumulatorów, głównie małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw, indywidualnych gospodarstw domowych, jednostek handlu detalicznego,

- niska świadomość ekologiczna w zakresie postępowania z odpadami zużytych baterii i akumulatorów.

- niewystarczające działania edukacyjno – informacyjne w stosunku do mieszkańców w zakresie sposobu pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów.

Pojazdy wycofane z eksploatacji:

- znaczny import pojazdów z zagranicy, wśród których znajdują się także pojazdy już wyeksploatowane,

- prowadzenie demontażu pojazdów poza stacjami demontażu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- brak punktu zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na terenie gminy,

- niska świadomość ekologiczna użytkowników sprzętu, a także niekiedy sprzedawców detalicznych,

- brak sprawozdawczości dotyczącej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Odpady zawierające azbest:

- niska świadomość mieszkańców gminy dotycząca szkodliwości azbestu dla zdrowia i życia, a także bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

- wysoki koszt unieszkodliwiania odpadów azbestowych poprzez składowanie - 600 zł za Mg,  gdzie przyjmując przeciętną powierzchnię dachu budynku mieszkalnego około 100 m2 waga jego będzie wynosić 1, 1 Mg w takim wypadku koszt unieszkodliwienia na składowisku jest równy 660 zł, oprócz tego dochodzą koszty demontażu przeprowadzonego przez specjalistyczną firmę oraz koszty nowego pokrycia dachowego. Niejednokrotnie przekracza to możliwości finansowe mieszkańców gminy Płońsk,

- trudności w uzyskaniu bezzwrotnego dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych.

Przeterminowane pestycydy:

- niewystarczający system zbierania takich odpadów sprawia że trafiają one do strumienia odpadów komunalnych, a następnie na składowisko, co nie powinno mieć miejsca.

# Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami

Zmiany zachodzące w gospodarce odpadami są wypadkową różnych zjawisk między innymi:

- zmianą liczby ludności na terenie gminy,

- zmianą stopy życiowej mieszkańców;

- podwyższeniem świadomości ekologicznej mieszkańców,

- postępem technicznym i technologicznym,

- rozwojem ekonomicznym i gospodarczym.

Zmiana liczby ludności, a także wzrost zamożności społeczeństwa powodują zmiany w ilości strukturze odpadów komunalnych. Na ilość i skład wytwarzanych odpadów wpływa również wysokość opłat za świadczone usługi, a także wielkość i ilość a także lokalizacja udostępnianych pojemników.

Prognozy demograficzne

Prognozę zmian demograficznych na terenie gminy w latach 2009 do 2020 podano w poniższej tabeli.

Tabela 17	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Płońsk w latach od 2009 do 2020

| Lata | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba ludności gminy Płońsk | 7 258 | 7 308 | 7 358 | 7 408 | 7 458 | 7 508 | 7 558 | 7 608 | 7 658 | 7 708 | 7 758 | 7 808 |

Zilustrowaniem danych z powyższej tabeli jest wykres prognozy liczby ludności omawianego obszaru, gdzie wyraźnie zaznacza się tendencja wzrostowa.

Wykres 11	Prognoza zmian liczby mieszkańców w gminie Płońsk w latach 2009 - 2020

## Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Prognozy zmian w zakresie ilości i jakości odpadów wytwarzanych na terenie gminy Płońsk opracowano w oparciu o prognozowane zmiany założone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 oraz Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Założenia te są następujące:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5 letnich.

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów w stosunku do całości wytwarzanych odpadów do 8% w 2011 r. i 15% w 2018 r. spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych szkła i metali;

- ilość pozostałych odpadów w grupie 20 wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost jednostkowego wskaźnika wytworzenia odpadów oraz prognozy demograficzne szacuje się, iż w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk powstaną następujące ilości odpadów komunalnych:

Tabela 18	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Płońsk w latach 2009-2020 [Mg]

| Lata | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Płońsk [Mg] =Prognozowany wskaźnik wytwarzania odpadów x Prognozowana liczba mieszkańców | 1 310 | 1 333 | 1 355 | 1 378 | 1 401 | 1 425 | 1 449 | 1 473 | 1 497 | 1 522 | 1 547 | 1 573 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie założeń wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz prognozy liczby ludności dla gminy Płońsk

Obrazem graficznym prognozy wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk jest poniższy wykres.

Wykres 12	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk w latach 2009-2020.

Prognozowany wzrost liczby ludności na terenie gminy Płońsk oraz prognozowany przez WPGO dla Mazowsza wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów ma wpływ na zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych.

Mieszkańcy gminy Płońsk podobnie jak pozostali mieszkańcy województwa mazowieckiego będą wytwarzać następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie,

- niesegregowane odpady komunalne,

- odpady wielkogabarytowe

- odpady usług komunalnych ( odpady z czyszczenia ulic i placów, targowisk oraz cmentarzy)

Tabela 19	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk w rozbiciu na poszczególne strumienie [Mg].

| Rodzaj odpadu | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie | 79 | 93 | 108 | 124 | 140 | 157 | 174 | 191 | 210 | 228 | 248 | 267 |
| Niesegregowane odpady komunalne, w tym: | 1 108 | 1 114 | 1 119 | 1 124 | 1 129 | 1 134 | 1 130 | 1 134 | 1 138 | 1 142 | 1 145 | 1148 |
| Odpady wielkogabarytowe | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 | 86 |
| Odpady usług komunalnych | 65 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 |
| Ogółem | 1 310 | 1 333 | 1 355 | 1 378 | 1 401 | 1 425 | 1 449 | 1 473 | 1 497 | 1 522 | 1 547 | 1 573 |
| 8% selektywnego zbierania odpadów w stosunku do całości wytwarzanych odpadów jedno z założeń WPGO dla Mazowsza |
| 15% selektywnego zbierania odpadów w stosunku do całości wytwarzanych odpadów jedno z założeń WPGO dla Mazowsza |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie założeń wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Prognozuje się stopniowy wzrost ilości odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie. Dokonano również prognozy wytwarzania poszczególnych strumieni niesegregowanych odpadów komunalnych. Wyniki tejże prognozy przedstawiono w formie tabelarycznej oraz graficznej.

Tabela 20	Prognoza ilości niesegregowanych odpadów komunalnych w podziale na poszczególne strumienie odpadów

| Oznaczenia lat na wykresie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niesegregowane odpady komunalne w tym: | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
|  | 1 108 | 1 114 | 1 119 | 1 124 | 1 129 | 1 134 | 1 130 | 1 134 | 1 138 | 1 142 | 1 145 | 1 148 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 271 | 273 | 275 | 278 | 280 | 282 | 282 | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 |
| Odpady zielone | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Papier i tektura | 211 | 206 | 205 | 203 | 202 | 201 | 198 | 196 | 195 | 193 | 191 | 189 |
| Odpady wielomateriałowe | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 |
| Tworzywa sztuczne | 155 | 154 | 152 | 151 | 149 | 147 | 145 | 143 | 141 | 139 | 137 | 135 |
| Szkło | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 75 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |
| Metal | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 44 |
| Odzież, tekstylia | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Drewno | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Odpady niebezpieczne | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 177 | 185 | 194 | 201 | 209 | 216 | 221 | 228 | 235 | 242 | 249 | 256 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie założeń wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wykres 13	Prognozowany skład niesegregowanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk [Mg]

### Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w strumień niesegregowanych odpadów komunalnych

Oszacowanie ilości odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w skład niesegregowanych odpadów komunalnych odbyło się na podstawie założeń zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. Prognozę przedstawiono w formie tabelarycznej i graficznej.

Tabela 21	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w strumień niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk w latach 2009-2020 [Mg].

| Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień niesegregowanych odpadów komunalnych: | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 271 | 273 | 275 | 278 | 280 | 282 | 282 | 285 | 287 | 289 | 291 | 293 |
| Odpady zielone | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Papier i tektura | 211 | 206 | 205 | 203 | 202 | 201 | 198 | 196 | 195 | 193 | 191 | 189 |
| Drewno | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| Razem odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 530 | 529 | 531 | 533 | 534 | 536 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 |

Źródło: Obliczenia własne na podstawie założeń wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wykres 14	Prognozowany skład odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w skład niesegregowanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk [Mg]

### Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych

Przewiduje się, że będzie następować:

- rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, między innymi w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

- przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji,

- stworzenie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) zlokalizowanego w pobliżu składowiska w m. Dalanówek na gruntach będących własnością gminy Płońsk.

W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płońskiego na lata 2008 – 2012 przewidziano jeden PDGO na 3 - 4 gminy wiejskie. PDGO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny w małych ilościach. Dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, złomu, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zużytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie. PDGO powinien obejmować populację w promieniu nieprzekraczającym 10-15 min. Jazdy samochodem. Zgromadzone odpady w dalszej kolejności kierowane będą do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji odzysku/unieszkodliwiania. Zadaniem stacji przeładunkowych byłoby magazynowanie i przygotowywanie odpowiednich partii odpadów do przekazania do instalacji odzysku/unieszkodliwiania lub na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Zgodnie z założeniami WPGO dla Mazowsza prowadzenie gospodarki odpadami będzie odbywać się w ramach Regionalnych Obszarów Gospodarki Odpadami Zakłady Zagospodarowania Odpadów, które to spełniają następujące warunki:

- korzystają z najlepszych dostępnych technik,

- stanowią obiekty regionalne posiadające moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców

- zapewniają, co najmniej następujący zakres usług:

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,

- mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcenie odpadów resztkowych i pozostałości z sortowni,

- demontaż odpadów wielkogabarytowych,

- składowanie przetworzonych odpadów resztkowych,

- gromadzenie odpadów niebezpiecznych, które następnie kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zgodnie z podziałem przeprowadzonym w WPGO dla Mazowsza, gmina Płońsk należy do Obszaru Płockiego. Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku modernizuje składowisko odpadów w Dalanówku (gm. Płońsk), które będzie spełniać rolę ponadgminnego składowiska. Obecnie trwają prace związane z budową niecki, gdzie mają być składowane tylko takie odpady, z którymi już nic nie da się zrobić. Istniejące dziś hałdy zostaną zrekultywowane. Inwestycja, prowadzona obecnie przez miejską spółkę PGK w Płońsku, obejmuje dwa zadania. Pierwsze dotyczy modernizacji składowiska w Dalanówku, która już trwa. Obecna hałda śmieci zostanie uporządkowana, odgazowana, zasypana ziemią i nasadzona roślinami. Hałda ma być zamknięta do przyszłego roku. W tej chwili kończy się budowa nowej niecki o wysokim standardzie, spełniającej wszelkie normy i przepisy unijne. Niecka, której koszt budowy wynosi 1,5 mln zł będzie wykorzystywana od momentu zamknięcia starej części wysypiska. Ma objętość 187 500 metrów sześciennych i wystarczy na kilka lat eksploatacji. Potem będą budowane kolejne niecki. Prace związane z budową niecki rozpoczęto w roku ubiegłym - od uporządkowania terenu. Dno niecki zostało pokryte warstwą gliny, folią i geowłókniną (potrzeba jej było 20 tys. mkw.), a potem warstwą filtracyjną, tak, aby nic ze składowanych odpadów nie przedostawało się do środowiska. Odcieki z niecki będą trafiały do zbiornika, potem do oczyszczalni ścieków. Drugą część inwestycji stanowi planowana budowa sortowni odpadów, która ma powstać na terenie oczyszczalni ścieków na Poświętnem. Planowana jest budowa sortowni i kompostowni. Odpady w sortowni będą sortowane nie tylko ręcznie, ale również za pomocą automatycznego separatora. Na terenie sortowni będą również oddzielane odpady niebezpieczne, które trafią do specjalistycznych firm. Część biologiczna odpadów trafi do kompostowni, a kompost z kolei będzie używany do rekultywacji niecek składowiska w Dalanówku. Na składowisko będą wywożone tylko te odpady, z którymi już nic nie da się zrobić, nie można ich sprzedać, ani przetworzyć - tak zwany balast. Spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane na tę inwestycję. Spółce udało się pozyskać dotację z Eko-Funduszu w wysokości 10,6 mln zł, całość ma kosztować 18 mln, spółka planuje, więc zaciągnięcie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska- 1,5 mln, 9mln wyłoży sama spółka PGK ze środków wypracowanych samodzielnie.

### Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk

#### Zużyte baterie i akumulatory

WPGO dla Mazowsza podaje, iż zaznaczy się tendencja wzrostowa w ilości wytwarzania tychże odpadów. Jest to spowodowane faktem, że mieszkańcy Polski zużywają około 60% baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych w stosunku do zużycia baterii pierwotnych przez mieszkańców Unii Europejskiej. Trend ten zaznaczy się również na obszarze gminy Płońsk.

#### Odpady medyczne i weterynaryjne

Czynnikami wpływającymi na ilość odpadów medycznych jest ilość udzielanych porad lekarskich. Innym czynnikiem wpływającym na wzrost ilości odpadów medycznych jest starzenie się społeczeństwa. Trend wzrostowy zaznaczy się również w ilości odpadów weterynaryjnych. Odbiór tychże odpadów będzie przeprowadzany np. w aptekach i przychodniach, aby stare termometry rtęciowe nie trafiły na składowiska wraz z odpadami komunalnymi.

#### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Na ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji wpływa: ilość rejestrowanych i wyrejestrowanych samochodów, wartość wskaźnika ilości osób przypadających na 1 samochód oraz prognozy demograficzne. Wzrost zamożności społeczeństwa będzie powodował wymianę starszych modeli na nowsze w związku z powyższym ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie wzrastała.

#### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

WPGO dla Mazowsza szacuje wzrost ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o 3 do 5% w skali rocznej przy zakładanym 5% tempie wzrostu masy wprowadzanego sprzętu na rynek. W związku z tym prognozuje się wzrost ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Płońsk.

Tabela 22	Zebrana ilość zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w celu osiągnięcia limitu 0,004 Mg na mieszkańca rocznie.

| 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,03 | 29,23 | 29,43 | 29,63 | 29,83 | 30,03 | 30,23 | 30,43 | 30,63 | 30,83 | 31,03 | 31,23 |

Źródło: Obliczenia własne

#### Odpady zawierające azbest

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 14 maja 2002 zakłada usunięcie odpadów zwierających azbest do końca 2032 roku. W związku z tym ilość odpadów zawierających azbest w kolejnych latach będzie odznaczała się tendencją rosnącą.

W okresie do 2012 roku powinny powstać trzy składowiska o łącznej powierzchni 9 ha (jedno składowisko o powierzchni 5 ha i dwa po 2 ha). Deklaracja co do budowy 2 kwater do unieszkodliwiania odpadów azbestowych została zgłoszona przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Sierpcu. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada opracowaną dokumentację techniczną dotyczącą rozbudowy i modernizacji składowiska

w Rachocinie. Dokumentacja ta została przedłożona właściwym organom celem uzyskania

pozwolenia na budowę. Zgodnie z założeniami przedstawionymi w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” za główny cel przyjęto: Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 r. wszystkich wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego.

#### Przeterminowane pestycydy

W związku z charakterem rolniczym gminy Płońsk prognozuje się wzrost ilości opakowań po pestycydach.

#### Komunalne osady ściekowe

Gmina Płońsk nie posiada sieci kanalizacyjnej ani oczyszczalni ścieków. W perspektywie przewiduje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę przydomowych  oczyszczalni ścieków.

#### Odpady opakowaniowe

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 zakłada, że nie będzie znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych, co jest spowodowane postępem technologicznym, dzięki któremu obniża się masa odpadów. Przyczyni się do tego również obowiązek przedsiębiorców do redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U.07.109.752) wprowadza obowiązek odzysku i recyclingu na odpowiednich poziomach, które są określone w załączniku do w/w rozporządzenia. Dominującymi ze względu na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych. Zakładamy, że taka tendencja będzie zachowana również na obszarze gminy Płońsk.

# Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami i przyjęte terminy ich realizacji

Cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2009 - 2016, które wynikają z „Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” to:

- utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, dłuższe okresy życia produktów itp.),

- znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska,

- zamknięcie wszystkich składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja,

- sporządzenie spisu zamkniętych oraz opuszczonych składowisk odpadów wydobywczych, wraz z identyfikacją obiektów wpływających znacząco na środowisko (obowiązek wynikający z dyrektywy 2006/21/WE oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865),

- eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów,

- pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Kierunki działań przewidziane w „Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do końca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dająca władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu (do końca 2009 r.),

- zwiększenie stawek opłat za składowanie odpadów zmieszanych biodegradowalnych oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, a także wspieranie wdrożeń nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie składowisk odpadów do standardów UE (do końca 2009 r.),

- wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu wyeksploatowanych pojazdów,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe),

- realizacja projektów dotyczących redukcji ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenia udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów (np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych,

- wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów,

- dokończenie akcji likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów (do końca 2010 r.).

## Odpady komunalne w tym odpady ulegające biodegradacji

Priorytetowymi celami w gospodarce odpadami komunalnymi są:

- W związku z tym, że WPGO dla Mazowsza rok 2007 podaje, jako ostateczny termin objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców wszyscy mieszkańcy gminy Płońsk zostaną objęci zorganizowanym systemem zbierania odpadów do końca roku 2010.

- W związku z tym, że WPGO dla Mazowsza rok 2007 podaje, jako ostateczny termin objęcia wszystkich mieszkańców selektywnym zbieraniem odpadów wszyscy mieszkańcy gminy Płońsk zostaną objęci zorganizowanym systemem selektywnego zbierania odpadów do końca roku 2010:

- Papieru i tektury,

- Odpadów opakowaniowych ze szkła,

- Tworzyw sztucznych i metali,

- Odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (w tym: zużytych baterii akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, chemikaliów, których źródłem są gospodarstwa domowe),

- Odpadów wielkogabarytowych i odpadów budowlano-remontowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Tabela 23	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie odpadów komunalnych

| CELE W ZAKRESIE ODPADÓW KOMUNALNYCH: | KRÓTKOOKRESOWE 2009-2012 | DŁUGOOKRESOWE 2013-2020 |
| --- | --- | --- |
| Poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych | 45% | 65% |
| Poziom odzysku odpadów niebezpiecznych | 20% | 35% |
| Poziom odzysku odpadów opakowaniowych | 60% | 60% |
| Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych | 55%-80% | 55%-80% |
| Zamknięcie do końca roku 2009 składowisk niespełniających standardów UE | Na terenie gminy Płońsk nie występują takie składowiska |  |
| Zapewnienie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: | do dnia 31 grudnia 2010 r.- do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2011 r.- do nie więcej niż 63% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku | do dnia 31 grudnia 2013 r.- do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, do dnia 31 grudnia 2015 r.- do nie więcej niż 44% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do dnia 31 grudnia 2019 r.- do nie więcej niż 36% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku |
| Wspieranie działań do składowania tylko odpadów przetworzonych (balastowych) |  |  |
| Wspieranie działań w zakresie zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych |  | Do maksymalnie 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 roku |

Do zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk istniał będzie wybór stosowania różnego rodzaju rozwiązań systemowych oraz typów pojemników i pojazdów. Wybór metody oraz środków w tym przypadku będzie zależał w dużej mierze od:

- rodzaju zabudowy – jednorodzinna lub wielorodzinna,

- uwarunkowań logistycznych – możliwości ustawienia danego rodzaju pojemnika i zapewnienia swobodnego dojazdu do jego opróżniania,

- technicznych – dysponowanie pojazdami do obsługi konkretnych typów pojemników.

W zależności od zabudowy będzie istniał do wyboru system zbiórki – donoszenia (polecany w zabudowie wielorodzinnej) i system u źródła (zalecany dla zabudowy jednorodzinnej).

Do zbiórki odpadów zmieszanych z gospodarstw domowych zastosowanie będą miały następujące typy pojemników:

- pojemniki 110 l (ocynkowane) lub 120/240 l (plastikowe) – preferowane w zabudowie jednorodzinnej każde gospodarstwo (średnio 4 osobowe) posiada własny pojemnik

- pojemniki 1100 l, przetaczane (ocynkowane lub plastikowe) – preferowane w zabudowie wielorodzinnej, zakłada się, że jeden pojemnik 1100 litrowy będzie służył do obsługi ok. 40-50 mieszkańców,

- kontenery o większej pojemności np. KP-7; stosuje się je często w zabudowie wielorodzinnej lub jednorodzinnej w systemie donoszenia. Można je wprawdzie opróżniać z mniejszą częstotliwością, jednak wiąże się to ze wzrostem zagrożenia sanitarnego (zwłaszcza latem) lub wydłużeniem drogi dla mieszkańców. W przypadku stosowania tego systemu z zabudowie jednorodzinnej wytwarza się anonimowość wyrzucania odpadów – nie ma „samokontroli sąsiedzkiej” osób wyrzucających do nich odpady.

Odpady ulegające biodegradacji z terenu gminy Płońsk będą zbierane systemem pojemnikowym, a następnie  przewożone do ZZO Wincentów, posiadającego instalację do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji.

Tabela 24	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych

| CELE W ZAKRESIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH W STRUMIENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH | KRÓTKOOKRESOWE 2009-2012 | DŁUGOOKRESOWE 2013-2020 |
| --- | --- | --- |
| Rozwój selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych |  |  |
| Dalszy rozwój selektywnego systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych |  |  |
| Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie zagrożeń, jakie stwarza niekontrolowane przedostawanie się odpadów niebezpiecznych do środowiska ( ze strumienia odpadów komunalnych) |  |  |
| Kontynuacja edukacji ekologicznej |  |  |
| Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych ( ze strumienia odpadów komunalnych) | 20% w roku 2011 | 35% w roku 2015 |

## Inne odpady wytwarzane na terenie Gminy Płońsk

### Zużyte baterie i akumulatory

Priorytetowe cele w zakresie zużytych baterii i akumulatorów na terenie gminy Płońsk to:

- Rozwój systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, aby osiągnąć poziomy zbierania:

  - 25 % masy wprowadzanych do obrotu przenośnych baterii i akumulatorów do 26 września 2012 roku

  - 45% % masy wprowadzanych do obrotu przenośnych baterii i akumulatorów do 26 września 2016 roku

- W latach 2009 - 2014 osiągnięcie poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (cel zgodny z WPGO 2007- 2010)

Tabela 25	Poziomy odzysku i recyclingu akumulatorów oraz ogniw i baterii galwanicznych w latach 2009-2014

| Rodzaj produktu, z którego powstał odpad | 2009r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012r. | 2013 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| Akumulatory kwasowo - ołowiowe | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane | Wszystkie zgłoszone | Wszystkie zebrane |
| Akumulatory niklowo –kadmowe (wielkogabarytowe) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Akumulatory niklowo – kadmowe (małogabarytowe) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo – żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne wielkogabarytowe | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Akumulatory niklowo – żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne małogabarytowe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych | 20 | 201 | 22,5 | 22,51 | 25 | 251 | 30 | 301 | 35 | 351 | 40 | 401 |

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz.U.07.109.752)

1-nie dotyczy ogniw cynkowo – węglowych i alkalicznych

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Głównym celem na terenie gminy Płońsk w okresie od roku 2009 do roku 2020 będzie wzrost efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródeł powstawania).

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Priorytetowy cel odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji to w pełni sprawny system zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i odzysk i recycling odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomach:

- Od dnia 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980,

- Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest zobowiązany do osiągania rocznego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do jego stacji dla pojazdów wyprodukowanych po pierwszym stycznia 1980 roku jednakże w okresie do dnia 31 grudnia 2014 roku ww. poziomy odzysku i recyklingu wynoszą odpowiedni 85% i 80%.

### Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

WPGO dla Mazowsza zakłada stworzenie do 1 stycznia 2008 roku systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w związku z powyższym system taki umożliwiający osiągnięcie. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

- dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

  - poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

  - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

- dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp;

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok,

W celu osiągnięcia zakładanego poziomu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego na poziomie 4 kg na mieszkańca na rok, szacuje się, że na terenie gminy Płońsk w latach 2009 - 2020 zbierze się następujące ilości tego sprzętu:

Tabela 26	Ilość zebranego sprzętu w kolejnych latach na terenie gminy Płońsk w celu osiągnięcia poziomu zbierania w ilości 4 kg na mieszkańca na rok.

| 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,03 | 29,23 | 29,43 | 29,63 | 29,83 | 30,03 | 30,23 | 30,43 | 30,63 | 30,83 | 31,03 | 31,23 |

Źródło: obliczenia własne

Wykres 15	Zebrana ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia limitu 0, 004 Mg/mieszkańca/rok

Cele długookresowe na lata 2013 – 2020 to doskonalenie systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

### Odpady zawierające azbest

Podstawowym celem będzie przeprowadzenie rzetelnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, a następnie opracowanie Programu Usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Płońsk. Kolejnym celem będzie szeroko zakrojona akcja edukacyjna wśród mieszkańców o szkodliwości azbestu, a także możliwości uzyskania środków finansowych na demontaż, transport i utylizację wyrobów azbestowych. Środki takie gmina może uzyskać w postaci dotacji WFOŚiGW w Warszawie. Regulamin przeznaczania środków WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego przewiduje, że zadania polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mogą być dofinansowane w formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, a po wyczerpaniu środków dotacyjnych przeznaczonych w ramach planu finansowego na ochronę ziemi w danym roku, dofinansowanie może być przyznane w formie pożyczki. Koszty kwalifikowane stanowią:

a) koszt demontażu płyt azbestowych

b) koszt przewiezienia azbestu z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia

c) koszt unieszkodliwienia azbestu

Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone wykonanie nowych pokryć dachowych.

### Przeterminowane pestycydy

Na terenie gminy Płońsk nie ma możliwości przekazania tychże odpadów. Głównym celem powinno być podnoszenie świadomości ekologicznej rolników, aby przekazywali te odpady wyspecjalizowanym firmom.

### Komunalne osady ściekowe

W związku z brakiem kanalizacji na terenie gminy podstawowym celem powinno być skanalizowanie gminy Płońsk - przynajmniej największych miejscowości, a przypadku mniejszych miejscowości rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków.

### Odpady opakowaniowe

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca, 2007 r. (Dz.U.07.109.752)  w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określa w/w poziomy w poszczególnych latach aż do roku 2014:

Tabela 27	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.

| Poz. | Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1 | opakowania razem | bez względu na symbol PKWiU | 511) | 301) | 531) | 351) | 551) | 401) | 571) | 451) | 58,51) | 501) | 601) | 551) |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | bez względu na symbol PKWiU | - | 171)2) | - | 181)2) | - | 191)2) | - | 201)2) | - | 21,51)2) | - | 22,51)2) |
| 3 | opakowania z aluminium | bez względu na symbol PKWiU | - | 431) | - | 451) | - | 471) | - | 481) | - | 491) | - | 501) |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | bez względu na symbol PKWiU | - | 291) | - | 331) | - | 371) | - | 421) | - | 461) | - | 501) |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | bez względu na symbol PKWiU | - | 501) | - | 521) | - | 541) | - | 561) | - | 581) | - | 601) |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | bez względu na symbol PKWiU | - | 411) | - | 431) | - | 461) | - | 491) | - | 551) | - | 601) |
| 7 | opakowania z drewna | bez względu na symbol PKWiU | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) | - | 151) |

Źródło: załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych(Dz.U.07.109.752)

    - Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późń. zm.) oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późń. zm.)

2) ·Do poziomu recyklingu zalicza się wyłącznie recykling, w wyniku, którego otrzymuje się produkt wykonany z tworzywa sztucznego

Zgodnie z WPGO dla Mazowsza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do końca 2014r roku to odpowiednio 60% i 55 - 80 %, co ma być również zrealizowane na terenie gminy Płońsk. Miejsce, gdzie będą trafiały odpady opakowaniowe zebrane w wyniku selektywnej zbiórki z terenu gminy Płońsk, w celu ewentualnego podczyszczenia lub wstępnego przetworzenia, będzie sortownia.

Tabela 28	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

| CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI | KRÓTKOOKRESOWE 2009-2012 | DŁUGOOKRESOWE 2013-2020 |
| --- | --- | --- |
| Nasilenie działań informacyjno –edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w gminie Płońsk |  |  |
| Kontynuacja działań informacyjno –edukacyjnych mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz propagowanie odzysku i recyklingu odpadów w gminie Płońsk |  |  |
| Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów |  |  |
| Wspieranie działań mających na celu rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych w gminie Płońsk (zbieranie oprócz szkła i tworzyw sztucznych także papieru i tektury oraz metali) |  |  |
| Kontynuacja współpracy z organizacjami odzysku w celu najlepszego funkcjonowania systemów zbierania odpadów opakowaniowych |  |  |

# Kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów oraz kształtowania systemu gospodarowania odpadami

Gmina Płońsk w okresie od 2009 do 2020 będzie zmierzała do realizacji celów założonych w niniejszym GPGO, aby to osiągnąć będzie podejmowała stosowne kroki - działania w zakresie gospodarki odpadami, zgodne z prawodawstwem krajowym i unijnym.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Główny cel to zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie gminy Płońsk, aby to osiągnąć zostaną podjęte następujące kierunki działań:

- prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Płońsk w zakresie właściwego postępowania odpadami,

- wprowadzenie instrumentów ekonomicznych w postaci dopłat do przydomowych kompostowników,

- dostarczanie producentom informacji o technikach przeciwdziałania powstawaniu odpadów pod kątem wprowadzenia w przemyśle najlepszych dostępnych technik,

- organizacja szkoleń dla przedsiębiorców grup producenckich, rolników ( hodowców) w zakresie wymagań dotyczących zapobiegania powstawania odpadów,

- organizowanie kampanii informacyjnych dla mieszkańców, uczniów oraz konkretnych grup konsumentów, a także dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie minimalizacji powstawania odpadów,

- promocję zachowań społecznych propagujących minimalizację powstawania odpadów m.in. wielokrotnego wykorzystania opakowań, napraw sprzętu itp.,

- opracowanie programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej.

Działania te będą prowadzone również poprzez właściwą organizację zbierania odpadów od mieszkańców gminy

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Na terenie gminy zostaną przyjęte następujące kierunki działań w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko:

- niedopuszczanie do pojawienia się miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenie gminy,

- utworzenie wspólnego Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) dla gminy Płońsk, Sochocin, Nowe Miasto, Joniec – gminy wiejskie

- Intensyfikacja nadzoru nad podmiotami, które prowadzą działalność w zakresie zbierania,  transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy,

- wzmocnienie kontroli przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Płońsk,

- popularyzacja opakowań ulegających biodegradacji,

- rekultywacja starej kwatery oraz modernizacja składowiska odpadów w Dalanówku w ramach dostosowania go do pełnienia funkcji składowiska regionalnego.

## Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, unieszkodliwiania

### Odpady komunalne

Realizacja celów założonych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wymaga następujących działań:

- nadzór prowadzony przez gminę nad podmiotami, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- rozwój systemu ewidencji odpadów komunalnych wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianych.

Ponadto prowadzone będzie selektywne zbieranie i odbieranie następujących frakcji odpadów komunalnych:

  - odpady zielone z ogrodów i parków,

  - papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

  - odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na bezbarwne i kolorowe,

  - tworzywa sztuczne i metale,

  - zużyte baterie i akumulatory,

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

  - przeterminowane leki,

  - chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,

  - odpady budowlano- remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie, jako zmieszane odpady komunalne.

Wszystkie zebrane odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.

Maksymalizacja ilości odpadów poddawanych procesom odzysku wymaga:

- popierania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne poprzez wspieranie współpracy organizacji odzysku, przemysłu i samorządu terytorialnego oraz konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyclingu,

- popularyzacja produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez działania promocyjne i edukacyjne jak również poprzez zamówienia publiczne,

- zachęcania inwestorów publicznych jak i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych zgodnych z GPGO,

- zapewnienie odpowiednich mocy przerobowych instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w celu przetworzenia wszystkich odpadów wytwarzanych na terenie gminy,

- promowanie metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów z jednoczesnym zmniejszaniem ilości odpadów unieszkodliwianych za pomocą składowania.

### Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk

Prawidłowa gospodarka odpadami niebezpiecznymi na obszarze gminy będzie polegała na następujących działaniach:

Zużyte baterie i akumulatory:

- utworzenie systemu zbierania zużytych baterii i akumulatorów,

- przeznaczenie środków finansowych pochodzących z opłat produktowych na zakup pojemników do selektywnego zbierania baterii i akumulatorów.

Odpady medyczne i weterynaryjne:

- rozbudowa systemu selektywnego zbierania przeterminowanych leków prowadzona w aptekach, przychodniach.

- prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnych w placówkach świadczących usługi medyczne i weterynaryjne, która ma na celu podniesienie świadomości wśród lekarzy o ciążących na nich obowiązkach wynikających z obowiązującego prawodawstwa.

Pojazdy wycofane z eksploatacji:

- nadzór nad podmiotami wprowadzającymi pojazdy, jak również stacjami demontażu w zakresie przestrzegania przepisów ustawy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- utworzenie punktów zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w szkołach, Urzędzie Gminy, placówkach handlowych.

Odpady zawierające azbest:

- inwentaryzacja gminy pod względem ilości wyrobów azbestowych,

- akcja edukacyjna dotycząca szkodliwości azbestu.

Przeterminowane środki ochrony roślin:

- organizacja systemu zbierania opakowań po środkach ochrony roślin.

Komunalne osady ściekowe:

- skanalizowanie gminy Płońsk oraz rozwój przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpady opakowaniowe:

- rozwój selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i ich odzysku,

- kontrola osiąganych poziomów odzysku i recyclingu odpadów opakowaniowych.

## Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów

W myśl artykułu 16 ustawy o odpadach oraz zgodnie z założeniami WPGO dla Mazowsza poziomy redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania będą wynosić:

  - w 2010 r.- 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - w 2011 r. - 63% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - w 2013 r.- 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

  - w 2015 r.- 44% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

  - w 2019 r.- 36% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

  - w 2020 r.- 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

W roku bazowym tzn.1995 wytworzono na terenie gminy Płońsk 477, 66 Mg odpadów ulegających biodegradacji. Poniżej dokonujemy porównania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą wytwarzane na terenie gminy w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

Tabela 29	Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 na terenie gminy z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów [Mg].

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata | 2010 r. | 2011 r. | 2013 r. | 2015 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| Limity składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 [%] | 75% | 63% | 50% | 44% | 36% | 35% |
| Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 581 | 583 | 585 | 586 | 588 | 591 |
| Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 358 | 301 | 239 | 210 | 172 | 167 |
| Ilość odpadów do przekształcenia biologicznego lub termicznego [Mg] | 223 | 282 | 346 | 376 | 416 | 424 |

Źródło: Obliczenia własne

Analizując dane z powyższej tabeli spostrzegamy, że ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w kolejnych latach wykaże niewielką tendencję wzrostową. Dopuszczalne poziomy składowania zgodnie z przepisami ulegają obniżeniu. W związku z tym rosnąć będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji, które trzeba będzie przekształcić biologicznie lub termicznie. Tendencja ta wyraźnie zaznacza się na poniższym wykresie.

Wykres 16	Porównanie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 na terenie gminy z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

## Sposób realizacji planu zamykania instalacji

Zgodnie z założeniami KPGO 2010, do końca roku 2009 przewiduje się zamknięcie wszystkich składowisk odpadów, które nie spełniają minimalnych wymagań formalnych i są w trakcie eksploatacji. Na terenie gminy Płońsk nie występują takie instalacje.

# Planowany system gospodarki odpadami

Rysunek 3	System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Płońsk

# W ramach planowanego systemu gospodarki odpadami przewidziano utworzenie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów przypadającego na 3 – 4 gminy wiejskie. Szczegóły dotyczące PDGO opisane są w pkt 4.1.2 niniejszego opracowania.

### Zmieszane odpady komunalne

Realizacja systemu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych będzie kontynuowana i rozszerzana, aby do końca roku 2010 objąć nią wszystkich mieszkańców gminy. Gmina położy większy nacisk na kontrolę, czy wszyscy właściciele nieruchomości mają podpisane umowy z firmą wywozową. Zwiększona kontrola w tym względzie zapobiegnie powstawaniu dzikich wysypisk. Efektywne zarządzanie odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem porządku i czystości przyjętym w gminach zapewni program EKOKOSZ. Celem programu Ekokosz jest umożliwienie gminom wywiązanie się z obowiązku, jaki wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. nr 175, poz.1458), które obligują gminy do uporządkowania dokumentów, jak i systemów gospodarki odpadami. Przystępując do budowy systemu gospodarowania odpadami, podstawową sprawą jest zebranie zlokalizowanych adresowo informacji i stworzenie bazy danych będącej podstawą do podejmowania właściwych decyzji. Ponieważ źródłem informacji są umowy zwierane pomiędzy właścicielem nieruchomości a jednostką odbierającą odpady, program przewiduje zasilanie bazy w gminie danymi wprowadzanymi w jednostkach wywozowych. Żeby jednak zapewnić spójność danych, przewidziano stworzenie słowników w gminie, które będą podstawą synchronizacji danych z różnych jednostek wywozowych. Program umożliwia dwa warianty zasilenia bazy w gminie: gmina udostępnia bezpłatnie program EKOKOSZ, a jednostka wywozowa zasila drogą elektroniczną kolejnymi plikami w formacie XML (generowanymi z programu EKOKOSZ) bazę danych w gminie, jednostka wywozowa wprowadza dane własnymi programami, a ekstrakty poddane synchronizacji ze słownikami dostarczonymi przez gminę przekazuje w formacie XML do gminy. Program EKOKOSZ jest częścią składową rozwijanego systemu EKOSTER, który w połączeniu z wizualizacją na mapie numerycznej lub zdjęciu satelitarnym umożliwi gminom strategiczne zarządzanie ochroną środowiska i innymi elementami przestrzeni. Licencja programu jest na dowolną ilość stanowisk i dodatkowo umożliwia udostępnienie programu jednostkom odbierającym odpady.

### Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji powstających w gospodarstwach domowych zalicza się:

- resztki żywności ( obierki od warzyw i owoców, ścinki z mięsa)

- fusy od kawy i herbaty

- rośliny doniczkowe, zwiędłe kwiaty oraz ziemia z przesadzania kwiatów,

- skorupki od jaj.

Odpady te łącznie z odpadami zielonymi powstającymi w trakcie pielęgnacji ogródków przydomowych zajmują w pojemnikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 30% wszystkich odpadów. Wynika z tego, że wydzielając z wytwarzanych przez nas odpadów odpady organiczne możemy zaoszczędzić do 30% miejsca w naszych pojemnikach.

Odpady zielone będące częścią odpadów ulegających biodegradacji słusznie kojarzą się nam z odpadami powstającymi w ogródkach przydomowych. Zaliczyć można do nich większość odpadów, które powstały podczas pielęgnacji małych kwietników, ogrodów i sadów. Są to głównie:

- ścięte trawy ze skoszonych trawników,

- gałęzie przyciętych drzew,

- kwiaty, łodygi i liście oraz inne części roślin pochodzące z prac porządkowych w przydomowych ogrodach i sadach,

Istnieje ogólne przekonanie, że odpady te są niegroźne dla środowiska i nic nie szkodzi, gdy wywiezione zostaną do pobliskiego lasu, lub wyrzucone do rowu lub na skarpę za domem. Przeświadczenie to jest oczywiście błędne. Dla przykładu wyrzucona do lasu, pozornie niegroźna ścięta trawa zagłusza i niszczy na kilka lub kilkanaście lat ściółkę lasu. Hamuje rozwój grzybni i kiełkowanie roślin najniższych warstw leśnych. Podczas procesów gnilnych, zachodzących w pryzmie wyrzuconej trawy, wydziela się przykry zapach, który skutecznie psuje klimat spacerów po lesie. Problemem jest też migracja roślin zawleczonych w nowe środowiska. Często zdarza się tak, że rośliny wyrzucone z naszych ogródków, znajdują optymalne warunki do rozwoju i rozrastają się wypierając rodzimą roślinność z jej naturalnego siedliska. Przykładem może być malina. Wyrzucane, do lasów jej ścięte krzewy z owocami posiadającymi nasiona rozsiewają się i już po paru latach w miejscu gdzie zostały wyrzucone można znaleźć pokaźnych rozmiarów obszar zdziczałych malin. W niektórych obszarach Polski malina traktowana jest, jako roślina inwazyjna, a walka z nią pochłania niemałe środki. Niebezpieczeństwo stwarzają również pryzmy przesuszonych gałęzi, które podczas pożarów powodują dużo problemów w trakcie akcji ratowniczej. Poza tym ścięte trawy, gałęzie i inne części roślin traktowane są, jako odpady zgodnie z katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra „w sprawie katalogu odpadów” z 27 września 2001r.) i ustawą „ o odpadach” z 27 kwietnia 2001 r., według, której jeśli nie są one kompostowane w domowych kompostowniach, mają obowiązek być składowane w wyznaczonych do tego miejscach. Pozbywanie się odpadów i składowanie ich niewyznaczonym do tego miejscu, a szczególnie w lasach podlega karze grzywny ( np.: art. 162 Kodeksu Karnego). Na terenie powiatu wprowadzony jest w niektórych gminach system przydomowych kompostowników, który docelowo z uwagi na budowę ZZO Wincentów wraz z instalacją do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji powinien być zastępowany system pojemnikowym.

### Inne odpady wytwarzane na terenie gminy Płońsk

### Odpady opakowaniowe z gospodarstw domowych

W ramach selektywnej zbiórki zbierane będą następujące rodzaje opakowań wytwarzanych w gospodarstwach domowych:

- Plastik - butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, folie, opakowania ośrodkach spożywczych (np. kubeczki po jogurtach lub serkach homogenizowanych)

- Szkło - opakowania szklane ( butelki, słoiki itp.) w podziale na białe i kolorowe

- Papier i tektura – gazety, książki, zeszyty, torby papierowe, karton, tektura, kartoniki po napojach,

- Metale – puszki po napojach, konserwach, drobny złom żelazny, kapsle

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych na terenie gminy będzie rozbudowywana w oparciu o istniejący system pojemnikowy. Zostanie zwiększona ilość tych pojemników tak, aby w każdym sołectwie znajdował się przynajmniej jeden komplet do selektywnej zbiórki. Na pojemniku będzie znajdować się nazwa zbieranego surowca oraz wskazówki, co należy, a czego nie wolno wrzucać do danego pojemnika, nazwa i logo firmy odpowiedzialnej za obsługę. Poszczególne rodzaje zebranego surowca będą wywożone osobnym transportem. Firma wywozowa ma obowiązek oznakować pojazd przeznaczony do wywozu odpadów surowcowych. Oznakowanie samochodu powinno zawierać: nazwę/logo formy oraz informacje, z której wynika, że jest on przeznaczony do zbiórki surowców wtórnych. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów z selektywnej zbiórki na dwa razy w miesiącu, bądź na telefon w przypadku, gdy zapełnienie pojemników nastąpi szybciej niż jest to przyjęte w harmonogramie wywozu.

### Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory różnego typu i wielkości towarzyszą nam w każdej dziedzinie naszego życia. Znajdujemy je w małych zegarkach na rękę, w dziecięcych zabawkach, telefonach komórkowych, aparatach fotograficznych, pilotach do sprzętu RTV. Często nie zdając sobie sprawy z ich szkodliwości, beztrosko wyrzucamy zużyte i wyładowane baterie do kubłów na śmieci. Jedna wyrzucona malutka bateria guzikowa jest w stanie skazić 1 m3  gleby i zatruć około 400 litrów wody. Przeciętnie w jednej tonie zużytych baterii różnego typu znajduje się: 27 kg dwutlenku manganu, 210 kg żelaza, 160 kg cynku, 60 kg grafitu, 35 kg chlorku amonu, 20 kg miedzi, 10 kg wodorotlenku potasu a także po kilka kilogramów niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia pierwiastków: rtęci, niklu, litu, kadmu i ołowiu. Te ostatnie mają szczególne silne działania toksyczne dla organizmów żywych. W przypadku dostania się ich do organizmu, wraz ze skażoną wodą lub żywnością, mogą doprowadzić do ciężkich i przewlekłych chorób (układu pokarmowego, nerwowego, zaburzenia nerek, nadciśnienia) i zmian nowotworowych. Od nas zależy, czy zużyte w naszych domach baterie nie staną się źródłem naszych chorób.

Zużyte baterie będą zbierane w ramach PDGO zlokalizowanego w pobliżu składowiska w m. Dalanówek. Uzupełnieniem tego systemu będzie zbieranie zużytych baterii we wszystkich szkołach na terenie gminy Płońsk prowadzone jednocześnie z kampanią informacyjną dotyczącą właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi występującymi w strumieniu odpadów komunalnych, niektórych sklepach a także w Urzędzie Gminy w Płońsku.

Szkoły na terenie gminy Płońsk, w których będzie prowadzona zbiórka baterii:

- Szkoła Podstawowa w Arcelinie 09-100 Arcelin 1

- Zespół Szkół w Siedlinie 09-100 Siedlin 69 – (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum)

- Zespół Szkół w Lisewie 09-100 Lisewo 48 – (Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum)

- Baterie będzie można wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych również w sklepach „Biedronka”

### Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny

Na terenie gminy Płońsk zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w poszczególnych sołectwach poprzez podanie przez sołtysów do publicznej wiadomości informacji o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w poszczególnych sołectwach. W ramach ww. punktu powinny być przyjmowane:

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,

- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny,

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,

- zegary, zegarki oraz urządzenia do celów odmierzania, wskazywania lub rejestrowania czasu,

- komputery osobiste, kalkulatory kieszonkowe i biurowe,

- kolejki elektryczne lub tory wyścigowe.

Odpady te będą odbierane 2 razy w roku, przez specjalistyczną firmę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można również oddać w punkcie zakupu nowego sprzętu zgodnie z zasadą 1:1.

### Odpady zawierające PCB

Posiadacze odpadów zawierających PCB zobowiązani są do ich usunięcia oraz unieszkodliwienia. Dopuszcza się wykorzystywanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010r.

Według informacji Urzędu Gminy Płońsk oraz Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na terenie gminy Płońsk nie zinwentaryzowano urządzeń zawierających PCB. W związku z tym należy przeprowadzić inwentaryzację ww.

Z terenu gminy Płońsk odpady zawierające PCB będą odbierane od indywidualnych posiadaczy ww., jak i od małych przedsiębiorstw poprzez firmy uprawnione do doprowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów PCB, a następnie przekazywane do firm prowadzących działalność w zakresie demontażu i dekontaminacji urządzeń zawierających PCB, w następnym etapie unieszkodliwiane w instalacjach służących do termicznego przekształcenia ciekłych odpadów PCB (łączna moc przerobowa tych instalacji to 14 000 Mg/rok). Na terenie kraju należą do nich:

- SARPI Industries/ Onyx w Dąbrowie Górniczej;

- Zakładów Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

- Oprócz tego włocławska firma Chemeko Sp. z o.o. grupa Anvil dysponuje instalacją do dekontaminacji transformatorów (moc przerobowa przedmiotowej instalacji to 600 Mg/rok).

### Odpady medyczne i weterynaryjne

W zakresie odpadów medycznych i weterynaryjnych gospodarka odpadami powinna opierać się na:

- systemie zbierania, w tym magazynowania, odpadów medycznych w placówkach medycznych oraz odpadów weterynaryjnych w gabinetach weterynaryjnych,

- systemie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych (w spalarniach przystosowanych do przyjmowania tego typu odpadów lub w spalarniach odpadów po autoklawowaniu, dezynfekcji termicznej, działaniu mikrofalami)

W celu funkcjonowania systemu w sposób prawidłowy opracowano kierunki działań i zadania:

- podniesienie poziomu zbierania niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych z gabinetów weterynaryjnych,

- podniesienie poziomu zbierania zakaźnych odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich,

- lokalizacja zbiornicy zwłok zwierzęcych.

Gmina Płońsk zawarła umowę na odbiór padłych zwierząt z wyspecjalizowaną firmą PPH HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24, 99-311 Bedlno, która odbiera ww. odpady od mieszkańców na zgłoszenie telefoniczne.

Odpady medyczne niebezpieczne z przychodni i gabinetów lekarskich w większości przypadków przekazywane będą poprzez usługową firmę pośredniczącą, przede wszystkim do spalarni odpadów medycznych zlokalizowanych w powiecie płońskim. Taką instalacją jest instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

### Zbiórka przeterminowanych i niewykorzystanych leków

W związku z tym, że, od 3 kwietnia 2009 roku wejdzie w życie dyrektywa, która zabrania wprowadzania do obrotu rtęciowych termometrów we wszystkich krajach Unii Europejskiej celowym będzie zorganizowanie zbiórki tychże termometrów, a także przeterminowanych leków z apteczek mieszkańców gminy Płońsk.

Urząd Gminy Płońsk w porozumieniu z Okręgową Izbą Aptekarską stworzą stały system zbiórki przeterminowanych lub niewykorzystanych leków pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców gminy. Przeterminowane leki zbierane będą do specjalistycznych pojemników tzw. konfiskatorów, które pozwolą na bezpieczną zbiórkę oraz transport przeterminowanych leków (odpadów niebezpiecznych) do miejsca ich utylizacji ustawionych w wytypowanych aptekach. Częstotliwość opróżniania pojemników będzie uzależniona od potrzeb. Do konfiskatorów można wrzucać: leki w postaci tabletek, drażetki, ampułki w opakowaniach lub luzem, syropy, krople, roztwory w zamkniętych opakowaniach oraz maści. Nie można wrzucać: termometrów, areozoli, używanych igieł oraz strzykawek.

Problemem jest też bezpieczna utylizacja termometrów rtęciowych. Rtęć wyciekła z wyrzuconych, potłuczonych termometrów może się przekształcić przy współudziale mikroorganizmów wodnych w toksyczną organiczną metylortęć. Ta jej forma, rozpuszczalna w tłuszczach, gromadząc się spożywanej żywności wpływa negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt.

Na terenie gminy Płońsk w kilkunastu aptekach zostaną ustawione, specjalne pojemniki na termometry rtęciowe, które będą na bieżąco opróżniane przez wyspecjalizowaną firmę.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

System gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji zakłada zbieranie odpadów przez punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji legitymujące się stosownymi decyzjami w ramach prowadzonej działalności. Z punktów tych odpady powinny trafiać do funkcjonującej na terenie gminy Płońsk stacji demontażu. Dopuszcza się także możliwość bezpośredniego kierowania pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu. Bezpośrednim zadaniem stacji demontażu jest przetworzenie pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez wymontowanie przedmiotów wyposażenia i części przeznaczonych do ponownego użycia, jak również wymontowanie elementów nadających się do odzysku i recyklingu oraz przekazanie wytworzonych odpadów do właściwych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania. Na terenie gminy Płońsk istnieje jedna stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Auto-Kasacja Auto Pośrednictwo Bogdan Ryszewski w miejscowości Skarżyn. Każdy z mieszkańców gminy posiadają pojazd nie nadający się do użytku ma obowiązek przekazania ww. do wyspecjalizowanej stacji demontażu.

Szacuje się, że około 85% elementów wchodzących w skład pojazdu wycofanego z eksploatacji ma wartość surowcową, a zatem może zostać ponownie wykorzystane. W stacji demontażu z pojazdów usunięte zostaną elementy i substancje niebezpieczne, w tym płyny, wymontowane zostaną przedmioty wyposażenia i części nadające się do ponownego użycia oraz elementy nadające się do odzysku lub recyklingu.

### Zużyte opony

Na terenie gminy Płońsk należy zorganizować system zbiórki i gromadzenia zużytych opon od mieszkańców oraz od małych i średnich przedsiębiorstw. Za realizację zadań odpowiedzialne będą wyspecjalizowane firmy prowadzące zbiórkę i odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów. Zadania związane z edukacją ekologiczna prowadzone będą przez Urząd Gminy w Płońsku. Zużyte opony będą dostarczane przez indywidualnych użytkowników do zakładów wulkanizacyjnych, stacji benzynowych prowadzących ich zbiórkę lub stacji demontażu wyeksploatowanych pojazdów. Na terenie gminy Płońsk istnieje jedna stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Auto-Kasacja Auto Pośrednictwo Bogdan Ryszewski w miejscowości Skarżyn.

Problem zużytych opon jest rozwiązywany także poprzez przedłużenie czasu ich użytkowania wskutek bieżnikowania i zwiększenia trwałości (wg danych statystycznych obecnie bieżnikuje się ok. 40% opon ciężarowych, opony osobowe są bieżnikowane w niewielkim stopniu);

### Chemikalia: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe

Są to odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych i w przyszłości będą zbierane w ramach PDGO. Zapobiegnie to sytuacji, w której odpady te trafiają do zmieszanych odpadów komunalnych bądź też są nadal przechowywane w gospodarstwie domowym.

Na terenie gminy Płońsk zbiórkę ww. odpadów odbywać się będzie w ramach PDGO w Dalanówku na terenie, którego znajdować się będzie również punkt zlewny na oleje odpadowe. Następnie po otrzymaniu odpowiedniej ilościowo partii odpady zostaną przekazane do wyspecjalizowanej firmy trudniącej się zbieraniem m.in. olejów przepracowanych. Na terenie Województwa Mazowieckiego działalność w zakresie zbierania olejów odpadowych prowadzą firmy:

- RAN DICMAR Sp. z o.o. (ul. Swojska 47, Warszawa),

- REMONDIS Sp. z o.o. (ul. 17 Stycznia, Warszawa),

- ACHTEL Sp. z o.o. (ul. Tysiąclecia 1, Warszawa),

- ZOMIS Sp. z o.o. (ul. Jagiellońska 88, Warszawa)

Następnie odpady te zostaną poddane procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w instalacjach na terenie Województwa Mazowieckiego:

- AWAS Polska w Warszawie (ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa) – poddawane są procesom oczyszczania - odwadaniania (maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 8 tys. Mg/rok),

- SEPARATOR SERWIS Sp. z o.o. w Piasecznie (ul. Gen. Okulickiego 4, 05-500 Piaseczno) – poddawane są procesom oczyszczania (maksymalna moc przerobowa instalacji wynosi 120 Mg/rok),

- Orlen Eko Sp. z o.o. w Płocku (ul. Chemików 7, 09-411 Płock) – spalanie w piecach fluidalnych – moc przerobowa 30 tys. Mg/rok),

- Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie (ul. Warszawska 43, 96-320 Mszczonów)- stosowanie olejów jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej (moc przerobowa instalacji w 2006 roku wyniosła 4 tys. Mg),

jak również w instalacjach funkcjonujących na terenie kraju:

- Rafinerii Nafty Jedlicze – metodą rerafinacji lub krakingu termicznego,

- Lotos Jasło S.A. – metodą rerafinacji rozpuszczalnikowej i kontaktowej.

### Przeterminowane środki ochrony roślin

Odbiorem i unieszkodliwianiem zajmuje się firma Remondis Sp. z o.o. W ramach systemu, odbierane będą wszystkie opakowania po środkach ochrony roślin, które podlegają zwrotowi do sprzedawców. Odbiór opakowań w ramach tego systemu odbywa się zgodnie z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 21 maja 2004 roku. Zgodnie w powyższą ustawą sprzedawca ma obowiązek przyjęcia opakowań po środkach ochrony roślin, a rolnik zobowiązany jest do ich zwrotu. Sprzedawca ma obowiązek informowania o istniejącym systemie zbierania oraz pobierania kaucji. Na terenie gminy Płońsk nie ma zlokalizowanych mogilników, w których magazynowane byłby przeterminowane środki ochrony roślin.

### .Odpady zawierające azbest

Na terenie gminy Płońsk znajduje się 157 143 m2 wyrobów azbestowych. Gmina przeprowadziła inwentaryzację w 2008 r., na podstawie informacji zgłaszanych przez poszczególnych sołtysów. Gmina corocznie składa do Marszałka informację o ilości wyrobów azbestowych znajdujących się na terenie gminy Płońsk. W związku z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu” przyjętym 14 lipca 2009r. uchwałą Rady Ministrów do roku 2032 z terenu gminy powinny zostać usunięte oraz poddane utylizacji wszystkie odpady zawierające azbest.

Realizacja celu strategicznego w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga podjęcia następujących działań:

- budowy składowisk odpadów azbestowych, o których mowa w Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015;

- organizacji kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

- monitoringu usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest ;

- wytworzeniu mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych.

W roku 2009 zostanie wykonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz opracowany „Program oczyszczania gminy Płońsk z azbestu na lata 2010 - 2032”. Gmina będzie realizować system gospodarowania odpadami azbestowymi zgodnie z zawartym ww. Programie harmonogramem.

### Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Każdy z nas może spotkać się z problemem pozbycia się starych i niepotrzebnych mebli lub sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostawienie obok kubłów na śmieci nie jest dobrym sposobem. Firmy odbierające od nas odpady komunalne nie są w stanie zabierać odpadów dużych gabarytów. Stare okna, zużyte meble lub wyeksploatowany sprzęt elektroniczny często szpecą nasze podwórka i dzielnice. Nierzadko zdarza się tak, że odpady te trafiają wprost do lasów i parków. Wskazanym jest, aby poszczególne gminy propagowały okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych na swoim terenie. Odpady wielkogabarytowe, takie jak:

- Zużyty sprzęt gospodarstwa domowego (lodówki, pralki, kuchenki, piecyk, armatura sanitarna),

- Stare meble,

- Stolarka budowlana ( okna, drzwi – pojedyncze sztuki),

- Inne przedmioty o dużych rozmiarach

będą wystawiane przed posesję w dniu ogłoszonej zbiórki i zbierane przez samochód firmy wywozowej. Odpady z poszczególnych miejscowości o wyznaczonej wcześniej porze, zbierane będą z „krawężników”, tzn. należy wystawiać je przed posesję, na chodniku w miejscu nieutrudniającym ruchu drogowego i ułatwiającym załadunek sprzętu na pojazdy. Tak zebrane stare meble oraz stolarka budowlana trafią do stanowiska do demontażu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Dalanówku. Informacje o zbliżających się „wystawkach” będą znajdować się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku.

### Odpady budowlano-remontowe

Do odpadów budowlano – remontowych zalicza się odpady powstałe w trakcie przeprowadzania remontów w mieszkaniach i domach:

- gruz ceglany, ceramiczny, betonowy,

- elementy ceramiki (płytki, armatura sanitarna),

- instalacje metalowe i winidurowe (wanny, armatura, przewody wodociągowe i kanalizacyjne)

- odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych (futryny, drzwi, okna, posadzki, boazeria)

- złom, stal zbrojeniowa

- gleba i grunt z wykopów

W katalogu odpadów (Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 r. Dz.U. nr 112, poz.1206) odpady te są klasyfikowane w grupie odpadów rozpoczynających się od cyfry 17. W celu prawidłowego unieszkodliwienia i zagospodarowania tego typu odpadów można było i nadal będzie zamówić odpłatnie w jednej z firm wywozowych kontener bądź odpowiednie worki na gruz ( pojemności 1 lub 2 ton). Sposób odbioru napełnionego kontenera (worka) będzie określany przez firmę wywozową. Rozdrobniony gruz budowlany wykorzystywany będzie również do utwardzania podłoża pod budowy dróg i placów.

Przeprowadzając remont budynków i mieszkań z odpadów budowlanych trzeba będzie wydzielić odpady zawierające:

- zawierające azbest (rury i płyty azbestowe, eternit) - będące szczególnie niebezpieczne dla środowiska,

- poszycia dachowe (smoły i produkty smołowe np.: papę)

- wełna mineralna

Odpady te wymagają specjalnej technologii unieszkodliwienia.

### Komunalne osady ściekowe

Na terenie gminy Płońsk mieszkańcy korzystają z przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 5 m3/d. W latach 2007 – 2009 wykonano 128 oczyszczalni przydomowych. W 2010 roku przewiduje się wykonanie 142 przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 5 m3/d. Powstający osad wstępny oraz nadmierny zatrzymany w osadnikach będzie okresowo usuwany za pomocą wozu asenizacyjnego i wywożony do dalszej przeróbki do mechaniczno – biologicznej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Poświętnym o Q= 6000 m 3/ dobę. Następnie osady będą przewożone oraz składowane na składowisko w Dalanówku (gmina Płońsk) po przesypaniu warstwami ziemi.

W miejscowościach gdzie teren gminy będzie kształtował się korzystnie planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej. Powstające ścieki przesyłane będą do oczyszczalni ścieków w Poświętnem, natomiast osady przewożone oraz składowane na składowisku w Dalanówku

# Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań

Zadania przeznaczone do realizacji w ramach GPGO dla gminy Płońsk na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2020 opracowano w oparciu o cele i kierunki działań.

Tabela 30	Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Płońsk

| Lp. | Zakres | Wykonawca | Koszty w latach 2009-2012 | Koszty latach 2013-2020 | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Poświętne* Sortownia odpadów o przepustowości 50 tys. ton/rok Kompostownia w 4 zamkniętych komorach kompostowania o przepustowości 13 tys. ton na rok | PGK Sp. z o.o. | 20mln | Ekofundusz, PGK Sp. z o. o. WIOŚ |
|  | Selektywna zbiórka odpadów** | UG Płońsk | 30 000 | 50 000 | Budżet gminy 100% |
|  | Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego** | UG Płońsk | 10 000 | 10 000 | Budżet gminy 100% |
|  | Likwidacja dzikich wysypisk** | UG Płońsk | 7 000 | W miarę powstawania | Budżet gminy 100% |
|  | Edukacja ekologiczna** | UG Płońsk | 5 000 | 5 000 | Budżet gminy 100% |
|  | Szkolenia** | UG Płońsk | 3 000 | 4 000 | Budżet gminy 100% |
|  | Rozbudowa składowiska odpadów w Dalanówku* | PGK Sp. z o. o. | 3 mln | - | PGK Sp. z o. o. WIOŚ |
|  | Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym zbieraniem odpadów* | UG Płońsk | W trakcie ustalania | środki własne |
|  | Utworzenie na terenie gminy punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO) | UG Płońsk | W trakcie ustalania |
|  | Opracowanie programu usuwania wyrobów azbestowych | w trakcie ustalania |
|  | Przeprowadzenie rekultywacji starej kwatery składowiska w Dalanówku | PGK Sp. z o. o. | 3mln | PGK Sp. z o. o. WIOŚ |
|  | Uczestnictwo w programie EKOKOSZ | w trakcie ustalania |

Źródło: * Urząd Gminy Płońsk ,

** ankieta z gminy.

## Sposoby finansowania służące realizacji zamierzonych celów w gospodarce odpadami

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wiąże się z wdrażaniem unijnych ustaw i rozporządzeń również na terytorium naszego kraju, wiąże się to z określonymi wydatkami. Nie zawsze jednostki samorządu terytorialnego są w stanie samodzielnie sfinansować zadania założone w zakresie gospodarki odpadami, stąd potrzeba poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Ogólnie źródła finansowania można podzielić na:

- Środki własne

- Budżet gminy

- Środki zewnętrzne

- Dotacje krajowe

- Fundusze unijne

- Programy pomocowe

- Fundusze ochrony środowiska NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚiGW, GFOŚiGW

- Pożyczki i dotacje z funduszy celowych np. EkoFunduszu

- Kredyty preferencyjne ( np. z BOŚ, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (POIIŚ)

Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Cel Działania

Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

Opis Działania

Cel działania realizowany będzie poprzez rozwój nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego przekształcania odpadów oraz intensyfikacja odzysku, w tym recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie. W ramach działania budowana będzie instalacja umożliwiająca przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie. Ponadto tworzenie kompleksowych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

Rodzaje projektów:

- kompleksowe systemy gospodarowania odpadami komunalnymi od projektu do realizacji, uwzględniające, co najmniej: działania prewencyjne, selektywne zbieranie, przygotowanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania oraz, o ile wynika to z planów gospodarki odpadami, instalacje do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania;

- budowa:

  - punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych,

  - instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu,

  - instalacji do odzysku, w tym recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,

  - instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii,

  - instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż składowanie,

- dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów,

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wnioskowania i realizacji przedsięwzięcia (w tym studium wykonalności, dokumentacja techniczna dla projektów, dokumentacja przetargowa).

Rodzaje beneficjentów:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

- podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych JST,

- podmioty odpowiedzialne za realizację zadań wymienionych na liście indykatywnej.

Wartość projektu: Projekty dla instalacji i systemów gospodarki odpadami powyżej 150 000 mieszkańców bez względu na wartość

Poziom dofinansowania: Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85% kwalifikujących się wydatków. W przypadku projektów objętych zasadami pomocy publicznej poziom dofinansowania wynikać będzie z dopuszczalnego pułapu tej pomocy.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2007 – 2013

Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Celem głównym Priorytetu III jest poprawa stanu środowiska naturalnego województwa mazowieckiego.

Cele szczegółowe:

- ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb oraz przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom,

- rozbudowa i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej regionu i zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych o wysokiej sprawności,

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez tworzenie systemów zapobiegania i zwalczania zagrożeń naturalnych i katastrof ekologicznych oraz usprawnienie zarządzania środowiskiem,

- zachowanie bioróżnorodności.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu

W ramach Priorytetu realizowane będą projekty mające pozytywny wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach, przy wykorzystaniu synergii pomiędzy ochroną zasobów naturalnych i wzrostem gospodarczym zgodnie z zaleceniami Strategii Lizbońskiej.

Cel główny Priorytetu zostanie osiągnięty dzięki działaniom inwestycyjnym w infrastrukturę. W zakresie wodociągów i kanalizacji wspierane będą zadania dotyczące sieci wodnokanalizacyjnych,  urządzeń i instalacji służących zaopatrzeniu w odpowiedniej, jakości wodę oraz gromadzeniu i oczyszczaniu ścieków, jak również prowadzeniu procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych oraz mające na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Tam, gdzie jest to właściwe, wsparcie dla budowy nowych wodociągów będzie łączone z budową sieci kanalizacyjnych.

Realizowane będą inwestycje zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, jak również rekultywacji zdegradowanych terenów, w tym przede wszystkim: likwidacji istniejących składowisk wraz z unieszkodliwianiem ich zawartości; tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów; budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów, do termicznego przekształcania odpadów dla wytwarzania energii i ciepła, jako jednego z potencjalnych odnawialnych źródeł energii; recykling odpadów; budowa składowisk odpadów niebezpiecznych. Planowane jest również wsparcie działań zmierzających do ochrony powietrza, poprzez modernizację systemów ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii oraz termomodernizację budynków. Promowane będą przede wszystkim: inwestycje w technologie wykorzystujące alternatywne źródła energii w szczególności ze źródeł odnawialnych; inwestycje w zakresie kogeneracji o wysokiej sprawności, w szczególności ze źródłami energii z OZE, w tym również gazu; służące ograniczeniu nadmiernego zużycia paliw i poprawie sprawności energetycznej; dotyczące rozbudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu; umożliwiające przyłączanie OZE do sieci elektroenergetycznej; służące rozbudowie sieci gazowych na obszarach wiejskich. W przypadku wsparcia budowy infrastruktury elektrycznej czy gazowej niesprawność rynku będzie musiała być udowodniona na poziomie projektu przy sporządzaniu studium wykonalności w zakresie wsparcia tradycyjnych źródeł energii. Jednocześnie projekty nie mogą zakłócać liberalizacji rynku. Wsparcie będzie skierowane do projektów w zakresie energetyki, w tym również sieci gazowych, realizujących cele Polityki energetycznej Polski do 2025 roku. Ponadto wspierane będą działania zmierzające do tworzenia spójnych, kompleksowych, regionalnych systemów monitoringu środowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i technologicznych oraz inwestycje w tym zakresie. Inwestycje w infrastrukturę zapobiegania powodziom będą uwzględniać ograniczenia środowiskowe (np. obszary Natura 2000) i będą spójne z zasadami Dyrektywy Ramowej Unii Europejskiej w sprawie Polityki Wodnej, nr 2000/60/WE i propozycji Dyrektywy o ocenie i zarządzaniu powodziami. Realizowane będą przedsięwzięcia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni rzecznej. Priorytetem będą projekty, które maja na celu zwolnienie szybkości odpływu wód opadowych oraz zwiększenie retencyjności zlewni. Na przykład, odtworzenie zdolności retencyjnych naturalnych terenów zalewowych i podmokłych; ponowne połączenia rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji; przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofniecie regulacji koryta rzecznego czy rozbiórka wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń przeciwpowodziowych, które stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu wód powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych, itp."

Realizowane będą również projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu przyjaznych środowisku technologii oraz usprawnienia zarządzania środowiskiem, a także projekty w zakresie zachowania i ochrony istniejących zasobów dziedzictwa naturalnego na terenach parków narodowych, obszarów Natura 2000 i leśnych kompleksów promocyjnych.

Beneficjentami mogą być:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

- jednostki organizacyjne j.s.t. posiadające osobowość prawną,

- administracja rządowa,

- parki narodowe i krajobrazowe,

- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

- zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,

- jednostki naukowe,

- instytucje kultury,

- szkoły wyższe,

- osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,

- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (niewymienione wyżej),

- partnerzy społeczni i gospodarczy,

- organizacje pozarządowe,

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- spółki wodne,

- przedsiębiorcy albo MSP.

FUNDACJA EKOFUNDUSZ

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia.

W Statucie EkoFunduszu pięć sektorów uznanych zostało za dziedziny priorytetowe do wsparcia. Są nimi:

- Ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji - ochrona powietrza,

- Ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej - ochrona wód,

- Ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi - ochrona klimatu,

- Ochrona różnorodności biologicznej - ochrona przyrody,

- Racjonalizacja gospodarki odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych - gospodarka odpadami.

W ramach Racjonalizacji gospodarki odpadami i rekultywacji gleb zanieczyszczonych - gospodarka odpadami finansowana jest:

- organizacja kompleksowych systemów zbiórki, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców,

- unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. Z tej kategorii wyłącza się następujące grupy odpadów: zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, odpady pochodzące z przemysłu i usług fotograficznych, odpady azbestu pochodzące z wymiany dachów i elewacji (możliwa budowa kwater na składowanie azbestu);

- budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych. Z tej kategorii wyłącza się instalacje do katalitycznego przerobu poliolefin na parafiny oraz recykling zużytych pojazdów

- modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).

Środki EkoFunduszu mają charakter bezzwrotnej pomocy zagranicznej. EkoFundusz nie finansuje projektów, które uzyskały, bądź starają się o dotację z Funduszu Spójności, ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej lub z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Inne fundacje

- Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie,

- Environmental Know – How Fund w Warszawie,

- Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej,

- Polska Agencja Rozwoju Regionalnego,

- Program Małych Dotacji GEF,

- Projekt Umbrella.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zasady funkcjonowania narodowego, wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późń. zm.).

Zasadniczym celem Narodowego Funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć podejmowanych dla poprawy jakości środowiska w Polsce. Główne kierunki jego działalności określa Polityka Ekologiczna Państwa, natomiast, co roku aktualizowane są cele szczegółowe, w tym zwłaszcza zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsięwzięć priorytetowych www.nfosigw.gov.pl. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony środowiska przed odpadami, zakłada się dofinansowanie zadań inwestycyjnych zgodnych z niżej wymienionymi programami priorytetowymi.:

- likwidacja uciążliwości starych składowisk odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie odpadów powstających w związku z transportem samochodowym oraz zbiórka i wykorzystanie olejów przepracowanych,

- przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianie odpadów przemysłowych i odpadów niebezpiecznych,

- realizacja międzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym budowa zakładów przetwórstwa odpadów oraz wspomaganie systemów zagospodarowania osadów ściekowych).

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych. W każdym województwie WFOŚiGW przygotowują listy zdań priorytetowych, które mogą być finansowane z ich środków oraz zasady i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Fundusze oprócz udzielania pożyczek i przyznawania dotacji, zgodnie z art. 411 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, mogą także:

- udzielać dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek,

- wnosić udziały spółek działających w kraju,

- nabywać obligacje, akcje i udziały spółek działających w kraju.

LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W WARSZAWIE NA 2009 ROK

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW na rok 2009 sporządzona została z uwzględnieniem celów określonych w polityce ekologicznej państwa, istniejących strategiach i programach, jak również ustawowych regulacji wyznaczających kierunki wydatkowania przez Fundusz środków finansowych.

Podstawowym zadaniem Funduszu będzie udział w realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, wynikających z celów strategicznych rozwoju województwa mazowieckiego, a priorytetowo traktowane będą projekty służące wypełnianiu zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

PRIORYTETY DZIEDZINOWE

I. OCHRONA WÓD

1. Porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę nowych oraz rozbudowę i modernizację istniejących oczyszczalni ścieków, jak również budowę sieci kanalizacyjnych.

2. Porządkowanie gospodarki osadowej w oczyszczalniach ścieków.

3. Ochrona powierzchniowych ujęć wody do picia oraz ochrony obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych.

4. Wprowadzanie zmian technologicznych w zakładach przemysłowych, mających na celu zmniejszanie ładunków zanieczyszczeń zawartych w ściekach oraz budowa instalacji oczyszczających ścieki.

5. Wdrażanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków dla obszarów wiejskich o rozproszonej zabudowie.

II. GOSPODARKA WODNA

1. Ochrona przed powodzią - wspieranie przedsięwzięć związanych z budową i remontem wałów przeciwpowodziowych wraz z likwidacją skutków powodzi,

2. Zwiększanie zasobów wodnych poprzez rozbudowę małej retencji oraz odtwarzanie

starych zbiorników i piętrzeń,

3. Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną,

4. Racjonalizacja i ograniczanie zużycie wody,

5. Poprawa stanu zasobów wodnych, stosunków wodnych oraz zapobieganie erozji wodnej,

6. Wykorzystanie energii wodnej do celów małej energetyki wodnej.

III. OCHRONA POWIETRZA

1. Wspieranie zadań i programów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

2. Modernizacja systemów cieplnych w połączeniu z likwidacją lokalnych kotłowni o niskiej sprawności i złym stanie technicznym,

3. Wspieranie zadań z zakresu ograniczania emisji pyłowych i gazowych,

4. Likwidacja niskich emisji na terenach miejskich i obszarach szczególnie chronionych,

5. Wprowadzanie nowych technologii w zakładach przemysłowych mających na celu ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza,

6. Działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej w tym termomodernizacja,

7. Ochrona przed hałasem.

IV. OCHRONA ZIEMI

1. Realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - w tym medycznych,

2. Wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

3. Budowa, modernizacja i rekultywacja wysypisk odpadów oraz ich wyposażenie,

4. Opracowanie wieloletnich planów gospodarki odpadami,

5. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.

V. OCHRONA PRZYRODY

1. Wspomaganie Parku Narodowego, Parków Krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz sieci Natura 2000 i innych obszarów chronionych,

2. Restytucja i reintrodukcja gatunków,

3. Ochrona i konserwacja parków zabytkowych i pomników przyrody,

4. Ochrona lasów i zwiększanie lesistości,

5.Ochrona bioróżnorodności przyrodniczej poprzez zachowanie ekosystemów zbliżonych do naturalnych,

6. Ochrona przyrody nieożywionej,

7. Renaturyzacja ekosystemów.

VI. EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Wspieranie działalności regionalnych i lokalnych centrów edukacji ekologicznej oraz pozarządowych organizacji ekologicznych w zakresie wyposażenia dydaktycznego i realizacji programów edukacyjnych,

2. Wspieranie lokalnych inicjatyw jednostek samorządowych w działaniach propagujących działania na rzecz ochrony środowiska,

3. Budowa, modernizacja oraz wyposażanie baz edukacyjno – turystycznych oraz dydaktycznych Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych oraz Nadleśnictw,

4. Wspieranie realizacji konkursów upowszechniających wiedzę ekologiczną,

5. Wspieranie inicjatyw połączonych z aktywnymi działaniami na rzecz środowiska, pogłębianie wiedzy i wrażliwości ekologicznej,

6. Wspieranie edukacji ekologicznej z zakresu ochrony środowiska, w tym zmian klimatu i zagospodarowania sieci Natura 2000,

VII. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM

1. Tworzenie i rozwój wojewódzkiego oraz regionalnych systemów przeciwdziałania poważnym awariom,

2. Dostosowanie wyposażenia straży pożarnej do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej,

3. Ograniczanie potencjalnych zagrożeń oraz minimalizowanie skutków katastrof.

VIII. MONITORING ŚRODOWISKA

1. Udzielanie pomocy Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Warszawie w realizacji zadań statutowych,

2. Zwiększanie możliwości technicznych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

IX FUNDUSZE POMOCOWE UE

1. Wsparcie wkładu własnego projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności lub funduszy strukturalnych,

2. Dofinansowanie opracowania dokumentacji dla planowanych przedsięwzięć w ramach Funduszu Spójności lub funduszy strukturalnych,

3. Ekspertyzy i opinie dotyczące oceny dokumentacji dla projektów z Funduszu Spójności,

4. Szkolenia dla samorządów dotyczące funduszy unijnych na Mazowszu.

Zgodnie z Art. 406. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska środki gminnych funduszy przeznacza się na:

1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju;

2)	wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;

3)	wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

3a)	wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku;

4)	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

5)	przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

6)	przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

7)	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

7a)	przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

8)	profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

9)	wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii;

9a)	(263) wspieranie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów i biopaliw ciekłych;

10)	wspieranie ekologicznych form transportu;

11)	działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

12)	inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Środki gminnych funduszy, pochodzące z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków, przeznacza się w całości na realizację zadania, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Oddział w Warszawie (WFOŚiGW województwa mazowieckiego) Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚiGW do oprocentowania

Przedmiot kredytowania:

- realizacja przedsięwzięć związanych z unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych - w tym szpitalnych,

- wspieranie przedsięwzięć związanych z odzyskiem surowców wtórnych oraz gospodarczym wykorzystaniem odpadów,

- budowa i rekultywacja wysypisk odpadów oraz ich wyposażenie,

- opracowanie wieloletnich programów gospodarki odpadami,

- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu,

Procedura

Kredyty przeznaczone dla klientów indywidualnych, korporacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego; wnioski kredytowe składane są w Banku

Warunki kredytowania:

- kwota kredytu: do 70% kosztów zadania (w indywidualnych przypadkach do 90%),

- okres kredytowania: do 8 lat licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,

- okres karencji: do 1 roku licząc od dnia zawarcia umowy kredytowej,

- oprocentowanie: zmienne, negocjowane, nie mniejsze niż 0,7 s.r.w.

- możliwa refundacja wydatków poniesionych przez Klienta po dniu decyzji WFOŚiGW o przyznaniu dopłat a przed podpisaniem umowy kredytu - za zgodą Funduszu

- prowizje: zgodnie z taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A.

EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju poprzez autoryzowane banki krajów Europy Środkowej finansuje projekty z zakresu ochrony środowiska udzielając kredytu gminom, przedsiębiorstwom komunalnym, władzom lokalnym, jak również związkom gminnym.

Formy finansowania stosowane przez EBOiR to kredyty, udziały kapitałowe i gwarancje. Przedmiot kredytowania obejmuje wodociągi, kanalizację, odpady stałe, transport miejski, rewitalizację .Kredyty mogą być udzielane rządom, jak również podmiotom prywatnym. Wysokość udzielanego kredytu powyżej 5 mln euro. Oprocentowanie: LIBOR lub WIBOR wraz z marżą. Okres udzielenia kredytu do negocjacji, zazwyczaj 10-15 lat. Maksymalna karencja spłaty rat 4 lata. Warunkiem udzielenia pomocy jest rozwój demokracji i poszanowanie praw człowieka w danym państwie.

# Wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko

Objęcie zorganizowaną obsługą 100% mieszkańców w jak najszybszym czasie w zakresie wywozu odpadów komunalnych na terenie analizowanego gminy powinno przyczynić się w konsekwencji do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska zwłaszcza gruntowo-wodnego.

Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz spełnianie wymogów odnośnie dopuszczonych limitów przyczyni się do stopniowego zmniejszania udziału odpadów o cechach surowców wtórnych (zwłaszcza odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych, a także wielkogabarytowych i budowlanych) w strumieniu odpadów kierowanych na składowiska. Dzięki temu nastąpi oszczędność wykorzystania pojemności składowisk. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania na zajmowanie nowych powierzchni pod deponowanie odpadów.

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i limitów odzysku odpadów o charakterze niebezpiecznym z odpadów komunalnych przyczyni się do zmniejszenia potencjalnego zagrożenia dla środowiska zdeponowanych na składowiskach odpadów komunalnych. Zebrane selektywnie odpady niebezpieczne zostaną w bezpieczny sposób przetransportowane i unieszkodliwione w instalacjach posiadających stosowne zezwolenia.

Zgodnie z podziałem przeprowadzony w WPGO dla Mazowsza gmina Płońsk Zgodnie z podziałem przeprowadzony w WPGO dla Mazowsza gmina Płońsk należy do Obszaru Płockiego. Zakład zagospodarowania odpadów ma powstać z przekształcenia istniejącego składowiska odpadów stałych w Dalanówku.

Scentralizowanie składowania odpadów docelowo na jednym w regionie składowisku spełniającym standardy i wymogi obowiązujących przepisów zmniejszy zagrożenie dla środowiska, a Budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Obszaru Płockiego pozwoli na odciążenie strumienia odpadów komunalnych i zagospodarowanie m.in. odpadów ulegających biodegradacji (w kompostowni), odpadów opakowaniowych (linia segregacji), wielkogabarytowych (punkt / linia demontażu) itd.

Deponowanie odpadów będzie sukcesywnie ograniczane (ilość Mg kierowana na składowiska. Zmniejszany będzie sukcesywnie w strumieniu odpadów kierowanych do składowania udział odpadów o cechach surowców wtórnych (selektywna zbiórka) oraz odpadów ulegających biodegradacji (kompostowanie) i odpadów niebezpiecznych.

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego Planu będzie służyła poprawie jakości środowiska na obszarze analizowanego Gminy.

# System monitoringu i oceny wdrażania planu

W oparciu o sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Płońsk na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2020 będzie oceniana realizacja poszczególnych zadań określonych w 8 rozdziale niniejszego GPGO, natomiast, aby monitorować stopień osiągnięcia celów wyznaczonych w rozdziale 5 będą określane wskaźniki podane w tabeli poniżej.

Tabela 31	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

| L.p. | Wykaz wskaźników efektywności realizacji GPGO | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | Ogólne |  |
| 1 | Masa odpadów wytworzonych - ogółem | Mg |
| 2 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych recyklingowi (bez recyklingu organicznego) | % |
| 3 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi | % |
| 4 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi | % |
| 5 | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia | % |
|  | Odpady komunalne |  |
| 1 | Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % |
| 2 | Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem | Mg |
| 3 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg |
| 4 | Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne | Mg |
| 5 | Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu | % |
| 6 | Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisko odpadów | Mg |
|  | Odpady niebezpieczne |  |
| 5 | Masa selektywnie zebranych komunalnych odpadów niebezpiecznych | Mg |
| 7 | Masa selektywnie zebranych przenośnych baterii i akumulatorów | Mg |
| 8 | Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - ogółem | Mg |
|  | Komunalne osady ściekowe |  |
| 1 | Masa wytworzonych komunalnych osadów ściekowych | Mg |
| 1) - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WK z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 26.09.2006 r., str. 1), 2) - według załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 3) - określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 i Nr 175, poz. 1458). |

W początkowej fazie źródłem danych będą bazy danych istniejące w ramach systemu administracyjnego i badań statystycznych, a po utworzeniu kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce, ona stanie się głównym źródłem informacji. W świetle ustawy o odpadach sprawozdanie z realizacji GPGO sporządza się co 2 lata. Wójt przedkłada go radzie gminy. Jednocześnie GPGO podlegają aktualizacji nie rzadziej, niż co 4 lata i podlegają zaopiniowaniu przez zarząd województwa, zarząd powiatu .

.

# Streszczenie

Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy Płońsk na lata 2009-2012 powstał na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, która w art.14 pkt. 14 mówi o obowiązku aktualizacji planów gospodarki odpadami, nie rzadziej, niż co 4 lata. Powyższy plan jest zgodny z zapisami ustawy o odpadach (Dz. U. 2007, Nr 39, poz.251 z późń. zm.). Zakres planu odpowiada wymaganiom stawianym przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2003, Nr 66, poz.620) i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planów gospodarki odpadami (Dz.U.2006, Nr 46, poz.333). Plan Gospodarki Odpadami Dla Gminy Płońsk na lata 2009-2012 jest zgodny z planami wyższego szczebla.

Plan opracowano, aby osiągnąć cele założone w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji podstawowych zasad postępowania z odpadami, zgodnie z art.5 ustawy o odpadach.

Dokument zawiera: analizę stanu istniejącego w gospodarce odpadami, przewidywane zmiany i założenia w zakresie gospodarki odpadami, cele i zadania ciągłe, krótko i długoterminowe, które zmierzają do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, opis systemów gospodarki odpadami na terenie gminy Płońsk, wskazanie źródeł finansowania zamierzonych celów ze wskazaniem harmonogramu realizacji planowanych przedsięwzięć oraz instytucji odpowiedzialnych za ich realizację, a także monitoring realizacji zaplanowanych działań oraz wnioski z analizy oddziaływania planu na środowisko.

Na terenie gminy Płońsk prowadzony jest zorganizowany system zbierania odpadów, jednak nie wszyscy mieszkańcy są nim objęci. Na obszarze gminy Płońsk prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w zakresie szkła i plastiku oaz papieru i tektury. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki przekazywane są do odzysku i recyclingu.

Przeprowadzona prognoza zmian ilości odpadów dowodzi, iż w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie zwiększać się będzie ilość odpadów komunalnych segregowanych i zbieranych selektywnie.

Założono, że głównym kierunkiem działań podejmowanych, w celu poprawy gospodarki odpadami na terenie gminy będzie:

- Rozbudowanie systemu selektywnej zbiórki (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale),

- Utworzenie jednego Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów wspólnego z sąsiadującymi gminami,

- Zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po pestycydach w ramach PDGO. PDGO jest zamkniętym dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a także niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady powstające w sposób nieregularny w małych ilościach. Dotyczy to odpadów wielkogabarytowych, złomu, odpadów budowlano-remontowych, niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, zużytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów gromadzone są oddzielnie,

- Zgodnie z założeniami WPGO dla Mazowsza prowadzenie gospodarki odpadami będzie odbywać się w ramach Regionalnych Obszarów Gospodarki Odpadami Zakłady Zagospodarowania Odpadów, które będą spełniać następujące warunki:

- korzystanie z najlepszych dostępnych technik (BAT),

- obiekty regionalne posiadające moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców

- zakres usług:

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,

- mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcenie odpadów resztkowych i pozostałości z sortowni,

- demontaż odpadów wielkogabarytowych,

- składowanie przetworzonych odpadów resztkowych,

- gromadzenie odpadów niebezpiecznych, które następnie kierowane będą do odzysku lub unieszkodliwienia.

- Zgodnie z podziałem przeprowadzonym w WPGO dla Mazowsza gmina Płońsk należy do Obszaru Płockiego z ZZO w Dalanówku.

# Spis tabel

Tabela 1	Dane dotyczące sieci wodociągowej na terenie gminy Płońsk	11

Tabela 2	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własnościowych na terenie Gminy Płońsk	14

Tabela 3	Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze Regon wg sekcji PKD na terenie gminy Płońsk	15

Tabela 4	Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Płońsk w 2007 z zastosowaniem wskaźników z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015	16

Tabela 5	Ilość odpadów ulegających biodegradacji w odpadach niesegregowanych w [Mg] wytworzonych w roku 2007 w gminie Płońsk	19

Tabela 6	Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów	20

Tabela 7	Porównanie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie gminy Płońsk	21

Tabela 8	Sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Płońsk	23

Tabela 9	Informacje na temat stacji demontażu	26

Tabela 10	Odpady budowlane wytworzone na terenie gminy Płońsk w roku 2007	28

Tabela 11	Sposoby gromadzenia odpadów na terenie gminy Płońsk	29

Tabela 12	Zasady prawidłowej segregacji odpadów	31

Tabela 13	Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie gminy Płońsk w  latach 2007 i 2008 roku	32

Tabela 14	Podmioty zajmujące się odzyskiem  odpadów na terenie gminy Płońsk			34

Tabela 15	Podmioty zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów na terenie gminy Płońsk	35

Tabela 16	Karta instalacji	37

Tabela 17	Prognoza zmian demograficznych na terenie gminy Płońsk w latach od 2009 do 2020	42

Tabela 18	Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w gminie Płońsk w latach 2009-2020 [Mg]	45

Tabela 19	Prognoza ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk w rozbiciu na poszczególne strumienie [Mg].	47

Tabela 20	Prognoza ilości niesegregowanych odpadów komunalnych w podziale na poszczególne strumienie odpadów	48

Tabela 21	Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w strumień niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk w latach 2009-2020 [Mg].	50

Tabela 22	Zebrana ilość zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w celu osiągnięcia limitu 0,004 Mg na mieszkańca rocznie.	53

Tabela 23	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie odpadów komunalnych	56

Tabela 24	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych	58

Tabela 25	Poziomy odzysku i recyclingu akumulatorów oraz ogniw i baterii galwanicznych w latach 2009-2014	60

Tabela 26	Ilość zebranego sprzętu w kolejnych latach na terenie gminy Płońsk w celu osiągnięcia poziomu zbierania w ilości 4 kg na mieszkańca na rok.			63

Tabela 27	Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2014 r.	65

Tabela 28	Cele krótkookresowe i długookresowe w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi	66

Tabela 29	Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 na terenie gminy z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów [Mg].	71

Tabela 30	Harmonogram realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Płońsk	84

Tabela 31	Lista wskaźników efektywności realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.	96

# Spis wykresów

Wykres 1	Struktura użytkowania terenów w gminie Płońsk w [ha]	10

Wykres 2	Struktura użytków rolnych na terenie gminy Płońsk [ha]	10

Wykres 3	Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w gminie Płońsk	11

Wykres 4	Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na obszarze gminy Płońsk w 2007 roku.	17

Wykres 5	Skład morfologiczny niesegregowanych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Płońsk w roku 200	18

Wykres 6	Ilość i skład odpadów ulegających biodegradacji w odpadach niesegregowanych w [Mg] wytworzonych w roku 2007 w gminie Płońsk	19

Wykres 7	Ilości wytworzonych niesegregowanych odpadów komunalnych w porównaniu z ilością zebraną niesegregowanych odpadów komunalnych	22

Wykres 8	Sposób postępowania z odpadami komunalnymi na terenie gminy Płońsk			24

Wykres 9	Skład morfologiczny odpadów budowlanych wytworzonych na terenie gminy Płońsk w roku 2007	29

Wykres 10	Ilość odpadów opakowaniowych zebranych na terenie gminy Płońsk w latach 2007 i 2008	33

Wykres 11	Prognoza zmian liczby mieszkańców w gminie Płońsk w latach 2009 - 2020	43

Wykres 12	Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Płońsk w latach 2009-2020.	46

Wykres 13	Prognozowany skład niesegregowanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk [Mg]	49

Wykres 14	Prognozowany skład odpadów ulegających biodegradacji wchodzących w skład niesegregowanych odpadów komunalnych w latach 2009-2020 na terenie gminy Płońsk [Mg]	51

Wykres 15	Zebrana ilość zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu osiągnięcia limitu 0, 004 Mg/mieszkańca/rok	63

Wykres 16	Porównanie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 na terenie gminy z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.	72

# Spis rysunków

Rysunek 1	Mapa gminy Płońsk	9

Rysunek 2	Lokalizacja składowiska odpadów w Dalanówku, z którego korzysta między innymi gmina Płońsk	39

Rysunek 3	System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Płońsk	73

# Załącznik 1-Wykaz aktów prawnych w zakresie gospodarki odpadami

- Przepisy ogólne

- Dz.U.07.39.251 -j.t. ustawa 2001.04.27 z późn. zm. - Odpady.

- Dz.U.01.112.1206 rozp.2001.09.27-Katalog odpadów.

- Dz.U.04.128.1347 rozp. 2004.05.13-Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

- Dz.U.03.66.620  z późn. zm. rozp.	2003.04.09-Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

- Dz.U.02.55.498 rozp.	2002.04.16-Rodzaje oraz stężenia substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony.

- Dz.U.01.152.1734 rozp.2001.12.11-Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji.

- Dz.U.01.152.1735 rozp. 2001.12.11-Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

- Dz.U.07.101.686 rozp. 2007.05.25-Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

- Dz.U.07.101.687 rozp.	2007.05.25-Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz.U.07.101.688 rozp. 2007.05.25-Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

- Dz.U.07.133.930 rozp. 2007.07.09 Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz.U.06.75.527 z późn. zm. rozp.	2006.04.21-Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalne metody ich odzysku.

- Dz.U.03.61.549 z późn. zm. rozp.	2003.03.24 Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

- Dz.U.04.16.154 z późn. zm. rozp.	2003.12.23 Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

- Dz.U.02.220.1858 rozp. 2002.12.09 Zakres, czas, sposób oraz warunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

- Dz.U.02.191.1595 rozp. 2002.10.30-Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

- Dz.U.05.186.1553 rozp. 2005.09.07-Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.

- Dz.U.02.180.1513 rozp. 2002.10.21-Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.

- Dz.U.02.236.1986 rozp. 2002.12.19-Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

- M.P.06.90.946 -zał. uchw. 2006.12.29 "Krajowy plan gospodarki odpadami 2010".

- Dz.U.06.30.213 rozp.	2006.02.14-Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Dz.U.05.175.1458 ustawa 2005.07.29 art. 10-Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

- Dz.U.01.100.1085 z późn. zm. ustawa 2001.07.27 Wprowadzenie ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw.

- Dz.U.07.90.607 -j.t. z późn. zm.	 ustawa 2001.05.11-Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa.

- Dz.U.07.109.752 rozp. 2007.06.14 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

- Dz.U.06.247.1816 rozp. 2006.12.19-Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

- Dz.U.01.131.1475 rozp. 2001.11.06-Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

- Dz.U.07.247.1840 rozp. 2007.12.18-Szczegółowe stawki opłat produktowych.

- Dz.U.02.122.1052 rozp. 2002.07.08-Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

- Dz.U.06.226.1654 rozp. 2006.11.23-Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

- Dz.U.06.220.1611 rozp.	2006.11.14-Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

- Gospodarowanie odpadami

- Dz.U.07.39.251 -j.t. z późn. zm.	 ustawa 2001.04.27 rozdz. 2, rozdz. 5 Odpady.

- Dz.U.02.134.1140 rozp. 2002.08.01-Komunalne osady ściekowe.

- Dz.U.02.176.1456 rozp.	2002.10.08-Składowiska odpadów oraz miejsca magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów.

- Dz.U.03.8.103	.rozp. 2002.12.23-Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

- Dz.U.03.8.104	 rozp. 2002.12.23-Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

- Dz.U.04.192.1968 rozp. 2004.08.04-Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

- Dz.U.05.219.1858 rozp. 2005.10.25-Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

- Dz.U.07.162.1153 rozp. 2007.08.23-Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi.

- Dz.U.06.49.356 rozp.	2006.03.21-Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

- Dz.U.04.197.2033 rozp. 2004.08.30-Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

- Termiczne przekształcanie odpadów

- Dz.U.07.39.251 -j.t. z późn. zm. ustawa 2001.04.27 rozdz. 6 Odpady.

- Dz.U.02.37.339 z późn. zm. rozp.	2002.03.21-Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

- Dz.U.07.247.1841 rozp.	2007.12.20-Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

- Dz.U.07.124.859 ustawa 2007.06.29-Międzynarodowe przemieszczanie odpadów.

- Dz.U.07.155.1088 rozp. 2007.08.23-Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów.

- Dz.U.05.53.480 rozp. 2005.03.29-Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami.

- Recykling pojazdów

- Dz.U.05.25.202 ustawa 2005.01.20-Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.05.62.554 rozp.	2005.03.25-Sposób unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenie ich ewidencji.

- Dz.U.06.2.9 rozp. 2005.12.28-Sposób oznaczania oraz rodzaje oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów.

- Dz.U.05.210.1755 rozp. 2005.10.14-Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.06.58.407 rozp.	2006.03.24-Lista istotnych elementów pojazdu kompletnego.

- Dz.U.05.200.1653. rozp. 2005.10.04-Lista materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom.

- Dz.U.05.143.1206 rozp. 2005.07.28-Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.05.214.1807 rozp. 2005.10.12-Minimalne wymagania dla strzępiarek oraz metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe.

- Dz.U.05.214.1806 rozp. 2005.10.12-Wymagania dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.05.212.1774 rozp. 2005.10.24-Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.05.201.1672 rozp. 2005.09.29-Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

- Dz.U.05.109.917 rozp. 2005.06.08-Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

- Dz.U.08.25.150 -j.t. z późn. zm.	 ustawa 2001.04.27 art. 410(a), art. 415 Prawo ochrony środowiska.

- Dz.U.05.225.1935 rozp. 2005.10.27-Sposób przekazywania informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz wzory tych informacji.

- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- Dz.U.05.180.1495 z późn. zm. ustawa 2005.07.29-Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- Dz.U.06.21.161 rozp.	2006.01.25-Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

- Dz.U.06.6.39 rozp. 2006.01.09-Sposób ustalania numeru rejestrowego.

- Dz.U.06.12.78	rozp. 2006.01.12-Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

- Dz.U.06.46.332rozp.	2006.03.09 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wprowadzającego sprzęt za niewykonanie obowiązku zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- Dz.U.06.95.662 rozp.	2006.05.30-Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wzory formularzy zabezpieczenia finansowego.

- Dz.U.06.19.152 rozp.	2006.01.25-Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.

- Dz.U.06.5.34 rozp. 2006.01.03-Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposób ich przekazywania.

- Dz.U.06.6.40rozp. 2006.01.09-Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposób ich przekazywania.

- Dz.U.05.241.2036 rozp. 2005.11.29-Wzór wykazu zakładów przetwarzania oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.6.37 rozp. 2006.01.05-Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.11.60	 rozp. 2006.01.11-Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

- Dz.U.06.21.160 rozp.	2006.01.20-Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.27.203 rozp.	2006.01.30-Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

- Dz.U.06.34.241 rozp.	2006.02.20-Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.45.320 rozp.	2006.03.03-Wzór sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

- Dz.U.06.30.213 rozp.	2006.02.14 § 1 pkt. 3 Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Dz.U.07.69.457 rozp.	2007.03.27-Szczegółowe wymagania dotyczące ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

- Różne przepisy dotyczące odpadów

- Dz.U.01.63.638 ustawa 2001.05.11-Opakowania i odpady opakowaniowe.

- Dz.U.04.202.2078 rozp. 2004.08.24-Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.

- Dz.U.03.66.619 rozp.	2003.04.08Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

- Dz.U.02.241.2095 rozp. 2002.12.30-Zawartość ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

- Dz.U.04.94.927rozp. 2004.04.23-Określenie wzorów oznakowania opakowań.

- Dz.U.05.4.29rozp. 2004.12.31-Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

- Dz.U.05.4.30 rozp.	2004.12.31-Wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

- Dz.U. 2008.196.1217 rozp. z 14.10.2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

- Dz.U.07.209.1516rozp. 2007.11.05-Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Dz.U.04.121.1263 ustawa 2004.04.20 art. 3 ust. 2, art. 4, art. 10, art. 17, art. 34 Substancje zubożające warstwę ozonową.

- Dz.U.04.195.2007 rozp. 2004.08.16 Sposób oznakowania produktów, urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje.

- Dz.U.05.236.2008 -j.t. z późn. zm. ustawa 1996.09.13 Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

- Dz.U.02.193.1617 rozp. 2002.11.12-Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

- Dz.U.02.188.1576 rozp. 2002.10.17-Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

- Dz.U.06.5.33 rozp. 2005.12.30-Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

- Dz.U.07.42.276 -j.t. z późn. zm. ustawa 2000.11.29 rozdz. 7, rozdz. 8, rozdz. 14 Prawo atomowe.

- Dz.U. 2008.219.1402 rozp. 2008.10.21- Udzielanie zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt przez to terytorium odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego

- Dz.U.02.230.1925 rozp. 2002.12.03-Odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe.

- Dz.U.06.99.692 -j.t. ustawa 1995.03.16-Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki.

- Dz.U.03.180.1760 rozp.	2003.10.09-Rozciągnięcie niektórych przepisów ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki na jednostki pływające Marynarki Wojennej, Straży Granicznej i Policji oraz okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego.

- Dz.U.99.57.604 rozp.	1999.06.08 Organy inspekcyjne dla jednostek pływających Straży Granicznej i Policji oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

- Dz.U.00.3.40 rozp.	2000.01.10-Organ inspekcyjny dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz tryb przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzaje.

- Dz.U.06.22.166 rozp.	2006.01.26-Tryb wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji.

- Dz.U.03.101.936 rozp. 2003.05.12 Przekazywanie informacji o odpadach znajdujących się na statku.

- Dz.U. 09.5.21 rozp. z dnia 23.12.2008 - W sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

- Dz.U.02.166.1361 ustawa 2002.09.12-Portowe urządzenia do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

- Dz.U.02.236.1988 rozp. 2002.12.21-Raporty dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

- Dz.U.02.236.1989 rozp. 2002.12.21-Portowe plany gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

- Dz.U.05.110.935rozp. 2005.06.16-Podziemne składowiska odpadów.

- Dz.U.07.163.1156 rozp. 2007.08.22-Kryteria oraz procedury dopuszczania odpadów na składowiska podziemne.

- Dz.U.07.209.1514rozp. 2007.10.26-Rodzaje odpadów, które mogą być składowane nieselektywnie na składowiskach podziemnych.

- Dz.U.03.104.973 rozp. 2003.05.21-Warunki gromadzenia, przechowywania i usuwania odpadów i ścieków ze statków żeglugi śródlądowej.

- Dz.U. 2009.5.28 rozp. 2008.12.16-Działania w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów.

- Dz.U.06.246.1795 rozp. 2006.12.22-Ustanowienie programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre inwestycje w ochronie środowiska.

- Umowy międzynarodowe

- Dz.U.95.19.88 -zał. um.m. 1989.03.22 Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych. Bazylea.1989.03.22.

- Dz.U.02.135.1142 ustawa 2002.07.05-Ratyfikacja Poprawki do Konwencji bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych.

- Dz.U.84.11.46 -zał. um.m. 1972.12.29-Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji. Moskwa.Waszyngton.Londyn.Meksyk.1972.12.29.

- Dz.U.87.17.101 -zał. um.m. 1978.02.17-Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. Londyn.1973.11.02 wraz z załącznikami I, II, III, IV i V oraz Protokół dotyczący tej konwencji, wraz z załącznikiem I. Londyn.1978.02.17.

- Dz.U.05.202.1679.um.m.	1997.09.26-Protokół z 1997 r. uzupełniający Międzynarodową konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, 1973, zmodyfikowaną przynależnym do niej Protokółem z 1978 r. Londyn.1997.09.26.

- Dz.U.00.28.346 um.m. 1992.04.09-Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Helsinki.1992.04.09.

- Dz.U.01.6.52 um.m.	1991.10.04-Protokół o ochronie środowiska do Układu w sprawie Antarktyki. Madryt.1991.10.04.

- Dz.U.02.202.1704 um.m. 1997.09.05-Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi. Wiedeń.1997.09.

# Footnotes

BIP Urzędu Gminy Płońsk

Źródło: ankieta UG

Dane pochodzą z Urzędu Gminy z ankiety przeprowadzonej na rzecz aktualizacji GPGO 2009 -2012

Dane pochodzą z PPGO 2009 -2012

Wskaźnik wytwarzania odpadów (ilość odpadów przypadająca na jednego mieszkańca rocznie w Mg-tonach) jest prognozowany zgodnie z założeniem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza ( wzrost 5% w okresach 5 letnich, czyli 1% rocznie)