KARTA

INFORMACYJNA

PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDYNEK INWENTARSKI –

OBORA WOLNOSTANOWISKOWA

Lokalizacja przedsięwzięcia: działka Nr ewid. 81, Koziminy Nowe 13,              09-100 Płońsk

Inwestor:  Tomasz Niewiadomski

Koziminy Nowe 13

09-100 Płońsk

Koziminy Nowe, dnia…………………………………

SPIS TREŚCI

- Cel i zakres opracowania.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

- Rodzaj technologii.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

- Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

- Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.               o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania na przedsięwzięcie.

- Ocena oddziaływania na środowisko.

1. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora: Pana Tomasza Niewiadomskiego. Zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na budowie budynku gospodarczo – inwentarskiego w gospodarstwie rolnym, zlokalizowanym                             w miejscowości Nowe Koziminy na działce Nr 81, gmina Płońsk, powiat płoński. Przedmiotowy budynek jest przeznaczony do chowu lub hodowli zwierząt o obsadzie 100DJP zlokalizowanej w rozproszonej zabudowie.

Obecnie Inwestor zmierza do wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie              z §3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.                      w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 13 97), chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) może wymagać przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko a co za tym idzie sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ administracji właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien w drodze postanowienia określić, czy dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania i sporządzenie raportu. W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa warunki techniczne, konieczne do zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać:

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,

- Rodzaj technologii,

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia,

- Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

- Rozwiązania chroniące środowisko,

- Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2006r.                 o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia,

W punkcie dotyczącym rodzaju i wielkości emisji, uwzględniono emisję:

- Gazów i pyłów do powietrza powstających na skutek ruchu pojazdów na terenie gospodarstwa,

- Hałasu powstającego na skutek ruchu pojazdów na terenie obiektu,

- Ścieków socjalno-bytowych, technologicznych oraz wód opadowych

- Odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne,

2. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego, czyli wolnostanowiskowej obory bezściółkowej w miejscowości Nowe Koziminy, gmina Płońsk, powiat płoński z przeznaczeniem do chowu i hodowli zwierząt o obsadze          100 DJP w zabudowie rozproszonej. Obora wolnostanowiskowa będzie budowana razem z halą udojową i magazynem mleka wraz z zapleczem socjalnym.

Obecną i planowaną działalnością Inwestora jest produkcja mleka. Pan Tomasz Niewiadomski chcąc poprawić bytowanie zwierząt, a także mając na uwadze dobro ludzi oraz wszystkich komponentów środowiska podejmuje się realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.

W ramach zamierzenia inwestorskiego inwestor przewiduje budowę  obory                          o powierzchni ok. 1350,00m2 (45m x 30m), wraz z halą udojową, magazynem mleka wraz z zapleczem socjalnym. Przewiduje się obsadę w ilości 100 DJP, tj. 100 sztuk krów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce Nr 81                        w miejscowości Nowe Koziminy, gmina Płońsk na terenie gospodarstwa rolnego Pana Tomasza Niewiadomskiego. Siedlisko Inwestora znajduje się na terenie zabudowy rozproszonej z przeznaczeniem pod zabudowę zagrodową. Na działce, na której planowana jest budowa obory, z jednej strony znajdują się inne budynki inwentarskie oraz budynek mieszkalny, należące do Inwestora. Z drugiej strony działka to nieużytki, pokryta jest roślinnością trawiastą. Obora zlokalizowana będzie                         w odległości większej niż 100 m od najbliższego budynku mieszkalnego.

Rys. 1.Położenie planowanej obory względem sąsiedniej zabudowy

3. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Działka Nr 81, na której znajduje się gospodarstwo rolne Pana Tomasza Niewiadomskiego ma powierzchnie 2,200ha.

W skład działki wchodzą:

- Grunty orne RIIb – 0,4900ha,

- Grunty orne RIVa – 0,6300ha,

- Grunty orne RIVB – 0,8500ha,

- Grunty orne RV – 0,3600ha,

- Użytki rolne zabudowane B-RV – 0,1900ha,

Nieruchomość ma założoną Księgę Wieczystą – KW 7810, (AN 8573/91).

Obecnie na działce, na której ma być realizowane przedsięwzięcie – budowa obory wolnostanowiskowej znajdują się:

- Budynek mieszkalny,

- Dwa budynki gospodarcze

Planowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnie ok. 1350,00m2. Będzie to budynek obory wraz z halą udojową, magazynem mleka oraz zapleczem socjalnym. Powierzchnia działki przeznaczona pod budowę obory i infrastruktury towarzyszącej pokryta jest niska szatą roślinną, brak jest na niej zieleni wysokiej (drzew).

4. Rodzaj technologii.

Działalnością rolną Inwestora jest obecnie a także w przyszłości produkcja mleka.            W celu zapewnienia paszy zwierzętom Inwestor użytkuje własne grunty rolne.

Planowany obiekt (obora wolnostanowiskowa bezściółkowa wraz z halą udojowa, magazynem mleka oraz zapleczem socjalnym) przeznaczona będzie do chowu i udoju krów mlecznych. Umieszczenie zwierząt w nowej oborze poprawi warunki ich bytowania, rozwoju i rozrodu. Łatwiej będzie można utrzymać higienę udoju oraz skuteczniejsza będzie ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami.

Nowa obora będzie spełniać warunki do:

- Produkowania mleka wysokiej jakości przy kosztach gwarantujących opłacalność,

- Właściwego bytowania zwierzętom i pracy obsłudze,

- Oddziaływania w sposób umożliwiający naturalną redukcję substancji powstających w toku produkcji,

Planowany do budowy budynek inwentarski – obora wolnostanowiskowa bezściółkowa będzie obiektem wolnostojącym, parterowym murowanym                          w konstrukcji stalowej Rolstal, ściany będą z gazobetonu o grub. 24-40cm. Dach będzie z płyty warstwowej o grub. 10-12cm. Dach wyposażony będzie w świetlik kalenicowy z poliwęglanu biegnący na całej długości obory. Wejścia i wyjazdy  do budynku będą znajdować się w ścianach szczytowych. Przy oborze zlokalizowano hale udojową, magazyn mleka wraz z zapleczem socjalnym. Wydzielono pomieszczenia z przeznaczeniem na zlewnię mleka oraz na agregaty chłodnicze                     i sprężarki. Celem zapewnienia prawidłowego użytkowania obiektu projektuje się wykonanie podjazdów. Pozostały teren wokół projektowanych obiektów będzie terenem trawiastym.

Umieszczenie krów mlecznych w nowej oborze poprawi warunki bytowania zwierząt, łatwiej będzie utrzymać higienę udoju oraz skuteczniejsza będzie ochrona środowiska przed niekontrolowaną emisją zanieczyszczeń. W planowanej oborze będzie prowadzone bezściółkowe utrzymanie, w związku z tym nie będą powstawały odpady takie jak obornik. Powstająca gnojówka przechowywana będzie w szczelnym bezodpływowym zbiorniku przy oborze. Nowa obora używana będzie przez cały rok. Udój mleka prowadzony będzie 2 razy dziennie w hali udoju w oborze.

Zakres działalności gospodarstwa produkującego mleko to:

- Chów bydła mlecznego,

- Udój,

- Magazynowanie i dystrybucja,

Chów bydła w całości odbywa się w pomieszczeniu zwanym oborą.

Chów bydła mlecznego.

Pomieszczenia dla zwierząt w gospodarstwie produkującym mleko powinny być zaprojektowane, skonstruowane i utrzymywane w czystości w taki sposób, aby powierzchnia stanowisk był odpowiednia i wygodna dla danego gatunku. Warunki chowu wynikają z zaleceń Unii Europejskiej. W krajach UE obowiązują normy określające dokładnie warunki chowu, które obejmują m.in. dobrostan zwierząt.

Na dobrostan zwierząt składa się:

Odpoczynek

Czas odpoczynku obejmuje u bydła 40-60%. W oborach wolnostanowiskowych legowiska muszą umożliwić kładzenie się i wstawanie w sposób właściwy dla krów. Liczba stanowisk legowiskowych powinna odpowiadać liczbie zwierząt, w przeciwnym wypadku słabsze osobniki nie są dopuszczone do stanowisk wypoczynkowych.

Ruch.

Korytarze komunikacyjne musza mieć szerokość umożliwiającą wymijanie się krów (przy żłobie min. 3m, pozostałe 2m).

Dostęp do paszy i wody.

Kształt i wymiary stanowisk żywieniowych mają ważne znaczenie dla komfortu bytowania krów. W oborach wolno wybiegowych stosunek stanowisk żywieniowych do liczby zwierząt może wynosić 1:1,2. Wówczas liczba wepchnięć nie przekracza 5%. Jeśli pasza jest dawkowana indywidualnie to liczba krów przypadająca na jedno stanowisko wynosi do 25 sztuk. W oborach wolno wybiegowych minimalna liczba poideł korytowych wynosi 1 na 60 sztuk, jednak korzystne jest instalowanie większej liczby poideł oddalonych od siebie. Za optymalną uważa się liczbę 25 sztuk na                   1 poidło przy prędkości dopływu wody 15 l/min. Podstawową paszą będą sianokiszonki i siano. Pasze te uzupełniane będą paszą treściwą – śrutą zbożową. Pasze objętościowe przechowywane będą pod wiatami. Pasza treściwa przechowywana winna być w silosie materiałów sypkich, w pobliżu obory.

W gospodarstwie nie przewiduje się stosowania kiszonek soczystych, stąd problem ochrony środowiska przed odciekami soków i problem szczelności silosów na kiszonki nie występuje. Pojenie krów odbywać się będzie w miarę potrzeby czystą wodą.                W oborze będą zainstalowane poidła, do których będzie doprowadzona woda                       z  wodociągu wiejskiego.

Usuwanie odchodów.

Charakterystyczna dla bezściółkowego utrzymania bydła jest stosowanie do odprowadzania odchodów kanałów gnojowych umiejscowionych pod podłogą szczelinową. Ukształtowanie podłogi musi zapewnić szybki odpływ gnojówki,                  a odchody powinny być usuwane na bieżąco.

Mikroklimat.

Mikroklimat jest ważnym czynnikiem dobrostanu zwierząt. Zwierzęta muszą przebywać w odpowiednich warunkach, zwłaszcza w odniesieniu do temperatury                i wilgotności oraz przepływu powietrza w strefach przebywania. W oborach stosuje się zwykle wentylację grawitacyjną, dlatego wysokość budynku, otwory wlotowe                     i wylotowe muszą być prawidłowo zwymiarowane i zaopatrzone w system regulacji. Właściwa wentylacja powinna usunąć z pomieszczenia nadmiar pary wodnej tak, by wilgotność nie przekraczała 80%. Powietrze (zanieczyszczone gazami) powinno wpływać na zewnątrz przez otwór umieszczony w najwyższym punkcie budynku. Zadaniem budynku jest zapewnienie właściwego mikroklimatu w różnych porach roku.

Udój.

W pomieszczeniach do pozyskiwania mleka należy zapewnić higieniczne warunki udoju. Usytuowanie pomieszczeń do udoju – hale udojowe – powinno zapewnić oddzielenie od pomieszczeń przeznaczonych do przebywania zwierząt. Przegrody nie muszą być szczelne, ale powinny zapewnić możliwość przebywania tam zwierząt wyłącznie podczas udoju.

Do wymagań, które będzie spełniać pomieszczenie do udoju oraz przechowywania mleka należą:

- Łatwość czyszczenia ścian i podłóg, zwłaszcza w tych miejscach, które są narażone na zabrudzenia i zakażenie,

- Nachylenie podłogi, zapewniające łatwy spływ płynnych nieczystości i wody do zbiornika bezodpływowego, właściwa wentylacja i oświetlenie,

- Instalacje i wyposażenie łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,

Transport i przechowywanie mleka.

Transport mleka do pomieszczenia – chłodni wyposażonego w zbiornik, gdzie następuje przelewanie i schładzanie mleka powinien odbywać się w zamkniętym naczyniu. Pomieszczenia te będą odpowiednio wentylowane i zabezpieczone przed dostępem owadów i gryzoni.

Do wymagań, które będzie spełniać pomieszczenie do przechowywania mleka, należą:

- Wystarczająca ilość wody,

- Odizolowanie od wszystkich możliwych źródeł zakażenia, takich jak umywalnie, toalety i zbiorniki nawozowe,

- Instalacje i wyposażenie łatwe do mycia, czyszczenia i dezynfekcji,

Mleko surowe należy schodzić do temperatury 8oC lub niższej,  a w przypadku codziennego odbioru, albo do 6oC lub niższej, jeżeli mleko jest odbierane co drugi dzień. Mleko dostarczone do zakładu zostanie poddane odpowiedniej obróbce.

5. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Wariant zerowy – niepodejmowanie przedsięwzięcia.

Budynki gospodarcze ulegają naturalnemu zużyciu oraz ich powierzchnia staje się niewystarczająca dla aktualnych potrzeb i planów rolnika. Konieczne jest więc przeprowadzenie rozbudowy i modernizacji obejścia gospodarczego. Niepodjęcie planowanego przedsięwzięcia byłoby zaniechaniem. Przyniosłoby szkodę właścicielowi z powodu niewykorzystania potencjału posiadanej ziemi, jak i dla środowisk, z uwagi na nadmierną obsadę i związaną z tym niekontrolowaną emisję substancji lub energii.

Wariant najkorzystniejszy – wariant Inwestora.

Spośród wielu zanieczyszczeń powstających na terenie zagrody wiejskiej największe zagrożenie dla środowiska wodnego stanowią niewłaściwie gromadzone odchody zwierzęce i niewłaściwie użytkowane budowle:

- Obornik – przy braku szczelnych płyt i zbyt małej powierzchni do składowania,

- Gnojownica, gnojówka, wody gnojowe – brak szczelnych zbiorników lub zbyt mała pojemność tych zbiorników,

- Soki z kiszonek – brak silosów i zbiorników na odcieki,

Zagrożenia wynika z dużej zawartości w tych odchodach zanieczyszczeń chemicznych                     i biologicznych. Natomiast właściwe zagospodarowanie odchodów zwierzęcych jest cennym źródłem nawozów, obniża koszty produkcji i chroni jakość wody, którą pijemy i używamy.

Budowa budynku inwentarskiego – obory z odpowiednio szczelnym betonowym podłożem daje gwarancję niezanieczyszczania podłoża odchodami zwierzęcymi                w analizowanym gospodarstwie.

Nowa obora wolnostanowiskowa bezściółkowa z odpowiednio szczelną posadzką:

- Stworzy właściwe warunki bytowania zwierzętom,

- Oraz pozwoli zwiększyć ich dotychczasową obsadę,

- Stworzy właściwe warunki do pracy obsłudze,

- Będzie oddziaływać na środowisko w sposób umożliwiający naturalną redukcję substancji powstających w toku produkcji,

- Umożliwi produkcję mleka wysokiej jakości przy kosztach produkcji gwarantujących opłacalność,

Wariant alternatywny

Wariantem alternatywnym, który był rozważany było powstanie obory w systemie               z legowiskami ze ściółką. Wariant ten nie został zrealizowany, ponieważ większe korzyści dla inwestora a także dla środowiska będzie miało powstanie obory                      z bezściółkowym system utrzymania. Hodowla zwierząt w takim systemie nie powoduje powstawania obornika, co wiąże się z brakiem jego magazynowania. Przy dużej ilości obornika mogą występować problemy z jego właściwym zagospodarowaniem we własnym zakresie i z koniecznością przekazywania go.

6. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Energia elektryczna podłączona będzie z istniejącego w gospodarstwie przyłącza napowietrznego. Przewiduje się zapotrzebowanie energii elektrycznej na ok.  15 kW/h.

Obora zasilana będzie w wodę z wodociągu wiejskiego z istniejącego przyłącza                          w gospodarstwie. Przewiduje się zużycie wody w ilości ok. 7,5 m3/dobę.

Przewidywane jest budowa obory wolnostanowiskowej na 100 DJP. W związku                  z powyższym przewiduje się obsadę w ilości 100 sztuk krów. Przy przyjęciu zużyciu wody w ilości 70 dm3/szt/dobę, ilość wody dla 100 sztuk bydła będzie wynosić 7000 dm3/dobę.

Ponadto woda wykorzystywana będzie do mycia urządzeń do udoju, zbiornika                     i posadzek w ilości – 500 dm3/dobę W związku z powyższym łączne zapotrzebowanie na wodę będzie wynosiło – 7500 dm3/dobę.

Nie przewiduje się procesów spalania paliw na potrzeby grzewcze. W części socjalno-biurowej umieszczone będą grzejniki elektryczne oraz wykorzystanie odzysku ciepła  z urządzeń schładzających mleko.

7. Rozwiązania chroniące środowisko.

Aby planowane przedsięwzięcie było bezpieczne dla środowiska, konieczne jest przy jego realizacji zachowanie przepisów prawa budowlanego, ustaleń Polskich Norm oraz odrębnych przepisów.

Podczas chowu bydła w toku produkcji mleka powstają gazy, odchody zwierzęce, odpady, hałas i ścieki. Emisję zanieczyszczeń z budynku inwentarskiego można ograniczyć przez:

- Zwiększenie czystości i poprawną organizację żywienia,

- Zastosowanie szczelnego zbiornika na ścieki,

- Stosowanie środków zmniejszających wydzielanie gazów,

- Pas zieleni stanowiący m.in. ekran akustyczny,

- Właściwe gromadzenie powstających odpadów w wydzielonych szczelnych pojemnikach odizolowanych od podłoża zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób niepowołanych,

Opis rozwiązań chroniących środowisko.

W zakresie emisji gazów i pyłów.

Nie przewiduje się dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko, ponieważ prognozowana emisja określana na etapie realizacji instalacji głównej będzie emisją niezorganizowaną. W związku z brakiem zorganizowanych źródeł emisji nie będzie zagrożenia przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia.

Ruch pojazdów na terenie obiektu jest źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza powstających na skutek spalania paliw w silnikach. W takim przypadku nie stosuje się dodatkowych rozwiązań chroniących środowisko, wielkość emisji pozostanie bez zmian.

W zakresie emisji ścieków.

Ścieki socjalno-bytowe – Inwestor przewiduje zastosować szczelny zbiornik bezodpływowy, w którym ww. ścieki będą gromadzone a następnie wywożone będą wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Ścieki opadowe – teren gospodarstwa jest nieutwardzony, niewyposażony w system kanalizacji deszczowej. Ścieki z tego terenu nie będą zanieczyszczone w stopniu przekraczającym typowe wody opadowe i będą wsiąkały w grunt. W związku z tym zastosowanie dodatkowych urządzeń chroniących środowisko nie jest celowe.

Ścieki technologiczne gnojowica – będzie gromadzona w szczelnym zbiorniku                  o pojemności ok. 1500 m3. Odbierana będzie na bieżąco w zależności od zapełnienia zbiornika. Minimalna częstotliwość opróżniania tego zbiornika to co 6 miesięcy. Dokładne wyliczenia pojemności oraz lokalizacji zbiornika będą wykonane na etapie projektu budowlanego.

W zakresie emisji odpadów.

Inwestor przewiduje gromadzenie powstających odpadów w wydzielonych miejscach w szczelnych pojemnikach odizolowanych od podłoża, zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych oraz dostępem osób niepowołanych. Następnie wszystkie odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom posiadającym odpowiednie pozwolenia na gospodarowanie odpadami. Inwestor będzie prowadził ewidencję odpadów oraz zobowiązany będzie do posiadania i okazania organom kontrolnym kart przekazania odpadu.

W zakresie emisji hałasu.

Inwestor oprócz nasadzenia drzew nie przewiduje dodatkowych środków ograniczających emisję hałasu w postaci np. ekranów akustycznych, ponieważ głównie źródła hałasu (dojarnia) zlokalizowane będą w budynku obory i budynku gospodarczym. Nie przewiduje się przekroczenia standardu jakości środowiska                 w zakresie klimatu akustycznego poza terenem działki, dla której Inwestor dysponuje tytułem prawnym.

8. Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W trakcie eksploatacji gospodarstwa rolnego przewidywane są następujące rodzaje emisji zanieczyszczeń do środowiska:

- Emisja gazów i pyłów do powietrza,

- Emisja ścieków,

- Emisja odpadów,

- Emisja hałasu,

Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Mająca powstać obora będzie przystosowana do utrzymania bydła w systemie bezściółkowym. W związku z brak ściółki stosowanej w oborze nie będzie występowała emisja pyłu  związana z transportem ściółki. Nie będzie powstawał obornik – odchody na bieżąco usuwane będą do zbiornika gnojowego, dlatego też nie będzie oddziaływania w zakresie emisji amoniaku z obory. Obora nie będzie wyposażona w wentylację mechaniczną, jedynie grawitacyjną. Nie będzie w związku  z tym występowała emisja zorganizowana związana z hodowlą zwierząt a także                 z pracami wewnątrz obory.

Na zanieczyszczenie powietrze będzie miała wpływ jedynie emisja niezorganizowana. Dla planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się instalacji spalania paliw w celu ogrzewania pomieszczeń. Obora nie będzie posiadała wentylacji mechanicznej. Do zapewnienia  odpowiedniej wymiany powietrza wystarczająca będzie wentylacja grawitacyjna.

Emisja zanieczyszczeń wynikającej z ruchu pojazdów po terenie zagrody.

Emisja niezorganizowana powstaje w momencie, gdy silnik wykonuje operacje ruchowe  podczas dowożenia paszy. Emisja niezorganizowana powstaje również               w momencie, gdy do chłodni mleka podjeżdża samochód po odbiór surowca. Ilość pojazdów obsługujących mająca powstać oborę wyniesie: ciągnik dostarczający paszę do obory (1 transport w ciągu dnia), ruch samochodu dostarczającego paszę do zbiornika (1 dostawana na 3 miesiące), ruch samochodu odbierającego mleko                  (1 transport co dwa dni) oraz ruch pojazdów odbierających ścieki (2 – 4 transporty            w ciągu roku). Ze względu na niewielką ilość pojazdów obsługujących oborę, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania emisji z pojazdów na otoczenie.

Przy obliczeniach emisji uwzględniono czas pracy pojazdów, długość przebytej drogi oraz procentowy udział poszczególnych rodzajów pojazdów.

W związku z bezściółkowym systemem utrzymania zwierząt i związanym z tym brakiem powstawania obornika oraz brakiem zorganizowanych źródeł emisji na terenie planowanej inwestycji trudno jest jednoznacznie określić wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza z realizowanego przedsięwzięcia.

Określenie i obliczenie wielkości emisji ścieków.

Na terenie gospodarstwa rolnego Pana Tomasza Niewiadomskiego powstają następujące rodzaje ścieków:

- Ścieki socjalno-bytowe i z czynności pomocniczych przy produkcji mleka,

- Ścieki technologiczne,

- Wody opadowe,

Ścieki socjalno-bytowe oraz ścieki poprodukcyjne – powstałe na sutek mycia urządzeń do udoju krów, zbiornika na mleko oraz posadzki w pomieszczeniu zbiornika na mleko odprowadzane do szamba bezodpływowego.

Ilość odprowadzanych ścieków do projektowanego zbiornika szczelnego na ścieki socjalno-bytowe i poprodukcyjne przedstawiają poniższe obliczenia:

Ścieki socjalno-bytowe: 2 osoby · 50 dm3/dobę = 100 dm3/dobę = 0.1 m3/dobę =              3 m3/miesiąc.

Ścieki z czynności pomocniczych z produkcji: 400 dm3/dobę = 0.4 m3/dobę =                  12 m3/miesią.c

Ilość ścieków socjalno-bytowych oraz poprodukcyjnych wynikająca z wyliczonego zużycia wody wynosi:

Qs = 15 m3/miesiąc · 0,8 = 12 m3/miesiąc = 144 m3/rok

(0,8 – współczynnik uwzględniający straty na parowanie)

Ścieki te mają być odprowadzane do zbiornika bezodpływowego – lokalnego szamba. Na wywóz tych ścieków będzie musiała być podpisana umowa z odpowiednim odbiorcą.

Ścieki technologiczne powstają na skutek bytowania bydła, w systemie bezściółkowym. Trafiać mają na bieżąco poprzez kanały gnojowe do szczelnego zbiornika.

Ilość gnojowicy powstała w oborze z systemem bezściółkowym w odniesieniu do jednej krowy wynosi 25 m3/rok.

Ilość ścieków technologicznych – gnojowicy: 25 m3/rok ·100 DJP = 2500 m3/rok.

Ścieki te mają trafiać do szczelnego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1500 m3. Minimalna częstotliwość opróżniania zbiornika to 2 razy w roku.

Zaleca się, aby pojemność urządzeń do składowania nawozów naturalnych umożliwiła gromadzenie i ich przechowywanie przez co najmniej 6 miesięcy w ilości jak powstaje przy systemie bezściółkowym w ilości 10 m3/1 DJP. Planowana pojemność zbiornika jest więc wystarczająca aby spełnić te wymagania.

Wody opadowe.

Teren podwórza nie jest utwardzony, zatem ścieki opadowe będą powstawały tylko             i wyłącznie w wyniku spływu powierzchniowego z powierzchni dachowych. Ponadto ścieki opadowe z terenu gospodarstwa nie są ujmowane w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacyjne, w związku z tym, w myśl zapisów prawa wodnego                            i towarzyszących aktów wykonawczych, ich emisja nie jest normowana przepisami ochrony środowiska. Są to stosunkowo czyste wody opadowe, niosące ładunki zanieczyszczeń biologicznie rozkładalnych (typowe dla produkcji rolnej, tj. pozostałości odchodów zwierząt, zawartość substancji ropopochodnych przewiduje się poniżej granicy oznaczalności z uwagi na niewielki ruch pojazdów), nie stwarzające zagrożenia dla środowiska.

Określenie wielkości emisji odpadów.

W wyniku chowu bydła (krów) odpady mogą być wytwarzane w następujących miejscach:

- obora,

- magazyn i chłodnia mleka

- pomieszczenie socjalno-weterynaryjno-biurowe,

Odpady niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych, możliwych (przewidywane) do wytworzenia w ciągu roku w gospodarstwie Pana Tomasza Niewiadomskiego

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,100 |
| 2 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,010 |
| 3 | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 0,050 |
| 4 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, ze wywołują choroby u ludzi i zwierząt | 0,010 |
| 5 | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych | 0,050 |
| 6 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,060 |
| 7 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników | 0,005 |
| 8 | 16 01 07* | Filtry olejowe | 0,005 |
| 9 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 0,005 |
| 10 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 0,008 |
| 11 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 0,005 |

Odpady inne niż niebezpieczne.

Rodzaje i ilości odpadów innych niż niebezpieczne, możliwych do wytworzenia                   w ciągu roku w gospodarstwie Pana Tomasza Niewiadomskiego

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 0,020 |
| 2 | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności | 0,050 |
| 3 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,050 |
| 4 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,050 |
| 5 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 | 0,005 |
| 6 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 0,008 |
| 7 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 | 0,001 |
| 8 | 16 01 03 | Zużyte opony | 0,08 |

Wielkość emisji hałasu

Źródłami emisji hałasu do środowiska, związanymi z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia będą urządzenia pracujące wewnątrz obory.

Nie planuje się instalowania na zewnątrz jakichkolwiek źródeł emisji hałasu (np. wentylatory). Dla całego obiektu przewidziano wentylację grawitacyjną. Dodatkowym źródłem hałasu będzie praca ciągnika dostarczającego paszę do obory   (1 transport w ciągu dnia), ruch samochodu dostarczającego paszę do zbiornika                   (1 dostawana na 3 miesiące),ruch samochodu odbierającego mleko (1 transport co dwa dni) oraz ruch pojazdów odbierających ścieki (2 – 4 transporty w ciągu roku).

W celu ustalenia uciążliwości akustycznej obory zlecono firmie AtmoTech wykonanie obliczeń poziomu hałasu. Obliczenia zostały wykonane przy pomocy programu HPZ'2001, na który firma AtmoTech posiada licencję HPZ-0252. Program ten realizuje obliczenia, według urzędowego algorytmu obliczeniowego zgodnego              z Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008 „Metoda określania emisji               i imisji hałasu przemysłowego w środowisku”.

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono źródła hałasu znajdujące się wewnątrz obory. Moce akustyczne przyjęto na podstawie danych o hałasie emitowanym z budynków o podobnej charakterystyce i przeznaczeniu oraz na podstawie pomiarów wykonanych w takich budynkach. Skorzystano z danych na temat izolacyjności ścian budynków oraz                    o poziomach hałasu źródeł typu budynek zawartych w Instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008.

Planowane jest, aby dostawa paszy do obory oraz dostawa paszy do zbiornika, odbiór mleka i inne prace pojazdów mechanicznych odbywały się wyłącznie                     w godzinach dziennych. Moc akustyczną wyliczono jak dla pojazdów ciężarowych wg wskazówek przytaczanej wyżej instrukcji ITB. Przyjęto trasy jazdy pojazdów                      i podzielono ją na odcinki 10 metrów. Dla każdego odcinka wyliczono moc akustyczną zakładając sytuacje hipotetycznie najgorszą pod względem oddziaływań akustycznych mogącą wystąpić, że ilość poruszających się po gospodarstwie pojazdów wynosi 3 samochody ciężarowe dziennie (wjazd i wyjazd) oraz 6 przejazdów traktorów dziennie (dla jazdy traktora uwzględniono również inne operacje ruchowe niezwiązane z obsługą obory).

Poziom mocy akustycznej przyjęto jak dla pojazdów ciężarowych podany w instrukcji. Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2008

Tab. 3. Poziom mocy akustycznej pojazdów ciężkich

| operacja | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [s] |
| --- | --- | --- |
| start | 105 | 5 |
| hamowanie | 100 | 3 |
| jazda po terenie, m.in. manewrowanie | 100 | zależy od długości drogi i prędkości (przyjęto 1 s) |

Równoważny poziom mocy akustycznej wyznaczono według wzoru:

gdzie:

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB

LAWn – poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LW, dB

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, s

T – czas oceny dla którego oblicza się poziom równoważny

Wyliczone dla danych: czas oceny 8 godzin, ilość operacji ruchowych dla każdego rodzaju samochodu ciężarowego - 1, ilość operacji ruchowych dla traktorów - 6, poziom mocy akustycznej i czas danej operacji ruchowej wg tabeli nr 3, moce akustyczne wynoszą:

- start pojazdów ciężarowych LAWeqn = 67,40 [dB]

- hamowanie pojazdów ciężarowych LAWeqn = 60,18 [dB]

- jazda, manewrowanie pojazdów ciężarowych LAWeqn = 55,41 [dB]

- start traktorów LAWeqn = 75,18 [dB]

- hamowanie traktorów LAWeqn = 67,96 [dB]

- jazda, manewrowanie traktorów LAWeqn = 58,42 [dB]

Przyjęto, że start i hamowanie samochodów ciężarowych odbywa się przy ich miejscach docelowych (punkt, odbioru mleka, ścieków, silos paszowy), w pozostałych punktach założono tylko jazdę samochodów. Dla traktorów przyjęto wspólną trasę poruszania się oraz start i hamowanie przy garażu i oborze. Ponieważ w różnych punktach mogą hamować, startować i jechać zarówno samochody ciężarowe jak i traktory obliczono wartość wypadkową równoważnego poziomu dźwięku ze wzoru:

Wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pojazdów osobowych i traktorów:

- jazda, manewrowanie wszystkich samochodów (6 operacji ruchowych) LAWwyp = 63,19 [dB]

- jazda, manewrowanie wszystkich samochodów i traktorów (18 operacji ruchowych) LAWwyp = 67,96 [dB]

- jazda, manewrowanie wszystkich traktorów (12 operacji ruchowych) LAWwyp = 66,20 [dB]

- jazda, manewrowanie samochodów odbierających mleko i ścieki (4 operacje ruchowe) LAWwyp = 61,43 [dB]

- hamowanie i start wszystkich traktorów (12 operacji ruchowych) LAWwyp = 75,93 [dB]

- hamowanie i start samochodu odbierającego mleko (2 operacje ruchowe) LAWwyp = 72,36 [dB]

- hamowanie i start samochodu dostarczającego paszę (2 operacje ruchowe) LAWwyp = 72,36 [dB]

- hamowanie i start samochodu odbierającego ścieki (2 operacje ruchowe) LAWwyp = 72,36 [dB]

Przyjęto poziom hałasu dla tła środowiskowego równy 0 dB, aby wyróżnić i ocenić oddziaływania jedynie z terenu przyszłej obory. Jako ekrany wprowadzono nieemitujące hałasu budynki, czyli budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.

W modelowaniu rozpatrzono jeden wariant obliczeniowy – sytuację w dzień.  W ciągu nocy nie będzie odbywał się ruch pojazdów, także oddziaływania hałasowe, które nie przekraczają norm dla sytuacji w dzień również będą spełnione dla sytuacji w nocy, kiedy to nie ma oddziaływań akustycznych związanych z ruchem pojazdów. Wariant modeluje sytuację mogącą wystąpić w ciągu najgorszych ośmiu godzin dnia.

Graficzne przedstawienie otrzymanych wyników poziomów hałasu                           w narzuconej siatce obliczeniowej, w postaci rysunków rozkładu izofon i wartości prognozowanego poziomu hałasu w otoczeniu planowanej obory przedstawia rysunek poniżej. Na następnych stronach przedstawiono również wydruk komputerowy danych użytych do obliczeń.

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ‘ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0252 AtmoTech Paweł Głąb

| Opis projektu: | Obora bezściółkowa |
| --- | --- |
|  | Koziminy Nowe |

Specyfikacja elementów:

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | js1 | jazda samochody ciężarowe |
| 2 | 2 | js2 | jazda samochody ciężarowe |
| 3 | 3 | js3 | jazda samochody ciężarowe |
| 4 | 4 | js4 | jazda samochody ciężarowe |
| 5 | 5 | jst5 | jazda samochody ciężarowe + traktory |
| 6 | 6 | jst6 | jazda samochody ciężarowe + traktory |
| 7 | 7 | jst7 | jazda samochody ciężarowe + traktory |
| 8 | 8 | jst8 | jazda samochody ciężarowe + traktory |
| 9 | 9 | jt9 | jazda traktory |
| 10 | 10 | sht10 | start hamowanie traktory |
| 11 | 11 | sht11 | start hamowanie traktory |
| 12 | 12 | shp12 | start hamowanie dowóz paszy |
| 13 | 13 | jms13 | jazda odbiór mleka, odbiór ścieków |
| 14 | 14 | jms14 | jazda odbiór mleka, odbiór ścieków |
| 15 | 15 | jms15 | jazda odbiór mleka, odbiór ścieków |
| 16 | 16 | jms16 | jazda odbiór mleka, odbiór ścieków |
| 17 | 17 | shs17 | start hamowanie odbiór ścieków |
| 18 | 18 | shs18 | start hamowanie odbiór ścieków |
| 19 | 19 | shm19 | start hamowanie odbiór mleka |
|  | Źródła - budynki |
| 20 | 1 | O1 | obora |
| 21 | 2 | O2 | chłodnia |
|  | Ekrany |
| 22 | 1 | g1 | budynek gospodarczy |
| 23 | 2 | g2 | budynek gospodarczy |
| 24 | 3 | g3 | budynek gospodarczy |
| 25 | 4 | g4 | budynek gospodarczy |
| 26 | 5 | m1 | budynek mieszkalny |
| 27 | 6 | m2 | budynek mieszkalny |
| 28 | 7 | m3 | budynek mieszkalny |

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: listopad'2007

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0252 AtmoTech Paweł Głąb

| Opis projektu: | Obora bezściółkowa |
| --- | --- |
|  | Koziminy Nowe |
| Temperatura powietrza= 10°C | Wilgotność względna RH = 70% |

Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 19

| Lp | Symbol | x[m] | y[m] | z[m] | LWA[dB] | K0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | js1 | 52,0 | 129,0 | 1,0 | 63,2 | 3 |
| 2 | js2 | 52,0 | 119,0 | 1,0 | 63,2 | 3 |
| 3 | js3 | 55,0 | 109,0 | 1,0 | 63,2 | 3 |
| 4 | js4 | 55,0 | 90,0 | 1,0 | 63,2 | 3 |
| 5 | jst5 | 55,0 | 80,0 | 1,0 | 68,0 | 3 |
| 6 | jst6 | 45,0 | 75,0 | 1,0 | 68,0 | 3 |
| 7 | jst7 | 45,0 | 65,0 | 1,0 | 68,0 | 3 |
| 8 | jst8 | 45,0 | 55,0 | 1,0 | 68,0 | 3 |
| 9 | jt9 | 55,0 | 55,0 | 1,0 | 66,2 | 3 |
| 10 | sht10 | 62,0 | 47,0 | 1,0 | 75,9 | 3 |
| 11 | sht11 | 66,0 | 88,0 | 1,0 | 75,9 | 3 |
| 12 | shp12 | 50,0 | 48,0 | 1,0 | 72,4 | 3 |
| 13 | jms13 | 41,0 | 46,0 | 1,0 | 61,4 | 3 |
| 14 | jms14 | 41,0 | 36,0 | 1,0 | 61,4 | 3 |
| 15 | jms15 | 41,0 | 26,0 | 1,0 | 61,4 | 3 |
| 16 | jms16 | 41,0 | 16,0 | 1,0 | 61,4 | 3 |
| 17 | shs17 | 40,0 | 39,0 | 1,0 | 72,4 | 3 |
| 18 | shs18 | 45,0 | 10,0 | 1,0 | 72,4 | 3 |
| 19 | shm19 | 46,0 | 15,0 | 1,0 | 72,4 | 3 |

Ź R Ó D Ł A - B U D Y N K I,    liczba = 2

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O1 | 50,0;0,0 | 75,0;0,0 | 75,0;45,0 | Z50,0;45,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 25,0 |  |  |
|  | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x, y | 10,0, 0,0 | 10,0, 2,0 | 10,0, 0,0 |  |  |  |  |
|  | dx, dy | 4,0, 5,0 | 30,0, 1,0 | 4,0, 5,0 |  |  |  |  |
|  | Izol.Rx | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |
| 2 | O2 | 44,0;20,0 | Z50,0;20,0 | Z50,0;45,0 | 44,0;45,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Ściana nr | 1 | 2 | 3 | 4 | dach |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |
|  | L wew [dB] | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |  |
|  | Izol.R[dB] | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 25,0 |  |  |
|  | Element nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | x, y |  |  |  | 5,0, 2,0 |  |  |  |
|  | dx, dy |  |  |  | 10,0, 1,0 |  |  |  |
|  | Izol.Rx |  |  |  | 28,0 |  |  |  |

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 7

| Lp | Symbol | x[m] A y[m] | x[m] B y[m] | x[m] C y[m] | x[m] D y[m] | h[m] | h0[m] | hw[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | 46,0;60,0 | Z67,0;60,0 | Z67,0;70,0 | 46,0;70,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |
| 2 | g2 | Z67,0;60,0 | 77,0;60,0 | 77,0;85,0 | Z67,0;85,0 | 4,5 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |
| 3 | g3 | 72,0;85,0 | 76,0;85,0 | Z76,0;97,0 | Z72,0;97,0 | 4,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 |  |  |  |
| 4 | g4 | 40,0;89,0 | 52,0;89,0 | 52,0;105,0 | 40,0;105,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 5 | m1 | 54,0;107,0 | 65,0;107,0 | 65,0;118,0 | 54,0;118,0 | 6,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |
| 6 | m2 | 13,0;89,0 | 17,0;89,0 | 17,0;98,0 | 13,0;98,0 | 4,5 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |  |  |  |
| 7 | m3 | 116,0;109,0 | 124,0;109,0 | 124,0;114,0 | 116,0;114,0 | 5,0 | 0,0 | -.- |
|  | Bok nr | 1 | 2 | 3 | 4 | góra |  |  |
|  | Wsp.odb.ß | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  |  |  |

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I

| Xmin[m] | Xmax[m] | Ymin[m] | Ymax[m] | dx[m] | dy[m] | z[m] | Ltła[dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 140,0 | -20,0 | 140,0 | 10,0 | 10,0 | 4,0 | 0,00 |

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826).

W zasięgu oddziaływania emisji hałasu z planowanej obory znajduje się zabudowa zagrodowa. Jak obrazują rozkłady izofon, emisja hałasu nie będzie wpływała negatywnie na otoczenie. Według cytowanego wyżej rozporządzenia                  w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy zagrodowej wynosi 55 dB dla dnia i 45 dB dla nocy. Maksymalny poziom hałasu wynoszący 45 dB w ciągu dnia według wykonanych obliczeń może wystąpić jedynie na terenie gospodarstwa. Poza jej obrębem poziom jest niższy. Nie analizowano hałasu w nocy, gdyż poziom 45 dB nie został przekroczony dla sytuacji w dzień, kiedy to pracuje dużo więcej urządzeń emitujących hałas niż w nocy.

Należy zaznaczyć, że modelowanie nie uwzględniało różnic poziomu terenu oraz pochłaniania hałasu przez pasy zieleni, co jeszcze prawdopodobnie polepszyłoby klimat akustyczny wokół inwestycji i zmniejszyłoby oddziaływania na tereny sąsiadujące z przedsięwzięciem.

Ponadto należy podkreślić, że modelowanie komputerowe rozchodzenia
się dźwięków w środowisku jest jedynie pewnym uproszczeniem stanu rzeczywistego. Stopień skomplikowania modelu obliczeniowego jest skończony, w stosunku do sytuacji rzeczywistej, gdzie może oddziaływać znacznie więcej czynników jak nieznane odbicia, selektywne pochłanianie określonych pasm częstotliwości, rezonans z pewnymi elementami zabudowy lub środowiska, inne przenoszenie hałasu wodą – lądem, generowanie od wibracji powietrza dźwięków wtórnych. Dlatego                           w projektowaniu nowej obory muszą być zachowane wszelkie rozwiązania minimalizujące emisję hałasu do środowiska takie jak minimalizacja otworów (okna, drzwi) oraz stosowanie materiałów o dobrej izolacyjności akustycznej.

Nie przewiduje się ponadnormatywnych oddziaływań hałasowych dla terenów sąsiadujących z planowaną oborą, zarówno w czasie jego budowy jak i późniejszej eksploatacji.

9. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Nie dotyczy Inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania.

10. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy            z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W pobliżu realizowanego przedsięwzięcia brak jest obszarów należących
do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, a także parków narodowych, parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody. Nie ma negatywnych oddziaływań
na te obszary.

11. Ocena oddziaływania na środowisko.

Z przedmiotowym przedsięwzięciem związane są bezpośrednie stałe długoterminowe oddziaływania na środowisko.

Z istnienia przedsięwzięcia nie wynikają znaczące oddziaływania na środowisko oprócz pewnego wpływu na kształtowanie krajobrazu. Z uwagi jednak na fakt, iż otoczenie stanowi krajobraz w bardzo znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie (rolniczy) to oddziaływanie jest pomijalnie małe.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie korzystać z zasobów środowiska.

Projektowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać na skutek emisji.

Rodzaje emisji.

- Emisja gazów i pyłów,

- niezorganizowana – operacje ruchowe ciągnika i samochodu ciężarowego na placu zagrody,

- Emisja odpadów

- niebezpiecznych,

- innych niż niebezpieczne

- Emisja ścieków

- socjalno-bytowych,

- ścieków technologicznych,

- gnojówka

- Emisja hałasu

- budynek obory i pracujące wewnątrz urządzenia udojowe i chłodnicze

- ruch ciągnika dostarczającego paszę do obory

- ruch samochodu dowożącego paszę do silosu

- ruch pojazdów odbierających ścieki

- ruch pojazdów odbierających mleko

Emisja gazów i pyłów.

Niezorganizowana emisja gazów do powietrza powstaje na skutek:

- Uwalniania produktów spalania paliwa na skutek pracy silnika i samochodu ciężarowego na placu zagrody,

W związku z brakiem zorganizowanych źródeł emisji nie analizowano oddziaływań na otoczenie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować naruszenia standardu jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Emisja odpadów.

W wyniku chowu bydła, odpady mogą być wytwarzane w następujących miejscach:

- Obora,

- Teren gospodarstwa,

Będą wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady zostały sklasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Inwestor jest obowiązany do zawarcia umów z podmiotami, które będą zajmowały się odbiorem odpadów. Obowiązki, które winien spełnić wytwórca odpadów wynikają z art. 17 ustawy o odpadach.

Oddziaływanie na środowisko w wyniku emisji odpadów nie będzie występować, ponieważ odpady będą gromadzone w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi (np. opady) i dostępem osób niepowołanych oraz na płycie gnojowej odizolowanej od podłoża. Zgromadzone odpady następnie będą przekazywane wyspecjalizowanym firmom w celu dalszego zagospodarowania

Emisja ścieków.

Emisja ścieków socjalno-bytowych nie będzie występować, ponieważ wymienione ścieki będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków.

Drugim rodzajem ścieków będą wody opadowe. Stosunkowo czyste ścieki opadowe               z pozostałego nieutwardzonego terenu działki oraz dachów będą wsiąkały swobodnie w grunt. Należy podkreślić, iż odprowadzanie wód opadowych nie ujętych w systemy kanalizacyjne do gruntu nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Oddziaływanie na środowisko zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych, technologicznych, socjalno-bytowych nie będzie występować, ponieważ ww. ścieki nie będą odprowadzane do wód lub do ziemi, ale gromadzone w zbiorniku na gnojówkę oraz szczelnym szambie.

Emisja hałasu.

Jak pokazały wykonane na potrzeby niniejszej karty obliczenia, emisja hałasu nie będzie wpływała negatywnie na otoczenie. Dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy zagrodowej wynoszący 55 dB dla dnia i 45 dB dla nocy może wystąpić jedynie na terenie gospodarstwa. Poza jej obrębem poziom jest niższy.