KARTA

INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

BUDOWA

ELEKTROWNI WIATROWEJ

Lokalizacja inwestycji:

Pilitowo,  gm. Płońsk

działka nr  ewid.  94/2

Inwestor:

Paweł Kostun

ul. Prosta 24, 09-100 Płońsk

marzec 2015r.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie inwestora – Pana Pawła Kostuna                  zam.  ul. Prosta 24, 09-100 Płońsk .

Celem opracowania jest dokonanie oceny oddziaływania na środowisko w powiązaniu z uwarunkowaniami określonymi w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, oraz art. 144 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska - dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni  wiatrowej.

W opracowaniu uwzględniono wielkość emisji substancji lub energii                                   z projektowanej instalacji i związane z tym poziomy immisji, określone wg referencyjnych metodyk modelowania.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r                      (Dz. U. Nr 213 poz. 1397.), przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu może być wymagane.

Na potrzeby postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Inwestor przedkłada „Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, sporządzoną  zgodnie z wymogami art. 3. ust. 1, p. 5 ustawy  z dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku            i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która stanowi podstawę dokonania rozstrzygnięcia czy mogą wystąpić znaczące oddziaływania na środowisko oraz czy zachodzą okoliczności określone w art. 63 ww ustawy, wskazujące na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W niniejszym opracowaniu wykazano, że emisja do środowiska substancji lub energii, powstająca na skutek eksploatacji przedsięwzięcia, nie będzie powodować pogorszenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia w zakresie wszystkich jego komponentów. Dokonano również oceny odnośnie skali oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, w szczególności na awifaunę i chiropterofaunę w oparciu             o screening i monitoring ornitologiczny przeprowadzony przez uprawnionego eksperta przyrodniczego.

Poniższe opracowanie zawiera dane o:

- Rodzaju skali i usytuowaniu przedsięwzięcia

- Powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną

- Rodzaju technologii

- Ewentualnych wariantach przedsięwzięcia

- Przewidywanej ilości wykorzystywanej wody , surowców, materiałów, paliw oraz energii

- Rozwiązaniach chroniących środowisko

- Rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

- Możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

- Obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W punkcie 7, dot. rodzaju i wielkości emisji,  uwzględniono emisję:

- hałasu powstającego na skutek eksploatacji turbiny wiatrowej,

- odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Ponadto w Karcie informacyjnej zawarto ocenę oddziaływania na środowisko oraz odniesiono się do okoliczności określonych w art. 63 cytowanej ustawy.

- RODZAJ , SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy elektrowni wiatrowej poprzez zainstalowanie jednej siłowni wiatrowej typu Enercon E 53 o mocy 800 kW  wraz z urządzeniami do przesyłu energii energetycznej. Przeznaczeniem obiektu jest produkcja energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii wiatru.

Proponowany typ siłowni wiatrowej.

Skala przedsięwzięcia

W ramach  zamierzenia inwestycyjnego planuje  się:

- posadowienie fundamentów żelbetowych pod maszt stalowy rurowy  zamontowany w podbudowie żelbetonowej posadowiony w gruncie – łączna wysokość do piasty rotora wynosi będzie w zależności od typu siłowni wiatrowej odpowiednio 60m, 73m, 75m ± 0,5 m* n.p.t.;

- zamontowanie  turbiny trójłopatowej o mocy -  800,0 kW;

- budowa, posadowienie i zainstalowanie infrastruktury towarzyszącej, tj.:

- budowę linii kablowej (do istniejącej sieci energetycznej SN 15kV);

- budowę stacji trafo;

- wyznaczenie i budowę drogi wewnętrznej i zatoki postojowej dla samochodu.

)*wysokość wieży uzależniona jest od dostępnego modelu siłowni wiatrowej

Fundament pod konstrukcję siłowni wiatrowej

Inwestor przewiduje wykonanie fundamentu jako stopy fundamentową, wylewaną, żelbetową monolityczną o kształcie okręgu i średnicy 15,00 m o konstrukcji żelbetowej z cokołem wystającym z gruntu na 0,15m o średnicy 6,20 m. Poziom posadowienia fundamentu -2,25 m poniżej poziomu terenu. Na fundamencie posadowiona jest wieża w zależności od zastosowanego modelu o wysokości 60m, 73m lub 75m liczonej od poziomu terenu średnicy 4,084 m u podstawy i 1,332 m w najwyższym punkcie. Na wieży mocowana jest obrotowa gondola o długości 6 m i owalnym kształcie, do której przymocowany jest wirnik z łopatami o średnicy 53 m. Powierzchnia fundamentu wynosić będzie 176,63 m2

Wykonanie fundamentu

Przed wykonaniem podstawy stopy należy na dnie wykopu ułożyć warstwę chudego betonu C12/15 pod trzonem wieży o średnicy 3,8m i grubości 10cm, a na niej kolejną 10cm warstwę chudego betonu C12/15 pod powierzchnią całego fundamentu.

fundament należy zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową. Mocowanie kołnierza masztu do fundamentu połączyć  śrubami. Należy wykonać spadki wewnętrzne do rur odwadniających  i spadki zewnętrzne na grunt wokół fundamentu.

Dane techniczne urządzenia -  siłowni wiatrowej

- Moc generatora  					−  800,00 kW

- Typ wirnika						−  3-łopatowy

- Średnica łopat wirnika				−  53,0 m

- Konstrukcja wieży					−   stożkowa rurowa

- Wysokość do zawieszenia piasty wirnika		−   60m, 73m, 75m

(w zależności od

typu siłowni wiatrowe)j

- Max. wysokość siłowni 				−   60m, 73m, 75m

Elektrownia wiatrowa będzie wytwarzać prąd zmienny o

- napięciu 						−   400 V

- częstotliwości          				    	−     50 Hz.

Elektrownia wiatrowa wyposażona będzie w w instalację elektryczną i odgromową.

W związku z tym, że elektrownie wiatrowe zalicza się do przeszkód lotniczych, należy przestrzegać normy PN-65/L-49002 Ruch lotniczy. Oznaczanie naziemnych przeszkód lotniczych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych mówi, że:

„elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi oznakowuje się na noc światłem średniej intensywności oznaczonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, jako typ B, umieszczonym na najwyższym miejscu gondoli. Wg zapisów tego załącznika światło jest :

| Typ światła | Kolor | Typ sygnału //częstotliwość błysków | Największa intensywność wiązki świetlnej (cd)przy luminancji tła | Minimalne rozwarcie wiązki świetlnej w płaszczyźnie pionowej (1) | Intensywność (cd) w granicach podanego kąta w stosunku do 1 powierzchni poziomej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 cd/m2 i powyżej | poniżej 50 cd/m2 |  | -1°(2) | 0°(2) | + 6 | + 10° |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Niskiej intensywności typu A | czerwony | cciągły | min. 10 | min. 10 | 10° | - | - | min. 10 (3) | min. 10 (3) |
| Niskiej intensywności typu B | czerwony | ciągły | mmia32 | min. 32 | 10° | - | - | min. 32 (3) | min, 32(3) |
| Średniej intensywności typu B | czerwony | błyskowy 20-60/min | 2000 ±25% | 2000± 25% | min 3° | min.50% max 75% | min 100% | - | - |
| Średniej intensywności typu C | czerwony | ciągły | 2 000 ±25% | 2 000 ± 25% | min 3° | min 50% max 75% | min 100% | - | - |

Natomiast, zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Transportu i Budownictwa z dnia             13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód  lotniczych - elektrownie wiatrowe powinny być oznaczone  na dzień:  - końce  śmigieł pomalowane w 5 pasów o jednakowej szerokości,  prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła  (3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i  2 białego). Pasy skrajne nie mogą być koloru białego.

Ponadto w oparciu o rosnące doświadczenie w pracy z elektrowniami wiatrowymi, wypracowano na świecie standardy, według których producenci elektrowni wiatrowych wykonują typowe oznakowanie przeszkodowe, tzn.  oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli oraz pomalowane końce śmigieł.

W żadnym z rozporządzeń nie istnieje zapis o rodzaju farby, jakiej należy używać do oznakowania śmigieł, tzn. matowej czy błyszczącej. Z obserwacji własnych wynika, że używana jest farba matowa.

Elektrownia wiatrowa składa się z wirnika i gondoli umieszczonych na wieży. Najważniejszą częścią elektrowni wiatrowej jest wirnik, w którym dokonuje się zamiana energii wiatru na energię mechaniczną. Osadzony jest on na wale, poprzez który napędzany jest generator synchroniczny.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są generatory synchroniczne podłączone przez odpowiedni przekształtnik, a rozwiązaniem, które zapewnia najlepsze wykorzystanie energii wiatru są bezprzekładniowe elektrownie oparte na wolnoobrotowym generatorze synchronicznym. Małe obroty i brak przekładni powoduje znaczne uproszczenie konstrukcji, zmniejszenie zużycia materiałów i generowanego hałasu. Zmienne obroty zwiększają sprawność elektrowni i jej wydajność energetyczną.

W przedmiotowej siłowni zastosowany będzie wirnik trójpłatowy, zbudowany                z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem. W piaście wirnika umieszczony jest serwomechanizm pozwalający na ustawienie kąta nachylenia łopat (skoku). Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 stopni, aby zawsze można ustawić ją pod wiatr.                       Pracą mechanizmu ustawienia łopat, i kierunkowania elektrowni zarządza układ mikroprocesorowy na podstawie danych wejściowych (np. prędkości i kierunku wiatru). Ponadto w gondoli znajdują się: łożyska, układy smarowania oraz hamulec zapewniający zatrzymanie wirnika     w sytuacjach awaryjnych.

Bezprzekładniowa elektrownia wiatrowa - Enercon E40

1 - układ orientacji na wiatr, 2 - silnik układu orientacji na wiatr, 3 - stojan generatora,                        4 - wirnik generatora, 5 - układ zmiany kąta nastawienia skrzydła, 6 - silnik układu nastawiania skrzydła, 7 - nieruchomy wał główny, 8 - mocowanie skrzydła do piasty, 9 - stopa skrzydła

Zalety stosowania generatorów bezprzekładniowych o zmiennej liczbie obrotów i regulacji konta natarcia łopatki wirnika, to:

- praca ze zmienną ilością obrotów

- optymalne wykorzystanie siły wiatru

- minimalne obciążenie urządzenia

- płynna regulacja kąta natarcia łopat śmigła

- dostosowanie mocy generatora do chwilowej prędkości wiatru

- odporny na zużycie i bezpieczny system hamowania

- konstrukcja bezprzekładniowa

- niski poziom hałasu

- wygodny dostęp do wszystkich części urządzeń od wewnątrz

- niskie wymogi konserwacyjne, zminimalizowane zużycie części

- brak potrzeby wymiany oleju i filtrów

- synchroniczny generator pierścieniowy

- optymalna regulacja obrotów poprzez wzbudzenie

- optymalne wartości mocy w szerokim zakresie prędkości wiatru

- brak potrzeby poboru prądu biernego

- płynne załączanie do sieci

- bardzo dobre dostosowanie do istniejącej sieci

- bezstopniowa regulacja cosinusa ф od 0,8 ind. - 1,2 bier.

- regulacja w zależności od napięcia sieciowego

- tani serwis i obsługa

- brak rozbudowanych mechanizmów hydraulicznych

- brak skrzyni biegów i konieczności jej przeglądów, wymiany oleju oraz napraw

- brak hamulca mechanicznego

Typowy sposób podłączenia do sieci energetycznej elektrowni wiatrowej                              z wolnoobrotowym generatorem synchronicznym  poprzez przekształtnik obrazuje poniższy schemat.

Infrastruktura towarzysząca

W skład infrastruktury towarzyszącej będzie wchodzić: stacja transformatorowa, linia energetyczna naziemna i podziemna, droga dojazdowa, rozdzielnia SN.

Dla utrzymania parametrów technicznych wytwarzanej energii niezbędnym jest transformowanie jej poprzez transformator 0,4/15kV

Na terenie zamierzonej inwestycji zlokalizowana będzie bezobsługowa stacja elektroenergetyczna 0,4/15/kV. Stacja będzie obiektem zamkniętym, dostępnym tylko dla pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i przeszkoleniu BHP.

Kontenerowa stacja transformatorowa zawiera rozdzielnie  składająca się z:

• transformatora olejowego 0,4/15kV o mocy 800kVA. Masa transformatora wynosić będzie 1850 kg,  o zawartości oleju 370 kg, tj. 420 dm3

• rozdzielni kontenerowej  SN15 kV;

• 1-go stanowiska transformatora;

Pod stanowiskiem transformatora, usytuowanego w odpowiedniej odległości od ścian  kontenera, przewiduje się wykonanie  szczelnej wyizolowanej wanny  olejowej o pojemności 1m3 (ponad 100% zawartości oleju w transformatorze). Pojemność wanny olejowej pozwala, w wypadku awarii transformatora, na zatrzymanie całej ilości oleju. Wanna będzie o wymiarach : dł. – 1,70 m; szer. – 1,00 m, gł. – 0,60 m. Wykonana będzie z żelbetonu i zatopionym materiałem izolacyjnym.

W razie awarii transformatora i wycieku oleju wezwany będzie właściwy podmiot zajmujący się serwisowaniem i konserwowaniem stacji, w celu odpompowania oleju i dalszego go zagospodarowania.

Kontener posadowiony będzie  na lanych ławach fundamentowych zagłębionych na głębokości 0,5 m.

Stację przewiduje się jako bezobsługową. Z tego względu nie przewiduje się urządzeń sanitarnych ani pomieszczeń socjalnych. Praca stacji nie wymaga zasilania w paliwa stałe ani płynne. Stacja będzie posiadać  ochronę odgromową i system uziemień powierzchniowych.

Stacja usytuowana  będzie na terenach wolnych od zabudowy mieszkaniowej                        i przemysłowej. Istniejąca jakakolwiek zabudowa znajduje się w znacznej odległości od stacji i linii energetycznej.

Odłączenie od  istniejącego trzonu linii SN zostanie wykonany linią napowietrzną           ok. 10 m i linią kablową podziemną  ok. 3 km (przez pola uprawne i wzdłuż drogi gruntowej) SN prowadzoną kaskadowo przez rozdzielnice SN do kontenerowej stacji transformatorowej i poprzez nią do elektrowni wiatrowej.

Dla obsługi komunikacyjnej i transportowej, stacja będzie posiadała  drogę dojazdową, połączoną z istniejącą drogą powiatową.

.

Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w msc. Pilitowo, gm. Płońsk,    pow. płoński, na działce nr ewid. 94/2, do której inwestor posiada tytuł prawny. Działka zlokalizowana jest w zachodniej części wsi Pilitowo. Na obszarze wsi Pilitowo, dominujący obszar to pola uprawne o charakterze równinnym, nieliczne obszary zadrzewione głównie jako element zabudowy zagrodowej. Duże kompleksy leśne nie występują. Na terenie rozpatrywanej miejscowości nie występują cieki wodne o istotnym znaczeniu przyrodniczym oraz jeziora. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest terenem równinnym, na którym zlokalizowano budynek mieszkalny oraz stawy rekreacyjne. Planowaną lokalizację siłowni wiatrowej wyznaczają współrzędne geograficzne 52° 35’ 43,54” N;   20° 24’ 25,17” E,  o rzędnych ok.125,9m  n p m.

Gleba na przedmiotowej działce jest  RIVa , klasy bonitacyjnej. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu gdzie fauna i flora nie stanowi ponadprzeciętnej wartości przyrodniczej a teren jest znacznie przekształcony antropogenicznie – zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacyjno-mieszkalnym oraz sztuczne zbiorniki wodne stawy na których zlokalizowano groble  oraz pomosty..

Na analizowanym terenie oraz w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma zlokalizowanych cennych elementów krajobrazu, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Krajobraz w otoczeniu inwestycji jest typowo rolniczy. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się ruiny cegielni oraz komin.

Teren inwestycyjny, na podstawie podziału Polski  na jednostki fizjograficzne                      ( Kondracki, Warszawa 1970r), znajduje się w północno-wschodniej części Wysoczyzny Płonskiej należącej do Nizizny Środkowo-Mazowieckiej. Pod względem  morfologicznym teren ten stanowi płaską lekko pofalowaną powierzchnie moreny dennej Zlodowacenia Środkowopolskiego nachylona w kierunku zachodnim. Rzędne terenu wynoszą od 105,5 m npm do 104,5 m npm. Na omawianym terenie wody opadowe wsiakają w średnio przepuszczalne podłoże gruntowe i zasilają zalegające wody gruntowe. W odległości około 100 m na zachód i północ od terenu posadowienia elektrowni, przebiega rozwidlony rów melioracyjny, który odprowadza nadmiar wód opadowych  i drenuje pierwszy poziom wód gruntowych występujących na tym terenie.

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki geologiczne, teren msc. Pilitowo znajduje się w środkowej część Synklinorium Brzeżnego. Najstarszymi utworami, potwierdzonymi głębokimi wierceniami, są utwory mezozoiczne, na których zalegają różnej miąższości utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe z plejstocenu i holocenu.

Na obszarze posadowienia siłowni wiatrowej, na powierzchni zalegają utwory czwartorzędu reprezentowane przez utwory z plejstocenu i holocenu. Utwory z plejstocenu wykształcone są w postaci utworów rzeczno-lodowcowych, które reprezentowane są przez piaski drobne przewarstwiające się z glinami piaszczystymi i glinami. Pod nimi występują utwory morenowe gliny zwałowej reprezentowane przez gliny zwięzłe. Na powierzchni wstępuje warstwa gleby z holocenu.

Teren inwestycji znajduje się we wsi Pilitowo, gm. Płońsk, około 1 km na północny wschód o miasta. Są to zrekultywowane tereny po byłej cegielni. Siłownia wiatrowa znajdować sie będzie nad jednym ze stawów, około 1 m nad lustrem wody.

Geomorfologia i budowa geologiczna.

Teren działki położony jest na wysoczyźnie morenowej. Teren jest mało zróżnicowany morfologicznie. Dawna cegielnia produkowała z wyjątkowo ilastej gliny zwałowej. Powierzchnia terenu jest zbudowana z gliny zwałowej, której górna część jest przypuszczalnie zwałem przerobionej gliny. Na głębokości około 1,5 m napotkano glinę ze zwapnieniami, co świadczy o tym jest ona gruntem rodzimym w pozycji nienaruszonej.

Warunki wodne

W sondach stwierdzono sączenie wód gruntowych, od poziomu wody w stawach. Można przypuszczać, że poziom wód wykazuje wahania sezonowe.

Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

Podano głębokości od poziomu powierzchni płyty, na której posadowiony będzie budynek0 - 2,0 - glina piaszczysta, brunatna - twardoplastyczna /plastyczna ( 1 - 2 w) do 2,2 - glina piaszczysta plastyczna - silne sączenia gliny są mało zwięzłe

Warunki gruntowe

Stwierdzono występowanie dwóch warstw geotechnicznych:

warstwa I a - Gliny piaszczyste Gp - twardoplastyczne - L = 0,2

warstwa I b - Gliny piaszczyste Gp - plastyczne

Stopień konsolidacji glin przyjęto: dla W I a C,.dla warstwy I b przyjęto B

Parametry geotechniczne warstw ustalone zostały metoda B, zgodnie z normą

PN-81/B-03020 przedstawiono w tabeli:

Tabela 1. Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów warstw geotechnicznych.

Wnioski i zalecenia

1). Dla przestrzeni gruntowej stanowiącej podłoże rozpatrywanego terenu wyznaczono metodą B geotechniczne parametry charakterystyczne ustalone zgodnie z normą PN-81/B-03020. Parametry te należy przyjmować do obliczeń konstrukcyjnych, przy uwzględnieniu współczynników korekcyjnych i materiałowych.

2). W miejscu projektowanego budynku, znajdują się grunty spoiste, o wyznaczonych parametrach. Nie można wykluczyć, że gliny w stropowej części nie są gruntem rodzimym, lecz przerobionym. Parametry gruntów określone powyżej są znane i projektantowi

.

Otoczenie terenu inwestycji stanowi:

- Od strony południowej  -  sztuczny zbiornik wodny – staw ruiny cegielni (wysoki komin oraz budynki w złym stanie technicznym dalej zabudowa zagrodowa i pola uprawne ,

- Od strony zachodniej i wschodniej pola uprawne nieliczne kępy zadrzewień a dalej zabudowa zagrodowa od strony północno wschodniej znajduje się droga asfaltowa,

- Od strony północnej zlokalizowany jest sztuczny zbiornik wodny – staw a dalej pola uprawne

Planowana siłownia będzie usytuowana we wschodniej części działki, w odległości ok. 242 m od gminnej drogi asfaltowej

Wjazd-wyjazd na teren elektrowni zlokalizowany będzie z drogi asfaltowej, od strony północno – zachodniej w stosunku do granicy działki Inwestora.

Projektowane przedsięwzięcie nie narusza złożeń zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk dla rozpatrywanego obszaru nie obowiązuje aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego . Z jego realizacją nie wiąże się również zmiana sposobu użytkowania wydzielonego obszaru. Teren inwestycji może być dalej wykorzystywany jako zabudowa mieszkaniowa a tereny przyległe do upraw rolnych, łąk czy pastwisk, z niewielkim wyłączeniem powierzchni użytej pod stopę fundamentową, drogi i plac utwardzony.

Teren na którym realizowana będzie inwestycja jest zagospodarowany i nieużytkowany rolniczo.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscu gdzie fauna i flora nie stanowi ponadprzeciętnej wartości przyrodniczej a teren jest znacznie przekształcony antropogenicznie.

Lokalizacja przedsięwzięcia, zgodnie z opracowaniem „Strefy energetyczne wiatru               w Polsce”, wykonanym przez Ośrodek Meteorologii, jest korzystna dla wykorzystania energii wiatrowej.

Według mapy – teren inwestycji znajduje się w II strefie , tj. bardzo korzystnej.

Elektrownia wiatrowa pracuje zazwyczaj przy wietrze wiejącym z prędkością od 5 do 25 m/s, przy czym prędkość od 15 do 20 m/s uznawana jest za optymalną. Zbyt małe prędkości uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej o wystarczającej mocy, natomiast zbyt duże – przekraczające 25 m/s – turbina jest automatycznie wyłączana.

Statystyka wiatrów i stanów równowagi atmosfery - stacja meteorologiczna  Płock-Radziwie ,  reprezentatywna dla rozpatrywanego obszaru,  kształtuje się następująco:

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 3,94 | 5,14 | 10,77 | 15,15 | 6,70 | 5,18 | 7,00 | 12,26 | 15,54 | 8,69 | 5,83 | 3,80 |

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28,72 | 20,63 | 15,99 | 11,83 | 9,11 | 5,66 | 3,64 | 2,57 | 0,94 | 0,61 | 0,31 |

Zakres oddziaływania elektrowni wiatrowej na  środowisko , z uwagi na to, że:

- nie występuje emisja gazów i pyłów do powietrza,

- nie występuje emisja ścieków do wód lub ziemi,

- emisja odpadów jest niewielka, analogiczna jak w transformatorach sieci energetycznych niskiego napięcia,

- emisja pól elektromagnetycznych pomijalna, niewskazująca na możliwość znaczącego oddziaływania na środowisko,

sprowadza się do oddziaływań na klimat akustyczny oraz  na awifaunę i hiropterofaunę.

W związku z tym, opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym oddziaływaniem na środowisko obejmuje:

- klimat akustyczny,

- pola elektromagnetyczne,

- siedliska przyrodnicze.

Klimat akustyczny

Projektowana elektrownia wiatrowa znajduje się na terenie zagospodarowanym – zabudowy mieszkaniowej o charakterze rekreacyjnym dalsze sąsiedztwo stanowi teren otwarty pola uprawne,  gminna droga asfaltowa ruiny cegielni oraz wysoki komin. W stosunkowo bliskim sąsiedztwie zlokalizowana jest droga krajowa Nr 10 – Warszawa – Bydgoszcz o dużym natężeniu ruchu oraz droga krajowa Nr 50.

Najbliższa zabudowa zagrodowa, tj. teren objęty standardem jakości środowiska , w zakresie klimatu akustycznego,  wyznaczona na mapie punktami obserwacyjnymi oznaczonymi P1, P2, P3, P4, P5 znajduje się odpowiednio od planowanej siłowni wiatrowej w odległości P1 – 179,1m, P2 – 202,9m, P3 – 177,7m, P4 – 324,2m,                       P5 – 452,4m

Otaczająca przestrzeń pełna jest różnorodnych dźwięków pochodzących ze źródeł naturalnych – wiatr, szum drzew i roślin , ulewne deszcze, burze  oraz dźwięków związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem.

Dominującymi źródłami wpływającymi na stan klimatu akustycznego jest eksploatacja maszyn i urządzeń w obrębie zagród, ciężkiego sprzętu rolniczego w okresie upraw polowych i zbiorów, chów zwierząt  oraz eksploatacja ciągów komunikacyjnych.

W ramach Państwowego Monitoringu funkcjonuje sieć krajowa oraz sieci regionalne                   i lokalne. Sieci regionalne wojewódzkie obejmują badania wykonywane w zależności od potrzeb w miejscach o szczególnym zagrożeniu i obejmują pomiary hałasu emitowanego           z dróg krajowych i wojewódzkich. Sieci lokalne obejmują pomiarami źródła przemysłowe               i komunikacyjne.

Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone w 2010 r. na terenie województwa mazowieckiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykazały, że hałas komunikacyjny jest jednym z największych zagrożeń i uciążliwości. Wszystkie pomiary hałasu komunikacyjnego wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla pory dnia i nocy.

W pobliżu terenu msc. Pilitowo, nie są zlokalizowane  punkty pomiarowe państwowej sieci monitoringu, nie były również wykonywane lokalne pomiary terenowe przez WIOŚ,               z uwagi na brak obiektów  przemysłowych.

Klimat  elektromagnetyczny

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w środowisku, na podstawie których między innymi ma prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

W obrębie gminy Płońsk nie prowadzono pomiarów w tym zakresie. Jednakże za  miarodajny można uznać pomiar w podobnym środowisku  (niedaleko położonym od omawianego terenu), tj. w Woli Młockiej, gm. Glinojeck , gdzie natężenie składowej elektrycznej pola zawiera się w przedziale od 0,05 V/m do 0,8V/m (dane pochodzące z raportu z pomiarów WIOŚ w Ciechanowie 2011r ). Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom  w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m).

Siedliska przyrodnicze

Charakterystykę siedlisk przyrodniczych określono na podstawie screeningu i monitoringu rocznego przeprowadzonego przez eksperta przyrodniczego w zakresie ornitologii Wojciecha Dębskiego .

Obszar, na którym planuje się postawienie elektrowni wiatrowej - to monokultury rolnicze chociaż o zróżnicowanej morfologii, a w sąsiedztwie badanego terenu istnieją zadrzewienia śródpolne, oraz niewielkie laski. W pobliżu przedmiotowych obszarów znajdują się zabudowania wsi Pilitowo.

Ornitofauna przedmiotowego obszaru jest typowa dla rejonu Mazowsza i stanowi przeciętną, w skali lokalnej, wartość przyrodniczą.

Do ważniejszych osobników – z grupy migrantów, stwierdzonych podczas wiosennych przelotów, na uwagę zwracają gatunki z Załącznika 1 Dyrektywy Rady 79/409/EWG   w sprawie ochrony dzikich ptaków,  a mianowicie: żuraw Grusgrus, dzierzba gąsiorek Laniuscollurio, bocian biały Ciconiaciconia.

Według uzyskanych informacji, na terenie gminy Płońsk znajduje się 1 powierzchnia MPL nr MW43 skontrolowana w 2010 roku. Na przedmiotowym terenie nie występują żadne kolonie lęgowe ptaków o większym znaczeniu. Teren jest mało zróżnicowany, bez wyraźnych korytarzy ekologicznych czy tras wędrówek ptaków. Domniemywać należy, że trasy wędrówek będą się znajdować wzdłuż rzek i cieków wodnych oraz wzdłuż zadrzewionych pasów, takich jak drogi czy zadrzewienia śródpolne.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest pomiędzy obszarami NATURA 2000,  które mają rangę ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym, tj. Dolina Środkowej Wisły oraz  Dolina Wkry i Mławki.

Szczegółowy opis awifauny i chiropterofauny na ww terenie znajduje się                               w opracowaniu mgr inż. Wojciecha Dębskiego – eksperta przyrodniczego, stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.

- POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTYWANIA I POKRYCIE SZATĄ ROŚLINNĄ

Działka nr ew. 94/2, na której będzie realizowana projektowana inwestycja, stanowi teren zagospodarowany zabudowa mieszkaniowa o charakterze rekreacyjnym. Teren jest ogrodzony na którym zlokalizowano sztuczne zbiorniki wodne – stawy. W bliskim sąsiedztwie znajdują się wysokie budynki ok. 9m oraz komin o znacznej wysokości (nieczynna cegielnia) W dalszej odległości tereny rolne. Teren częściowo porośnięty jest samosiewkami drzew,  krzewami i chwastami. Powierzchnia pod obiekt inwestycyjny, tj. teren trwałej zabudowy działki wynosić będzie  ok. 174,63 m2.

Na terenie planowanej inwestycji nie występują objęte ochroną siedliska przyrodnicze  i gatunki grzybów oraz roślin. Szata roślinna występująca na analizowanym obszarze  nie przedstawia wysokich wartości biotycznych.

#### 3.  RODZAJ TECHNOLOGII

Funkcjonowanie elektrowni  polega na wytwarzaniu energii elektrycznej poprzez  wykorzystanie energii wiatru .

Specjalna konstrukcja łopat powoduje, że masa powietrza przepływająca przez obszar śmigła wprawia śmigło w ruch obrotowy. Ilość obrotów śmigła uzależniona jest od prędkości wiatru oraz od wielkości turbiny. Energia wyprodukowana przez generator, po przetworzeniu przez układy automatyki, których zadaniem jest dostosowanie jakości energii do wymogów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dostarczana jest do sieci przesyłowych.

Wydajność siłowni wiatrowej w dużej mierze zależna jest od jej lokalizacji w terenie. Na wydajność siłowni, zasadniczy wpływ ma ukształtowanie terenu (podłużne wzgórza, pojedyncze wzgórza i góry, skarpy zagłębienia, przełęcze), przeszkody (budynki, drzewa). Płaski obszar porośnięty trawą jest typowym przykładem terenu o jednolitej szorstkości.                Na tym obszarze prędkość wiatru na wybranej wysokości jest prawie jednakowa. Przeszkody terenowe (budynki, rzędy drzew, pojedyncze drzewa), znajdujące się na drodze przesuwających się mas powietrza, powodują gwałtowne zmniejszenie prędkości wiatru                      i wzrost turbulencji w jej pobliżu.

Zaburzenie w przepływie wywołane przeszkodą ma niezwykle negatywny wpływ na trwałość i żywotność konstrukcji elektrowni, aczkolwiek współczesne obiekty charakteryzują się wysoką niezawodnością i trwałością.

Jeśli chodzi o ekspozycję elektrowni, największą uwagę należy zwrócić na dominujące kierunki wiatru w danym miejscu. Turbiny powinny być wystawione na najczęściej                            i najsilniej wiejące wiatry.

Elektrownie pracują bezobsługowo, z automatycznym pomiarem warunków pracy. Wymagają tylko okresowych przeglądów i konserwacji. Dzięki temu prowadzą ciągły pomiar prędkości i kierunku wiatru, aby jak najlepiej wykorzystywać panujące w danej chwili warunki wietrzne.

W sytuacjach, gdy wiatr przestaje wiać, elektrownia wiatrowa przechodzi w stan czuwania, kiedy to nie produkuje energii, a jedynie monitoruje panujące w danej chwili warunki wiatrowe. W momencie, gdy siła wiatru wzrasta do minimalnej wymaganej do uruchomienia pracy turbiny, elektrownia wznawia pracę i rozpoczyna produkcję energii elektrycznej.

- EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wariant „0”  - niepodejmowanie przedsięwzięcia

Każda inwestycja jest ingerencją w dotychczasowy stan środowiska. Niepodejmowanie przedsięwzięcia  pozostawi stan środowiska na dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym wykorzystaniu terenu na mieszkaniowo rekreacyjne. Na ewentualne przeloty ptaków i nietoperzy istotny wpływ od wieloleci wywierają wysokie budynki oraz komin istniejącej nieczynnej cegielni. Skala oddziaływania w tym zakresie jest nieznacząca ,                a  kolizyjność ocenia się jako niską ponieważ wraz z upływem czasu wytworzył się stan równowagi przyrodniczej (ptaki omijają istniejące przeszkody) nie stwierdzono również podczas wizji terenowej występowania kolizji z istniejącymi obiektami zwłaszcza kominem którego wysokość jest porównywalna z wysokością planowanej siłowni wiatrowej.

Zaniechanie  realizacji inwestycji nie wpłynie jednak na poprawę stanu środowiska tego terenu, ale patrząc szerzej -  wykorzystanie energii odnawialnej,  chociaż w niewielkiej skali, chroni środowisko przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z elektrowni konwencjonalnych.

Teoretyczna redukcja rocznej emisji zanieczyszczeń (w odniesieniu do elektrowni na paliwo stałe –węgiel) wynosi:

- ok. 8 Mg/r SO2

- ok. 20 Mg/r NO2

- ok. 200 Mg/r CO2

- ok. 60 Mg/r pyłu

Ponadto pozostawienie działki w obecnym stanie, jest zaniechaniem ekonomicznym.

Warianty przedsięwzięcia

Wariantowanie przedsięwzięcia poprzez zmianę lokalizacji z uwagi na położenie i kształt działki oraz odległości do najbliższych obszarów chronionych akustycznie nie jest możliwe. Przyjęta lokalizacja powoduje najmniejsze oddziaływania w zakresie klimatu akustycznego a jej istotna zmiana w obszarze działki mogła by prowadzić do przekroczenia standardów jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego na obszarach zabudowy zagrodowej.

Wnioskodawca planuje realizację przedsięwzięcia w trzech możliwych wariantach z uwagi na konstrukcję siłowni wiatrowej.

Wariant „1”

-  Budowa siłowni wiatrowej o mocy 800 kW, rozpiętości śmigieł 53m i wysokości liczonej od poziomu terenu do środka rotora -60m

Wariant „2”

-  Budowa siłowni wiatrowej o mocy 800 kW, rozpiętości śmigieł 53m i wysokości liczonej od poziomu terenu do środka rotora -73m

Wariant „3”

-  Budowa siłowni wiatrowej o mocy 800 kW, rozpiętości śmigieł 53m i wysokości liczonej od poziomu terenu do środka rotora -75m

Przewidziano postawienie jednej siłowni wiatrowej. Z punktu widzenia oddziaływania na stan środowiska lądowego i jego bioróżnorodności, siłownia elektrowni wiatrowej będzie obiektem neutralnym. Należy również pokreślić że na skutek obecności od wieloleci w sąsiedztwie działki inwestycyjnej wysokich obiektów (cegielnia) gdzie wysokość budynków dochodzi do 9m a wysokość komina jest porównywalna z wysokością planowanej siłowni wiatrowej wytworzył się stan równowagi w zakresie oddziaływań na awifaunę i chiropterofaunę. Obecność wysokich obiektów spowodował zmianę tras przelotów ptaków w związku z tym posadowienie siłowni wiatrowej nie spowoduje istotnych zmian w skali oddziaływania na świat zwierzęcy jak i kształtowanie krajobrazu co potwierdza załaczona do niniejszej dokumentacji analiza przyrodnicza.

Dokonując oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykazano, że funkcjonowanie elektrowni w przedmiotowym wariancie, nie będzie powodować pogorszenia standardów jakości środowiska, oraz wystąpienia znaczących oddziaływań.

Nie przewiduje się funkcjonowania instalacji w innych wariantach niż przedstawione  w niniejszym opracowaniu. Realizacja przedsięwzięcia w innych wariantach niż proponowane, nie jest możliwa z uwagi na wielkość terenu, istniejącą infrastrukturę odległości od najbliższej zabudowy zagrodowej oraz względy ekonomiczne (analiza kierunku i siły wiatru).

Uwzględniając wielkość działki, jedyna możliwość wariantowania przedsięwzięcia mogłaby polegać na posadowieniu siłowni wiatrowej o niższej lub wyższej wysokości masztu (60m, 73m, 75m). Szersza analiza wariantów alternatywnych, pod względem oddziaływania na środowisko, jest niecelowa.

Różnica wysokości poszczególnych wariantów (uwzględniając już istniejące obiekty o dużej wysokości oraz fakt że teren inwestycji jest to obszar zagospodarowany) nie powoduje zmian skali oddziaływania na świat przyrody.

Zmiana oddziaływań na klimat akustyczny w poszczególnych wariantach jest marginalna poziom mocy akustyczne wynosi odpowiednio 101,3 dB, 101,5 dB, 101,8 dB zatem różnica w emisji hałasu wynosi zaledwie 0,5 dB.

Jak wykazała analiza akustyczna każdy z założonych wariantów realizacji inwestycji nie będzie powodował wystąpienia przekroczeń w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu wyrażonych równoważnym poziomem dźwięku na obszarach objętych standardem jakości środowiska w zakresie klimatu akustycznego.

Przedstawione wariantu wynikają z faktu że inwestor na obecnym etapie nie posiada informacji który z wyszczególnionych typów siłowni wiatrowej będzie dostępny.

Wariantowanie inwestycji poprzez znaczącą zmianę konstrukcji np. budowę siłowni wiatrowej dużo większej mocy (2-3MW) nie jest możliwe z uwagi na charakter terenu inwestycji, odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz zasoby kapitałowe.

Wszystkie trzy warianty są neutralne pod względem oddziaływań na środowisko. Pod względem ekonomiki inwestycji (siła wiatru, prognozowana opłacalność, stopa zwrotu nakładów) najbardziej korzystny jest wariant „3” który należy uznać za inwestorski.

Należy podkreślić, ze zakładana lokalizacja jest najbardziej optymalna pod względem ekonomiki inwestycji i wykorzystania statystyki wiatru, a jej zmiana nie jest możliwa z uwagi na położenie  obszarów chronionych akustycznie, natomiast istotna zmiana typu siłowni jest niecelowa. Znaczące obniżenie mocy powoduje nieopłacalność przedsięwzięcia natomiast istotne zwiększenie  mocy a co za tym idzie zmiana konstrukcji uniemożliwia realizacje inwestycji z uwagi na charakter terenu oraz zasoby kapitałowe inwestora.

W związku z tym muszą zaistnieć racjonalne powody wskazujące na konieczność realizacji przedsięwzięcia w innym wariancie niż prponowany.

Wstępna analiza wykonana przez rzeczoznawcę przyrodniczego, uwzględniająca charakter terenów przyległych (pola uprawne), położenie innych siłowni wiatrowych, brak występowania korytarzy przelotów ptaków oraz siedlisk nietoperzy, nie wskazuje na możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań.

5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTYWANEJ WODY I INNYCH  WYKO-  RZYSTYWANYCH  SUROWCÓW,  MATERIAŁÓW,  PALIW ORAZ    ENERGII

Planowana inwestycja nie będzie w trakcie funkcjonowania wykorzystywać wody, surowców, paliw i energii (z zewnętrz).  W niewielkich ilościach będą wykorzystywane oleje smarowe  i płyny hydrauliczne. Przewidywana ich ilość to - 0,20 Mg/rok.

6.  ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Poza hałasem oraz nieznaczną i nieregularną emisją odpadów,  nie występują znaczące oddziaływania na środowisko na skutek emisji substancji lub energii. Wyniki obliczeń wskazują, że równoważny poziom dźwięku na obszarach objętych ochroną akustyczną nie przekracza wartości dopuszczalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – załącznik 1 do rozporządzenia (Dz. U.2012. poz.1109). Nie przewiduje się zatem zastosowania dodatkowych środków technicznych ograniczających emisję.

Emisja odpadów wynika z czynności konserwacyjnych stacji inwerterowej                              w wyniku, których powstaje zużyty olej smarowy i hydrauliczny oraz olej transformatorowy (stosowany jako czynnik chłodniczy). Wytwórcą odpadów w powyższym przypadku jest podmiot świadczący usługę – firma serwisująca.

W związku z tym, inwestor nie jest zobowiązany do zastosowania dodatkowych środków technicznych mających na celu zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed migracją zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi do gruntu.

Nie występują również oddziaływania na awifaunę i chiropterofaunę, co potwierdza wykonany przez eksperta przyrodniczego screening i monitoring ornitologiczny, w związku           z czym nie przewiduje się stosowania dodatkowych środków chroniących środowisko w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko, które zostały udokumentowane, ocenia się, że stały lub okresowy monitoring prowadzony przez wnioskodawcę nie jest wymagany.

Do okresowych pomiarów hałasu, wnioskodawca jest zobowiązany na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie pomiarów wielkości emisji.

7. RODZAJE  I  PRZEWIDYWANE  ILOŚCI  WPROWADZANYCH  DO                   ŚRODOWISKA  SUBSTANCJI  LUB  ENERGII  PRZY  ZASTOSOWANIU   ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH  ŚRODOWISKO

W trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej  przewidywane są następujące rodzaje emisji zanieczyszczeń do środowiska:

- emisja odpadów,

- emisja hałasu.

Zorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza oraz emisja ścieków nie występuje.  Może wystąpić chwilowa niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza, wynikające z ruchu pojazdów służb serwisowych. Przewiduje się przyjazd ok. jednego samochodu w skali roku (elektrownia wiatrowa jest w pełni automatyczna i bezobsługowa). 	Należy podkreślić, że działka inwestycyjna położona jest w sąsiedztwie gminnej drogi asfaltowej przebiegającej przez msc. Pilitowo oraz w stosunkowo niedużej odległości ciagów komunikacyjnych o charakterze krajowym o dużym natężeniu ruchu a zatem eksploatacja dróg jest dominującym elementem oddziaływania na środowisko (głównie na skutek emisji gazów i pyłów do powietrza oraz hałasu) i wynika bezpośrednio z natężenia ruchu pojazdów.

Uwzględniając w ten sposób tło zanieczyszczeń, uznaje się szacowanie emisji wynikającej z ruchu jednego pojazdu na rok w obszarze inwestycji, za niecelowe (biorąc pod uwagę nieporównywalną skalę natężenia ruchu pojazdów na w/w ciągach komunikacyjnych..

7.1. Operacje techniczne i związanie z tym źródła emisji

7.1.1. Emisja hałasu

Podczas pracy elektrowni wiatrowej wytwarzany jest hałas, którego główne źródło, to układ przeniesienia mocy (łopaty wirnika - generator). Dominującą przyczyna hałasu są zjawiska natury mechanicznej (tarcie, drgania), mniejsze zaś są wynikiem zjawisk aerodynamicznych.

Zastosowanie bezprzekładniowej  siłowni powoduje znacznie mniejszy hałas niż siłowni przekładniowej.

7.1.2. Emisja odpadów

Źródłem emisji odpadów jest przede wszystkim inwerter. Odpady, to głównie oleje przepracowane.

7.1.3.Emisja pól elektromagnetycznych

Przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne. W przypadku prądów sinusoidalnie zmiennych, wokół przewodnika z prądem powstaje zmienne pole magnetyczne, które na skutek zjawiska indukcji elektromagnetycznej wytwarza zmienne pole elektryczne. Zmienne pole elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne. Zmiany tych pól rozchodzą się w postaci fali elektromagnetycznej, która niesie ze sobą energię. Natężenie składowej elektrycznej ma wymiar V/m, a natężenie składowej magnetycznej ma wymiar A/m.

Opis matematyczny rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w przestrzeni, jest złożony, oparty na różniczkowych równaniach Maxwella. Energia fali elektromagnetycznej ma charakter kwantowy. Zdolność do rozchodzenia się fali zależy od energii wytworzonej przez źródło, przenikalności elektrycznej i magnetycznej ośrodka oraz obecności ekranów. Największą zdolność do emisji promieniowania ma obwód elektryczny otwarty. Energia kwantu promieniowania elektromagnetycznego wyraża się wzorem E=hv, gdzie                           v – częstotliwość, h – stała Plancka.

W przypadku elektrowni wiatrowych, częstotliwość jest bardzo mała -  a zatem powstaje fala o dużej długości i niskiej energii promieniowania (co przekłada się na natężenie pola elektrycznego i magnetycznego).

W przypadku urządzeń takich, jak generator i transformator  - zdolność do promieniowania jest ograniczona z uwagi na to, że:

- obwody elektryczne i magnetyczne mają charakter zamknięty,

- występują ekrany w postaci metalowej obudowy,

- częstotliwość prądu jest bardzo niska - 50 Hz.

7.2. Wielkość emisji

7.2.1.  Wielkość  emisji hałasu

W celu obliczenia immisji hałasu na terenach chronionych akustycznie, wyrażonych  równoważnym poziomem dźwięku, w odniesieniu do przedziału czasowego 8 h najbardziej niekorzystnych dla pory dnia i 1 h najbardziej niekorzystnej dla pory nocy - wyznaczono źródło punktowe reprezentujące turbinę o mocy 800,0 kW. Wielkość hałasu wyznaczono, na podstawie danych producenta turbiny dla trzech wariantów tj. odpowiednio 101,3 dB, 101,5 dB oraz 101,8 dB. Założono najbardziej niekorzystny pod względem akustycznym wariant, że turbina pracuje  jednocześnie przez cały czas w wyznaczonych okresach obliczeniowych ( 8h pora dnia, 1 h pora nocy). W takim przypadku nie zachodzi potrzeba wyznaczenia równoważnego poziomu mocy akustycznej źródła.

W analizowanym przypadku mamy do czynienia z przedsięwzięciem położonym zasadniczo na terenie otwartym, w pobliżu dwóch ciągów komunikacyjnych o charakterze krajowym oraz asfaltowej drogi gminnej. Otoczenie stanowi rozproszona zabudowa zagrodowa wysokie obiekty nieczynnej cegielni oraz nieliczne kępy drzew.  Najbliższe tereny objęte standardem jakości środowiska, w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, znajdują się  w odległości wyznaczona na mapie punktami obserwacyjnymi oznaczonymi P1, P2, P3, P4, P5 odpowiednio  P1 – 179,1m, P2 – 202,9m, P3 – 177,7m, P4 – 324,2m,  P5 – 452,4m.

W celu zobrazowania zasięgu oddziaływania inwestycji, wykonano symulacje komputerową rozkładu poziomów hałasu w środowisku za pomocą programu komputerowego „SON2” zgodnego  z PN-ISO 9613-2 dotyczącej metodyki określania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, wykreślono strefy granicznych poziomów hałasu na podkładzie mapowym.

Wyniki obliczeń wskazują, że na obszarach chronionych akustycznie, standardy jakości środowiska zostaną dotrzymane.

Elektrownie wiatrowe, z racji charakteru wykonywanej pracy związanej z przemianą energii wiatru na energie elektryczną, są źródłem hałasu infradźwiękowego.

Hałasem infradźwiękowym przyjęto nazywać hałas, w którego widmie występują składowe o częstotliwościach infradźwiękowych od 2 do 20 Hz  i o niskich częstotliwościach słyszalnych.

Naukowcy (dr inż. Ryszard Ingielewicz i dr inż. Adam Zagubień) z Politechniki Koszalińskiej wykonali pomiary i analizę zjawisk akustycznych z zakresu infradźwięków towarzyszących pracy elektrowni wiatrowych. Pomiary wykonano na farmie wiatrowej złożonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS V80 – 2,0 MW OptiSpeed.

W odległości 500 m od wieży turbiny, zmierzone poziomy infradźwięków zbliżone były praktycznie do poziomów tła.

W chwili obecnej brak jest kryteriów oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku naturalnym . Odnośnie hałasu infradźwiękowego obowiązuje tylko  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Wartości dopuszczalne hałasu infradźwiękowego (wartości NDN) określone                  ww rozporządzeniu przedstawiają się następująco:

| Oceniana wielkość | Wartość dopuszczalna(dB) |
| --- | --- |
| Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G odniesiony do 8-godzinnego, dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy | 102 |
| Szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego | 145 |

W świetle powyższych danych, hałas infradźwiękowy jaki wytwarza pojedyncza turbina wiatrowa o mocy 800,0 kW, jest pomijalny.

7.2.2. Wielkość emisji odpadów

Prognozowane rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji elektrowni wiatrowej.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 0,02 |
| 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 0,03 |
| 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji | 0,15 |

7.2.3. Wielkość emisji pól elektromagnetycznych

W związku z faktem, że występuje ekranowanie pola, a skład chemiczny materiałów konstrukcyjnych (który ma wpływ na wielkość emisji do środowiska, tj. przenikalność magnetyczna i elektryczna oraz własności magnetyczne – pętla histerezy ) jest zróżnicowany  i niedostępny dla wnioskodawcy - wielkość emisji oszacowano na podstawie pomiarów natężenia pola dla istniejących elektrowni wiatrowych, które wynoszą:

| Rodzaj pola | Wartość dopusz-czalna dla terenów zabudowanych | Elektrownia wiatrowa (na wys. 1,8 m) |
| --- | --- | --- |
| Wartość pola elektrycznego | 1000 V/m | 9 V/m |
| Wartość pola magnetycznego | 60 A/m | 4,5 A/m |

8.  MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Nie dotyczy inwestycji będącej przedmiotem niniejszego opracowania.

- OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY                         Z 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCE SIĘ                       W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Działka, na której będzie usytuowana elektrownia wiatrowa nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Inwestycja nie znajduje się na obszarze NATURA 2000, obszarze parku narodowego lub krajobrazowego.

Najbliższe obszary Natura 2000 to:

- Aleja Pachnicowa PLH140034 – znajduje się w odległości ok. 2,0 km w kierunku północno-zachodnim od inwestycji,

- Dolina środkowej Wisły PLH140004 – znajduje się w odległości ok. 35,0 km                    w kierunku południowym od planowanej inwestycji,

- Doliny Wkry i Mławki  PLB140008 –  znajduje się w odległości ok. 70,0 km                       w kierunku północno-zachodnim

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swój charakter i odległości nie będzie miała negatywnego wpływu na ww obszary Natura 2000.

- OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

.

Faza budowy

W przypadku budowy tego typu obiektów, należy przewidzieć skutki oddziaływania inwestycji na komponenty środowiska naturalnego takie, jak: gleby, wody powierzchniowe                     i podziemne, rzeźba terenu jego zagospodarowanie, klimat oraz faunę i florę.

Mała powierzchnia przeznaczona pod zabudowę nie spowoduje nadmiernej degradacji gleb ponadto znajduje się na obszarze zagospodarowanym wyłączonym z produkcji rolnej

Na obszarze bezpośredniej lokalizacji elektrowni zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą, właściwą dla tego miejsca agrocenozą (trawa). W miejscu, gdzie powstaną fundamenty i drogi dojazdowe, umożliwiające dowóz wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych, nastąpią niewielkie zmiany w podłożu. Natomiast miejsca wykopu  i powstały odkład ziemi pod dźwig oraz place montażowe będą zmianą krótkotrwałą,                         a następnie przywróconą do stanu pierwotnego.

Wierzchnia warstwa gleby zostanie przeznaczona na cele rekultywacyjne, natomiast pozostałe odkłady, jako materiał odpadowy, zostaną wywiezione do miejsca składowania. Na terenie bezpośredniej lokalizacji elektrowni, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej.

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym na obszarze zagospodarowanym. Na terenie bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowej, tj. w miejscu fundamentów będą zlikwidowane aktualnie występujące rośliny tj trawnik. Na terenie, na którym zlokalizowane będzie przedsięwzięcie cenna przyrodniczo roślinność drzewiasta i krzewiasta nie występuje ponieważ jest to teren zagospodarowany tj. siedlisko na którym znajduje się budynek mieszkalny trawniki oraz stawy.. Elektrownia wiatrowa nie będzie zagrażać istniejącej szacie roślinnej, a jej budowa nie będzie w istotny sposób ingerować w ten obszar.

W fazie budowy, oprócz robót ziemnych związanych z posadowieniem podstawy pod maszt, oddziaływanie na środowisko będzie nieznaczne. Większość prowadzanych prac będzie miało charakter typowych robót montażowo-instalacyjnych o przejściowej, znikomej szkodliwości dla środowiska. Z uwagi na niewielką głębokość prowadzonych wykopów                w stosunku do rzędnej zwierciadła warstwy wodonośnej, nie będzie występować konieczność odpompowania wód gruntowych.

W trakcie budowy projektowanego przedsięwzięcia (drogi, sieć elektroenergetyczna, stacja transformatorowa, fundamenty elektrowni, montaż elektrowni) powstaną odpady budowlane następujących grup, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z dnia 8 października 2001 r):

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość odpadu [Mg] |
| --- | --- | --- |
| 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 0,3 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 0,8 |
| 17 01 82 | Inne niewymienione odpady | 0,5 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,4 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż: wymienione w 17 05 03 | 200 |
| 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 0,5 |

Powstające odpady będą zgromadzone na wyodrębnionym placu i niezwłocznie przekazane do właściwego ich zagospodarowania.

Większość ww. odpadów, z wyjątkiem odpadów o kodach 17 04 11 i 17 05 04,           17 06 04 ich posiadacz (Inwestor), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 z 2006r,  poz. 527), można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Powierzchniowa warstwa gruntu, sklasyfikowana wg kodu 17 05 04 zostanie rozplantowana w obrębie posadowienia elektrowni.

W przypadku braku przekazania, ww. odpady  wraz z pozostałymi odpadami zostaną przekazane podmiotom gospodarczym  posiadającym odpowiednie decyzje i uprawnienia w celu ich dalszego zagospodarowania  (wykorzystania bądź unieszkodliwienia).

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie niewielka i krótkotrwała.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przewiduje się od jednego do dwóch kursów pojazdów ciężarowych lub dostawczych w ciągu dnia. Występować będzie niewielka, o znikomym znaczeniu, emisja gazów i pyłów, w wyniku spalania paliwa. Pozostałe prace będą wykonane „ręcznie” bądź przy użyciu elektronarzędzi.

W/w emisja stanowi tzw. emisję niezorganizowaną, w związku z tym nie ma możliwości zastosowania środków technicznych ograniczających emisję. Prognozowana emisja, określana na etapie realizacji przedsięwzięcia, nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia. Z uwagi na małą ilość kursów (dwa kursy) na krótkim odcinku, uwzględniając stężenia wynikające z eksploatacji pobliskich dróg, poziom immisji jest poniżej oznaczalności.

W związku z tym, analiza stężeń maksymalnych i średniorocznych jest bezzasadna. W celu maksymalnego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, roboty należy przeprowadzać pod nadzorem, przy użyciu sprawnego sprzętu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji ścieków do wód lub ziemi, ponieważ pracownicy budowy,  korzystać będą z sanitariatu TOY –TOY, który będzie odwieziony po skończonych (dość krótkich) pracach budowlanych .

Wody opadowe w wyniku budowy mogą być narażone na zanieczyszczenie, z uwagi na ruch pojazdów. Jednakże ruch będzie niewielki a samochody będą w dobrym stanie technicznym, więc istnieje małe prawdopodobieństwo występowania wycieków paliw i innych substancji ropopochodnych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, emisja hałasu powstawać będzie na skutek ruchu  (małej ilości kursów - dwóch) pojazdów na bardzo krótkim odcinku (niestacjonarne źródło liniowe) oraz krótkotrwałej pracy dźwigu i narzędzi ręcznych zasilanych elektrycznie , a zatem nie można zastosować racjonalnych środków technicznych ograniczających emisję. Wielkość emisji, wyrażona ekwiwalentnym poziomem mocy akustycznej, jest niewielka (poniżej wartości dopuszczalnych) z uwagi na bardzo krótki czas emisji. Aby zmniejszyć te uciążliwości, należy tak zorganizować budowę, aby maksymalnie ograniczyć hałas z nią związany, np. poprzez:

- dowóz materiałów ograniczyć do pory dziennej, a nie wieczorem czy w nocy,

- roboty wykonywać zgodnie z harmonogramem,

- prowadzić stały nadzór nad wykonawcami robót.

W fazie budowy, w związku z posadowieniem fundamentów, będą prowadzone wykopy przy użyciu koparki. Z uwagi na niewielką głębokość prowadzonych wykopów, nie będzie występować konieczność odpompowania wód gruntowych. Ziemia z wykopów posłuży do wykonania nasypu na fundament i do zagospodarowania terenu – niwelacji gruntu.

Podczas prac ziemnych istnieje możliwość skażenia wód substancjami ropopochodnymi wskutek wycieku paliw i innych substancji z koparki i samochodów. W celu wyeliminowania w/w negatywnych zjawisk, należy stosować maszyny  w dobrym stanie technicznym oraz prowadzić stały nadzór prowadzonych robót.

Faza eksploatacji

Energia wiatru jest odnawialnym źródłem energii (OZE) – niewyczerpywanym                                i niezanieczyszczającym środowiska. Siłownie wiatrowe są korzystne dla środowiska z uwagi na znaczne obniżenie emisji gazów i pyłów z elektrowni konwencjonalnych, a efekt ekologiczny w tym zakresie należy ocenić jako duży. W przypadku przedmiotowej siłowni wiatrowej, uwzględniając jej lokalizację i wyniki analiz, skutki uboczne dla środowiska wynikające z emisji hałasu i pewnego wpływu na awifaunę i chiropterofaunę  są niewielkie,   a skala oddziaływania nieznacząca.

Eksploatacja elektrowni wiatrowej może powodować oddziaływanie na następujące elementy środowiska;

- klimat akustyczny,

- poziom natężenia pola elektromagnetycznego,

- awifaunę i chiropteofaunę,

- krajobraz.

Klimat akustyczny - emisja hałasu

Wykonana analiza akustyczna, w której uwzględniono poziom mocy akustycznej elektrowni wiatrowej (określonej przez producenta), wskazuje że standard jakości środowiska, na obszarach na których został ustanowiony, w zakresie klimatu akustycznego zostanie zachowany. Potencjalny poziom tła akustycznego, przyjętego dla rozpatrywanego terenu,  jest wyższy od obliczonego równoważnego poziomu dźwięku, wynikającego z eksploatacji elektrowni. Równoważny poziom dźwięku na ww obszarze, wynikający z eksploatacji elektrowni wiatrowej, kształtować się będzie, zgodnie z przedłożoną prognozą, w punktach obserwacji (na obszarach chronionych pora dzienna i nocna) wyznaczona na mapie punktami obserwacyjnymi oznaczonymi P1, P2, P3, P4, P5 odpowiednio:

Wariant „1”

P1	( x =    143 ,y =    190 ,z = 4.0 ):        44.5	dB

P2	( x =     44 ,y =    480 ,z = 4.0 ):        43.4	dB

P3	( x =    187 ,y =    534 ,z = 4.0 ):        44.6	dB

P4	( x =    498 ,y =    500 ,z = 4.0 ):        39.3	dB

P5	( x =    653 ,y =    278 ,z = 4.0 ):        36.2	dB

Wariant „2”

P1	( x =    143 ,y =    190 ,z = 4.0 ):        44.4	dB

P2	( x =     44 ,y =    480 ,z = 4.0 ):        43.5	dB

P3	( x =    187 ,y =    534 ,z = 4.0 ):        44.6	dB

P4	( x =    498 ,y =    500 ,z = 4.0 ):        39.4	dB

P5	( x =    653 ,y =    278 ,z = 4.0 ):        36.4	dB

Wariant „3”

P1	( x =    143 ,y =    190 ,z = 4.0 ):        44.7	dB

P2	( x =     44 ,y =    480 ,z = 4.0 ):        43.8	dB

P3	( x =    187 ,y =    534 ,z = 4.0 ):        44.8	dB

P4	( x =    498 ,y =    500 ,z = 4.0 ):        39.7	dB

P5	( x =    653 ,y =    278 ,z = 4.0 ):        36.7	dB

Analiza akustyczna, wykonana zgodnie z normą PN-ISO-9613-2 za pomocą programu komputerowego SON2, wskazuje, że poziom hałasu na obszarach objętych standardem jakości środowiska w tym zakresie, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – załącznik 1 do rozporządzenia (Dz. U.2012. poz.1109), zostanie dotrzymany.

Jak wynika z tabeli, kryterium decydującym o dopuszczalnych poziomach hałasu                            w środowisku, jest przeznaczenie terenu, określone w planach zagospodarowania przestrzennego.

Wartości dopuszczalne poziomów emisji hałasu w środowisku powodowanego przez drogi     w strefie wynoszą:

- pora dzienna (600 – 2200)                           LAeq,16h = 65dB (A)

- pora nocna   (2200 – 600)                            LAeq,8h    = 56 dB (A)

Wartości dopuszczalne poziomów emisji hałasu w środowisku powodowanego przez pozostałe grupy obiektów, do których zalicza się przedmiotowa inwestycja wynoszą                          z uwzględnieniem przeznaczenia terenu wynoszą odpowiednio:

- pora dzienna (600 – 2200)                           LAeq,8h = 55dB (A)

- pora nocna (2200 – 600)                             LAeq,1h = 45 dB (A)

Prognozowany poziom hałasu na terenach chronionych akustycznie jest mniejszy od wartości dopuszczalnych określonych dla w/w strefy. Dodatkowo usytuowano punkty obserwacyjne przy najbliższych budynkach mieszkalnych.

W związku z tym, oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny nie będzie ponadnormatywne w rozumieniu przepisów ochrony środowiska.

Zgodnie z zapisami ww  rozporządzenia, aby poziom hałasu na obszarach zabudowy zagrodowej nie przekraczał 55db  w porze dnia  i 45 dB w porze nocy, elektrownia wiatrowa zlokalizowana będzie  w odległości nie mniejszej niż lokalizacja punktu P3 – 177,7m od najbliższej zabudowy zagrodowej.

Zebrane dane empiryczne (udostępnione w publikacjach) w poniższej tabeli wskazują, że  nie jest to dźwięk o zbyt dużym natężeniu, problemem jest raczej jego monotonia                        i długotrwałe oddziaływanie na psychikę człowieka.

Przykładowy rozkład natężenia dźwięku dla elektrowni wiatrowej o mocy 2MW emitującej hałas na poziomie 105,6 dB (hałas w źródle, na wysokości 100 m)

| Odległość od turbiny [m] | Natężenie hałasu [dBA] |
| --- | --- |
| 100 | 52,5 |
| 200 | 47,7 |
| 300 | 44,8 |
| 400 | 42,8 |

Dla porównania przytoczono  inne poziomy natężenia dźwięków:

- szept - 20 dB,

- wnętrze domu - 50 dB,

- wnętrze samochodu - 70 dB,

- młot pneumatyczny - 120 dB.

Emisja infradźwięków

Poziom emitowanych infradźwięków z elektrowni wiatrowej jest niewielki a znaczące oddziaływanie na środowisko, w tym zdrowie ludzi, pomijalne. Poziom infradźwięków emitowanych z ciężkiego sprzętu rolniczego, oraz w wyniku eksploatacji dróg jest dużo wyższy. Do tej kwestii odniesiono się na 13 i 21 stronie dokumentacji w oparciu pomiary wykonane przez Politechnikę Koszalińską. Poziom infradźwięków, których źródłem jest siłownia wiatrowa jest jednak zwykle niższy od tzw. tła, czyli poziomu infradźwięków, których naturalnym źródłem jest wiatr.

W związku z licznymi opiniami ze strony społeczeństwa dotyczące potencjalnego negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych, a w szczególności emitowanego przez nie hałasu oraz infradźwięków, na zdrowie człowieka, Amerykańskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Kanadyjskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej powołały w 2009 roku międzynarodowy interdyscyplinarny panel naukowy, w którego skład weszli niezależni eksperci z dziedziny akustyki, audiologii, medycyny i zdrowia publicznego. Zadaniem panelu było dokonanie przeglądu najbardziej aktualnej literatury dotyczącej potencjalnego negatywnego oddziaływania hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrowe na zdrowie człowieka oraz opracowanie na jej podstawie kompleksowego i powszechnie dostępnego dokumentu informacyjnego na ten temat.

„Efektem prac panelu jest opublikowany w grudniu 2009 roku raport pt. „ Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Review” (Colby, D. W., Dobie, R., Leventhall, G., Lipscomb D. M., McCunney, R. J.,Seilo, M. T., Sondergaard, B., 2009).

Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że:

- infradźwięki emitowane na poziomie od 40 do 120 dB nie wywołują negatywnych skutków zdrowotnych.

- negatywne oddziaływanie elektrowni wiatrowych na zdrowie i samopoczucie człowieka w wielu przypadkach wywołane jest przez tzw. efekt nocebo (przeciwieństwo efektu placebo). Efekt nocebo łączy występowanie objawów takich jak:  uczucie niepokoju, depresja, bezsenność, bóle głowy, mdłości czy kłopoty z koncentracją nie z potencjalnym źródłem poczucia takiego dyskomfortu (w tym przypadku farmą wiatrową), ale z negatywnym nastawieniem do niego i brakiem akceptacji jego obecności.

- nie ma żadnych wiarygodnych badań i dowodów na to, by elektrownie wiatrowe wywoływały tzw. chorobę wibroakustyczną (Vibroacoustic Disease, VAD) – jednostkę chorobową powodującą zaburzenia w całym organizmie człowieka.

Część doświadczeń i badań wykazało, że infradźwięki wytwarzane przez turbiny nie są odbierane przez organizm człowieka (Howe Gastmeier Chapnik Limited [HGC Engineering], 2006).

Ze względu na brak kryteriów oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku naturalnym, posiłkując się kryteriami dotyczącymi stanowisk pracy, przyjęto, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi.

Migotanie cienia i efekt stroboskopowy

Podobnie jak wywoływany przez turbiny wiatrowe szum, negatywny wpływ na psychikę ludzką może mieć także odblask promieni słonecznych od obracającego się wirnika i cień jego szybko poruszających się łopat.

Obracające się łopaty wirnika turbiny wiatrowej rzucają na otaczające je tereny cień, powodując tzw. efekt migotania nazywany również niesłusznie efektem stroboskopowym. Z efektem migotania cieni mamy do czynienia głównie w krótkich okresach dnia, w godzinach porannych i popołudniowych, gdy nisko położone na niebie słońce świeci zza turbiny, a cienie rzucane przez łopaty wirnika są mocno wydłużone. Jest on szczególnie zauważalny w okresie zimowym, kiedy to kąt padania promieni słonecznych jest stosunkowo mały (EDR, 2009).

Naukowcy są zgodni, że migotanie o częstotliwości powyżej 2,5 Hz, zwane efektem stroboskopowym, może być dla człowieka uciążliwe. Ale tylko u 5% osób chorych na epilepsję, które poddano badaniu wpływu migotania światła na samopoczucie, częstotliwości w zakresie 2,5 - 3 Hz wywołały negatywne efekty. U większości osób reakcja ze strony organizmu pojawia się przy wielokrotnie wyższych częstotliwościach, rzędu 16 - 25 Hz.

Wg British Epilepsy Association (Brytyjskiego Stowarzyszenia Epilepsji) nie ma żadnych dowodów na to, że zjawisko migotania cieni, którego źródłem jest farma wiatrowa, może wywoływać ataki epilepsji. Maksymalne częstotliwości migotania wywołanego przez współczesne turbiny wiatrowe nie przekraczają bowiem 1 Hz, czyli znajdują się dużo poniżej progowej wartość  2,5 Hz i nie powinny być odbierane jako szkodliwe (British Epilepsy Association, 2009).

Aby efekt migotania cieni wywoływany przez elektrownie wiatrowe mógł osiągnąć częstotliwość efektu stroboskopowego, a więc przekraczać wartość 2,5 Hz, rotor wiatraka musiałby wykonywać 50 obrotów wirnika na minutę, tymczasem nowoczesne wolnoobrotowe turbiny obracają się z prędkością maksymalną 20 obrotów na minutę. Nowoczesne turbiny wiatrowe wykonują natomiast nie więcej niż 12-20 obrotów na minutę (RES, 2008).

Intensywność zjawiska migotania cieni, a tym samym jego odbiór przez człowieka, uzależnione są od kilku czynników (Ove Arup and Partners, 2004):

- wysokości wieży i średnicy wirnika;

- odległości „obserwatora” od farmy wiatrowej - im zabudowania mieszkalne są bardziej oddalone od inwestycji, tym efekt migotania cieni jest mniejszy. Zakłada się, że nie jest on w ogóle dostrzegalny przy odległości równej 10-krotnej długości łopaty wirnika (a więc średnio przy 400 – 800 metrach);

- pory roku;

- zachmurzenia – im większe zachmurzenie tym mniejsza intensywność migotania cieni

- obecności drzew pomiędzy turbiną wiatrową a „obserwatorem” – znajdujące się pomiędzy turbiną wiatrową a „obserwatorem” drzewa lub budowle znacznie redukują efekt migotania cieni

- orientacji okien w budynkach, które znajdują się w strefie migotania cieni

- oświetlenia w pomieszczeniu – jeśli dane pomieszczenie doświetlenie jest przez oświetlenie sztuczne bądź przez okno, które nie znajduje się w strefie oddziaływania cieni, intensywność zjawiska migotania cieni w danym pomieszczeniu będzie znacznie ograniczona.

W związku z tym, że planowana turbina będzie o parametrach:

- wysokość wieży wraz z podbudową – 60m, 73m, 75m

- średnica łopat wirnika – 53,0 m

- rotor wiatraka wykonuje   -  17 obrotów/min

Uwzględniając promień łopat wirnika – 26,5m zasięg oddziaływania cienia wynosi będzie 265m.

Najbliższa zabudowa zagrodowa, wyznaczona na mapie punktami obserwacyjnymi oznaczonymi P1, P2, P3, P4, P5 znajduje się odpowiednio od planowanej siłowni wiatrowej w odległości P1 – 179,1m, P2 – 202,9m, P3 – 177,7m, P4 – 324,2m,  P5 – 452,4m

Z uwagi na swoje położenie w stosunku do siłowni wiatrowej i słońca zabudowa oznaczona punktami P1, P4, P5 nie jest narażona na efekt migotania cienia.

Zabudowa oznaczona punktami P2, P3 z uwagi na odległość od siłowni wiatrowej może być narażona na efekt migotania cienia w niewielkim stopniu.

Oddziaływanie w tym zakresie zostanie wyeliminowany w w/w punktach z uwagi na to że:

- Zabudowa oznaczona jako punkt P3 jest przesłonięta całkowicie budynkami cegielni o dużej wysokości co najmniej dwukrotnie wyższej niż budynek mieszkalny a zatem gdy słońce znajduje się w położeniu zachodnim efekt migotania cienia zostanie całkowicie wyeliminowany. Natomiast gdy słońce znajduje się w położeniu południowym i wschodnim efekt migotania cienia nie wystąpi ponieważ siłownia wiatrowa w stosunku do zabudowy P3 zlokalizowana jest od strony zachodniej.

- Zabudowa oznaczona jako punkt P2 w azymucie siłowni wiatrowej i tarczy słonecznej jest całkowicie przesłonięta wysokimi i gęstymi drzewami.

A zatem należy wykluczyć możliwość wystąpienia znaczących oddziaływań na zdrowie i komfort życia ludzi w wyniku zjawiska migotania cienia.

Gleba i powierzchnia ziemi

Nie przewiduje się niekorzystnych zmian w stanie istniejącej pokrywy glebowej poza miejscami wydzielonymi pod fundament wieży elektrowni wiatrowej. Teren przylegający do w/w elementów infrastruktury zostanie zrekultywowany i splantowany. Teren inwestycji jest całkowicie zagospodarowany jako siedlisko i nieużytkowany rolniczo.

Emisja odpadów

Prognozowane rodzaje odpadów wytwarzanych w wyniku eksploatacji  przedsięwzięcia omówiono    w rozdziale 7.

Będą wytwarzane odpady niebezpieczne w bardzo niewielkich ilościach. W/w odpady sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), * - oznacza odpady niebezpieczne. Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach, w rozpatrywanym przypadku, wytwórcą odpadów będzie podmiot świadczący usługę serwisującą. Po wykonaniu czynności serwisowych powstające odpady zostaną usunięte z terenu inwestycji i przekazane do dalszego zagospodarowania lub unieszkodliwienia przez służby serwisowe.

W związku z tym nie będzie występować oddziaływanie na środowisko,                             w szczególności powierzchnię ziemi i środowisko gruntowo-wodne, na skutek składowania               i magazynowania odpadów.

Świat zwierzęcy

# Lokalizacja elektrowni wiatrowej jest neutralna pod względem występowania znaczących oddziaływań  w odniesieniu do ornitofauny. Elektrownia zlokalizowana będzie               w sposób mało kolizyjny dla ewentualnych przelotów ptaków, w okresie największych koncentracji jak też dla przelotów lokalnych.

Nie stwierdzono również  potencjalnych zagrożeń  dla walorów awifaunistycznych na sąsiednich obszarach chronionych.

Po przeprowadzeniu zimowej i wiosennej obserwacji ptaków na obszarze planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić, że nie powinna ona wywierać znaczącego oddziaływania na świat zwierzęcy i roślinny, ze szczególnym uwzględnieniem awifauny i chiropterofauny.

Ponadto oddziaływanie wysokiego obiektu o porównywalnej wysokości zlokalizowanego w sąsiedztwie  – komina cegielni występowało od wieloleci wytwarzając stan równowagi (zmiana tras przelotów przyzwyczajenie się ptaków do omijania przeszkody)

Wpływ na krajobraz

Elektrownie wiatrowe jako urządzenia wysokie, o kolorze kontrastowym w stosunku do tła nieba i powierzchni ziemi (z różnymi formami jej użytkowania), w dodatku poruszające się - wpływają na krajobraz. W zależności od ukształtowania terenu i sposobu jego                                 zagospodarowania,  elektrownie wiatrowe mogą być widoczne nawet z dużych odległości.

Wpływ na zmianę dotychczasowego charakteru otoczenia, w dużej mierze jest sprawą subiektywnego postrzegania, zależy od osobistych upodobań i poglądów oceniającego. Przez wiele osób, turbiny postrzegane są jako nowoczesne, przyjazne środowisku instalacje,                     o prostym a jednocześnie wyrafinowanym kształcie. W przedmiotowym przypadku, zainstalowanie pojedynczej siłowni wiatrowej nie będzie miało wielkiego wpływu na użytkowe i estetyczne walory krajobrazu ponieważ:

Siłownia wiatrowa zlokalizowana jest w obszarze siedliska o charakterze rekreacyjnym w którym znajduje się budynek mieszkalny, trawniki, stawy i groble w związku z tym stanowi dodatkowy walor zagospodarowania terenu.

Otoczenie inwestycji stanowią nieużytki oraz zabudowa zagrodowa słabo zagospodarowana pod względem estetycznym  ruiny budynków nieczynnej cegielni oraz wysoki komin.

Dalsze tereny stanowią pola uprawne oraz trzy ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu o znaczeniu krajowym w znacznym stopniu przeobrażające krajobraz tj. droga krajowa Nr 50, droga krajowa Nr 10 Warszawa – Bydgoszcz, droga ekspresowa Nr 7 Warszawa - Gdańsk

Wpływ  na zwierzęta lądowe

Nie ma danych potwierdzających by siłownie wiatrowe oddziaływały negatywnie na zwierzęta lądowe poruszające się po ziemi. Zmiany liczebności bądź składu gatunkowego fauny naziemnej, do jakich dochodzi na terenie posadowienia elektrowni, są zazwyczaj konsekwencją zmian, do jakich dochodzi w pokrywającej go roślinności, a więc przede wszystkim są konsekwencją zmian użytkowania terenu.

W analizowanym przypadku, ponieważ siłownia wiatrowa zlokalizowana będzie na terenie zagospodarowanego siedliska wpływ na zwierzęta lądowe należy wykluczyć

Wpływ na ludzi i sposób użytkowania terenu

Zachowując odległość siłowni wiatrowej od istniejącej zabudowy zagrodowej określoną niniejszej dokumentacji, nie powinny powstawać uciążliwości oddziaływania hałasu na mieszkańców tej zabudowy, a standard jakości środowiska w tym zakresie, określony przepisami prawa, zostanie zachowany.

Dokonując prognozy oddziaływania zainstalowanej  elektrowni wiatrowej, obejmującego bezpośrednie, wtórne skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko, należy mieć na uwadze prawidłową obsługę eksploatacyjną (planowa wymiana oleju jak i zużytych podzespołów mechanicznych turbiny, itp.), która ma bezpośredni wpływ na ich stan techniczny.

Przewidywane oddziaływanie na środowisko  elektrowni wiatrowej położonej w obrębie miejscowości Pilitowo zestawiono poniżej:

| Lp. | Aspekt środowiskowy | Oddziaływanie elektrowni wiatrowej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klimat akustyczny - hałas | Długotrwały niski poziom hałasu na obszarze inwestycji |
| 2. | Krajobraz | Lokalny dominant wysokościowy stanowiący walor zagospodarowanej działki |
| 3. | Gleba | Teren zagospodarowany nieużytkowany rolniczo |
| 4. | Wody powierzchniowe i gruntowe | Nie powoduje zanieczyszczeń |
| 5. | Dobra materialne i kulturalne | Nie wpływa ujemnie |
| 6. | Lasy i zadrzewienia śródpolne | Nie powoduje degradacji |
| 7. | Awaria | Nie dotyczy gdyż posiada system samokontroli i jest regularnie serwisowana. |

Podsumowanie

Zainstalowanie elektrowni wiatrowej nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska.

- Inwestycja jest zgodna z Polityką Energetyczną Polski do 2025 roku zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 4 stycznia 2005 roku.

- Budowa elektrowni wiatrowej ma charakter proekologiczny - wykorzystuje odnawialne źródła energii oraz jest zgodna z zasadą ekorozwoju, a więc zmniejsza zużycie surowców kopalnianych takich jak węgiel kamienny, brunatny itp. wykorzystywanych do produkcji energii przez konwencjonalne źródła i co za tym idzie zmniejsza emisję zanieczyszczeń do środowiska (emisja CO2, NOx, SO2).

- Inwestycja nie powoduje zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych.

- Odpady powstające podczas realizacji i funkcjonowania elektrowni będą magazynowane w sposób selektywny i bezpieczny dla środowiska, a następnie przekazywane podmiotom mającym odpowiednie zezwolenie na zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie zgodnie z ustawą o odpadach.

- Na obszarze inwestycji występuje krajobraz antropogenny tak więc wystąpienie tzw. dominantów wysokościowych nie powinno wpłynąć na pogorszenie percepcji krajobrazu.

- Wielkość emitowanego pola elektromagnetycznego nie przekracza dopuszczalnego natężenia określonego przepisami obowiązującego prawa, nie ma negatywnego wpływu na życie i zdrowie ludzi i zwierząt.

- Inwestycja nie wpływa ujemnie na dobra materialne i kulturowe.

- Lokalizacja elektrowni wiatrowej nie wpłynie negatywnie na zdrowie mieszkańców i zwierząt oraz na degradację środowiska przyrodniczego, może jednak oddziaływać na okoliczną awifaunę.

- Elektrownia jest źródłem hałasu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowano odległości inwestycji od najbliższych budynków mieszkalnych – około 240 m.

- Oddziaływanie inwestycji na zwierzęta lądowe jest bez znaczenia, gdyż w okolicy znajdują się drogi publiczne gdzie natężenie i intensywność hałasu jest prawie dwukrotnie większe niż praca elektrowni.

- Siłownia wiatrowa nie będzie wywierała niekorzystnego wpływu na okoliczną awifaunę ponieważ będzie znajdować się poza wyznaczonymi korytarzami ekologicznymi.

- Istnieje możliwość zapobiegania uciążliwego oddziaływania elektrowni wiatrowej w procesie jej eksploatacji poprzez monitoring stanu technicznego.

- Prawidłowa eksploatacja polega na regularnych przeglądach stanu technicznego elektrowni i monitorowaniu pracy urządzeń. Elektrownia posiada integralny system diagnostyczny wraz z systemem zabezpieczeń sprawdzający jej stan techniczny, który wymaga fachowego nadzoru.

#### WNIOSKI

- Uwarunkowania formalno-prawne

Zamierzenie inwestycyjne polega na posadowieniu siłowni wiatrowej o mocy 800 kW,               w msc. Pilitowo, gm. Płońsk, na działce nr ewid. 94/2.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r          (Dz. U. Nr 213. poz. 1397), w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, elektrownie wiatrowe zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W myśl zapisu art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wymagane jest dla planowanego przedsięwzięcia uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Według zapisu art. 59 ust. 1 pkt. 2 cytowanej ustawy, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jedynie w przypadku stwierdzenie takiej potrzeby przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, tj. Wójta Gminy Płońsk, po uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63.

Organ administracji prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji                         o środowiskowych uwarunkowaniach, po otrzymaniu wniosku oraz karty informacyjnej przedsięwzięcia spełniającej wymagania określone w art. 3 ust. 1 pkt 5, po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2008r.             o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dokonuje rozstrzygnięcia w formie postanowienia  - czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowiska oraz przedłożenie raportu, przy czym opinie mają charakter nie wiążący. W przypadku wydania postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stronom nie przysługuje zażalenie.

W przypadku odstąpienia od konieczności przeprowadzenia oceny, dokonanie uzgodnień uwarunkowań środowiskowych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska nie jest wymagane przepisami prawa, postępowanie administracyjne jest prowadzone bez udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych. Na mocy art.84 cytowanej ustawy,  w takiej sytuacji, w decyzji środowiskowej nie są określane warunki środowiskowe, wskazuje się jedynie, że stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Analiza projektowanych rozwiązań i wynikających z nich wielkości emisji i immisji substancji lub energii do środowiska, w odniesieniu do uwarunkowań określonych                  w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określających kryteria kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie może wskazać na przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i wykonanie raportu tylko w przypadku, jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 63 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji                      o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko określających kryteria kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kryteria kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b)powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się  oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)  wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)  emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji              i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,                                    w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych                                i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a)  obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b)  obszary wybrzeży,

c)  obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,               w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub   archeologiczne,

h)  gęstość zaludnienia,

i)  obszary przylegające do jezior,

j)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań   wymienionych w pkt. 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą  przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)  prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)  czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

Ad. 1a

Skala przedsięwzięcia jest niewielka, jest to pojedyncza siłownia wiatrowa usytuowana na terenie zagospodarowanego siedliska nieużytkowanym rolniczo w pobliżu ciągów komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu.

W zasięgu oddziaływania nie występuje cenna przyrodniczo fauna  i flora.

Ad. 1b

Na obecnym etapie, w zasięgu oddziaływania inwestycji nie są planowane są do realizacji inne zamierzenia inwestycyjne stanowiące przedsięwzięcia w rozumieniu  art. 3 ust. 1 pkt. 13,                w związku z tym nie występuje możliwość kumulowania się oddziaływań z innym zamierzeniami inwestycyjnymi.

Na terenie gminy Płońsk znajdują się inne eksploatowane siłownie wiatrowe jednak w odległości wykluczającej kumulację oddziaływań natomiast przedsięwzięcia planowane w chwili obecnej nie występują

Dokonanie analizy oddziaływania na klimat akustyczny powyższych siłowni wiatrowych, ocenia się jako niecelowe z uwagi na występujące odległości.

Ad. 1c

Z eksploatacją przedsięwzięcia nie jest związane wykorzystanie zasobów naturalnych.

Ad. 1d

Jedynym rodzajem emisji do środowiska jest emisja hałasu.

Zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 27.04.2001 – Prawo ochrony środowiska, eksploatacja instalacji nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor dysponuje tytułem prawnym. W przypadku dopuszczalnych poziomów hałasu standard jakości środowiska  w tym zakresie został ustalony jedynie dla obszarów zabudowy zagrodowej. Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że przy najbliższych budynkach mieszkalnych, poziom hałasu nie przekroczy wartości dopuszczalnych określonych  w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia   14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku .

Z funkcjonowaniem siłowni wiatrowej mogą być związane oddziaływania na awifaunę                      i chiropterofaunę na skutek występowania kolizji. Przeprowadzona analiza przyrodnicza , poparta rocznym monitoringiem , wykonanym przez uprawnionego eksperta przyrodniczego Pana mgr inż. Wojciecha Dębskiego, wykazała że znaczące oddziaływania na ten element środowiska nie będą występować, a monitoring porealizacyjny jest niecelowy.

Ad. 1e

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, rodzaj technologii oraz rodzaje emisji stwierdza się, że nie występuje ryzyko poważnej awarii .

Ad. 2

Jak wskazano w punkcie 1d zagrożenia dla środowiska wynikające z funkcjonowania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2a

Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2b

Obszary wybrzeży w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2c

Obszary górskie lub leśne w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2d

Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2e

Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin                       i zwierząt lub ich siedlisk bądź siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody, w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują. Przeprowadzone badania przyrodnicze wskazały jednoznacznie brak znaczących oddziaływań na najbliższe obszary Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, w szczególności na ptaki i nietoperze.

Ad. 2f

Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia  nie występują.

Ad. 2g

Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,                w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują

Ad. 2h

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia jest niewielka typowa dla małych wsi.

Ad. 2i

Obszary przylegające do jezior, w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują.

Ad. 2j

Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują

+Ad. 3

Ze względu na:

- Charakter inwestycji

- Rodzaj emisji

- Wyniki badań przyrodniczych

- Niewielka skale przedsięwzięcia

- Lokalizację przedsięwzięcia

rodzaj i skala możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

Ad.3a

Zasięg oddziaływania jest niewielki, natomiast znaczące oddziaływania zarówno na klimat akustyczny  jak i na  awifaunę i chiropterofaunę nie występuje. W zasięgu występowania oddziaływań zaludnienie jest bardzo małe ( pojedyncze zabudowy zagrodowe)

Ad.3b

Przedsięwzięcie o szacunkowo niewielkim oddziaływaniu na środowisko, zlokalizowane jest w centrum kraju. Wobec tego oddziaływanie o charakterze transgranicznym na poszczególne elementy przyrodnicze – nie występuje.

Ad.3c

Oddziaływania o charakterze znaczącym są niewielkie i  o znikomej złożoności.

Ad.3d

Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia, jego charakter, wyniki badań i analiz, ocenia się prawdopodobieństwo oddziaływania jako znikome.

Ad.3e

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska, z uwagi na rodzaj emisji charakter przedsięwzięcia jest w pełni odwracalne, a czas trwania i częstotliwość - średnia

Biorąc pod uwagę powyższą analizę okoliczności faktycznych, pozostających                     w związku z uwarunkowaniami prawnymi określonymi w art. 63 ustawy z dnia                            3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ocenia się  że brak jest podstaw prawnych do stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.