W odpowiedzi na wezwanie z dnia 15.12.2011 znak OŚ.6220.06.2011, niniejszym składamy uzupełnienia i wyjaśnienia do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowania odpadów KW Nr 3 planowanej na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na dz. o nr ew. 125/1, 125/2, 125/6 w miejscowości Dalanówek gmina Płońsk.

Poniższe dane i wyjaśnienia oparte są na podstawie uzyskanych informacji, w trakcie pobytu  autora opracowania w Płońsku w dniu 05.01.2012 r., od Prezesa PGK w Płońsku,                        jego specjalistów i przedstawicieli firmy Energia eksploatującej biogaz, wizji lokalnej                   na terenie eksploatowanego składowiska oraz informacji uzyskanych od projektanta  kwatery Nr 3 przedmiotowego składowania odpadów.

Ad I). Ochrona powietrza atmosferycznego.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości Urzędu dotyczących powyższego dokonano ponownych obliczeń emisji substancji zanieczyszczających powietrza związanych                           z eksploatacją istniejącego składowiska ww. odpadów wraz z jego rozbudową o kwaterę Nr 3.

W poniższych obliczeniach uwzględniono również  kwaterę nr 2, dla której w pierwszych dniach stycznia 2012 roku wykonano instalację odgazowującą ww. kwaterę, a pozyskiwany gaz na zasadzie niewielkiego podciśnienia (10 - 30 mbar) skierowano do energetycznego punktu jego spalania w celach energetycznych Z informacji uzyskanych telefonicznie                                od przedstawicieli firmy „Energia” w dniu 16.01.2012 r. wynika, że pracująca jednostka wytwarzająca energie elektryczna, ze względu na ilość pozyskiwanego biogazu pracuje obecnie z wydajnością wynoszącym od 40% do 60% jej maksymalnego obciążenia.

Uwaga.

- Poniższe obliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych przeprowadzono dla pełnego obciążenia jednostki energetycznej.

- W poniższych obliczeniach nie uwzględniono spalania biogazu w pochodni, ponieważ pracuje ona tylko w trakcie przeglądów konserwacyjnych jednostki energetycznej, które dokonywane są raz w miesiącu przez czas od 1 -2 godzin. Powstająca emisja w tym czasie jest znikoma i nie wywiera istotnego wpływu                      na stopień zanieczyszczenia powietrza w omawianym rejonie.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.

Warunki meteorologiczne.

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan obciążenia powietrza atmosferycznego są warunki meteorologiczne charakteryzujące: wiatry, stan równowagi atmosfery i temperatura.                      Przy dalszych rozważaniach i obliczeniach posłużono się danymi ze stacji meteorologicznej  w Warszawie.

Analiza sytuacji meteorologicznych pozwala przypuszczać, że analizowany obiekt może mieć potencjalny wpływ na wzrost zanieczyszczeń powietrza po wschodniej i północno - wschodniej  stronie.

Rodzaje zanieczyszczeń emitowane z terenu składowiska odpadów.

- NO2

- CO

- PM 10

- CXHY (alifatyczne, aromatyczne)

Wartości odniesienia stężeń zanieczyszczeń.

Z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2010 r.                     w  sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16,                  poz. 87) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). wartości norm stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, charakterystyczne dla przedmiotowego terenu przedstawiają się następująco:

• D1  – jednej godziny,

• Da   - średniorocznych.

| Lp. | Nazwa substancji | Oznaczenie numeryczne | Wartość odniesienia (µg / m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D1 – dla 1 h | Da – dla roku |
| 1. | NO2 | 10102-44-0 | 200 | 40 |
| 2. | CO | 630-08-0 | 30.000 | - |
| 3. | PYŁ. ZAW. PM 10 | - | 280 | 40 |
| 4. | CH ALIF. | - | 3.000 | 1.000 |
| 5. | CH AR. | - | 1.000 | 43 |

Dane technologiczne źródeł emisji zanieczyszczeń.

Emisja zanieczyszczeń z terenu składowiska odpadów powstaje podczas pracy kompaktowa na składowisku lub ładowarki czołowej, ruch pojazdów samochodowych (hakowców) dowożących na składowisko odpady i pracy silnika zasilanego gazem wysypiskowym jednostki wytwarzającej energie elektryczną.

Charakterystyka  emitorów:

a) Emitory E1 – ruch pojazdów ciężarowych (hakowców)  po terenie składowiska związany                             z dowozem odpadów.

- wysokość : h = 1,0m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- długość przejechanej drogi 440 m (w obydwie strony) z prędkością 20 km/h,

- czas pracy silnika (jazda + rozładunek) = 0,03h,

- moc silnika 260 kW,

- dopuszczalna norma emitowanych NOx dla Euro 5 – 0,00028 kg/kWh,

- dopuszczalna norma emitowanych PM dla Euro 5 – 0,000005 kg/kWh

- dopuszczalna norma emitowanych CO dla Euro 5 – 0,00074 kg/kWh,

- dopuszczalna norma emitowanych HC (węglowodorów) dla Euro 5 – 0,00007 kg/kWh.

Uwaga.

W dalszych obliczeniach uwzględniono normę Euro 5 ponieważ z informacji uzyskanych                  w PGK Płońsk wynika, że pojazdy dowożące na wysypisko odpady zostały zakupione 2009 r.        i spełniają powyższe normy emisji zanieczyszczeń.

b) Emitory  E2 – praca kompaktora.

- wysokość : h = 2,0m,

- średnica D = 0,1 m,

- prędkość wylotowa v = 0,0 m/s,

- czas pracy silnika = 0,25h,

- moc silnika 220 kW,

- dopuszczalna norma emitowanych NOx dla Euro 5 – 0,00028 kg/kWh,

- dopuszczalna norma emitowanych PM dla Euro 5 – 0,000005 kg/kWh

- dopuszczalna norma emitowanych CO dla Euro 5 – 0,00074 kg/kWh,

- dopuszczalna norma emitowanych HC (węglowodorów) dla Euro 5 – 0,00007 kg/kWh.

Uwaga.

W dalszych obliczeniach uwzględniono normę Euro 5, ponieważ Firma jest w trakcie załatwiania wymiany silnika w kompaktorze na nowy silnik spełniający powyższe normy emisji zanieczyszczeń.

c) Emitor  E3 - jednostka wytwórcza energii elektrycznej zasilana gazem wysypiskowym

o mocy 1 150 kW.

- wysokość : h = 7,0 m ,

- średnica : ( = 0,40 m ,

- prędkość wylotowa v = 30,0 m/s,

- roczny czas pracy = 8460 h,

- temperatura spalin w kolektorze: ts = 542 (C = 815 oK,

- schłodzenie spalin : (t = 10( C/mb wys. komina = 10º C x 7m =70(C,

- temperatura spalin na wylocie: ts = 472 (C = 745 oK,

dla kalkulacji masowej emisji godzinowej użyto wskaźników z karty katalogowej                           (w załączeniu) zastosowanego silnika w powyżej zastosowanej jednostce na składowisku odpadów, które wynoszą:

- górna granica emisji  NOx (jako NO2)		-	500 mg/nm3 spalin,

- górna granica emisji  CO 			-	1 680 mg/nm3 spalin,

- górna granica emisji  THC (jako CHalif..)	-	1 703mg/nm3 spalin,

- górna granica emisji  NMHC (jako CHar.)	-	256 mg/nm3 spalin.

Powyższe wartości emisji podano dla następujących parametrów silnika:

- pełne obciążenia mocą,

- współczynnik nadmiaru powietrza (lambda) w mieszance zasilającej 1,28,

- średnia zawartość metanu w paliwie gazowym (biogaz) ok. 50%,

- Spaliny suche po wykropleniu całej wilgoci (warunki temperaturowe 0º C)

Stosunek ilości spalin suchych o temp. 0º C do ilości spalin mokrych o temp. 542º C wynosi:

2778 nm3/h : 13 130 nm3/h = 0,211 = 21,1%

Obliczenie  emisji.

Dane dotyczące składu paliw po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Gospodarki                     w sprawie szczegółowych wymagań jakościowych dla niektórych paliw płynnych (Dz. U.               Nr 229 poz.1918) uzyskane telefonicznie od technologa paliw  w PKN ORLEN S.A.,                         ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock.

- olej napędowy:

-   węglowodory alifatyczne stanowią 90% mieszaniny węglowodorów

-   węglowodory aromatyczne stanowią 10% mieszaniny węglowodorów

Emitor E – 1

CO = 2 poj./h x 260 kW x 0,00074 kg/kWh x 0,03 h = 0,0115 kg/h

NOx = 2 poj./h x 260 kW x 0,00028 kg/kWh x 0,03 h = 0,0044 kg/h

PM = = 2 poj./h x 260 kW x 0,000005 kg/kWh x 0,03 h = 0,000078 kg/h

HC = = 2 poj./h x 260 kW x 0,00007 kg/kWh x 0,03 h = 0,0011 kg/h

w tym:

HCalif = 0,0011 kg/h x 90% = 0,00099 kg/h

HCar = 0,0011 kg/h x 10% = 0,00011 kg/h

Emitor E – 2

CO = 1 kompaktor x 220 kW x 0,00074 kg/kWh x 0,25 h = 0,041 kg/h

NOx = 1 kompaktor x 220 kW x 0,00028 kg/kWh x 0,25 h = 0,015 kg/h

PM = = 1 kompaktor x 220 kW x 0,000005 kg/kWh x 0,25 h = 0,00028 kg/h

HC = = 1 kompaktor x 220 kW x 0,00007 kg/kWh x 0,25 h = 0,0039 kg/h

w tym:

HCalif = 0,0039 kg/h x 90% = 0,0035 kg/h

HCar = 0,0039 kg/h x 10% = 0,00039 kg/h

Emitor E – 3

- NO2 -

500 mg/nm3 x 21,1% = 106 mg/nm3 x 10-6 kg = 0,000106 kg/m3 spalin mokrych

0,000106 kg/m3 x 13 130 m3/h = 1,39 kg/h

- CO –

1680 mg/nm3 x 21,1% = 354 mg/nm3 x 10-6 kg = 0,000354 kg/m3 spalin mokrych

0,000354 kg/m3 x 13 130 m3/h = 4,65 kg/h

- CHalif. –

1703 mg/nm3 x 21,1% = 359 mg/nm3 x 10-6 kg = 0,000359 kg/m3 spalin mokrych

0,000359 kg/m3 x 13 130 m3/h = 4,71 kg/h

- CHar.. –

256 mg/nm3 x 21,1% = 54 mg/nm3 x 10-6 kg = 0,000054 kg/m3 spalin mokrych

0,000054 kg/m3 x 13 130 m3/h = 0,709 kg/h

Uwaga.

1.W karcie katalogowej silnika  podano górne poziomy emisji tlenków dla współczynnika nadmiaru powietrza 1,85. Dla warunków realnych, mających miejsce w powyższej jednostce zastosowanej na składowisku odpadów, współczynnik ten wynosi 1,28 przez  co ilość wolnego tlenu uczestniczącego w procesie spalania jest mniejsza, a co za tym idzie ilość tlenków w spalinach również nie osiąga wartości podanych jako górne graniczne dla emisji.

Na podstawie powyżej zawartych informacji stwierdza się, że do dalszych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych przyjęto wariant najmniej korzystny. Obecnie nie występuje. Może jednak wystąpić po uruchomieniu pozyskiwania biogazu                 z projektowanej kwatery nr 3.

2. Ponieważ w odległości X<10h nie wstępuje zabudowa mieszkaniowa nie jest konieczne sprawdzenie czy budynki położone najbliżej przedmiotowego składowiska narażone są na przekroczenia dopuszczalnych poziomów odniesienia ww. wartości substancji  w powietrzu.

3. Obliczenia stężeń powodowane emisją zanieczyszczeń gazowych emitowanych                          do atmosfery, przez pracę sprzętu na składowisku, pojazdy samochodowe dowożące odpady oraz pracę silnika jednostki energetycznej, ich rozprzestrzenianie się przedstawiają załączniki do niniejszego opracowania.

Podsumowanie.

Ponieważ wielkość imisji zanieczyszczeń gazowych związanych z emisją zanieczyszczeń gazowych występujących obecnie oraz związanych z  planowaną rozbudową istniejącego składowiska odpadów w Dalanówku o kwaterę KW 3 nie przekracza  wartości dopuszczalnych, można stwierdzić, że planowana rozbudowa nie będzie stanowić    uciążliwości dla środowiska w aspekcie powietrza atmosferycznego. Obowiązujące przepisy  z zakresu ochrony powietrza  atmosferycznego nakładają obowiązek  imisji  poza granicami działki, na poziomie nie przekraczającym wartości dopuszczalnych co obrazują                            ww. załączniki oraz poniższa tabela:

Zestawienie godzinowej i rocznej wielkości emitowanych zanieczyszczeń w siatce receptorów oraz ich udział % w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych przepisami prawa.

| Rodzaj sub. | Obliczona wartość max/h w siatce receptorów (μg/m3) | Godzinowa wartość odniesienia (μg/m3) | Udział % | Obliczona wartość śred./rok siatce receptorów (μg/m3) | Roczna wartość odniesienia (μg/m3) | Udział % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO2 | 105,453 | 200,00 | 52,726 | 12,17 | 40,00 | 36,328 |
| PM 10 | 0,197 | 280,00 | 0,070 | 0,00016 | 40,00 | 0,0007 |
| CO | 352,775 | 30 000,00 | 1,175 | - | - | - |
| CHalif. | 357,326 | 3000,00 | 11,910 | 41,18263 | 1000,00 | 4,575 |
| CHar. | 53,789 | 1000,00 | 5,378 | 6,19906 | 43,00 | 16,018 |

Uwaga.

Obliczenia opadu pyłu wykonano tylko dla pojazdów dowożących odpady na teren składowiska oraz pracę kompaktora programem OPA-3 w. 4.1 a jej wynik stanowią załączniki i powyższa tabela.

Obliczenia opadu pyłu pochodzącego ze spalania biogazu w jednostce energetycznej               nie podano ze względu na brak danych w karcie katalogowej dla przedmiotowej jednostki górnej granicy emisji tej substancji.

Ad II). Gospodarka odpadami.

1). Na załączonych przekrojach geologicznych A – A i B – B naniesiono liniami przerywanymi rysunek docelowej bryły planowanego składowiska odpadów balastowych.

2). Na załączonych rysunkach:

- docelowa bryła składowiska po zamknięciu i rekultywacji w skali 1 : 1000,

- szczegół A – uszczelnienie kwatery z warstwą drenażową w skali 1 : 20,

- szczegół B – przekrój przez warstwę rekultywacyjna,

- szczegół C – rów opaskowy wewnętrzny.

Przedstawiono docelową bryłę składowiska z zaznaczonym sposobem uszczelnienia podłoża               i ścian bocznych składowiska a także skarp i korony składowiska po jego zamknięciu.

3). PGK w Płońsku Sp. z o.o. po zaprzestaniu działalności polegającej na wydobyciu kopaliny ze złoża rozliczy zasoby złoża, zlikwiduje zakład górniczy i przystąpi do rekultywacji terenu, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie gruntów rolnych                    i leśnych.

Kierunek rekultywacji tego terenu nie został jeszcze ustalony (w koncesji nie określono terminu ustalenia takiego kierunku). W dokumentacji geologicznej złoża Dalanówek XVIII zatwierdzonej przez Starostę Płońskiego zawiadomieniem znak RŚ 751-2-4/08                                 z 28.04.2008 r. został zawarty zapis dotyczący przewidywanego sposobu rekultywacji wyrobiska: „Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie wykorzystane jako niecka składowiska odpadów komunalnych”.

4). Kierunek rekultywacji tego terenu nie został jeszcze ustalony (w koncesji nie określono terminu ustalenia takiego kierunku). W dokumentacji geologicznej złoża Dalanówek XVIII zatwierdzonej przez Starostę Płońskiego zawiadomieniem znak RŚ 751-2-4/08                                      z 28.04.2008 r. został zawarty zapis dotyczący przewidywanego sposobu rekultywacji wyrobiska: „Wyrobisko poeksploatacyjne zostanie wykorzystane jako niecka składowiska odpadów komunalnych”.

PGK w Płońsku Sp. z o.o. wystąpi o ustalenie kierunku rekultywacji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

5). Poniżej przedkłada się Urzędowi opis rozwiązań projektowych związanych z KW 3.

Przewidziana do realizacji kwatera będzie:

- obiektem podpoziomowym w stosunku do przyległego terenu od strony północnej oraz wschodniej, gdzie rzędne górne obwałowań wewnętrznych równe będą rzędnym terenu przyległego. Rzędne po stronie północnej kształtują się od 121,0 m.n.p.m.               do 119,5m n.p.m., natomiast rzędne wzdłuż wschodniej granicy terenu przeznaczonego pod budowę, z kierunku północnego na południe od 119,5 m.n.p.m.  do 121,00 m.n.p.m.

- obiektem nadpoziomowym w stosunku do przyległego terenu po stronie południowej, gdzie zostanie wykonany nasyp dla realizacji pasa zieleni ochronnej, wewnętrznej drogi dojazdowej do zbiornika na odcieki, placu manewrowego oraz wewnętrznych skarp kwatery KW3. Rzędne nasypu ustalono na 122,0 m.n.p.m. od strony południowo-wschodniej do 121,00 m.n.p.m.  w południowo-wschodniej części terenu przeznaczonego pod rozbudowę. Natomiast rzędne terenu przyległego kształtują się ogólnie na 120,00 m.n.p.m.  z lokalnymi niwelacjami na rzędnych np. 115,8 m.n.p.m.  i 122,2 m.n.p.m.

Zachodnia skarpa kwatery zostanie oparta o zamknięte i zrekultywowane skarpy zewnętrzne obecnie rekultywowanej kwatery KW1 i obecnie eksploatowanej kwatery KW2.                  Nachylenie dwuspadowe dna kwatery zostanie wykonane ze szczytem dna pośrodku. Nachylenia od szczytu w kierunku południowym oraz północnym, dna i drenaży, zostanie wykonane ze spadkiem wynoszącym 0,5%. Minimalną rzędną dna kwatery, na której zostanie wykonane uszczelnienie gliną, ustalono na rzędnej 116,00 m.n.p.m. i wyznaczono wzdłuż południowych i północnych stóp skarp wewnętrznych kwatery. Dno kwatery zostanie uformowane ze spadkami poprzecznymi wynoszącymi 3% w kierunku ciągów drenażowych.

Skarpy wewnętrzne kwatery zostaną wykonane o nachyleniu 1 : 2, zaś skarpy zewnętrzne kwatery formowane z odpadów zostaną wykonane o nachyleniu 1: 2,5. Po zapełnieniu odpadami kwatery do wysokości obwałowań wewnętrznych pomiędzy skarpami wewnętrznymi a skarpami zewnętrznymi formowanymi z odpadów zostanie zrealizowany wewnętrzny rów opaskowy. Celem realizacji wewnętrznego rowu opaskowego będzie zapobieżenie ewentualnego spływu odcieków z uformowanych z odpadów skarp zewnętrznych kwatery poza obręb uszczelnienia.

W południowo-zachodnim narożniku kwatery KW3 zrealizowany zostanie wspólny zjazd             na dno kwatery dla samochodów dowożących odpady oraz kompaktora zakończony płytą rozładunkową.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.                         w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji                           i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów przewidziano wykonanie dna kwatery z następujących warstw konstrukcyjnych poczynając od gruntu rodzimego:

- 0,5 m warstwy mineralnej, sztucznej bariery geologicznej (2 warstwy po 0,25m)                           o współczynniku filtracji nie większym niż k = 1,0 x 10-9 m/s.

- geomembrana PEHD, grubości 2 mm,

- geowłóknina ochronna, 600-800g/m2

- warstwa drenażowa o miąższości min. 0,5m, warstwa żwirowo-piaszczysta o wartości współczynnika filtracji k > 1,0 x 10-4 m/s

W warstwie drenażowej przewidziano realizację układu sześciu ciągów drenażowych ułożonych na kierunku północ-południe, które ułożone zostana w odstępach co około 30m. Drenaże PEHD DN/OD250 ułożone zostana ze spadkiem jak spadek dna kwatery - 0,5%                w kierunku południowym i północnym od środka kwatery.

Ciągi drenażowe zostaną obsypane żwirem o uziarnieniu 16/32mm po ich owinięciu geowłókniną filtracyjną, Rurociągi drenażowe z PEHD DN/OD250 o szczelinach szerokości 5mm zostaną połączone przed przejściem przez uszczelnienie kwatery z rurociągami grawitacyjnymi - pełnymi odprowadzającymi odcieki poza obręb kwatery do studni rewizyjnych kanalizacji technologicznej, skąd odcieki spływać będą grawitacyjnie do dwóch przepompowni PO1 i PO2 i dalej zostaną transportowane ciśnieniowo do zbiornika retencyjnego odcieków.

Parametry kwatery

| Powierzchnia kwatery KW3 w rzucie | 45 600m2 |
| --- | --- |
| Powierzchnia dna kwatery w rzucie | 28 850m2 |
| Powierzchnia skarp wewnętrznych kwatery w rzucie | 16 750m2 |
| Nachylenie skarp wewnętrznych kwatery | 1: 2 |
| Maksymalna rzędna składowania odpadów | 141,50 m n.p.m. |
| Maksymalna rzędna kwatery po rekultywacji | 142,70 m n.p.m. |
| Nachylenie skarp zewnętrznych | 1: 2.5 |
| Całkowita przybliżona pojemność kwatery | 540 000 m3 |
| Długość wewnętrznego rowu opaskowego | 490mb |
| Długość ciągów drenarskich | 1130m |

6). Kwatera nr 1 – zamknięta z dniem 31.12.2009 r. – od tego dnia odpady na tej kwaterze nie są składowane, trwa jej rekultywacja.

Kwatera nr 2:

| Rok | Ilość odpadów zeskładowanych metodą D5 [Mg/rok] |
| --- | --- |
| 2010 | 26 549,80 |
| 2011 | 18 095,26 |

W kwaterze nr 2 może być zdeponowanych 187 500 m3 odpadów komunalnych (dane z pozwolenia na budowę kwatery ). Przyjmując średni ciężar objętościowy 1 m3 równy 0,7 Mg  kwatera byłaby eksploatowana 4 lata przy ilości składowanych odpadów na poziomie 32 800 Mg rocznie.

Są to szacunkowe parametry. Ilość zdeponowanych odpadów w latach 2010 i 2011 jest niższa                  od wcześniejszych przewidywań głównie ze względu na odzysk surowców wtórnych,                              jaki wnioskodawca uzyskał w sortowni odpadów w Poświętnem.

Można zatem przyjąć, że kwatera będzie eksploatowana przez okres co najmniej 4 lat.

Kwatera nr 3 – obecnie jest w fazie przygotowania dokumentacji projektowej.

7).  W poniżej podanej tabeli przedkłada się Urzędowi skład ilościowy oraz jakościowy odpadów składowanych w KW 2 za lata 2010 i 2011. Stwierdza się również, że odpady kierowane na kwaterę KW3 mogą w niewielkim stopniu różnić się składem ilościowym i jakościowym w stosunku do obecnie deponowanych odpadów.

| Odpady składowane na składowisku w 2010 r. |
| --- |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| 17 03 80 | odpadowa papa | 34,4 | 0,13% |
| 19 08 01 | skratki | 38,7 | 0,15% |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników | 42,1 | 0,16% |
| 19 09 01 | odpady stale ze wstępnej filtracji i skratki | 116,7 | 0,44% |
| 19 12 12 | inne odpady z mechanicznej obróbki (frakcja nadsitowa) | 26 148,6 | 98,49% |
| 20 02 03 | inne odpady nie ulegające biodegradacji | 30,3 | 0,11% |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 139,0 | 0,52% |
| SUMA | 26 549,8 | 100,00% |
| Odpady składowane na składowisku w 2011 r. |
| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg] | Udział [%] |
| 16 81 02 | odpady inne niż wymienione w 16 81 01 | 11,4 | 0,06% |
| 17 02 02 | szkło | 0,9 | 0,00% |
| 17 03 80 | odpadowa papa | 30,3 | 0,17% |
| 19 08 01 | skratki | 36,7 | 0,20% |
| 19 08 02 | zawartość piaskowników | 39,5 | 0,22% |
| 19 09 01 | odpady stale ze wstępnej filtracji i skratki | 123,9 | 0,68% |
| 19 12 12 | inne odpady z mechanicznej obróbki (frakcja nadsitowa) | 16 957,7 | 93,71% |
| 20 02 03 | inne odpady nie ulegające biodegradacji | 403,8 | 2,23% |
| 20 03 07 | odpady wielkogabarytowe | 491,1 | 2,71% |
| SUMA | 18 095,3 | 100,00% |

### Prognozowanie zmian w zakresie rozwiązań organizacyjnych i techniczno – technologicznych.

Zgodnie z założeniami WPGO dla Mazowsza prowadzenie gospodarki odpadami będzie odbywać się w ramach Regionalnych Obszarów Gospodarki Odpadami.

Zakłady Zagospodarowania Odpadów powinny spełniać następujące warunki:

- korzystać z najlepszych dostępnych technik,

- stanowić obiekty regionalne posiadające moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców,

- zapewniać, co najmniej następujący zakres usług:

- sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych

selektywnie,

- kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji,

- mechaniczno - biologiczne lub termiczne przekształcenie odpadów

resztkowych i pozostałości z sortowni,

- demontaż odpadów wielkogabarytowych,

- składowanie przetworzonych odpadów resztkowych,

- gromadzenie odpadów niebezpiecznych, które następnie kierowane będą

do odzysku lub unieszkodliwienia.

Zgodnie z podziałem przeprowadzonym w WPGO dla Mazowsza miasto Płońsk należy                  do Obszaru Płockiego. Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku modernizuje składowisko odpadów w Dalanówku (gm. Płońsk). Obecnie na KW2 składowane są tylko takie odpady, z którymi już nic nie da się zrobić w ramach posiadanych przez PGK w Płońsku instalacji i środków. Istniejąca KW1 zgodnie z Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. jest zamknięta i rekultywowana. Inwestycja, prowadzona obecnie przez miejską spółkę PGK w Płońsku, obejmuje dwa zadania.

Pierwsze dotyczy modernizacji składowiska w Dalanówku, która trwa.

Drugą część inwestycji stanowi sortownia odpadów powstała na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem, oddana do eksploatacji 1 stycznia 2010r.

Odpady w sortowni są sortowane nie tylko ręcznie, ale również za pomocą automatycznego separatora. Na terenie sortowni oddzielane są również odpady niebezpieczne, ze zmieszanych odpadów komunalnych, które trafią do specjalistycznych firm zajmujących się ich utylizacją lub unieszkodliwianiem. Część biologiczna odpadów trafia do kompostowni, a pozyskany kompost zagospodarowany zostanie do rekultywacji zamkniętej KW1 składowiska                         w Dalanówku. Na składowisko wywożone są tylko te odpady, z którymi już nic nie da się zrobić, nie można ich sprzedać, ani przetworzyć - tak zwany balast. Spółka uzyskała pozwolenie zintegrowane na tę inwestycję. Na składowisku funkcjonuje instalacja                         do energetycznego wykorzystywania biogazu.

Wszystkie elementy zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Płońsk zawarte powyżej są zrealizowane tzn.:

Wybudowano i przekazano do użytkowania ww. sortownię w skład której wchodzą:

- hala sortowni o pow. użytkowej 2 690,83 m2,

- część socjalna o pow. użytkowej 177,60 m2,

- łącznik o pow. użytkowej 98,50 m2,

- brodzik dezynfekcyjny,

- wiata surowców wtórnych o pow. zabudowy 719,30 m2,

- plac składowy i demontażu odpadów wielkogabarytowych o pow. 320 m2,

- kompostownia systemu BIODEGMA z sześcioma komorami intensywnego kompostowania,

- plac dojrzewania kompostu i plac kompostowni o łącznej pow. 6035 m2.

- waga samochodowa 60Mg,

- budynek dyżurki i wagi samochodowej,

- kontener na odpady niebezpieczne,

- stacja transformatorowa,

- drogi i place komunikacyjne,

- zieleń izolacyjna.

Wydajność kompostowni w pełni (100%) zabezpiecza potrzeby kompostowania  frakcji biodegradowalnej wypreparowanej na linii sortowniczej  odpadów komunalnych oraz dostarczonych odpadów zielonych.

## Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych                     na składowiska odpadów

W myśl artykułu 16 ustawy o odpadach oraz zgodnie z założeniami WPGO dla Mazowsza poziomy redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania powinny wynosić:

- w 2010 r. - 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2011 r. - 63% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2013 r. - 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

- w 2015 r. - 44% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

- w 2019 r. - 36% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

- w 2020 r. - 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

W roku bazowym tzn.1995 wytworzono na terenie miasta Płońsk 3534, 78 Mg/r. odpadów ulegających biodegradacji. Poniżej dokonano porównania ilości odpadów ulegających biodegradacji, które będą wytwarzane na terenie miasta w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów.

Tabela.

Zestawienie prognozowanej ilości odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010, 2011, 2013, 2015, 2019, 2020 na terenie miasta z dopuszczalnym poziomem składowania tychże odpadów [Mg].

| Lata | 2010 r. | 2011 r. | 2013 r. | 2015 r. | 2019 r. | 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limity składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 [%] | 75% | 63% | 50% | 44% | 36% | 35% |
| Prognoza wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 2 827 | 2 819 | 2 809 | 2 799 | 2 788 | 2 790 |
| Dopuszczalny poziom składowania odpadów ulegających biodegradacji [Mg] | 2 651 | 2 227 | 1 767 | 1 555 | 1 273 | 1 237 |
| Ilość odpadów do przekształcenia biologicznego lub termicznego [Mg] | 176 | 592 | 1 042 | 1 243 | 1 516 | 1 553 |

Powyższe wskaźniki są już dzisiaj osiągnięte dzięki zastosowaniu kompostowni w ZZO                     w Poświętnem należącej do PGK w Płońsku Sp. z o.o.

8).  Dokonuje się poprawienia wymienianych w uzupełnieniu do raportu oraz raporcie ooś

współczynników przepuszczalności syn. filtracji:

- k< 10-9 m/s 	na	k< 1,0 x 10-9 m/s,

- k= 10-9 m/s	na	k = 1,0 x 10-9m/s

- k> 10-4 m/s	na	k> 1,0 x 10-4 m/s

- k≥ 10-4 m/s	na	k≥ 1,0 x 10-4 m/s

- k< 10-6 m/s	na	k<1,0 x 10-6 m/s.

9). Poniżej wymienione środki dezynfekcyjne stosowane do brodzików, w celu dezynfekcji ogumienia wjeżdżających pojazdów samochodowych na teren składowiska odpadów                         i wyjeżdżających, dostarczane są w plastikowych pojemnikach o pojemności 5 dm3                       lub pojemności 5 kg.. Wypłukane, czyste pojemniki po zużytych środkach okresowo przechowywane są w szczelnym, zamykanym, metalowym kontenerze (brak możliwości dostępu osób postronnych) zlokalizowanym za istniejącym garażem dla kompaktora a po jego zapełnieniu przekazywane są do sortowni w Poświętnem w celu odzysku surowców.

Rodzaje wykorzystywanych środków chemicznych do brodzików dezynfekcyjnych:

- RM 25 ASF – 5 dm3 firmy Karcher,

- Effectal Bacteral – 5 kg firmy RATAJ Sp. z o.o.,

- MAJOR C100 – 5 dm3 firmy Laboratories CEETAL France.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112,                 poz. 1206 z 2001 r.) przedmiotowe pojemniki opakowaniowe po zużytych środkach zakwalifikowano w poniższej tabeli:

| Grupa | Podgrupa | Kod | Rodzaj | Ilość (Mg/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | - | - | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | - |
| - | 15 01 | - | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) | - |
|  |  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,050 |

10). W fazie realizacji przedsięwzięcia:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady typowe dla prowadzenia robót  ziemnych, budowlano - montażowych oraz instalacyjnych. Zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów będą to głównie odpady zaliczone do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i elementy obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej w ilościach trudnych do określenia.

Przewidywane ilości poszczególnych rodzajów odpadów:

• 170101 odpady betonu (R14)				– 	ok. 0,1 Mg,

• 170203 tworzywa sztuczne (R14)				–	ok. 0,8 Mg,

• 170405 żelazo i stal (R4)					– 	ok. 0,1 Mg,

• 170407 mieszaniny metali (blacha) (R15)			– 	ok. 0,1 Mg,

• 170411 kable (odpady przewodów elektrycznych) (R15)	–	ok. 0,01 Mg,

• 170504 masy ziemne (R 14)				–	ok.  4800,00 Mg,

Sposoby ograniczania ilości  powstających odpadów.

W toku realizacji przedsięwzięcia część odpadów będzie mogła zostać wykorzystana,                             np. gruz betonowy zostanie wbudowany w podbudowę  wewnętrznych dróg. Masy ziemne   ok. 3600,00 Mg zostaną zagospodarowane pod zieleń i tereny nieutwardzone w obrębie terenu przy jego niwelacji a ewentualna nadwyżka ok. 1200 Mg zostanie spryzmowana                    i wykorzystana przy rekultywacji kwatery KW 2.

Poza tym Inwestor, chociażby ze względu na koszty, będzie dążył do maksymalnego wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych.

Postępowanie z odpadami.

Odpady, których nie uda się wykorzystać na miejscu, w pierwszej kolejności zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie, natomiast odpady, których nie uda się w ten sposób zagospodarować, trafią na składowisko odpadów.

Uwaga.

Obowiązek uzgodnień i zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami ciąży w fazie budowy                na wykonawcy robót budowlanych jako podmiotu wytwarzającego odpady.  Należy zobowiązać wykonawcę robót do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie objętym robotami w sposób zabezpieczający przed możliwością zanieczyszczenia środowiska.

W fazie eksploatacji:

Rodzaje, kody i przewidywane ilości odpadów, miejsca ich powstawania, sposób magazynowania oraz dalszego zagospodarowania, na etapie eksploatacji przedsięwzięcia  przedstawiono w przedłożonym Urzędowi raporcie na str. 61 i w tabeli nr 5.

Do ww. tabeli dodaje się:

| Lp. | Kod | Grupy , podgrupy i rodzaje | Ilość (Mg/r.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach | - |
|  | 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne | - |
| 1. | 15 02 02* | sorbenty (wykorzystywane w sytuacja awaryjnych) (R15) | 0,010 |
|  | 16 | Odpady nie ujęte w innych grupach | - |
|  | 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych | - |
| 2. | 16 02 13* | świetlówki (R15) | 0,005 |

Wymienione powyżej odpady niebezpieczne powstające w trakcie eksploatacji obiektu, będą zbierane w szczelnych pojemnikach i okresowo magazynowane w wydzielonej części piwnicznej budynku socjalnego a następnie przekazywane do kontenera odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie sortowni w Poświętnem.

Odpady związane z przeglądami i naprawami sprzętu pracującego na przedmiotowym składowisku są na bieżąco zabierane z terenu składowiska przez pracowników warsztatu mechanicznego, działającego w ramach PGK Płońsk oraz zagospodarowane zostają zgodnie        z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Materiały eksploatacyjne oraz wymienione uszkodzone lub zużyte części pracującej                       na składowisku jednostki energetycznej na bieżąco zabierane są przez firmę zajmującą się eksploatacja i konserwacją tych urządzeń.

11). Poniżej przedkłada się Urzędowi opis rozwiązań projektowych dla rozbudowy składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne o kwaterę KW 3 na podstawie projektu firmy Grontmii Polska Sp. z o.o. ze wskazaniem oddziaływania na środowisko zaprojektowanych elementów. W załączeniu przedkłada się aktualny plan (w skali 1 : 1000) zagospodarowania terenu z projektowaną rozbudową o KW 3 z towarzyszącymi jej elementami infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.

Opis stanu projektowanego.

Planowana inwestycja polega na rozbudowie eksploatowanego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalanówek, gmina Płońsk o jedną nową kwaterę składowania o oznaczeniu KW3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Kwatera KW3 wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą realizowana będzie na działkach                 o numerach ewidencyjnych 125/1, 125/2, 125/6, 125/4, 125/5, 124/1, 124/2 123/1, 123/2, 122/1. Na działce o numerze ewidencyjnym 127/1 zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej o minimalnej szerokości 10m.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję graniczy odpowiednio:

- od strony wschodniej w bezpośrednim sąsiedztwie działka nr ew. 127/1.

- od strony północnej tory kolejowe linii Sierpc – Nasielsk, działka nr ew. 166;

- od strony zachodniej istniejące kwatery składowania tj. KW1 i KW2 zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych 119/1, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 123/2, 124/2, 124/1, 123/1, 122/1, 120/1, 121/1, 125/4, 125/5, 130/1;

- od strony południowej: w bezpośrednim sąsiedztwie działka nr ew. 130/3 byłego żwirowiska oraz działki nr ew. 131 i 132.

Na terenie przewidzianym pod rozbudowę zaprojektowano następujące główne obiekty:

- kwaterę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne KW3 –                             z systemem drenażowym, systemem odgazowania z wewnętrznym rowem opaskowym zapobiegającym ewentualnej migracji odcieków poza obręb kwatery, uformowanym w fazie eksploatacji kwatery. Powierzchnia całkowita rozbudowy nowej kwatery KW3 - P = 4,56 ha,

- zbiornik retencyjny odcieków – pełniący również funkcję rezerwuaru wody dla celów ppoż gaszenia ewentualnego pożaru na kwaterze,

- dwie pompownie odcieków PO1 i PO2,

- sieć kanalizacji technologicznej,

- garaż dla kompaktora;

oraz inne elementy niezbędnej infrastruktury tj.:

- drogę wjazdową dla samochodów dowożących odpady i kompaktora na kwaterę KW3 w jej południowo-zachodnim narożniku zakończoną płytą rozładunkową. Drogę wjazdową przewidziano na przedłużeniu istniejącej wewnętrznej drogi na terenie składowiska biegnącej wzdłuż południowego ogrodzenia terenu składowiska pomiędzy ogrodzeniem a kwaterą KW1,

- wewnętrzną drogę dojazdową do zbiornika retencyjnego odcieków zakończoną placem manewrowym przy zbiorniku retencyjnym odcieków – jako dojazd samochodów wywożących odcieki ze zbiornika oraz jako dojazd samochodów straży pożarnej do punktu czerpania wody w przypadku wystąpienia ewentualnego pożaru,

- drogę wewnętrzną dla kompaktora z placem postojowym przed garażem                              dla kompaktowa,

- pasy zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnej 10m przewidziany do realizacji                      od strony północnej, południowej oraz wschodniej,

- ogrodzenie terenu składowiska,

- pozostałe niezbędne instalacje i sieci technologiczne, alarmowe wypełnienia zbiornika,

- sieci elektryczne niskiego napięcia dla zasilenia projektowanych pompowni odcieków z oświetleniem drogi dojazdowej do zbiornika odcieków,

- wolne powierzchnie nieutwardzone terenu rozbudowy zostaną obsiane trawą                                  i obsadzone niska zielenią ozdobną.

Opis rozwiązań projektowych.

- kwatera składowania odpadów – patrz pkt. 5 niniejszego opracowania oraz załączone rysunki.

Uwaga.

Ze względu na naturalne i sztuczne uszczelnienie kwatery nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo wodne.

- zbiornik retencyjny na odcieki

Celem zapewnienia gromadzenia odcieków powstających na kwaterze KW3 zrealizowany zostanie bezodpływowy, monolityczny, cylindryczny zbiornik żelbetowy z betonu C35/45                i wodoszczelność min. W8 zagłębiony 4,7 m p.p projektowanego terenu, otwarty o całkowitej pojemności 317m3. Zbiornik wyniesiony zostanie 0,3m ponad poziom projektowanego terenu i ogrodzony siatką stalową wysokości 1,5 m.

Pojemność czynna zbiornika z retencją dla celów przeciwpożarowych wyniesie ok. 300m3. Zbiornik zlokalizowano w południowo-wschodnim narożniku działki przewidzianej pod rozbudowę składowiska w Dalanówku. Dojazd do zbiornika zaprojektowaną nową drogą wewnętrzną na nasypie. Droga o szerokości 4,0m zostanie utwardzona płytami drogowymi typu MON i będzie zakończona placem manewrowym przy zbiorniku. Wymiary placu manewrowego 20x 20m.

Odcieki do zbiornika tłoczone będą z dwóch pompowni odcieków PO1 i PO2.

Zbiornik na odcieki będzie pełnił również funkcję rezerwuaru wody do celów gaszenia ewentualnego pożaru tylko na kwaterze składowania odpadów. Przewidziana w zbiorniku minimalna retencja wody do celów przeciwpożarowych zgodnie z PN-B-02857 wynosić będzie 50m3. Dla poboru odcieku do gaszenia ewentualnego pożaru na kwaterze oraz wywozu odcieków ze zbiornika przewidziano realizację studni ssawnej.

Uwaga.

Ze względu na zastosowane materiały i parametry techniczne w odniesieniu                            do szczelności zbiornika na odcieki nie przewiduje się jego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo wodne.

- pompownie odcieków.

Do pompowni odcieków PO1 dopływać będą odcieki, systemem drenażowym, z południowej części kwatery KW3, a do pompowni PO2 dopływać będą odcieki, systemem drenażowym,           z północnej części kwatery KW3. Dalej rurociągiem tłocznym z każdej pompowni odcieki będą tłoczone do zbiornika retencyjnego – obiekt nr 21. Zakłada się realizację pompowni                  z pompami zatapialnymi.

Korpus pompowni - betonowy z dennicy i kręgów łączonych na uszczelki gumowe olejo                    i ropoodporne, nadbudowy o średnicy wewnętrznej Ø1200mm z betonu klasy C35/45                      i wodoszczelności min. W8. Korpus zbiornika pompowni zwieńczony zostanie pokrywą żelbetową z otworem włazowym oraz pokrywą lub włazem żeliwnym lekkim.

W każdej pompowni zamontowane zostaną wraz z armaturą dwie pompy zatapialne pracujące w układzie równoległym. Pompownie pracować będą w systemie automatycznym,                             z możliwością przejścia na sterowanie ręczne z szafki sterującej umieszczonej na pokrywie korpusu pompowni.

Uwaga.

Ze względu na zastosowane materiały i ich parametry techniczne w odniesieniu                      do szczelności nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zaprojektowanych pompowni na środowisko gruntowo wodne.

- sieć kanalizacji technologicznej

Ciągi rurociągów grawitacyjnych ze studniami rewizyjnymi zostaną ułożone wzdłuż południowej i północnej krawędzi obwałowań kwatery KW3, odprowadzające odcieki                    do pompowni. Rurociągi wykonane zostaną z  PVC, średnicy DN/OD315mm, kielichowe łączone na uszczelki. Studnie rewizyjne DN 1,0m z prefabrykowanych elementów betonowych łączonych na uszczelki gumowe olejo i ropoodporne,  z betonu klasy                              min. C35/45 i wodoszczelności min. W8.

Rurociągi tłoczne z pompowni do zbiornika na odcieki wykonane zostaną z PE100, SN10, DN/OD110mm łączone za pomocą zgrzewania doczołowego lub za pomocą złączek elektrooporowych.

Uwaga.

Ze względu na lokalizację, zastosowane materiały i ich parametry techniczne w odniesieniu                      do szczelności nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zaprojektowanych pompowni na środowisko gruntowo wodne.

- garaż dla kompaktora

Garaż dla kompaktora zlokalizowano przy południowej skarpie zrekultywowanej kwatery KW1 w pobliżu wjazdu na kwaterę KW3.

- Garaż, jako obiekt zamknięty, nieogrzewany z oświetleniem sztucznym w konstrukcji stalowej lekkiej posadowionej na żelbetowych stopach. Pod ściany zostaną zastosowane belki podwalinowe. Konstrukcja jak i obłożenie ścian blachą pochodzić będą z rozbiórki istniejącego na terenie garażu dla kompaktora, który przewidziany jest do przeniesienia. Obiekt przeznaczony jest dla garażowania jednego kompaktora. Wymiary zewnętrzne garażu 9,50m x 7,10m a jego wysokość do 4,83m w kalenicy. Ze względu na możliwość wystąpienia potencjalnych wycieków płynów eksploatacyjnych w garażu przewidziano szczelną posadzkę.  Posadzka garażu wykonana zostanie na zagęszczonej  podsypce piaskowej gr. 10 cm. Na podsypce zostanie ułożona folia PEHD gr. 2 mm z podwinięciem ku górze ok. 15 cm. Na foli zostanie wykonana warstwa 15 cm gruntu stabilizowanego cementem. Na niej ułożona zostanie ok. 30 cm warstwa z klińcu. Obiekt wyposażony będzie w instalację oświetlenia wewnętrznego i gniazda wewnętrzne.

Uwaga.

Ze względu na szczelność posadzki nie przewiduje się negatywnego oddziaływania zaprojektowanego garażu dla kompaktora na środowisko gruntowo wodne.

- drogi wewnętrzne

Projektowane drogi i place nawiązano sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącej drogi wewnętrznej mającej swój przebieg wzdłuż południowej granicy terenu składowiska.

Układ projektowanych dróg obejmuje:

- drogę wjazdową wspólną dla samochodów dowożących odpady i kompaktora na kwaterę KW3 w jej południowo-zachodnim narożniku zakończoną płytą rozładunkową,

- drogę wewnętrzną dojazdową do zbiornika retencyjnego odcieków zakończoną placem manewrowym przy zbiorniku retencyjnym odcieków – jako dojazd samochodów wywożących odcieki ze zbiornika oraz jako dojazd samochodów straży pożarnej                               do punktu czerpania przy zbiorniku jako rezerwuaru wody do gaszenia pożaru,

- drogę wewnętrzną dla kompaktora.

Konstrukcja nawierzchni dla drogi dojazdowej do kwatery i do zbiornika odcieków zostanie wykonana z płyt drogowych żelbetowych na 10 cm podsypce piaskowej i 15 cm warstwie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Konstrukcja nawierzchni dla drogi dla kompaktora wykonana z klińca gr. ok. 30 cm. Podbudowa jw. Od strony kwatery składowania odpadów wykonane zostanie obramowanie krawężnikiem drogowym typu ciężkiego.

Uwaga.

W przypadku zauważenia, przez kierownictwo składowiska odpadów oraz pracujących tam pracowników, jakichkolwiek wycieków płynów eksploatacyjnych (smarów, olejów, płynów chłodniczych) pochodzących z pojazdów dowożących odpady oraz sprzętu poruszającego się po drogach wewnętrznych na składowisku należy niezwłocznie przystąpić do ich likwidacji używając do tego materiałów filtracyjnych lub sorbetów oraz substancji neutralizujących.

- zieleń izolacyjna

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, Poz. 549) wokół rozbudowywanego terenu składowiska w pasie o szerokości 10m zostaną zrealizowane nasadzenia zieleni izolacyjnej niskiej, średniej i wysokiej. Nasadzenia przewidziano do realizacji wzdłuż linii nowoprojektowanego ogrodzenia zlokalizowanego wzdłuż linii działek 125/6, 125/2, 125/1.

Ze względu na sąsiedztwo terenu Inwestycji z terenem PKP i wymóg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości                              i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania                  i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955); pas zieleni izolacyjnej z drzew i krzewów wzdłuż północnej krawędzi terenu składowiska zlokalizowano w odległości minimalnej wynoszącej 15m od osi skrajnego toru kolejowego.

- ogrodzenie składowiska

Ogrodzenie zostanie wykonane wokół terenu rozbudowy składowiska w Dalanówku,                       od strony północnej, wschodniej i południowej

Projektowane ogrodzenie o wysokości 1,5m wykonane zostanie z siatki z drutu stalowego, ocynkowanego powleczonego PCV. Ogrodzenie z siatki zamocowane zostanie na słupkach wykonanych z rur ocynkowanych średnicy 42mm. Fundament po słupki wykonany zostanie            z betonu C15/20.

Całkowita długość projektowanego ogrodzenia wynosi około 585m.

- sieci elektryczne nn.

Projektowane obiekty wymagające zasilania będą zaopatrywane w energię elektryczną siecią kablową niskiego napięcia. Przewiduje się zasilanie pompowni odcieków, realizację gniazd                 i oświetlenia wewnętrznego w garażu dla kompaktora oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego wzdłuż drogi dojazdowej do placu manewrowego. Kabel zasilający zostanie poprowadzony z rozdzielnicy głównej umieszczonej w budynku technicznym w  pobliżu studni głębinowej. Przewidywane zapotrzebowanie mocy do ok. 15kW.

Sieć kablowa niskiego napięcia ułożona zostanie w terenie nieutwardzonym na głębokości    0,7 m od poziomu nawierzchni zniwelowanej. Skrzyżowania projektowanej sieci kablowej              z terenem utwardzonym, drogą kołową oraz istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zostanie wykonane w przepustach rurowych PCV ułożonych na głębokości 1m.

Oświetlenie zewnętrzne zostanie wykonane oprawami oświetleniowymi sodowymi o mocach 150W, zainstalowanymi na typowych słupach oświetleniowych h=9 m.

- monitoring wód podziemnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów                                 (Dz. U. Nr 220, poz.1858), monitoring powinien być prowadzony w trakcie eksploatacji oraz przez okres 30 lat, licząc od dnia uzyskania decyzji o zamknięciu składowiska. Monitoring powinien obejmować pomiary poziomu wód podziemnych w otworach obserwacyjnych oraz badanie parametrów jakości wód.

W roku 2006 wykonano otwory piezometryczne P1, P2, P3, P4, P5 o łącznym metrażu 35,0m, P1 i P4 o głębokości 10m, pozostałe piezometry o głębokości 5,0m.

W roku 2010 siatkę piezometrów uzupełniono o kolejne dziewięć piezometrów o głębokości od 3,0 m do 9,5 m o łącznym metrażu 72,5 mb.

Lokalizację piezometrów przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

- system odgazowania

Zakłada się odgazowanie kwatery składowania poprzez realizację studni odgazowujących zlokalizowanych na całej powierzchni kwatery. Studnie będą sukcesywnie realizowane                    i osadzane poprzez nawiercanie w złożu odpadów w miarę wypełniania odpadami powierzchni kwatery. Trzon studni wypełniony zostanie tłuczniem lub żwirem z osadzoną rurą ssawną zakończoną króćcem kołnierzowym zamkniętym wystającym ponad powierzchnią składowanych odpadów.

W sytuacji, jeśli ilość i jakość biogazu uzasadni jego wykorzystanie i podłączenie do istniejącej elektrowni biogazowej do króćców kołnierzowych zostaną przyłączone końce rurociągów ssawnych zasysających biogaz i siecią ssawną biogaz zostanie podany do elektrowni. Realizację wykonania sieci rurociągów ssawnych w celu pozyskiwania gazu składowiskowego przewiduje się w fazie eksploatacji po około 3 latach jeśli parametry ilościowe i jakościowe będą korzystne.

- zamkniecie i rekultywacja kwatery

Docelowy kształt i zagospodarowanie terenu składowiska powinno być efektem wykonania rekultywacji technicznej i biologicznej. Zrekultywowana kwatera KW1, zamknięta                          i zrekultywowana kwatera KW2 oraz będące tematem projektu wypełniona odpadami kwatera KW3 powinny stanowić jedną ukształtowaną i uporządkowaną bryłę o wysokości     ok. 23 m w szczycie wierzchowiny w stosunku do terenu przyległego. Maksymalna rzędna wierzchowiny 142,70 m n.p.m nachylona. ze spadkiem ok. 1,0% na kierunku północ-południe. Skarpy zewnętrzne ukształtowane z nachyleniem 1:2,5% z półką stabilizacyjną                o szerokości 3,0m na wysokości połowy bryły. Wokół ukształtowanej bryły kwater u jej stóp zewnętrznych obwałowań przewidziano wykonanie wewnętrznego rowu opaskowego.

Docelową bryłę zamkniętego składowiska odpadów w Dalanówku z proponowanymi warstwami zamknięcia KW 3 przedstawiają załączniki.

12). Całkowita powierzchnia składowiska KW 1 po jej zamknięciu wynosi 3,1 ha.

Ad III). Inne.

1). Składowisko odpadów komunalnych w Dalanówku, gmina Płońsk zlokalizowane zostało               w wyrobisku powstałym po eksploatacji piasków i żwirów. Obecnie powierzchnia całkowita terenu obejmującego dwie kwatery składowiskowe, tereny zieleni izolacyjnej, komunikację                     i zabudowania zajmuje powierzchnie 6,24 ha ,które zlokalizowane są na działkach                          o nr ewidencyjnych: 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/4, 125/5, 130/1. Projektowana kwatera KW3 wraz z pozostałą niezbędną infrastrukturą realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych 125/1, 125/2, 125/6, 125/4, 125/5, 124/1, 124/2 123/1, 123/2, 122/1. Na działce o numerze ewidencyjnym 127/1 zostanie wykonany pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10m.

Na terenie obecnie eksploatowanego składowiska znajdują się następujące obiekty:

- kwatera KW 1zamknieta w grudniu 2009 r. i przeznaczona do rekultywacji,

- kwatera KW 2, której eksploatacje rozpoczęto w styczniu 2010 r.

- budynek administracyjno – socjalny,

- punkt energetycznego wykorzystania biogazu,

- studnia głębinowa,

- wewnętrzne drogi z płyt żelbetowych,

- brodziki dezynfekcyjne – 2 szt.,

- zbiornik odcieków pochodzących z KW2,

- przepompownia odcieków,

- zieleń izolacyjna z ogrodzeniem,

- zbiornik bezodpływowy na nieczystości,

- garaż dla kompaktora,

- ujęcie wód odciekowych do celów ppoż.,

- waga samochodowa.

2). Fazę budowy planowanego przedsięwzięcia oraz jej zakres przedstawiono Urzędowi                 w pkt. II p. 5 i 11 powyższego opracowania oraz na załączonych  mapach.

3). Po zapoznaniu się ze:

- złożonymi protestami przez:

- Wiejskie Stowarzyszenie Ekologiczne „URTICA” z dnia 30 grudnia 2011 r.,

- Stowarzyszenie Zwykle  Przyjazna i bezpieczna 7 - KA

oraz dokumentacjami wykonanymi w 2006 r. i 2010 r. przez „PROGEO” S. C. z Warszawy określająca warunki hydrogeologiczne na potrzeby rozbudowy składowiska odpadów                    w Dalanówku i informacjami uzyskanymi w trakcie rekonesansu w terenie w dniu 5 stycznia 2012 r. autor opracowania stwierdza co następuje:

- autorowi opracowania nie jest nic wiadomo aby docelowe zagospodarowanie terenu różniło się od przedstawionego w raporcie ooś oraz powyższym opracowaniu, którego dokonano na podstawie projektu budowlanego i załączników. Wersja przedstawiona     w raporcie ooś i przedmiotowym opracowaniu jest wersja ostateczną.

- stwierdza się, że kwatera nr 1 nie posiadająca naturalnej bariery przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego negatywnie oddziałuje na te wody. Jest to jednak sytuacja wywołana wcześniejszymi decyzjami przypadającymi na początek lat 80 ubiegłego stulecia. Należy jednak podkreślić,               że Inwestor zdając sobie sprawę z powagi problemu podejmuje działania, które docelowo ograniczą lub całkowicie wyeliminują niekorzystny wpływ przedmiotowej kwatery na środowisko gruntowo – wodne. Zagadnienie to wiąże się z zakończeniem jej eksploatacji oraz wykonaniem uszczelnienia czaszy i całej kwatery co wyeliminuje migrację wód opadowo – roztopowych w pokłady deponowanych tam odpadów a tym samym ograniczy lub całkowicie wyeliminuje przedostawanie się zanieczyszczeń                   do wód gruntowych. W cytowanych powyżej dokumentacjach stwierdza się również, że stworzenie naturalnych i sztucznych barier ochronnych izolujących KW2 i KW3                w wystarczający sposób zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze składowanych tam odpadów.

- należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że cyt. „Bardzo istotnym elementem jest zieleń izolacyjna, stanowiąca bufor dla rozchodzących się zanieczyszczeń…”.  W związku               z powyższym należy zobowiązać Inwestora do wykonania projektu zieleni izolacyjnej dla całego składowiska uwzględniając w nim lokalne warunki gruntowo wodne oraz charakter terenu, a co najistotniejsze do konsekwentnej realizacji  założeń projektowych.

- wykorzystanie biogazu w celach energetycznych, poprzez jego spalanie,                            w przystosowanych do tego celu silnikach spalinowych znacząco ogranicza emisje substancji złowonnych, zmniejszając ich niekorzystny wpływ na otoczenie.

- raport jak również przedmiotowe opracowanie uwzględniły charakterystykę terenów sąsiadujących z terenem składowiska z planowaną jego rozbudową wykazując,                    że przeprowadzone obliczenia emisji zanieczyszczeń oraz hałasu nie wykazują przekroczenia parametrów emisyjnych i akustycznych poza granicami terenu                       do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

- raport jak również przedmiotowe opracowanie i ww. dokumentacje hydrogeologiczne nie pomijają zagadnienia zagospodarowania terenu wokół przedmiotowego składowiska, wręcz wskazują działania jakie należy realizować oby ograniczyć do minimum niekorzystny wpływ przedmiotowego składowiska z planowaną jego rozbudową o KW3.

- zaproponowane rozwiązania projektowe KW3 są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

- minimalne rzędne posadowienia dna projektowanej KW3 oraz maksymalne rzędne składowanych odpadów zostały podane w niniejszym opracowaniu.

Uwaga.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Płońsk dotyczącym planowanego przedsięwzięcia i stanu istniejącego na składowisku, omawiane pyły uwagi, zarzuty                        i wnioski zawarte w protestach ww. organizacji, na które szczegółowych odpowiedzi udzielił Prezes Zarządu Spółki oraz kierownictwo składowiska i Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

4). Streszczenie informacji zawartych w raporcie i powyższym opracowaniu  w języku niespecjalistycznym.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U Nr 213, poz.1397) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                              na środowisko, planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, funkcjonującego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Dalanówku gm. Płońsk,                      o kwaterę nr 3 zakwalifikowano jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  zgodnie z §2.1 pkt 47.

Dla zapewnienia właściwej gospodarki odpadami na terenie gm. Płońsk  oraz zgodnie                       z Wojewódzkim Programem Gospodarki Odpadami Inwestor  - PGK w Płońsku zaproponował  wybudowanie na działkach o nr ewidencyjnych: 125/1, 125/2, 125/6, 125/4, 125/5, 124/1, 124/2 123/1, 123/2 kwatery nr 3 oraz na działce o nr ewidencyjnym 127/1 zieleni izolacyjnej o szerokości min, 10 m. Ww. działki  stanowią tereny pokopalniane piasków i żwirów.

Podstawowymi obiektami zaproponowanymi do wybudowania są:

- kwaterę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne KW3,

- systemem drenażowy,

- systemem odgazowania,

- wewnętrzny rów opaskowy zapobiegający ewentualnej migracji odcieków poza obręb

kwatery,

- zbiornik retencyjny odcieków – pełniący również funkcję rezerwuaru wody dla celów ppoż gaszenia ewentualnego pożaru na kwaterze,

- dwie pompownie odcieków PO1 i PO2,

- sieć kanalizacji technologicznej,

- garaż dla kompaktora;

oraz inne elementy niezbędnej infrastruktury tj.:

- tzw. wewnętrzne drogi zakładowe,

- pasy zieleni izolacyjnej o szerokości minimalnej 10m,

- ogrodzenie terenu składowiska,

- niezbędne instalacje i sieci technologiczne, alarmowe wypełnienia zbiornika,

- sieci elektryczne niskiego napięcia,

- wolne powierzchnie nieutwardzone terenu rozbudowy zostaną obsiane trawą                                  i obsadzone niska zielenią ozdobną.

Zaproponowane w projekcie rozwiązania:

- dotyczące wykonania naturalnej i sztucznej bariery migracji wód odciekowych                    do środowiska gruntowo – wodnego są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa      w tym zakresie oraz najnowszymi dostępnymi technikami budowy składowisk odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne,

- dotyczące wykonania drenażu i kanalizacji technologicznej na wody odciekowe pochodzące z infiltracji wód opadowych przez warstwy składowanych odpadów                   w wystarczający sposób zabezpieczają środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami pochodzącymi z KW 3.

- dotyczące  ostatecznego uformowania bryły składowanych odpadów, systemu odgazowania, zamknięcia i rekultywacji kwatery, prowadzenia monitoringu wód podziemnych  poprzez zwiększenie ilości wykonanych piezometrów a tym samym obszaru objętego monitoringiem zdaniem autora niniejszego opracowania                              w wystarczający sposób zabezpieczą  środowisko przed niekorzystnym wpływem planowanego przedsięwzięcia.

Morfologia deponowanych odpadów na składowisku w ramach posiadanych środków technicznych przez ZZO  oraz rachunku ekonomicznego przedsiębiorstwa wskazuje                         na właściwą gospodarkę odpadami w omawianym rejonie zgodną z ustawą o odpadach.

Przeprowadzone obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń gazowych związanych z funkcjonowaniem przedmiotowego składowiska wraz jego rozbudową o KW3 wykazały, że największa wartość stężeń substancji emitowanych do powietrza atmosferycznego, przez wszystkie emitory obiektu, lokalizuje się w odległości 48,1 m.                        W przypadku dwutlenku azotu nie przekracza ok. 52% wartości dopuszczalnych określonych przepisami obowiązującego prawa.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się również, że planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego w omawianym rejonie.

W otoczeniu przedmiotowego składowiska wraz z planowaną jego rozbudową występuje roślinność typowa dla nieużytków i roślinność synantropijna. Brak jest roślinności wodnej, gatunków torfowiskowych i gatunków muraw napiaskowych. Brak jest również ekosystemów naturalnych, czyli obszarów leśnych, dolin rzecznych itp. Występująca fauna uwarunkowana jest działalnością człowieka, co jednoznacznie wpływa na brak bytowania dzikich gatunków zwierząt.

Najbliższymi  obszarami chronionymi zgodnie z ustawą Prawo ochrony przyrody  i ustawą     O ochronie zabytków są:

- Aleja Pachnicowa oddalona o ok. 1,5 km od omawianego terenu zainwestowania                 w kierunku N,

- Krysko – Joniecki Obszar  Chronionego Krajobrazu o powierzchni 857,85 ha oddalony o ok. 8 km od omawianego terenu zainwestowania w kierunku S,

- Naruszewski Obszar Chronionego Krajobrazu o powierzchni 6016,91 ha oddalony               o ok. 20 km od omawianego terenu zainwestowania w kierunku N,

- zabudowa dworska z parkiem oddalona o ok. 2 km od omawianego terenu zainwestowania w kierunku N,

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, że planowane przedsięwzięcie nie jest związane z oddziaływaniem na powyżej wymienione obszary chronione i dobra kultury.

Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia                      na jakość życia mieszkańców najbliżej położonych budynków mieszkalnych                                     co przedstawiono w powyższych obliczeniach i rozważaniach.

Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby wyznaczania obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Nie przewiduje się także występowania  transgranicznego oddziaływania  na środowisko.

Zastosowanie szeregu proekologicznych rozwiązań i najlepszych dostępnych technik powoduje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla środowiska i ludzi. Jego ewentualna uciążliwość ograniczy się do terenu, dla którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Nazwa planowanego przedsięwzięcia.

W złożonym wniosku przez Inwestora dnia 22 marca 2011 r. do Urzędu Gminy w Płońsku została określona nazwa zadania:

„ Budowa kwatery składowania odpadów KW NR3 na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalanówek gm. Płońsk”.

Kwalifikacja przedsięwzięcia

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U Nr 213 poz.1397)                   w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                              na środowisko, planowane przedsięwzięcie polegające na budowie kwatery nr 3 w ramach istniejącego składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne zlokalizowanego                   w Dalanówku gm. Płońsk, należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                      w Płońsku Sp. z o.o., zakwalifikowano zgodnie z §2.1 pkt 47.

Autorem niniejszego opracowania jest:

mgr inż. Grzegorz Klarzyński