2019-12-12

| Inwestor: GMINA PŁOŃSK UL. PUŁTUSKA 39 09-100 PŁOŃSK | Wykonawca: "DROG-POL II" S.C. UL. MIODOWA 1 09-100 POŚWIĘTNE |
| --- | --- |

Przedmiar Robót

Nazwa budowy: 	Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk

w km 0+000,0-0+900,0

Adres budowy: Poczernin, 09-100 Płońsk

Obiekt: Droga gminna

Rodzaj robót: Nawierzchniowe

Charakterystyka robót: Dokumentacja budowlano - wykonawcza przebudowy drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin (w km 0+000 ÷ 0+900), na terenie gminy Płońsk. Początek robót zlokalizowany jest w pikietażu 0+003 na krawędzi jezdni drogi gminnej nr 300733W. Opracowanie drogi gminnej kończy się w km 0+900.

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego i stabilizacji cementem,

- jezdnię o nawierzchni bitumicznej,

- pobocza o nawierzchni z kruszywa łamanego,

- oczyszczenie elementów odwadniających,

- zjazdy z kruszywa łamanego,

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

- roboty wykończeniowe.

Droga posiada nawierzchnię żwirową, która stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kołowego szerokości 5,20 - 5,50 m. Długość odcinka do przebudowy 897 m. Niniejszy odcinek drogi do przebudowy posiada połączenie z drogami gminnymi nr 300733W oraz 301780W.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna (publiczna)		 - nr 300730W

Kategoria ruchu				- KR1

klasa techniczna drogi			 - D

prędkość projektowa			- V = 30 km/h

- jezdnia				- 5,00 m

- pas ruchu				 - 2 x 2,50 m

- spadek poprzeczny nawierzchni jezdni daszkowy	 - 2%

- szerokość obustronnych poboczy		               - 2x 0,75 m

Droga gminna (publiczna) kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokości jezdni 5,00 m, pobocza obustronne o szerokości 0,75 m. Droga usytuowana poza terenem zabudowy.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+003,0 ÷ 0+900,0:

a)nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70) gr. 5 cm - warstwa ścieralna,

b)skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm?/m?

c)warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 9 cm

d)wykonanie warstwy z stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym na gł. 18 cm z wykorzystaniem istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 18 cm

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

a)nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 5 cm,

b)warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5, gr. 6 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego:

a)nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 15 cm

Odwodnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane w formie zastosowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2% umożliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa łamanego, naturalne powierzchnie chłonne i istniejące przydrożne rowy które należy oczyścić z namułu.

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej, nie ma żadnego wpływu i oddziaływania na istniejące środowisko. Nie zwiększy również emisji substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Przewidziane do użycia materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać aprobaty techniczne.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kultury współczesnej.

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

| Sporządził: inż. Kamil Krzeszewski | Sprawdził: inż. Paweł Szymański |
| --- | --- |

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin (w km 0+000 - 0-900)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,90 |
| 1. | km 0+003-0+900 |  |  |  |  |
| 2. | 0,897 | 0,90 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,90 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 50 cm dl. 8,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 50 cm dl. 9,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 40 cm dl. 6,0 m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | 9+9 | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-040-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 52,00 |
| 1. | 52 | 52,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 52,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60802-070-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 8 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 1. | 25 | 25,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 25,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60808-080-020 | Odkopanie i wyjęcie słupków i znaku Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10210-03010-060 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, głębokość wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 53,20 |
| 1. | poszerzenie drogi początek trasy |  |  |  |  |
| 2. | SL |  |  |  |  |
| 3. | 120*0,20 | 24,00 |  |  |  |
| 4. | SP |  |  |  |  |
| 5. | 146*0,20 | 29,20 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 53,20 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV. Odl. 5 km. Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 4,00 | m3 | 53,20 |
| 1. | poszerzenie drogi początek trasy |  |  |  |  |
| 2. | SL |  |  |  |  |
| 3. | 120*0,20 | 24,00 |  |  |  |
| 4. | SP |  |  |  |  |
| 5. | 146*0,20 | 29,20 |  |  |  |
| 6. |  | ------------- |  |  |  |
| 7. | Przeniesienie + |  |  |  | 53,20 |

4. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 16,00 |
| 1. | 8*2 | 16,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 16,00 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 2*2 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 144,00 |
| 1. | SP (dł.*szt.) |  |  |  |  |
| 2. | 8*9 | 72,00 |  |  |  |
| 3. | SL (dł.*szer.) |  |  |  |  |
| 4. | 8*9 | 72,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 144,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 36,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 9*2 | 18,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 9*2 | 18,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 36,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-020-060 | Przepusty rurowe,ławy fundamentowe betonowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 6,48 |
| 1. | 9*2*0,2*0,2 | 0,72 |  |  |  |
| 2. | (8*9)*2*0,2*0,2 | 5,76 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,48 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm z odwozem Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m | 1 425,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 900-160 | 740,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | (805-160)+(900-860) | 685,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 425,00 |

5. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 301,38 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*5,54 | 4 969,38 |  |  |  |
| 3. | pod poszerzenie drogi |  |  |  |  |
| 4. | 120+146 | 266,00 |  |  |  |
| 5. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 6. | 25+3+19+19 | 66,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 301,38 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenie drogi Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 266,00 |
| 1. | pod poszerzenie drogi |  |  |  |  |
| 2. | 120+146 | 266,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 266,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym z wykorzystaniem istniejacej podbudowy z pospółki Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 | m2 | 5 035,38 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*5,54 | 4 969,38 |  |  |  |
| 3. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 4. | 25+3+19+19 | 66,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 5 035,38 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 9 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 4 793,19 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*5,27 | 4 727,19 |  |  |  |
| 3. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 4. | 25+3+19+19 | 66,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 793,19 |

6. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 551,00 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*5,00 | 4 485,00 |  |  |  |
| 3. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 4. | 25+3+19+19 | 66,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 551,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC8S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 4 551,00 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*5,00 | 4 485,00 |  |  |  |
| 3. | dodatki na skrzyżowaniach |  |  |  |  |
| 4. | 25+3+19+19 | 66,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 551,00 |

7. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 225,50 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*0,75*2 | 1 345,50 |  |  |  |
| 3. | -((8*10*0,75)+(8*10*0,75)) | -120,00 |  |  |  |
| 4. |  | ------------- |  |  |  |
| 5. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 225,50 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 225,50 |
| 1. | jezdnia |  |  |  |  |
| 2. | (900-3)*0,75*2 | 1 345,50 |  |  |  |
| 3. | minus zjazdy SP, SL |  |  |  |  |
| 4. | -((8*10*0,75)+(8*10*0,75)) | -120,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 225,50 |

8. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 425,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 25*9 | 225,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 25*8 | 200,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 425,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01b krotność= 1,00 | m | 17,00 |
| 1. | 11+3+3 | 17,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 17,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.01 krotność= 1,00 | m2 | 25,00 |
| 1. | 25 | 25,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 25,00 |

9. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 7,00 |
| 1. | 7 | 7,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 7,00 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 5,00 |
| 1. | 5 | 5,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 5,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach, malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 3,23 |
| 1. | 4*0,5+1,23 | 3,23 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 3,23 |