Płońsk, dnia 07.11.2012 r.

APŚ. 6220.14.2012

# POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego, po zasięgnięciu opinii:

-	Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie 
      WOOŚ-II.4240.1222.2011.IA. z dnia 17.10.2012 r., z datą wpływu   22.10.2012 r.

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku – Pismo ZNS- 712-121/2012 
z dnia 23.10.2012 r., z datą wpływu 24.10.2012 r.

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
dla  przedsięwzięcia, przewidzianego do realizacji przez Inwestora DELTA S.A. ul. Dzielna 21/47, 01 – 029 Warszawa polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego 
– piasku – ze złoża LISEWO III zlokalizowanego na działkach nr ewid. 32 i 43 w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie”

p o s t a n a w i a m

odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża LISEWO III zlokalizowanego na działkach nr ewid. 32 i 43 
w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie”.

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor DELTA S.A. ul. Dzielna 21/47, 01 – 029 Warszawa  -  w dniu 18.09.2012 r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża LISEWO III zlokalizowanego na działkach nr ewid. 32 i 43 
w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 40lit. a tired 5 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Po zasięgnięciu opinii:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie 
WOOŚ – II. 4240. 1222.2012.IA z dnia 17.10.2012 r. z datą wpływu 22.10.2012 r. w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku – Pismo ZNS - 712-121/2012
 z dn. 23.10.2012 r. z datą wpływu 24.10.2012 r., w którym nie stwierdza 
potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia

uznano za zasadne odstąpienie od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzenia raportu oraz stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Stwierdzono, że Inwestor przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia, na  podstawie której wyznaczono rodzaj, skalę, usytuowanie przedsięwzięcia, powierzchnię zajmowanego terenu wykorzystania zasobów naturalnych, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, obszary wodno – błotne, obszary wybrzeży, górskie, leśne, obszary objęte ochroną transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia, wielkości i złożoności oddziaływania, argumentując w odniesieniu 
do poszczególnych uwarunkowań.

- skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku ze złoża „Lisewo III” na działkach o nr ew. 32 i 43 w miejscowości Lisewo, gmina Płońsk. Łączna powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 6,8 ha, w tym działka o nr ew. 32 – 41 000 m2 
i działka o nr ew. 43 – 27 000 m2. Działki stanowią grunty orne klas V i VI. Złoże składa się z dwóch pól – Pole A (działka o nr ew. 32) o powierzchni 4,1 ha i Pole B (działka o nr ew. 43) o powierzchni 2,7 ha. Inwestor przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 100 tys. ton rocznie.

Teren złoża „Lisewo III” graniczy:

- od strony zachodniej, południowej i wschodniej – z terenem rolnym i innymi kopalniami

- od strony północnej – z drogą gruntową, za którą znajduje się luźna zabudowa zagrodowa.

Najbliższe zabudowania mieszkaniowe położone są w odległości ponad 100 m na północ od granic złoża po drugiej stronie drogi asfaltowej.

Złoże kruszywa naturalnego „Lisewo III” posiada zasoby geologiczne w ilości 1133,80 tys. ton 
(wg stanu na dzień 31.12.2011 r.) i zostało udokumentowane w 1999 r.

Dokumentacja geologiczna została zatwierdzona Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 1999 r., znak: WOŚ – I/C/G/7514/18/99. Inwestor uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża tj.: Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2000 r., znak: WOŚ – C.7412/25/2000, która wygasła z dniem 31 grudnia 2010 r. Złoże nie było jak dotąd eksploatowane.

W części udokumentowanego złoża Lisewo III Pole B, znajduje się wyrobisko o powierzchni około 0,5 ha. Na obszarze wyrobiska występuje samosiew brzozy, wierzby i sosny. W północnej części Pola A znajduje się zadrzewione wyrobisko po eksploatacji piasku.

W obrębie osadów czwartorzędowych na omawianym terenie pierwszy, przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje się na zmiennej głębokości warunkowanej morfologią.

Zwierciadło ma charakter swobodny, o niewielkim spadku w kierunku północnym i położone jest 
na głębokości: Pole A – 5,0 – 6,5 m, tj. na rzędnej 110,2 – 112,6 m.n.p.m., a Pole B – 4,1 – 4,7 m., tj. na rzędnej 111,1 – 112,7 m.n.p.m. Pierwszy poziom wód gruntowych ulega niewielkim wahaniom 
w zależności od intensywności opadów atmosferycznych w danym roku. Drugi poziom wodonośny – międzymorenowy – o zwierciadle napiętym, występuje w rejonie złoża prawdopodobnie 
na głębokości około 20 – 30 m. Jest on izolowany od poziomu pierwszego ciągłym kompleksem glin zwałowych.

Głębokość zalegania warstwy wodonośnej w stropie, stanowi naturalną izolację trzeciorzędowego poziomu wód podziemnych przed dopływem zanieczyszczeń powierzchniowych i oddziaływaniem 
z powierzchni.

Nadkład usuwany będzie przy użyciu spycharek oraz ładowarek i przemieszczany na obrzeża wyrobiska na tymczasowe zwałowiska o maksymalnej wysokości 3 m i kącie nachylenia zboczy maksymalnie 350. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z całego obszaru złoża wynosi około 17,0 tys. m3.

Nadkład serii złożowej w obrębie poszczególnych pól wykształcony jest następująco:

- Pole A – grubość nadkładu wynosi w każdym z otworów 0,4 m i stanowi go wyłącznie gleba

- Pole B – grubość nadkładu od 0,3 do 1,2 m, średnio 0,5 m, grubość nadkładu wzrasta generalnie 
ku południowi, gdzie osiąga maksymalne grubości. Nadkład stanowi gleba, piasek gliniasty i piasek pylasty.

Złoże ,,Lisewo III” zostało udokumentowane w obrębie warstwy suchej i częściowo zawodnionej.

Kopaliną występującą w złożu są piaski i częściowo piaski ze żwirami.

Miąższość serii złożowej w otworach wiertniczych w nowych granicach złoża wynosi 
dla poszczególnych pól:

- Pole A – 5,6 – 9,6 m , średnio 8,4 m,

- Polo B – 9,7 – 11,7 m , średnio 10,8 m .

Średnia miąższość ogółem dla złoża ,,Lisewo III” wynosi 9,5 m.

Zasadnicza eksploatacja złoża będzie prowadzona odkrywkowo, systemem ścianowym, dwoma piętrami – suchym i zawodnionym. Piętro suche eksploatowane będzie nadpoziomowo – około 0,5 m nad poziomem wody lub podpoziomowo ze stropu złoża. Piętro zawodnione eksploatowane będzie podpoziomowo –około 0,5 m nad poziomem wody.

Złoże zostanie udostępnione wkopem o wymiarach 25 x 25 m w południowej części na rzędnej 
115 – 117 m n.p m. Eksploatacja będzie prowadzona w kierunku północnym z drugiego poziomu założonego na rzędnej około 110 m .n.p.m. będzie wyeksploatowana pozostała część złoża suchego oraz złoże zawodnione w kierunku odwrotnym, tj. ku południowi.

Po zakończeniu eksploatacji złoża ,,Lisewo III” powstaną dwa wyrobiska końcowe wypełnione częściowo zbiornikami wodnymi o głębokość około 5 m o charakterze wielozadaniowego obiektu retencyjnego. Skarpy końcowe złoża będą poddane rekultywacji w kierunku leśnym.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował przewóz

surowca bezpośrednio do odbiorców i transport nadkładu do rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej.

Z informacji zawartych w przedłożonej dokumentacji wynika, że transport kruszywa odbywał 
się będzie drogą gruntową, biegnącą wzdłuż południowej granicy działek, łączącą się z drogą asfaltową w Lisewie.

Obecnie otoczenie złoża stanowi obszar udokumentowanych złóż kopalin na różnym etapie eksploatacji lub już zrekultywowanych. Najbliższe udokumentowane złoża ,,Lisewo II” i ,,Lisewo IV” – położone są na sąsiadujących działkach

- powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie:

Z uwagi na charakter oddziaływań, lokalizację i odległość od terenów  chronionych akustycznej, nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu powodującym wystąpienie znacznych uciążliwości dla otoczenia.

- wykorzystania zasobów naturalnych :

Eksploatacja złoża będzie wiązała się z wydobyciem około 100 tys. ton kruszywa w ciągu roku.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się korzystania z energii elektrycznej. Woda dostarczana będzie w butelkach, gdyż wykorzystywana będzie jedynie na cele socjalne pracowników.

- emisji i występowania innych uciążliwości:

Podstawowym rozwiązaniem chroniącym środowisko będzie zapewnienie szczelności układów paliwowych i smarowania maszyn wykorzystywanych do usuwania nadkładu i eksploatacji kopaliny oraz wykonanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Na terenie złoża nie projektuje się bazy sprzętu mechanicznego. Wszelkie czynności związane 
z konserwacją, remontem i naprawą maszyn urabiających i środków transportu ciężarowego będą wykonywane w warsztatach naprawczych, zlokalizowanych poza granicami planowanego przedsięwzięcia.

Zaplecze socjalne składać się będzie z kontenera typu „Dozorcówka” o wymiarach 2,5 x 3,0 m. Woda do celów technologicznych nie będzie wykorzystywana. Zaopatrzenie w wodę do celów

socjalno – bytowych zostanie zaspokojone porzez dowożenie wody z zewnątrz. Zaplecze wyposażone będzie w przenośne toalety typu TOY-TOY.

Na terenie kopalni drogi technologiczne są wykonywane z płyt drogowych ażurowych (JOMB), których przebieg będzie zmieniany wraz z postępem eksploatacji.

W okresie prowadzenia eksploatacji nadkład będzie usuwany i przemieszczany na tymczasowe zwałowiska nadkładu zlokalizowane wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska, stanowiąc zarazem barierę akustyczną od strony zabudowy wsi. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia wynosi około 17,0 tys. m3.

Nadkład przemieszczony na zwałowiska nadkładu, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych partii złoża będzie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska – odtworzenie warstwy glebowej dla rekultywacji w kierunku leśnym skarp stałych wyrobiska.

Ponadto, dla bezpieczeństwa robót górniczych zastosowane będą następujące rozwiązania organizacyjne i techniczne:

- stosowane będą maszyny dostosowane do wysokości ścian eksploatacyjnych

- przestrzegane będą wymagane pasy bezpieczeństwa dla pracujących maszyn

- zachowane będą niezbędne pasy ochronne dla sąsiednich działek oraz infrastruktury technicznej.

W związku z faktem, że zwierciadło wody występującej w tym rejonie pierwszej warstwy wodonośnej czwartorzędowego poziomu wodonośnego ma charakter swobodny, poziom ten nie będzie miał wpływu na warunki wodne występujące w strefie przypowierzchniowej (profil glebowy otaczających gruntów innych użytkowników). Głównym źródłem zasilania w wodę warstwy przypowierzchniowej profilu glebowego w całym rejonie jest bezpośrednio infiltracja opadów atmosferycznych. Nie przewiduje się obniżenia zwierciadła wody tego poziomu w wyniku projektowanego przedsięwzięcia, poza sezonowym wahaniem, który w tym rejonie wynosi 
od 0,5 – 1,0 m. Nie wystąpi też zjawisko wytworzenia leja depresji.

Głębokość zalegania warstwy wodonośnej w stropie, stanowi naturalną izolację trzeciorzędowego poziomu wód podziemnych przed dopływem zanieczyszczeń powierzchniowych.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Lisewo III” będzie pracowała tylko w porze dziennej, a hałas pochodzący z pracy sprzętu, głównie spycharki, ze względu na znaczną odległość najbliższej zabudowy zagrodowej, nie będzie powodował przekroczenia standardów jakości środowiska.

Po zakończeniu eksploatacji złoża „Lisewo III” powstaną dwa wyrobiska końcowe wypełnione

częściowo zbiornikami wodnymi o głębokości około 5 m o charakterze wielozadaniowego obiektu retencyjnego.

- ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

- Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, 
w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania 
się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

- obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w granicach złoża brak jest cieków powierzchniowych. Rejon złoża jest położony w zlewni rzeki Wkry, która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Ciek bez nazwy o długości 7 km płynie około 100 m na północ 
od granic złoża w kierunku wschodnim od źródeł zlokalizowanych na północ od Lisewa i wpada 
do Wkry w miejscowości Joniec. W zlewni Wkry znajdują się liczne sztuczne zbiorniki wodne, 
a powierzchnia terenu jest odwadniana siecią rowów melioracyjnych. Poziom wód podziemnych 
na terenie złoża będzie występował na głębokości od 4 do 6,5 m tj. średni na rzędnej 111 m. n. p. m.

- obszary wybrzeży:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- obszary górskie lub leśne

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Z informacji zawartych 
w przedłożonej dokumentacji wynika, że w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują zwarte kompleksy leśne.

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ująć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren pod przedmiotową inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r, Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Aleja Pachnicowa PLH140054, znajduje się w odległości około 2,1 km w kierunku północno – zachodnim 
od planowanej inwestycji. W odległości około 300 m w kierunku północno – wschodnim przebiega granica Krysko – Jonieckiego obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nieruchomość w granicach obszaru górniczego stanowią grunty orne klas V i VI. 
Na przedmiotowym gruncie nie stwierdzono występowania roślin i zwierząt podlegających ochronie.

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu 
nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W miejscu realizacji inwestycji nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy wiejskiej Płońsk wynosi 58 os/ km 2 (według danych GUS z 2011 r.).

- obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:

- zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

- transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko,

- wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

- prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte we wniosku potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny 
i ograniczą się do najbliższego obszaru realizacji inwestycji.

- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Ze względu na czas trwania, jej charakter oraz usytuowanie w znacznej odległości od terenów chronionych akustycznie stwierdza się, że oddziaływanie przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu eksploatacji złoża.

Wobec powyższego  postanawiono jak w sentencji postanowienia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie w sprawie braku obowiązku sporządzenia i zakresu raportu nie przysługuje zażalenie.

W załączeniu:

- Kopia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
WOOŚ -  II.4240.1222.2012. IA  z dnia 17.10.2012 r.,

- Kopia postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku – Opinia ZNS - 712-121/12 z dn. 23.10.2012 r.

Otrzymują (z załącznikami).

- Wnioskodawca - DELTA S.A.

ul. Dzielna 21/47, 01 – 029 Warszawa

Do wiadomości:

1.	Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Oddział Terenowy I w Ciechanowie

ul. 17 Stycznia 7, 06 – 400 Ciechanów

2.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

ul. Sienkiewicza 7 a, 09 – 100 Płońsk

- Strony postępowania w/g wykazu

- a/a

Zamieszczono:

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy

www.ugplonsk.bip.org.pl