Przedmiar robót

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km | 0,79 |
| 1. | 0,8115-0,0175 | 0,79 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,79 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 080,00 |
| 1. | 57+470+170+60+33+290 | 1 080,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 080,00 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10508-020-050 | Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9 Czynność robót: D-01.02.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 080,00 |
| 1. | 57+470+170+60+33+290 | 1 080,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 080,00 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10101-070-020 | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 96-105 cm krotność= 1,45 | szt | 60,00 |
| 1. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 60,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-21U0401-04-020 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 96-105 cm krotność= 2,00 | szt | 60,00 |
| 1. | 60 | 60,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 60,00 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność= 1,00 | m-p | 30,00 |
| 1. | 60*0,5 | 30,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,00 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-010-164 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km krotność= 1,00 | m-p | 565,20 |
| 1. | 1,0*1,0*3,14*3*60 | 565,20 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 565,20 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10107-030-164 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km krotność= 1,00 | m-p | 30,00 |
| 1. | 60*0,5 | 30,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 30,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10102-050-052 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia, średnich 31-60% powierzchni krotność= 1,00 | ha | 0,06 |
| 1. | (10+100*3+100*3)/10000 | 0,06 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 0,06 |

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Rozebranie przepustu fi. 60 cm dł. 6,0m wraz ze ściankami czołowymi z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | szt | 1,00 |
| 1. | 1 | 1,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,00 |

3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 275,00 |
| 1. | 2,5*6+12,5*5+12,5*5+27*5 | 275,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 275,00 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10208-02010-060 | Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 14 Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 275,00 |
| 1. | 2,5*6+12,5*5+12,5*5+27*5 | 275,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 275,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II, dowoz materiału typu pospółka na poszerzenie jezdni, należy uwzględnić materiał Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 120,00 |
| 1. | 1,7*5+0,4*5+0,9*5+21*5 | 120,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 120,00 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-01-060 | Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 10 km. Kategoria gruntu I-II Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 120,00 |
| 1. | 1,7*5+0,4*5+0,9*5+21*5 | 120,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 120,00 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 10407-04020-060 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 110 kW (150 KM). Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.00.01-02.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 120,00 |
| 1. | 1,7*5+0,4*5+0,9*5+21*5 | 120,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 120,00 |

4. PODBUDOWA Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 381,29 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,48m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,48 | 145,80 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,48m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,48 | 4 215,49 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 381,29 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00 | m2 | 1 080,00 |
| 1. | poszerzenie |  |  |  |  |
| 2. | 57+470+170+60+33+290 | 1 080,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 080,00 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-050-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,00 | m2 | 1 080,00 |
| 1. | poszerzenie |  |  |  |  |
| 2. | 57+470+170+60+33+290 | 1 080,00 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 080,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60112-060-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółka o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, analogia Czynność robót: D-04.04.01 krotność= 1,20 | m2 | 4 381,29 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,48m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,48 | 145,80 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,48m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,48 | 4 215,49 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 381,29 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60111-020-050 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=1,5-2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, wykonywanie stabilizacji na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym, analogia Czynność robót: D-04.05.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 381,29 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,48m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,48 | 145,80 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,48m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,48 | 4 215,49 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 381,29 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 4 191,27 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,24m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,24 | 140,40 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,24m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,24 | 4 030,87 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 191,27 |

5. NAWIERZCHNIA Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 096,26 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,12m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,12 | 137,70 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,12m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,12 | 3 938,56 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 096,26 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60308-01010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11W lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa wiążąca, grubość warsty po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 4 096,26 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,12m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,12 | 137,70 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,12m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,12 | 3 938,56 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 096,26 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm3/m2 Czynność robót: D-04.03.01 krotność= 1,00 | m2 | 4 001,25 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,0m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,0 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,0m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,0 | 3 846,25 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 001,25 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S lepiszcze asfaltowe 50/70, warstwa ścieralna,grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 | 4 001,25 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+040 szer. 6,0m |  |  |  |  |
| 2. | (40-17,5)*6,0 | 135,00 |  |  |  |
| 3. | od km 0+040 do km 0+809,25 szer. 5,0m |  |  |  |  |
| 4. | (809,25-40)*5,0 | 3 846,25 |  |  |  |
| 5. | włączenie |  |  |  |  |
| 6. | 20 | 20,00 |  |  |  |
| 7. |  | ------------- |  |  |  |
| 8. | Przeniesienie + |  |  |  | 4 001,25 |

6. POBOCZE Kod CPV: 45233120-6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 426,50 |
| 1. | (416+10,5)*0,5*2 | 426,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 426,50 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-040-050 | Pobocza z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 1 123,88 |
| 1. | od km 0+017,5 do km 0+809,25 szer. 0,75 SP SL |  |  |  |  |
| 2. | (809,25-17,5)*0,75*2 | 1 187,63 |  |  |  |
| 3. | odjąć powierzchnę zjazdów |  |  |  |  |
| 4. | SP |  |  |  |  |
| 5. | -10*5*0,75 | -37,50 |  |  |  |
| 6. | SL |  |  |  |  |
| 7. | -7*5*0,75 | -26,25 |  |  |  |
| 8. |  | ------------- |  |  |  |
| 9. | Przeniesienie + |  |  |  | 1 123,88 |

7. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60113-060-050 | Zjazdy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 | 300,00 |
| 1. | SP |  |  |  |  |
| 2. | 26+23+18+17+24+24+16+17+9+20 | 194,00 |  |  |  |
| 3. | SL |  |  |  |  |
| 4. | 19+18+17+13+13+13+13 | 106,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 300,00 |

8. ODWODNIENIE Kod CPV: 45232000-2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-06-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m | 9,00 |
| 1. | 9 | 9,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 9,00 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-03-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-060-040 | Przepusty rurowe - rury PCV o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | m | 27,00 |
| 1. | 9*3 | 27,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 27,00 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-030-020 | Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm krotność= 1,00 | szt | 6,00 |
| 1. | 2*3 | 6,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 6,00 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60605-010-060 | Przepusty rurowe, ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D-03.01.01 krotność= 1,00 | m3 | 1,80 |
| 1. | 9*0,4*0,2 | 0,72 |  |  |  |
| 2. | 9*3*0,2*0,2 | 1,08 |  |  |  |
| 3. |  | ------------- |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie + |  |  |  | 1,80 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-060-040 | Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 m,grubość namułu w cm do 50% jego średnicy krotność= 1,00 | m | 19,00 |
| 1. | w km 0+237 |  |  |  |  |
| 2. | 10 | 10,00 |  |  |  |
| 3. | w km 0+515 |  |  |  |  |
| 4. | 9 | 9,00 |  |  |  |
| 5. |  | ------------- |  |  |  |
| 6. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,00 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 61302-020-040 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 30 cm krotność= 1,00 | m | 129,50 |
| 1. | 34,5+95 | 129,50 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 129,50 |

9. OŚWIETLENIE Kod CPV:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Latarnia hybrydowa LED, moc lampy min 40 WAT oprawa na wysokości min. 6m wraz z dowozem i montażem krotność= 1,00 | szt | 4,00 |
| 1. | 4 | 4,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 4,00 |

10. ELEMENTY POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kod CPV: 45233290-8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60 | Barierka drogowa ocynkowana U-12a wraz z fundamentem betonowym Czynność robót: D-07.06.02 krotność= 1,00 | m | 24,00 |
| 1. | (4,0*2)*3 | 24,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 24,00 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60705-060-050 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową,linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych,malowane mechanicznie Czynność robót: D-07.01.01 krotność= 1,00 | m2 | 10,00 |
| 1. | 5*0,5*4 | 10,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 10,00 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-010-020 | Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 18,00 |
| 1. | 18 | 18,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 18,00 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 60702-040-020 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne Czynność robót: D-07.02.01 krotność= 1,00 | szt | 19,00 |
| 1. | 19 | 19,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 19,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych AW-020 | Oznakowanie pionowe z własnym źródlem zasilania wraz z montażem krotność= 1,00 | szt | 2,00 |
| 1. | 2 | 2,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Przeniesienie + |  |  |  | 2,00 |