UZUPEŁNIENIE

RAPORTU O ODDZIAŁYWNIU NA ŚRODOWISKO

PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA WYDOBYWANIU KOPALINY ZE ZŁOŻA PIASKÓW ZALEGAJĄCEGO NA DZIAŁCE 
NR EW. 31, OBRĘBU MICHALINEK, GMINA PŁOŃSK

UŻYTKOWNIK ZŁOŻA

Wydobywanie Kruszywa Naturalnego

Krzysztof Grąbczewski

Lisewo 22

09-100 Płońsk

OPRACOWANIE

mgr inż. A. Kutyło-Bromka

mgr inż. G. Pełka

W związku z pismem Wójta Gminy z dnia 20 listopada 2013 znak: GK.6220.05.2015 wyjaśniam co następuje:

Ad. I Ochrona powietrza atmosferycznego

Poniżej przedstawiono sposób wyliczenia, która została wstawiona do programu modelującego rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu:

Wielkość emisji dla pojazdów ciężarowych w wyliczono stosując następującą zależność

Ep = E  / pkt

gdzie:

E - wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń dla dwóch pojazdu – wielkość podana w raporcie (g/s)

pkt – ilość pojedynczych punktów (25 – dla początkowego okresu i 6 - dla końcowego okresu)

Emisja maksymalna dla pojazdów ciężarowych wyliczona została przy założeniu pracy dwóch pojazdów w ciągu godziny i ta wielkość stanowiła podstawę do wyliczenia emisji w punktach.

- dane dla początkowego okresu pracy kopalni

| Zanieczyszczenie | Wielkość emisji dla dwóch pojazdów (g/s) | Wielkość emisji dla pojedynczego punktu (g/s) |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 0,00094 | 0,000037 |
| Dwutlenek azotu | 0,01 | 0,0004 |
| Tlenek węgla | 0,0047 | 0,00019 |
| W.alifatyczne | 0,0017 | 0,000068 |
| W.aromatyczne | 0,00075 | 0,00003 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,00068 (samochody) + 0,026 (drogi) | 0,001 |

- dane dla końcowego okresu pracy kopalni

| Zanieczyszczenie | Wielkość emisji dla dwóch pojazdów (g/s) | Wielkość emisji dla pojedynczego punktu (g/s) |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 0,0003 | 0,00005 |
| Dwutlenek azotu | 0,0034 | 0,00056 |
| Tlenek węgla | 0,0015 | 0,00025 |
| W.alifatyczne | 0,00054 | 0,00009 |
| W.aromatyczne | 0,00024 | 0,00004 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,00021(samochody) + 0,0066 (drogi) | 0,0011 |

Wielkość emisji dla koparki lub ładowarko-spycharki wyliczono stosując następującą zależność

Ep = E  / pkt

gdzie:

E - wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń dla pojazdu – wielkość podana w raporcie (g/s)

pkt – ilość pojedynczych punktów (3)

| Zanieczyszczenie | Wielkość emisji dla źródła (g/s) | Wielkość emisji dla pojedynczego punktu (g/s) |
| --- | --- | --- |
| Dwutlenek siarki | 0,025 | 0,0083 |
| Dwutlenek azotu | 0,21 | 0,07 |
| Tlenek węgla | 0,085 | 0,028 |
| Pył zawieszony PM10 | 0,017 | 0,0056 |
| W.alifatyczne | 0,023 | 0,0076 |
| W.aromatyczne | 0,01 | 0,003 |

Z uwagi na fakt, że w obliczeniach komputerowych pomyłkowo wstawiono błędną wielkość emisji dwutlenku azotu dla samochodów ciężarowych w końcowej fazie wydobywania kruszywa w załączeniu do niniejszego uzupełnienia dołączono poprawione wyniki w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na stan czystości powietrza.

Stwierdzono lokalne podwyższenie wartości analizowanych zanieczyszczeń, wartości te występują na terenie stanowiącym własność inwestora, a poza terenem Zakładu kształtują się na poziomie dopuszczalnym.

Otrzymane wielkości stężeń kształtują się następująco:

- na poziomie terenu dla końcowej fazy eksploatacji złoża

Zanieczyszczenie 	stężenie 1 h	stężenie średnioroczne

g/m3	g/m3

- dwutlenek azotu	8561,485	26,576

Częstości przekroczeń dwutlenku azotu:

- 1,5% występuje na terenie stanowiącym własność inwestora, poza terenem jest zachowana wartość 0,2%,

Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że poza terenem obiektu nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i odniesienia w zakresie wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń.

Wobec powyższych wniosków nie przewiduje się nadmiernej uciążliwości obiektu dla powietrza atmosferycznego poza terenem przedsięwzięcia.

Ad. II Ochrona przed hałasem

W związku z uwagami dotyczącymi wykonanych obliczeń uciążliwości akustycznej obiektu ponownie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku przyjmując założenia podane poniżej oraz uwzględniając uwagi organu opiniującego.

Wartości dopuszczalne natężenia hałasu.

Z działalnością obiektu związana jest emisja do środowiska hałasu. Poziom hałasu był dotychczas określany na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Obecnie poziom hałasu jest określany na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dla rozpatrywanego terenu (tereny zabudowy zagrodowej) wartości te wynoszą odpowiednio:

- w godzinach 600 - 2200	- 55 dB

- w godzinach 2200 - 600	- 45 dB

Najbliższe tereny chronione pod względem akustycznym zlokalizowane są 
w odległości około 30 m od granicy planowanej eksploatacji w kierunku zachodnim,  80 m w kierunku wschodnim, około 50 m w kierunku południowym i około 150 m w kierunku północno-wschodnim.

Źródła hałasu.

Powodowany przez obiekt hałas może pochodzić przede wszystkim od koparki, spycharko-ładowarki i transportu samochodowego.

Wymienione źródła stanowią bezpośrednie źródło hałasu do środowiska.

OBLICZENIA UCIĄŻLIWOŚCI  HAŁASOWEJ OBIEKTU.

Obiekt pracować będzie w porze dziennej.

Dla koparki, spycharko-ładowarki i transportu samochodowego będzie to hałas bezpośredni od źródła typu punktowego.

Pojazdy poruszające się po terenie inwestycji poruszać się będą w sposób zorganizowany, z różną częstotliwością w czasie, dlatego też wyodrębniono drogę dojazdową, odjazdową oraz trasę przejazdów i zastąpiono je zastępczymi punktowymi źródłami hałasu.

Wielkość poziomów dźwięku wytwarzanego przez poszczególne urządzenia hałasotwórcze przyjęto w oparciu o dane literaturowe i charakterystykę akustyczną dla podobnych urządzeń oraz dane pomiarowe dla podobnych źródeł.

Dane dotyczące parametrów akustycznych pracujących na terenie przedsięwzięcia urządzeń (koparka, spycharko-ładowarka) przyjęto zgodnie z warunkami podanymi 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. Nr 263, poz. 2202).

Do obliczeń mocy akustycznej zastosowano następujące wzory:

Wypadkowy poziom ciśnienia akustycznego:

gdzie:

p1,…pn – ciśnienie wytworzone przez źródło hałasu

p.o – ciśnienie odniesienia (2 x 10-5 Pa)

Wypadkowy poziom ciśnienia akustycznego dla źródeł o tej samej mocy:

gdzie:

L – poziom ciśnienia akustycznego danego źródła

n – ilość źródeł o danym poziomie ciśnienia

Równoważny poziom dźwięku:

gdzie:

T – czas odniesienia

t – czas pracy źródła

LAi – poziom dźwięku w przedziale czasu t

Poziomy mocy akustycznej od poszczególnych pracujących na terenie przedsięwzięcia urządzeń wynoszą:

- koparka	- 93 dB

- spycharko-ładowarka 	- 101 dB

- samochód transportowy	- 96,5 dB

Zakładając pracę koparki przez 2 godziny w ciągu zmiany otrzymujemy równoważny poziom mocy akustycznej w wysokości 86,9 dB, natomiast przy założeniu pracy spycharko-ładowarki przez 1 godziny w ciągu zmiany otrzymujemy równoważny poziom mocy spycharki w wysokości 91,9 dB.

Obliczania uciążliwości akustycznej przedsięwzięcia wykonano dla trzech wariantów pracy obiektu.

I wariant pracy to początkowa faza wydobycia kopalin ze złoża w tym wariancie transport samochodowy pokonuje najdłuższą drogę od drogi lokalnej do miejsca załadunku urobku.

II wariant pracy to końcowa faza wydobycia i wówczas transport samochodowy pokonuje najkrótszą drogę od drogi lokalnej do miejsca załadunku urobku.

III wariant praca źródeł hałasu w najbliższej odległości od zabudowy zagrodowej zlokalizowanej po zachodniej stronie kopalni.

Źródłem hałasu do środowiska będzie transport samochodowy, czyli źródło typu ruchomego. Na teren obiektu może docelowo wjeżdżać 8 samochodów ciężarowych na dzień.

Poziomy mocy akustycznej zastępczych źródeł hałasu obliczono wykorzystując dane zawarte w publikacjach:

- Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu poruszających się ze stałą prędkością, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice

- Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym, Ryszard Hnatków, Politechnika Śląska, Instytut Fizyki, Gliwice

Dane wyjściowe wykorzystane do obliczeń zawarto w poniższej tabeli:

Tabela. Poziomy mocy akustycznej pojazdów samochodowych

| Operacje | Poziom mocy akustycznej (dB) | Czas trwania(s) |
| --- | --- | --- |
| Pojazdy samochodowe wagi ciężkiej |
| Start | 100,8 | 5 |
| Hamowanie | 94,0 | 3 |
| Manewry | 96,5 | * |
| Pojazdy samochodowe wagi lekkiej |
| Start | 85,8 | 5 |
| Hamowanie | 79,4 | 3 |
| Manewry | 82,0 | * |

*- czas trwania zależy od długości drogi

Dla każdego punktu startu i hamowania wyznaczono równoważny poziom mocy akustycznej według wzoru przedstawionego niżej:

gdzie:

LAWeqn – równoważny poziom mocy akustycznej dla n-tego pojazdu, dB

LAWn – poziom mocy dla danej operacji ruchowej, scharakteryzowany jako LW, dB

ti – czas trwania danej operacji ruchowej, s

T – czas oceny dla którego oblicza się poziom równoważny

Wyznaczone wartości przedstawiono w tabeli

| Rodzaj operacji ruchowej | ti | n*ti | LAW (dB) | LAweqi (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Samochody ciężarowe 8 szt. |
| Start | 5 | 40 | 100,8 | 79,4 |
| Hamowanie | 3 | 24 | 94 | 63,2 |

Dla  jazdy samochodów po terenie przedsięwzięcia wykorzystano jedną z opcji oprogramowania jaką jest zakładka „ruchome źródła” – służy ona do nanoszenia na planie źródeł ruchomych poprzez podanie drogi ich przejazdu, ilości źródeł na zadanym odcinku oraz mocy źródła cząstkowego i wysokości każdego z nich. Drogę przejazdu wyznacza się za pomocą myszki. Opcja pozwala wyliczyć moc poszczególnych źródeł cząstkowych podając moc wyjściową (wyliczaną na podstawie ilości poruszających się pojazdów i mocy pojazdu, prędkości i przedziału normatywnego). Stosując właśnie tę metodę i wykorzystując możliwości stosowanego oprogramowania wyliczono poziomy mocy cząstkowych dla źródeł ruchomych.

Dla pojazdów ciężarowych dla początkowej fazy wydobycia (długość odcinka do przejazdu – 350 m, czas przejazdu około 100 s)  przyjęto następujące założenia:

- moc wyjściowa dla 16 przejazdów -	108,5 dB

- prędkość przejazdu 	3,5 m/s

- normatywny czas 	8 h

- ilość odcinków	33

dla tych założeń w programie zaznaczając trasę poruszania się samochodu automatycznie wyznaczany jest poziom mocy cząstkowej dla źródła ruchomego i w tym wypadku wyliczony został on w wysokości 68,2 dB.

Dla pojazdów ciężarowych dla końcowej fazy wydobycia (długość odcinka do przejazdu – 70 m, czas przejazdu około 20 s)  przyjęto następujące założenia:

- moc wyjściowa dla 16 przejazdów -	108,5 dB

- prędkość przejazdu 	3,5 m/s

- normatywny czas 	8 h

- ilość odcinków	3

dla tych założeń w programie zaznaczając trasę poruszania się samochodu automatycznie wyznaczany jest poziom mocy cząstkowej dla źródła ruchomego i w tym wypadku wyliczony został on w wysokości 67,3 dB.

Dla pojazdów ciężarowych dla fazy wydobycia zlokalizowanej w pobliżu zabudowy mieszkaniowej (długość odcinka do przejazdu – 300 m, czas przejazdu około 85 s)  przyjęto następujące założenia:

- moc wyjściowa dla 16 przejazdów -	108,5 dB

- prędkość przejazdu 	3,5 m/s

- normatywny czas 	8 h

- ilość odcinków	30

dla tych założeń w programie zaznaczając trasę poruszania się samochodu automatycznie wyznaczany jest poziom mocy cząstkowej dla źródła ruchomego i w tym wypadku wyliczony został on w wysokości 67,9 dB.

W porze nocnej nie ma ruchu pojazdów.

Przyjęte do obliczeń poziomy mocy akustycznej dla poszczególnych urządzeń wynoszą:

- koparka  (K)	- 86,9 dB

- spycharko-ładowarka  (S)	- 91,9 dB

Obliczenia przeprowadzono w siatce punktów. Obliczenia przeprowadzono przy założeniu jednoczesności pracy wszystkich źródeł hałasu dla trzech wariantów pracy obiektu tj. początkowej i końcowej fazy wydobycia kopalin oraz praca urządzeń w pobliżu zabudowy mieszkaniowej od strony zachodniej.

Dane wejściowe do obliczeń oraz wyniki obliczeń zamieszczono w opracowaniu 
w postaci wydruków komputerowych. Przeprowadzone obliczenia zostały zobrazowane mapami izolinii poziomów dźwięku wykonanymi na podkładzie map sytuacyjno-wysokościowych.

OMÓWIENIE  WYNIKÓW

Na podstawie uzyskanych wyników należy stwierdzić, że obiekt nie będzie stanowić ponadnormatywnej uciążliwości hałasowej dla środowiska w rejonie terenów chronionych akustycznie.

Przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej po zachodniej stronie kopalni poziom dźwięku osiąga wartości 50,3 dB, co jest wartością niższą o normatywnej wynoszącej 55 dB. Wartość tą w rejonie chronionym otrzymano podczas najbardziej niekorzystnego dla warunków akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej po zachodniej stronie kopalni  tj. praca maszyn do wydobycia kopalin w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy.

Dla wariantu I poziom dźwięku osiąga wartość 49,9 dB przy zabudowie mieszkaniowej zlokalizowanej od strony południowej kopalni.

Dla wariantu II w rejonie terenu chronionego akustycznie poziom dźwięku nie będzie przekraczał poziomu 38 dB.

Rozpatrywany Zakład będzie spełniał zatem dopuszczalne normy w zakresie  emitowanego  do  środowiska hałasu.

Ad. III Gospodarka odpadami

- Prace przygotowawcze i udostępniające w granicach złoża wykonane zostaną po uzyskaniu koncesji na eksploatację oraz zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego. Teren złoża nie będzie wymagał specjalnych robót przygotowawczych. Złoże udokumentowane zostało w jednym polu. Rozpoczęcie eksploatacji poprzedzić należy jedynie zdjęciem nadkładu z nad przewidywanego do wydobycia fragmentu złoża. Nadkład występujący nad złożem będzie sukcesywnie zdejmowany, składowany na zwałowiskach tymczasowych i stałych, a w terminie późniejszym wykorzystywany do rekultywacji powstałego wyrobiska. Zdejmowanie nadkładu prowadzone będzie przy pomocy spycharek z powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do eksploatacji, sukcesywnie w miarę postępu robót wydobywczych. Szczegółowo w/w roboty zostaną omówione i zaplanowane w projekcie zagospodarowania złoża oraz poszczególnych planach ruchu. Istniejące na terenie.

Rozbiórce ulegnie zlokalizowane na tym terenie siedlisko. Prace rozbiórkowe będą polegały na rozbiórce murów i fundamentów istniejących obiektów. Odpady z grupy 17, powstałe w czasie prac, będą magazynowane w miejscu ich wytwarzania i po zgromadzeniu odpowiedniej partii odpadów będą przekazane uprawnionym odbiorcom odpadów. Odpady wielkogabarytowe będą magazynowane luzem, pozostałe odpady magazynowane będą 
w kontenerach na materiały budowlane. Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.21.) wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu jest podmiot, który świadczy usługę. W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzającym odpady będą podmioty świadczące usługi 
w tym zakresie. Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów przewidywane do wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz ich szacunkowe ilości.

W trakcie budowy będą powstawał głównie odpady:

- betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów – 17 01 01 w ilości około 
500 Mg.

- gruz ceglany – 17 01 02 – w ilości około 200 Mg

- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia – 17 01 03 – w ilości około 10 Mg

- drewno – 17 02 01 - w ilości około 10 Mg

- Szkło – 17 02 02 - w ilości około 0,5 Mg

- W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia będą powstawały głównie zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz odpady opakowaniowe o kodach:

20 01 01 – papier i tektura

20 01 39 – tworzywa sztuczne.

Będą to odpady powstałe w wyniku bytowania człowieka, w tym w związku ze spożyciem napojów i żywności. Odpady opakowaniowe będą zbierane selektywnie w oznakowanych workach, natomiast odpady zmieszane będą magazynowane w typowym pojemniku będącym własnością odbiorcy odpadów. Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów na podstawie zawartej umowy. Odpady będą powstawały w niewielkich ilościach 
i będą wywożone w miarę potrzeby.

- W trakcie przygotowania terenu do eksploatacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcia może dochodzić do awarii i wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów. W tym przypadku mogą powstawać odpady niebezpiecznych
 o kodach: 150202* oraz 170503*. Sorbenty zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, po ich wykorzystaniu, będą magazynowane w pojemnikach lub workach (w zależności od zastosowanego sorbentu) i bezpośrednio po zebraniu wycieku będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. Natomiast odpady zanieczyszczonej gleby będą usuwane bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia przez uprawnionych wytwórców (firmy zajmujące się usuwaniem zdegradowanej ziemi) na środki transportu lub do szczelnych kontenerów. Po zebraniu zanieczyszczonej ziemi będzie ona wywożona do odzysku lub unieszkodliwiania.

Ad. IV Ponadto

- Wyjaśniam, że zakłada się pracę kopalni przez 10 godzin w ciągu dnia w godzinach od 7.00 do 17.00 natomiast łączny czas pracy maszyn wydobywających kruszywo nie będzie przekraczać 3 godzin w ciągu dnia. Nie ma obecnie możliwości ściślejszego określenia konkretnych godzin wydobycia kopalin, gdyż jest to uzależnione od przyjazdu odbiorców. Czas pracy maszyn wynoszący 3 godziny w ciągu dnia został przyjęty do obliczeń zarówno przy określaniu uciążliwości akustycznej przedsięwzięcia jak i obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu.

- Wariant alternatywny

Trudno jest w przypadku złóż kruszywa rozpatrywać wariantowość inwestycji, bowiem inwestycja ta jest bardzo specyficzna. Jest to złoże piasku, które znajduje się właśnie na tej działce i które może być tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. Trudno rozpatrywać w przypadku złoża możliwość innej lokalizacji kopalni, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny do celów budownictwa ogólnego i drogownictwa. Przedsiębiorca jest zdecydowany rozpocząć eksploatację kruszywa z tego właśnie złoża, po uzyskaniu koncesji. W przypadku kopalni trudno jest mówić o racjonalnym wariancie alternatywnym. Nie ma bowiem możliwości np. zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia złoża w inne miejsce. Również zmiana ilości wydobywanego kruszywa nie może decydować o ewentualnej wariantowości przedsięwzięcia, gdyż uzależniona jest ona od zapotrzebowania rynku. W związku z tym wariantować można jedynie sposób eksploatacji, miejsce rozpoczęcia eksploatacji, kierunek wywozu piasku, wielkość wydobycia  czy też wydobycie spod wody. Jednak są to mało znaczące dla tego typu inwestycji warianty (gdyż każdy wariant prowadzi do eksploatowanie i w efekcie końcowym do wyeksploatowania złoża) i dlatego mogą być pomijane w toku rozważań raportowych i nie stanowiłyby racjonalnego wariantu alternatywnego.

W przypadku omawianej kopalni wariantem alternatywnym do wariantu inwestorskiego było wydobycie  kopalin jednocześnie ze złoża „Michalinek XIV” objętego opracowaniem oraz ze złoża piasków „Lisewo VI” zlokalizowanego na działce nr 31 obrębu Michalinek, obejmujący pole „D”, położony po południowej stronie linii kolejowej. Obydwa złoża położone są w bliskiej odległości co pozwoliłoby na traktowanie ich jako jedno przedsięwzięcie. W przypadku wariantu alternatywnego oddziaływania na środowisko eksploatacji jednocześnie dwóch kopalni byłoby znacznie większe, głównie ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

W związku z tym inwestor zrezygnował z takiej koncepcji realizacji przedsięwzięcia. Opracowane zostały 2 odrębne dokumentacje geologiczne i podjęto decyzję o rozpoczęciu eksploatacji złoża „Michalinek XIV”. Złoża położone są w niewielkiej odległości od siebie i w podobnej odległości od zabudowy mieszkaniowej. Oddziaływanie każdego złoża na środowisko (w przypadku odrębnego ich rozpatrywania) byłoby bardzo zbliżone. W pierwszej kolejności wydobycie kopalin będzie odbywało się ze złoża „Michalinek XIV”, głównie ze względu na dogodny i bezkolizyjny dojazd.

- W związku z faktem wydobywania obydwu złóż oddzielnie nie będzie występować skumulowane oddziaływanie w zakresie emisji hałasu i emisji substancji do powietrza. Przedstawione obliczenia oddziaływania przedsięwzięcia i przyjęte założenia dotyczące uciążliwości obiektu nie wykazują ponadnormatywnego oddziaływania procesu wydobycia kruszywa na stan czystości powietrza i  uciążliwość akustyczną, zarówno dla środowiska jak i mieszkańców.

- Zastrzeżenia mieszkańców dotyczyły przede wszystkim:

- pomyłkowego zapisu dotyczącego lokalizacji najbliższej zabudowy mieszkaniowej sąsiedzkiej – wyjaśniam, że najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości około 30 m od granicy planowanej eksploatacji w kierunku zachodnim,  80 m w kierunku wschodnim, około 50 m w kierunku południowym i około 150 m w kierunku północno-wschodnim.

- nie uwzględnienia w obliczeniach budynków sąsiedzkich - wyjaśniam, że obliczenia zarówno w zakresie zanieczyszczenia powietrza jak i hałasu prowadzone były w pełnym zakresie i uwzględniały lokalizację wszystkich budynków występujących w rejonie przedsięwzięcia o czym świadczą załączone wydruki komputerowe

- transportu kruszywa asfaltową drogą -  transport surowca odbywał się będzie przy pomocy samochodów ciężarowych. Wjazd na złoże odbywał się będzie z drogi gruntowej, która biegnie wzdłuż północnej granicy działki 31, wzdłuż torów kolejowych. Transport kruszywa pogorszy stan drogi gruntowej prowadzącej do kopalni, wobec czego użytkownik jest zobowiązany prowadzić bieżącą jej konserwację, /likwidować ubytki w jej nawierzchni/. Nie należy również utrudniać ruchu innym pojazdom i pieszym.

- czasu pracy maszyn – czas pracy maszyn w kopalni kruszywa wynosić będzie 3 godziny w ciągu dnia, natomiast nie jest obecnie możliwe określenie konkretnych godzin wydobycia, można jedynie stwierdzić, że będzie ten proces przebiegał między godzinami 7.00 – 17.00

- zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami izofona o wartości dopuszczalnej 55 dB przebiega w odległości około 32 m od źródeł hałasu występujących na terenie kopalni. Zatem biorąc pod uwagę fakt, że najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości 30 m od granic kopalni oraz zasięg ramienia koparki wynosi około 10 m lokalizacja urządzeń powodujących hałas nie będzie mniejsza niż 40 m od terenów chronionych akustycznie i nie będzie zatem powodować przekroczeń wartości normatywnych hałasu w środowisku.

- zwiększony poziom hałasu w rejonie tych budynków wystąpi tylko w czasie eksploatacji złoża w rejonie budynków, a więc będzie to uciążliwość krótkotrwała.

Aby zminimalizować uciążliwe oddziaływanie akustyczne kopalni należy wzdłuż granicy eksploatacji (na wysokości budynków) umieścić tymczasowe zwałowiska nadkładu (wały ziemne) o wysokości ca 2 m, które skutecznie obniżą poziom hałasu w rejonie pojedynczych zabudowań. Na podstawie obserwacji z innych kopalni usypanie wału ziemnego w wystarczającym stopniu zapewnia zachowanie klimatu akustycznego na granicy zabudowy zgodnie z poziomem normatywnym.