Płońsk, dnia 7.12.2010 r.

Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o.

imię i nazwisko / nazwa inwestora

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

Tel. 23 662-32-23

e-mail pgk@pgk.plonsk.pl

Urząd Gminy Płońsk

ul. 19 Stycznia 39B
09-100 Płońsk

Wniosek o wydanie decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch kwater składowania odpadów (KW NR 3(dz. Nr.ew.125/1, 125/2, 125/6) i KW NR 4 (dz. Nr ew. 127/1) planowanych na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalanówek, gm. Płońsk.

Opis przedsięwzięcia

- rodzaj, skala ( np. zdolność produkcyjna) i usytuowanie przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polega na rozbudowie obecnie eksploatowanego składowiska odpadów o dwie kwatery składowania KW NR 3 i KW NR 4 lokalizowane
w miejscowości Dalanówek, gm. Płońsk. Inwestycja będzie realizowana dwu etapowo, tzn. w I etapie zostanie wybudowana niecka składowania oznaczona jako KW NR 3, następnie w terminie pozwalającym na zachowanie ciągłości składowania odpadów przed wyczerpaniem jej pojemności składowania zostanie wybudowana kwatera składowania określona w przedmiotowym wniosku, jako KW NR 4.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
/ Dz. U. 2003 Nr 61, Poz. 549 ze zm./ po rozpoczęciu eksploatacji kwatery KW NR 4 zostanie zamknięta i zrekultywowana kwatera składowania KW NR 3 (musi być bowiem zachowana ciągłość składowania – zamknięcie i rekultywacja to długi proces związany z otrzymywaniem decyzji i wykonaniem robót rekultywacyjnych ). W ramach koncepcji przewidziano, że pojemność planowanych kwater składowania będzie wynosić: dla KW NR 3 ok. 500 000 m3, a dla KW NR 4 ok. 410 000 m3. Zgodnie z obowiązującym Pozwoleniem Zintegrowanym na obecnie eksploatowaną kwaterę składowania Pismo znak PŚ.V./KS/7600-78/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. (Decyzja Nr 18/08/PŚ.Z) zmieniająca Decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego z dnia 15 grudnia 2007 r. – zał. nr 1, w której to mowa jest, że na terenie składowiska odpadów może być przyjęte 70 000 Mg/a odpadów w celu ich unieszkodliwienia z wykorzystaniem procesu D5, czyli składowania odpadów.

Obecnie eksploatowane składowisko odpadów, które planuje się rozbudować 
o dwie nowe kwatery składowania będące przedmiotem niniejszego wniosku zlokalizowane jest w miejscowości Dalanówek, gm. Płońsk ok. 5 km na południowy - wschód od granic miasta Płońsk, w sąsiedztwie toru kolejowego, na odcinku pomiędzy miejscowościami Nasielsk - Płońsk i w odległości 0, 5 km na północ od drogi krajowej nr 7, na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Załuski - Płońsk.

Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie z uwzględnieniem kierunków świata znajdują się następujące działki:

Od strony wschodniej: 	w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki nr ew. 127/2 i 127/3;

Od strony północnej: 	znajdują się tereny kolei – tory kolejowe, dz. nr ew. 166;

Od strony zachodniej: 	znajduje się droga asfaltowa zlokalizowana w dokumentach geodezji – rejestr gruntów działka ma nr 168/1

Od strony południowej: 	w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się dz. nr ew. 130/3

stanowiąca byłe żwirowisko oraz dz. nr ew. 131, 132 i 133.

Teren Inwestycji znajduje się w odległości 5 km na południowy - wschód od granic miasta Płońsk, w sąsiedztwie toru kolejowego, na odcinku pomiędzy miejscowościami Nasielsk - Płońsk i w odległości 0,5 km na północ od drogi krajowej nr 7, na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki – Załuski - Płońsk.

dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2 , właściciel: imię nazwisko, adres):

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie obecnie eksploatowanego składowiska odpadów w miejscowości Dalanówek, gm. Płońsk. Składowisko odpadów zlokalizowane jest na następujących działkach: 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 124/1, 124/2, 125/4, 125/5, 130/1. Teren ten został przekazany Inwestorowi przez Naczelnika Miasta i Gminy Płońsk 
w użytkowanie wieczyste, decyzją o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie 
nr GT-8220/1/82, dnia 22 października 1982 roku. Planowana inwestycja lokalizowana będzie na:

- dz. nr ew. 125/1, 125/2 i 125/6 dla KW Nr 3,

- dz. nr ew. 127/1 dla KW Nr 4.

Wypis z rejestru gruntów - patrz zał. nr 2. Na Mapie zasadniczej w skali 
1 :1 000 - patrz zał. nr 3 pokazano lokalizację planowanej inwestycji.

Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania terenu. W 2008 r. zostało zawarte porozumienie z Burmistrzem Miasta Płońsk o przekazaniu działki nr ew. 127/1 
o powierzchni 3,82 ha na cel publiczny rozbudowa składowiska odpadów w Dalanówku – patrz zał. nr 4.

2) obsługa komunikacyjna:

a. lokalizacja wjazdu i wyjazdu

Na teren składowiska odpadów wjeżdża się z drogi powiatowej nr 3040 W Szpondowo-Strachowo – Poczernin  prowadzącej przez Dalanówek.

b. ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych

Na terenie składowiska odpadów nie znajduje się parking dla pojazdów osobowych. Na terenie obiektu znajduje się garaż na kompaktor.

c. ilość samochodów osobowych

Na terenie składowiska odpadów będzie przyjeżdżać średnio 1 poj./dobę. Wpływ zanieczyszczenia powietrza emitowanego przez ten pojazd na terenie składowiska odpadów jest pomijalnie mały.

d. ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów 13 poj./dobę dowożących odpady. Dodatkowo na terenie składowiska pracuje taki sprzęt jak:

Kompaktor  - 2 szt.,

Koparka skarpówka – 1 szt.,

Ładowarka przegubowa – 1 szt.,

Ładowarka teleskopowa – 1 szt..

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
       dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną:

Na terenie obecnie eksploatowanego składowiska odpadów znajdują się takie obiekty jak:

Ob. nr 1a Kwatera nr 1

Kwatera ta eksploatowana była do końca 2009 r., która w chwili obecnej została przeznaczona do zamknięcia i rekultywacji. Powierzchnia kwatery to ok. 40 300 m2 
= 4,03 ha a pojemność 375 000 m3. Maksymalna rzędna składowania odpadów wynosi 141,5 m n. p. m.. Rzędną rekultywacji istniejącej kwatery składowania przewidziano na 142,5 m n.p.m.. Pochylenie skarp dla części kwatery rekultywowanej zaproponowano  1 : 2,5. Kwatera składowania jest odgazowana za pomocą 11 studni obecnie – docelowo 22 dwóch studzienek odgazowujących. Studzienki odgazowujące podłączone są do dwóch stacji zbiorczych biogazu, które przekazują biogaz do punktu energetycznego wykorzystywania biogazu.

Ob. nr 1b Kwatera nr 2

Kwatera składowania określana jest typu podpoziomowo – nadpoziomowego. Inwestor rozpoczął jej eksploatację od stycznia 2010 r. po zakończeniu eksploatacji starej kwatery. Rzędna korony składowania odpadów nowej niecki posiada stałą wysokość wynoszącą  121,50 m n.p.m..

Skarpy wewnętrzne obwałowania kwatery uformowane zostały z pochyleniem wynoszącym  1:2. Skarpy zewnętrzne mają pochylenie  1:2,5.

Poniżej przedstawiono parametry techniczne nowo wybudowanej niecki składowiska:

- powierzchnia składowiska w koronie wynosi ok. 12 430 m2.

- pojemność misy w warstwie podpoziomowej wynosi ok. 
27 100,0 m3.

- pojemność misy (część nadpoziomowa) wynosi ok. 
144 200,0 m3.

- całkowita pojemność misy składowiska odpadów (łącznie z warstwami pośrednimi) wyniesie ok. 187 500 m3.

Ob. nr 2 Budynek administracyjno – socjalny(budynek wagowego)

Budynek zlokalizowany jest po prawej stronie od wjazdu na teren składowiska w pobliżu wagi samochodowej. Powierzchnia budynku wynosi 73,8 m2. Jest to budynek parterowy, wybudowany w technologii murowanej. Budynek ten składa się z części biurowej, pomieszczenia sanitarnego (kabina natryskowa, umywalka i toaleta) oraz korytarza. Wymiary obiektu w rzucie to ok. 16,5 m x 4,4 m.

Ob. nr 3 Punkt energetycznego wykorzystania biogazu

Punkt energetyczny wykorzystywania biogazu zlokalizowany jest po prawej stronie drogi wjazdowej prowadzącej do obecnie eksploatowanej kwatery składowania. Docelowa moc punktu energetycznego wynosi ok. 1,65 MW. Moc dwóch agregatów energetycznych zależy od ilości i składu gazu składowiskowego w czasookresie eksploatacji Są to agregaty o różnej mocy od 300 kW do 1 150 kW w zależności od potrzeb. Na terenie punktu energetycznego zainstalowano: jeden kontener 
z zainstalowaną ssawą o wydajności 750 m³ gazu /h do przetłaczania gazu ze składowiska do silników spalinowych oraz pochodnia zamknięta, w której podlegają awaryjnemu spaleniu nadwyżki gazu składowiskowego lub ewentualnie zostanie spalany gaz w przypadku wyłączenia z eksploatacji agregatów prądotwórczych. Teren, na którym znajduje się „MEG” zajmuje  pow. ok. 526,40 m² zostanie wydzielony 
z terenu działki nr 119/1.

Ob. nr 4 Stacja zbiorcza biogazu

W celu przejmowania biogazu z Kwatery starej, która będzie rekultywowana wykonano stację zbiorczą łączącą 11 studzienek odgazowujących – docelowo 
22 studzienki odgazowujące po ukształtowaniu wierzchowiny zamykanej kwatery.

Ob. nr 5 Wewnętrzne drogi z płyt żelbetowych

Drogi dojazdowe i place manewrowe wykonane są z płyt. Jest to układ tymczasowych dróg o nawierzchni rozbieralnej.

Ob. nr 6 Ogrodzenie składowiska

Składowisko otoczone jest z trzech stron (północnej, zachodniej i południowej) betonowym ogrodzeniem. Ogrodzenie to, od strony południowej, jest wykonane tylko na części długości – około ½ długości terenu.

Ob. nr 7 Brodziki dezynfekcyjne

Powierzchnia brodzików dezynfekcyjnych to 123 m2. Na terenie składowiska odpadów znajdują się dwa brodziki dezynfekcyjne.

Ob. nr 8 Zbiornik odcieków

W celu umożliwienia okresowego gromadzenia odcieków, powstających w kwaterach składowania odpadów wykonano zbiornik magazynowy odcieków. Jest to żelbetowy, otwarty, okrągły zbiornik. Szacunkowa wymagana pojemność zbiornika, wynosi ok. 300 m3.

Ob. nr 9 Przepompownia odcieków

Parametry hydrauliczne przepompowni:

- Wydajność max:		12 l/s (równoczesna praca dwóch pomp),

- Wysokość podnoszenia	6,0 m,

Zbiornik pompowni jest podziemny, prefabrykowany z szczelnych kręgów betonowych o całkowitej wysokości 5,72 m.

Ob. nr 10 Zieleń izolacyjna

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi wokół składowiska wykonany jest pas zieleni izolacyjnej o szerokości 10 m.

Ob. nr 11 Studnia głębinowa

Wydajność studni wynosi ok. 3 m3/godz. , ogrodzona jest ona płotem z siatki stalowej. Zlokalizowana w okolicy budynku obsługowego. Studnia będzie likwidowana 
w ramach planowanej inwestycji.

Ob. nr 12 Zbiornik bezodpływowy na nieczystości

Zbiornik na nieczystości jest żelbetowy o średnicy 1 500 mm. Jest to zbiornik 
o pojemności 6,0 m3.

Ob. nr 13 Garaż dla kompaktora

W celu zapewnienia miejsca do przetrzymywania kompaktora, w którego posiadaniu jest użytkownik składowiska, na terenie składowiska odpadów znajduje się garaż. Garaż jest zlokalizowany w pobliżu istniejącego budynku gospodarczego, po przeciwnej stronie drogi. Obiekt jest dostosowany do stacjonowania jednego kompaktora. Wymiary garażu w rzucie poziomym wynoszą ok. 9,0 x 6,3 m, a jego wysokość netto ok. 3,6 m. W ramach planowanej inwestycji garaż będzie przeniesiony. Zaproponowano lokalizacje u podnóża kwatery KW Nr 3 i KW NR 4.

Ob. nr 14 Ujęcie odcieków do celów ppoż.

Dla celów p.poż. wykorzystane są odcieki pochodzące z kwater składowania odpadów. Miejsce poboru znajduje się po wewnętrznej części ogrodzenia przy drodze powiatowej, a dostęp do niej umożliwia zainstalowana furtka. Punkt czerpalny to studzienka ssawna z nasadą do podłączenia się jednostek straży pożarnej.

Działki przeznaczone pod planowane przedsięwzięcie znajdują się na terenach żwirowni.

- rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności - ogólna

charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia ):

Technologia planowanego przedsięwzięcia nie będzie różniła się 
w stosunku do stanu istniejącego. Przedsięwzięcie ma na celu unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy wykorzystaniu procesu D5, czyli składowanie odpadów. Odpady przyjeżdżające na teren składowiska odpadów będą już wstępnie przesortowane, gdyż najpierw trafiać będą do sortowni odpadów 
w miejscowości Poświętnie, gdzie zarządzającym jest również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Inwestor zamierza przyjmować ok. 70 000 Mg/a odpadów do sortowni i dalszego unieszkodliwiania w kwaterze składowania.

Przywiezione odpady na teren składowiska odpadów podlegać będą następującym procesom ewidencjonowania:

  - Rejestracja pojazdów wjeżdżających na teren składowiska odpadów,

  - Zważenie ilości przywiezionych odpadów,

  - Przyjęcie karty ewidencji odpadów,

  - Sprawdzenie zgodności składu przywiezionych odpadów z regulaminem eksploatacji składowiska odpadów,

  - Sprawdzenie rodzaju przywiezionych odpadów.

Po dokonaniu pomiaru masy i zewidencjonowaniu dostawy, wagowy wskazuje kierowcy punkt rozładunku odpadów na misie składowiska, po czym kierowca opuszcza pomost wagi.

Odpady dowiezione, po przeprowadzeniu czynności ewidencyjno – kontrolnych przy wjeździe na teren składowiska, będą unieszkodliwienie, poprzez złożenie w misie składowiska. Odpady w kwaterze składowania będą zagęszczane za pomocą kompaktora. W technologii składowania opadów przewiduje się unieszkodliwianie odpadów warstwowo i w polach wyładowczych. Oznacza to, że kierownik składowania odpadów wyznacza tzw. pole wyładowcze odpadów gdzie kierowca pojazdu wyładowuje odpady, ładowarka rozprowadza je po wyznaczonym polu wyładowczym. Po usypaniu warstwy odpadów o wysokości 2 m usypywana będzie 
20 cm warstwa przesypowa. Szczegółowe wytyczne unieszkodliwiania przywiezionych odpadów (eksploatacja misy składowiska) będą realizowane wg Instrukcji eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Dalanówku, gmina Płońsk”.

Pojazdy wyjeżdżające z terenu składowiska odpadów będą miały myte koła 
w brodziku do dezynfekcji kół.

W związku z planowaną inwestycją nie zostanie podniesiona rzędna składowania. Inwestor nawiązywać będzie do stanu istniejącego i do zobowiązań pozwolenia zintegrowanego. Maksymalna rzędna składowania odpadów wynosić będzie ok. 
141,5 m n.p.m.. W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano następujące obiekty:

Ob. nr 16 Kwatera składowania nr 3 – KW NR 3

Ob. nr 17 Kwatera składowania nr 4 – KW NR 4

Powierzchnia kwater składowania u podnóża skarpy zewnętrznej wynosi:

dla KW NR 3 – P = 3,14 ha, dla KW NR 4 – P = 2,68 ha. Maksymalna przewidywana rzędna składowania odpadów dla nowo projektowanych kwater składowania KW NR 3 i KW NR 4 to 141,5 m n.p.m.. Natomiast max. rzędną rekultywacyjną zaproponowana dla całego składowiska odpadów to 142,9 m n. p. m., co uzależnione jest od grubości warstwy rekultywacyjnej. Pojemność planowanych kwater składowania to ok. dla KW Nr 3 – 500 000 m3 , a dla KW NR 4 – 404 000 m3. 
W celu odpowiedniego ukształtowania kwater składowania kierowano się:

- Rzędną występowania wód gruntowych na poziomie 114,5 m n.p.m.,

- Dno kwatery powinno być usytuowane 1 m powyżej rzędnej wód gruntowych 
i takie zaprojektowano,

- Pochylenie skarp zewnętrznych ( tj. grobli okalającej )wynosić będzie min. 1 : 1,5,

- Pochylenie skarp wewnętrznych ( tj. od strony składowanych odpadów w kwaterze)  to min. 1 : 2,5,

- Drenaż do zbierania odcieków powstających w kwaterze składowania,

- Pochylenie drenażu to 1% w kierunku kolektora zbiorczego.

- Zaprojektowanie od strony zewnętrznych skarp kolektora do odcieków, 
w części północnej KW NR 3 i KW NR 4,

- Średnia odległość pomiędzy drenażami to ok. 15 m,

- Pierwszy dren oddalony będzie od skarpy wewnętrznej o 2 m,

- Pochylenie skarp zewnętrznych rekultywacyjnych min.1 : 2,5,

- Nowoprojektowana kwatera KW NR 3 pochylona na starą kwaterę 
i nową eksploatowaną od 2010 r., kwatera KW NR 4, pochylona będzie na kwaterę KW  NR 3,

- Rów opaskowy do zbierania wód opadowych z czaszy kwater składowania.

Rzędne dna kwatery składowania umożliwią odprowadzenie wód odciekowych grawitacyjnie do kolektora.

Kwatery składowania wyposażone będą w dreny w celu odprowadzania odcieków 
z kwatery do zbiornika na odcieki – ob. nr 19. Kwatery składowania będą odgazowane za pomocą studzienek odgazowujących: dla KW NR 13 zaproponowano 15 studni odgazowujących, a dla KW NR 14 – ok. 14 studni odgazowujących.

Kwatery składowania będą budowane dwu etapowo.

## Ob. nr 18 Zbiornik wód opadowych z czaszy kwatery

Wody opadowe z czaszy kwatery będą odprowadzane za pomocą rowu opaskowego do zbiornika na wody opadowe. Zbiornik na wody opadowe posiadać będzie następujące wymiary: 32,15 m x 68,13 m. Uwzględniając rzędną dna zbiornika 117 m n p m. (5 m głębokość zbiornika) pojemność zbiornika na wodę opadową będzie wynosić ok.: 10 950 m3.

## Ob. nr 19 Zbiornik odcieków

W celu gromadzenia odcieków zaproponowano dwa zbiorniki na odcieki. Będą to betonowe bezodpływowe zbiorniki o głębokości 5 m. Do zbiornika będą podłączone kolektory zbiorcze przejmujące odcieki z drenów. Zbiorniki będą budowane dwu etapowo.

## Ob. nr 20 Rów opaskowy

Wokół nowo projektowanych kwater proponuje się zaprojektowanie rowu opaskowego o szerokości ok. 2 m w celu zbierania wód opadowych z czaszy kwater składowania.

Długość rowu opaskowego będzie wynosiła ok. 923,89 m.

## Ob. nr 21 Pas zieleni

Wokół nowo projektowanych kwater składowania, czyli od strony północnej, południowej i wschodniej zaprojektowano pas zieleni izolacyjnej wysokiej 
o szerokości 10 m.

## Ob. nr 22 Droga technologiczna/ppoż.

W celu obsługi planowanych kwater zaproponowano wykonanie drogi wokół kwater składowania w celu obsługi planowanej inwestycji – dowóz odpadów oraz funkcji ppoż.. Droga wzdłuż kwater będzie miała szerokość 4,0 m oraz posiadać będzie miała min. jeden plac o wymiarach 20 m x 20 m dla zawrócenia wozu asenizacyjnego zgodnie z przepisami p. poż..  Poza tym wzdłuż drogi projektuje się, co 150 m hydranty p. poż. oraz 2 sztuki, co 75 m. Zaproponowano usytuowanie drogi na rzędnej 120 m n. p. m.. Droga powinna być tak wyprofilowana, aby wody opadowe z drogi mogły spłynąć w stronę pasa zieleni.

5) ewentualne warianty przedsięwzięcia:

Inwestor nie przewiduje innego wariantu lokalizacyjnego dla planowanej inwestycji, ponieważ pod względem ekonomicznym i lokalizacyjnym byłoby to nieracjonalne rozwiązanie. Inwestycja realizowana będzie na terenach już istniejącego składowiska odpadów, a tereny przeznaczone na planowane kwatery składowania zostały zakupione lub przekazane Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., który jest zarządzającym składowiskiem. Działka nr ew., 127/1 ( na której planuje sie budowę KW NR 4) o powierzchni 3,8 ha została przekazana na zasadzie porozumienia pomiędzy burmistrzem Miasta Płońsk, a PGK w Płońsku Sp.z o.o. w celu rozbudowy składowiska odpadów w Dalanówku zał. nr 4. Pozostałe działki zostały przekazane Inwestorowi przez Naczelnika Miasta i Gminy Płońsk w użytkowanie wieczyste, decyzją o przekazaniu nieruchomości w użytkowanie nr GT-8220/1/82, dnia 22 października 1982 roku.. W związku z powyższym Inwestor nie rozpatrywał innej lokalizacji.

Zastosowane rozwiązania będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi i technicznymi.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się etapowanie inwestycji. 
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów/ Dz. U. 2003 Nr 61, Poz. 549 ze zm./.

6) przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, 
      materiałów, paliw oraz energii :

Na cele socjalno – bytowe wykorzystywana jest woda w ilości: 50,3 l/h = 810 l/d = 210 600 l/a. Woda nie będzie wykorzystywana na inne cele takie jak: technologiczne, ppoż.. Na te cele przewiduje się wykorzystywanie wody opadowej zbieranej 
w zbiorniku na odcieki. Ewentualnie w przypadku awarii czy pożaru, gdy niewystarczająca będzie ilość wody opadowej zebranej w zbiorniku na wody opadowe, będzie można wykorzystać wodę wodociągową.

Obliczeniowa produkcja biogazu dla:

Kwatery KW NR 2

W 1 roku po rozpoczęciu eksploatacji przewiduje się wyprodukowanie ok. 17,34 m3/h biogazu, a po 4 roku od rozpoczęcia eksploatacji, kiedy to pojemność kwatery będzie całkowicie wypełniona wyprodukowane zostanie 65,4 m3/h.

Kwatera KW NR 3

Czas eksploatacji dla kwatery składowania KW NR 3 przewidziano na 10 lat. 
W pierwszym roku od rozpoczęcia eksploatacji przewiduje się, że zostanie wyprodukowane ok. 17,34 m3/h biogazu, a po ok. 11 latach ( w zależności od ilości odpadów dostarczanych faktycznie na składowisko odpadów ), kiedy cała niecka składowania zostanie wypełniona powstanie ok. 157,46 m3/h gazu składowiskowego.

Kwatera KW NR 4

Czas eksploatacji przewidziano na 9 lat. W związku z powyższym po całkowitym wypełnieniu kwatery składowania powstanie ok. 145,83 m3/h biogazu.

Przewidywane zużycie oleju napędowego dla pojazdów w ciągu doby to ok.: 
1000 l/ dobę ON = 1 m3/dobę ON. Ilość ta jest teoretyczna, ponieważ faktyczne zużycie paliwa dla pojazdów uzależniona jest od czasu pracy, intensywności i tego czy pracuje cały sprzęt na terenie składowiska odpadów.

W tym: szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną..30.kW.

- cieplną. nie dotyczy, gdyż na cele cieplne wykorzystywana jest energia elektryczna kW/MW,

- gazową – nie dotyczy m3 /h

UWAGA! Na terenie składowiska odpadów znajduje się punkt energetyczny wykorzystywania biogazu. Docelowa moc punktu energetycznego wynosi ok. 1,65 MW. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej w ciągu doby zależeć będzie od ilości przetwarzanego biogazu powstającego w studzienkach odgazowujących.

7) rozwiązania chroniące środowisko:

W celu ochrony środowiska naturalnego Inwestor w ramach planowanej inwestycji zaproponował następujące rozwiązania:

- zabezpieczenie podłoża i wód gruntowych poprzez szczelne zamkniecie istniejącej hałdy odpadów (zminimalizowanie ilości oraz negatywnego oddziaływania odcieków z istniejącej hałdy odpadów),

- ujęcie i zagospodarowanie gazu składowiskowego (ochrona powietrza przed niekontrolowana emisja biogazu oraz produkcja energii elektrycznej), oraz budowie nowej misy składowiska, której nowoczesne rozwiązania, technologiczne umożliwia realizacje następujących założeń,

- maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni w celu stworzenia możliwie największej objętości czynnej składowiska,

- zabezpieczenie dna misy składowiska nowoczesnym systemem uszczelnienia chroniącym wody gruntowe przed zanieczyszczeniem powstającymi w obszarze misy odciekami,

- ujęcie systemem kanalizacji i odprowadzenie do szczelnego zbiornika odcieków z nowej kwatery składowiska,

- ujęcie i zagospodarowanie gazu składowiskowego (ochrona powietrza przed niekontrolowana emisja biogazu oraz produkcja energii elektrycznej).

Korzystne dla środowiska uznano również budowę nowych niecek składowania. Planowane kwatery znajdowałyby się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego składowiska odpadów, wykorzystany byłby teren po wydobyciu żwiru.

Planowane do realizacji rozwiązania zabezpieczają grunty przed przedostawaniem się odcieków ze składowiska.

Spełnione są podstawowe

- wymagania stawiane uszczelnieniom podłoża składowisk:

- dno składowisk będzie wykonane na wysokości powyżej 1m od poziomu zwierciadła wody podziemnej,

- uszczelnienie będzie dwuwarstwowe: warstwa mineralna i syntetyczna.

Przyjęty sposób uszczelnienia jest zgodny z wytycznymi polskimi (Projektowanie przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów komunalnych Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, ITB 337, Warszawa 1995., przesłoną pojedyncza złożona). Uszczelnienie zabezpieczać będzie składowisko przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na stan, jakości powietrza.

Warstwa uszczelniająca zostanie wykonana z Geomembrany PEHD o grubości 2 mm, gładkiej na wierzchowinie składowiska i obustronnie fakturowanej na skarpach składowiska.

Planowane do realizacji rozwiązania zabezpieczają perspektywicznie grunty przed przedostawaniem się odcieków ze składowiska.

W trakcie eksploatacji kwater składowania nie należy spodziewać się przedostania zanieczyszczeń z odcieków, jakie powstawać będą podczas składowania odpadów 
w kwaterze ziemnej do wód, gdyż kwatery składowania będą zabezpieczone warstwą izolacyjną zarówno mineralną, jak i sztuczną – folia PEHD o gr. 2 mm. Warstwa izolacyjna dla dna kwatery i skarp wynosić będzie 1,1 m. W celu zbierania odcieków kwatery zostały zaopatrzone w dreny perferowane. Wszystkie odcieki będą zbierane 
z drenów kolektorem zbiorczym do zbiornika na odcieki. W celu zapobiegania powstawaniu dużego stężenia zanieczyszczeń w odciekach zaproponowano unieszkodliwianie odpadów, w tzw. warstwach.

Grunt, również nie powinien być zanieczyszczony gdyż zostało zastosowane uszczelnienie dna i skarp kwater składowania. Odpady będą zabezpieczane przed rozwiewaniem na tereny sąsiadujące poprzez ich zagęszczanie komaktorem, a po usypaniu warstwy odpadów 2 m przysypaniu warstwą przesypową.

W wyniku planowanej inwestycji środowisko akustyczne nie powinno ulec zmianie gdyż Inwestor na danym etapie nie przewiduje przyjmowania większej ilości opadów niż 70 000 Mg/a zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Planowana inwestycja może mieć wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza, co powinno być kontrolowane poprzez monitoring środowiska naturalnego. Kontroli poddawane będą studzienki odgazowujące, które nie będą od razu podłączone do instalacji odzysku biogazu oraz punkt energetyczny – pochodnia, generator prądu. Przy prawidłowej pracy kwater składowania i dotrzymaniu wytycznych składowania odpadów biodegradowalnych, co w przypadku planowanej inwestycji zostanie zachowane należy spodziewać się, że ilość wyprodukowanego biogazu będzie niewielka i do środowiska nie powinno dostawać się dużo metanu. Należy również zaznaczyć, że studzienki odgazowujące będą podłączane do instalacji odzysku biogazu

Czynne odgazowanie kwater będzie dopiero możliwe z chwilą jej zamknięcia tj. ok. 
3 lat od momentu otwarcia tej kwatery, w zależności oczywiście od faktycznie dowiezionej ilości odpadów na kwaterę. Po dokonaniu analizy oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na stan środowiska naturalnego z uwzględnieniem tła zanieczyszczeń nie uzyskano częstości przekroczeń poza granice składowiska odpadów.

8) rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy · zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:

a) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno-bytowych:

a/ socjalno – bytowych 189,54 m3/a = 758,16 l/d. Ścieki gromadzone będą tymczasowo w zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone będą wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

b) ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

b1/ pochodzące z brodzika dezynfekcyjnego – przewiduje się powstawanie ok. 120 m3/a ścieków, które będą wywożone na oczyszczalnię ścieków za pomocą wozu asenizacyjnego

b2/ Odcieki - w wyniku eksploatacji KW NR 3 przewiduje się, że  odcieki będą magazynowane tymczasowo w zbiorniku na odcieki zlokalizowanego od strony południowej KW NR 3, a odcieki powstające z KW Nr 4 magazynowane będą tymczasowo w zbiorniku na odcieki zlokalizowanym od strony północnej, w narożniku KW Nr 4.

- ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Przewiduje się, że w ciągu roku po zrekultywowaniu KW Nr 1, KW Nr 2 i KW Nr 3 
i z czaszy kwatery KW NR 4 powstawać będzie 3 664,26 m3/a ścieków deszczowych podczas nawalnego deszczu.

d) rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Tab. nr 1 Rodzaj odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania na składowisku w Dalanówku

|  | KOD | RODZAJ ODPADU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 02 01 01 | Osady z mycia i czyszczenia |
| 2 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 3 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna |
| 4 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) |
| 5 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce |
| 6 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej |
| 7 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |
| 8 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |
| 9 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |
| 10 | 02 02 03 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 11 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 12 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 |
| 13 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |
| 14 | 02 03 02 | Odpady konserwantów |
| 15 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne |
| 16 | 02 03 04 | Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa |
| 17 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 18 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 19 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych |
| 20 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe |
| 21 | 02 04 01 | Osady z oczyszczania i mycia buraków |
| 22 | 02 04 02 | Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne) |
| 23 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 24 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania |
| 25 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 26 | 02 05 80 | Odpadowa serwatka |
| 27 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 28 | 02 06 02 | Odpady konserwantów |
| 29 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 30 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze |
| 31 | 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |
| 32 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów |
| 33 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych |
| 34 | 02 07 04 | Surowce i produkty nie przydatne do spożycia i przetwórstwa |
| 35 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 36 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 37 | 03 01 01 | Odpady kory i korka |
| 38 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 |
| 39 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |
| 40 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 41 | 03 03 02 | Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego) |
| 42 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury |
| 43 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury |
| 44 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji |
| 45 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |
| 46 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem |
| 47 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia |
| 48 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |
| 49 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia |
| 50 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca nie zawierająca chromu |
| 51 | 04 01 07 | Osady nie zawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |
| 52 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania |
| 53 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) |
| 54 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) |
| 55 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |
| 56 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych |
| 57 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych |
| 58 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |
| 59 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 |
| 60 | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11 |
| 61 | 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony |
| 62 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |
| 63 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 |
| 64 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia |
| 65 | 16 11 02 | Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01 |
| 66 | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
| 67 | 16 11 06 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05 |
| 68 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji |
| 69 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |
| 70 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |
| 71 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 72 | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 73 | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 74 | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 75 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |
| 76 | 17 01 81 | Odpady z remontów i przebudowy dróg |
| 77 | 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |
| 78 | 17 03 80 | Odpadowa papa |
| 79 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 80 | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 81 | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 82 | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| 83 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |
| 84 | 17 08 02 | Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 |
| 85 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 |
| 86 | 19 05 01 | Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych |
| 87 | 19 05 02 | Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |
| 88 | 19 05 03 | Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania) |
| 89 | 19 05 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 90 | 19 06 04 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych |
| 91 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |
| 92 | 19 08 01 | Skratki |
| 93 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |
| 94 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |
| 95 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |
| 96 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |
| 97 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |
| 98 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |
| 99 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |
| 100 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny |
| 101 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |
| 102 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |
| 103 | 19 09 99 | Inne nie wymienione odpady |
| 104 | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) |
| 105 | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 |
| 106 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
| 107 | 20 02 03 | Inne odpady nie ulegające biodegradacji |
| 108 | 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne |
| 109 | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
| 110 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
| 111 | 20 03 04 | Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości |
| 112 | 20 03 06 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych |
| 113 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
| 114 | 20 03 99 | Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach |

Tab. nr 2 Rodzaje i ilości odpadów, jakie będą powstawać tylko w biurze

| Lp. | KOD* | Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów | ILOŚĆ[Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 08 03 |  |
|  | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 (kasy, drukarki, kserokopiarki) | 0,2 |
|  | 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy(1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 (tzn. lampy rtęciowe) | 0,1 |
|  | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń | 0,05 |
|  | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 0,02 |
|  | 15 01 |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,02 |
|  | 19 12 | Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 0,3 |
|  | 20 03 | Inne odpady komunalne |  |
|  | 20 03 01 | Niesegregowalne (zmieszane) odpady komunalne | 0,5 |
|  | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 0,5 |
|  | ŁĄCZNIE |  | 1,67 Mg |

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. „w sprawie katalogu odpadów”
/Dz. U. Nr 112, poz.1206/.

Odpady wymienione w tab. nr 1 przeznaczone są i nadal będą do unieszkodliwiania 
w kwaterze składowania. Inwestor zebrane odpady będzie poddawał procesowi odzysku i sortowania w sortowni odpadów zlokalizowanej w Poświętne. Dzięki czemu w kwaterach składowania będzie można unieszkodliwiać tzw. resztę odpadową stanowiącą balast i frakcję energetyczną (do czasu znalezienia zbytu tej frakcji do produkcji paliwa energetycznego).

e) ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Na terenie składowiska odpadów pracuje następujący sprzęt:

Kompaktor  - 2 szt.,

Koparka skarpówka – 1 szt.

Ładowarka przegubowa – 1 szt.

Ładowarka teleskopowa – 1 szt..

Konenery stanowiące agregaty prądotwórcze.

9) możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

10) obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880 ze zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego

oddziaływania przedsięwzięcia

Planowana inwestycja nie znajduje się na obszarach chronionych, np. Parkach Krajobrazowych, obszarach zaliczanych do obszaru Natura 200, czy obszarach planowanych, jako obszary Natura 2000. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydal zaświadczenie, że składowisko odpadów i obszar przeznaczony pod planowana inwestycją nie znajdują się na obszarach Natura 2000 - Pismo znak RDOŚ-14-WPN-AG-I-6638-4/10 z dnia 20 stycznia 2010 r. wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie – zał. nr 5.

Obszary sieci Natura, 2000 jakie znajdują się najbliżej planowanej inwestycji to:

PLB140004 Dolina Środkowej Wisły (Obszar specjalnej ochrony siedlisk):

Najbliższe granice obszaru oddalone są od terenu planowanych działań inwestycyjnych o ok. 25 km w kierunku południowym.

PLH140005 Dolina Wkry (Obszar specjalnej ochrony ptaków).

Najbliższe granice obszaru oddalone są od terenu planowanych działań inwestycyjnych o ok. 25 km w kierunku południowo - wschodnim.

11) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania ( dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy, jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ uciążliwość związana z emitowanie zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu mieści się w granicach inwestycji (działek należących do Inwestora - PGK w Płońsku sp. z o.o.)

Spis załączników:

- Decyzja Nr 18/08/PŚ.Z, pismo znak PŚ.V./KS/7600-78/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniająca Decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego z dnia 15 grudnia 2007 r.,

- Wypis i wyrys z rejestru gruntów,

- Lokalizacja planowanej inwestycji na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000,

- Porozumienie z Burmistrzem Miasta Płońsk o przekazaniu działki nr ew. 127/1 o powierzchni 3,8 ha na cel publiczny rozbudowa składowiska odpadów w Dalanówku,

- Pismo znak RDOŚ-14-WPN-AG-I-6638-4/10 z dnia 20 stycznia 2010 r. wydane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, dotyczące braku Natury 2000 na terenie przeznaczonym pod planowana inwestycję.

……………………………

/ Podpis Wnioskodawcy /

Zgodnie z pkt 45 części I wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł.

Załączniki obowiązkowe (brak załącznika spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania):

1. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem 
    granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie 
    oddziaływać przedsięwzięcie – patrz Zał. nr 2 i Zał. nr 3.

2. znaki opłaty skarbowej

Inne załączniki, których załączenie może wpłynąć na przyspieszenie prowadzenia postępowania:

1.(mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000, inwestycja liniowa także 1:2000, z zakreślonym terenem inwestycji i obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – Zał. nr 6

2. mapa poglądowa 1:2000, 1:5000 lub 1:10 000 z naniesioną lokalizacją inwestycji

3. dane właścicieli działek sąsiednich ( imię nazwisko, adres)

UWAGA !

W przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu na środowisko sporządza się obligatoryjnie, do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zamiast w.w informacji) należy dołączyć raport, sporządzony zgodnie z art. 52 ustawy POŚ. Dla pozostałych przedsięwzięć, złożenie niniejszego wniosku (poprawnie wypełnionego) stanowi podstawę stwierdzenia przez organ o obowiązku lub odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu. – Zał. nr 7 (raport o oddziaływaniu na środowisko).

Objaśnienia:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 ze zmianami), do których zalicza się:

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne (art. 51 ust.1 pkt 1 )

- przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573 ze zmianami), dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest fakultatywne (art. 51 ust.1 pkt 2 )

- przedsięwzięcia inne niż wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art.51 ust. 1 pkt 3)